Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Nr. ............../16.03.2017

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA FEBRUARIE   2017

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna februarie 2017.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră - Bdul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti - Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

- Tabel 1. Coordonate măsurate cu GPS-ul din dotarea APM Iaşi

| COD | Judet | Oras | Cod_statie | Adresa_instalare | latitudine | longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | grade | minute | secunde | sutimi | grade | minute | secunde | sutimi |
| IS | IASI | IASI | IS-1 | Bdul N. Iorga | 47 | 9 | 24 | 328 | 27 | 34 | 29 | 556 |
| IS | IASI | IASI | IS-2 | Aleea Decebal, nr.10 | 47 | 9 | 3 | 310 | 27 | 34 | 54 | 702 |
| IS | IASI | IASI | IS-3 | Str. Han Tatar, nr.14 | 47 | 9 | 27 | 996 | 27 | 36 | 45 | 763 |
| IS | IASI | IASI | IS-4 | Aleea Sadoveanu, nr.48 | 47 | 12 | 0 | 31 | 27 | 32 | 9 | 5 |
| IS | IASI | TOMESTI | IS-5 | str. M. Codreanu | 47 | 8 | 8 | 529 | 27 | 41 | 35 | 92 |
| IS | IASI | UNGHENI | IS-6 | Comuna Ungheni, Sat Bosia, cod poştal 707566 | 47 | 12 | 56 | 318 | 27 | 46 | 7 | 116 |

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 POD DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6  în staţia de trafic IS-1 este PM10 gravimetric.

În luna februarie 2017, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 10 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane. Posibile cauze ale depăşirilor: traficul rutier, încălzire domestică (S5), împrăştiere de nisip/materiale antiderapante pe şosele în perioada de iarnă (S9), proximitatea unei benzinării (S11), facilităţi de parcare(S12) corelate cu condiţiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

În staţia  IS-2 incepind cu 4 februarie  sunt disponibili 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului. Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6  în staţia de fond urban IS-2 este PM10 gravimetric.

În luna februarie 2017, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 7 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane. Posibile cauze ale depăşirilor: statie de fond urban (S17), încălzire domestică (S5), împrăştiere de nisip/materiale antiderapante pe şosele în perioada de iarnă (S9) corelate cu condiţiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic,inversiune termică, temperaturi scăzute).

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4 în staţia industrială IS-3 a fost dat de PM10 automat.

Notă :  în staţia IS-3 nu se determină PM10 gravimetric.

Staţia IS-4 ARONEANU adresa: jud. Iaşi, sat Aroneanu, com. Aroneanu.

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond rural IS-4 a fost dat de PM10 gravimetric.

În luna februarie 2017, în staţia IS-4. pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 5 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane. Posibile cauze ale depăşirilor: statie de fond rural (S16), arderile de combustibili pentru încălzirea populației (S5) corelate cu condiţiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic, temperaturi scazute).

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: Iaşi, Com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti a fost dat de PM10 gravimetric.

În luna februarie 2017, în staţia IS-5. pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 8 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane. Posibile cauze ale depăşirilor: staţie de fond suburban (S18), arderile de combustibili pentru încălzirea populației (S5), împrăştiere de nisip/materiale antiderapante pe şosele în perioada de iarnă (S9) corelate cu condiţiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic,temperaturi scazute).

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

În staţia  IS-6  nu au fost disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului.

Notă - în stația  IS-6 Bosia Ungheni  - sursa analizor LSPM10 defecta (nu s-a determinat PM10 gravimetric)

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai jos.

Director executiv,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

Contact APM IAŞI

Nume/prenume: Cecilia Pilă

Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro  ; Telefon: 0232-215497