RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

nr.2/23.11.2015, revizuită în data de 31.07.2017

emisă de către APM IAȘI

pentru

# INSTALAŢIA DE INCINERARE DEŞEURI PERICULOASE

INSTALAŢIA DE  DISTILARE DEŞEURI LICHIDE PERICULOASE

Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, str. Trei Fîntîni Jud. Iaşi,

Beneficiar: SC DEMECO SRL

Elaborator ATESTAT:Ing. CrISTINA BRADU

Înscris în Registrul național al elaboratorilor de  studii protecția mediului - poz. 693

Cuprins

1. INTRODUCERE	3

1.1Cadrul general	3

1.2. Obiective	11

1.3 Scop si Abordare	11

2. Descrierea terenului	12

2.1 Așezarea terenului	12

2.2. Dreptul de proprietate actual	13

2.3.. Utilizarea actuală a terenului	13

2.4  Folosirea terenului din împrejurimi	98

2.5 Utilizarea chimică	99

2.6. Topografie şi canalizare	100

2.7. Geologie şi hidrogeologie	100

2.8 Hidrogeologie	101

2.9. AUTORIZAȚIA ACTUALĂ	103

2.10. Detalii de planificare	105

2.11. Incidente legate de poluare	116

2.12. Specii sau habitate sensibile sau protejate aflate în apropiere	117

2.13. Condițiile de construcție	117

3.0. Istoricul terenului si al obiectivului	123

4.0. Recunoașterea terenului	123

4.1. Probleme identificate	124

5.0. Discutii despre modul de prezentare al informațiilor	129

6.0. Interpretarea datelor si recomandari	130

7.  OBLIGATII ALE TITULARULUI ACTIVITĂȚII	133

GLOSAR DE TERMENI	138

RAPORT DE AMPLASAMENT

# 1. INTRODUCERE

## 1.1Cadrul general

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, definește Raportul de amplasament ca fiind - documentaţia elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obţinerii autorizației integrate de mediu şi care evidenţiază starea amplasamentului, situaţia poluării existente înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi oferă un punct de referinţă şi comparaţie la încetarea activităţii.

Legislația în vigoare prevede de asemenea că în cazul în care după obținerea autorizației integrate de mediu se va înregistra o modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a instalații de incinerare a deșeurilor, această nu se poate realiza fără obţinerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.

SC DEMECO SRL s-a conformat acestor cerințe și pentru fiecare modificare adusă pentru îmbunătățirea activității, în vederea respectării sănătății populației și a factorilor de mediu, a solicitat reglementarea noilor modificări aduse pe amplasament și revizuirea autorizației integrate de mediu deținute.

Istoricul reglementării amplasamentului

- Amplasamentul actual, situat în satul Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași a fost analizat prima dată în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, pentru desfășurarea activităților de incinerare a deșeurilor periculoase, industriale și spitalicești de către A.R.P.M. Bacău care a emis Autorizația integrată de mediu nr.25/11.12.2007, titularul fiind S.C. AVAND S.R.L.

- In anul 2013, stația de incinerare a deșeurilor (incinerator tip Hoval Multizon) a fost preluată de către S.C. DEMECO S.R.L., în baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012. S.C. DEMECO S.R.L. a implementat un proiect pentru modernizarea instalațiilor existente pe amplasament, care a fost reglementat de către autoritățile competente prin emiterea Acordului de mediu nr.02/02.02.2015 și Autorizațiile de construire nr.11/30.03.2015 și nr.12/30.03.2015. Astfel, au fost extinse activitățile reglementate, prin executarea următoarelor lucrări:

- modernizarea instalației de incinerare pentru deșeuri periculoase,

- construirea drumurilor de acces,

- construirea platformei exterioare instalației de incinerare,

- construirea depozitelor temporare de stocare temporară a deșeurilor care urmează a fi tratate,

- realizarea unei instalații de distilare pentru valorificarea energiei termice reziduale conținută în aerul cald recuperat de la agregatele termice componente ale instalației de incinerare.

La finalizarea lucrărilor a fost solicitată și obținută autorizația integrată de mediu, nr. nr.2/23.11.2015.

De menționat faptul că pe toată durata desfășurării activității nu au fost înregistrate incidente sau accidente care să afecteze starea de sănătate a populației sau a factorilor de mediu.

- în anul 2017, din necesitatea asigurării siguranței în exploatare(alimentarea continuă cu energie electrică) și a eficientizării activității de valorificare a căldurii gazelor de ardere, SC DEMECO SRL, a implementat un nou proiect prin care a efectuat noi modificări, în baza actului de reglementare (Decizia etapei de încadrare) emis de către APM Iași, nr 65/13.03.2017 și care a constat în:

- achiziționarea unui grup electrogen

- montare rezistori electrici,

- amplasare containere frigorifice

În această perioadă, SC DEMECO SRL a primit solicitări din partea generatorilor de deșeuri/ colectori în vederea eliminării unor deșeurilor care se pretează incinerării, ca singură posibilitate de eliminare, respectiv a subproduselor de origine animală și a altor coduri de deșeuri care nu erau incluse în autorizația integrată de mediu nr.2/23.11.2016.Ca urmare a fost solicitată reglementarea activității, încadrată la punctul 6.5 din Anexa nr.1 a Legii nr.278/2013 și introducerea de noi coduri CAEN.

Pentru tratarea prin incinerare a deșeurilor SNCU a fost emisă Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016.

- o altă solicitare în vederea reglementării din punct de vedere al protecției mediului a fost cea de includere a activității Non IPPC, cod CAEN rev.2 -8129 Alte activități de curățenie pentru care a fost obținut Certificatul de Inregistrare Sanitar Veterinară Nr. 030/ 20.03.2017.

De menționat că toate aceste investiții au fost efectuate doar pentru buna desfășurare a activităților de către SC DEMECO SRL, capacitatea de incinerare a deșeurilor nefiind modificată.

La finalizarea procedurii de revizuire a fost obținută autorizației integrată de mediu, nr. nr.2/23.11.2015, revizuită în data de 31.07.2017.

La sfârșitul anului 2017, având în vedere:

- necesitatea respectării prevederilor Legii nr.211/2011, modificată și completată prin OUG 68/2016 ce fac referire la respectarea ierarhiei deșeurilor în ceea ce privește:

- prevenirea

- pregătirea pentru reutilizare

- reciclare

- alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică

- eliminare

- necesitatea asigurării unui flux continuu de deșeuri pentru funcționarea instalației,

- asigurarea în condiții de siguranță maximă a stocării temporare a deșeurilor,

- respectării contractelor încheiate cu generatorii de deșeuri

SC DEMECO SRL a implementat următoarele proiecte, ce prevăd:

- Amenajare platformă betonată și construire hală de depozitare deșeuri(depozitul nr.3), care a fost reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin emiterea de către APM Iași a Deciziei etapei de încadrare, nr.01/03.01.2018.

- Montarea în hala incineratorului, corp C1 și a Instalației de sterilizare deșeuri medicale (cu abur) tip Menkyo-002A care a fost reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin emiterea de către APM Iași a Deciziei etapei de încadrare, nr.280/04.12.2018

Prin implementarea acestor proiecte se vor înregistra modificări în activitățile desfășurate pe amplasament, fapt pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu deținute de către SC DEMECO SRL. nr.2/23.11.2015, revizuită în data de 31.07.2017.

Prezentul Raport de amplasament actualizat, va cuprinde o analiză a stării amplasamentului înaintea obținerea autorizației integrate de mediu nr.2/23.11.2015 și începerea activității. precum și impactul completărilor adus în desfășurarea activității pentru care a fost obținută revizuirea în 31.07.2017 precum și impactul care va fi analizat vis a vis de modificările pentru care se solicită cea de a doua revizuire a autorizației integrate de mediu.

Toate aceste evaluări vor oferi un punct de referinţă şi comparaţie la o eventuală încetare a activităţilor, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu pentru refacerea amplasamentului în cazul în care factorii de mediu sol, ape subterane au suferit modificări.

Autorizația Integrată de mediu, nr. 2 din 23.11.2015, revizuită în data de 31.07.2017 reglementează următoarele activități desfășurate de către SC DEMECO SRL și care sunt prevăzute în Anexa nr.1 a Legii nr.278 din 2013 privind emisiile industriale:

- 5.- Gestiunea deșeurilor:

5.1.Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități:

e)recuperarea/regenerarea solvenților;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor în instalații de incinerare a deșeurilor sau în instalații de coincinerare a deșeurilor

- b) în cazul deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t / zi,

- 6.5.-Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi,

Alte activități desfășurate pe amplasament conform CAEN, rev.2(Cod CAEN rev.1):

- Activități IPPC:

- 3821(9002*)   Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase;

- 3822 (9002*)  Tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase;

- Activități non-IPPC

- 3811(9002*, 9003*)   Colectarea deșeurilor nepericuloase;

- 3812(9002*)                Colectarea deșeurilor periculoase;

- 3832(3710*, 3720*)   Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 4677(5157*)               Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor;

- 5210(6312*)               Depozitări;

- 5224 (6311)                Manipulări.

- 8129(9003*)-            Alte activitati de curățenie.

- Încadrarea conform Codurilor NOSE-P,  SNAP2

- Cod NOSE-P  – 109.3

- Cod SNAP-2 – 09 02 02

- Coduri EPRTR: conform HG 140/2008, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului European 166/2006 privind infiintarea Registrului European al pluantilor Emisi si Transferati - 5.a. Instalații pentru eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase.Clasificarea activității conform Ord. MMP 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, Secț. 42.

- Categoria - cod NFR 6.C incinerarea deșeurilor în unităţi de incinerare specializate în procesarea termică a deșeurilor:

- medicale (spitaliceşti) - cod NFR 6.C.a

- industriale - cod NFR 6.C.b)

- municipale (cod NFR 6.C.c)

- activităţile asociate incinerării cadavrelor de animale (cod NFR 6.C.d)

Categoria de activităţi cod NFR 6.C se referă la tratarea termică efectuată cu scopul principal de a reduce volumul de deșeuri, costurile de depozitare sau cantităţile de substanțe toxice eliberate în mediu, putându-se realiza şi recuperarea căldurii dezvoltate prin incinerare, sub formă de energie electrică şi/sau termică.

# Incadrarea activității desfășurate conform Legii 211/2011, modificată și completată prin Ordonanța de urgenţă nr. 68/2016:

# Operații de eliminare

# D10 - Incinerarea pe sol

# Operații de valorificare

# R2 - Valorificarea/regenerarea solvenților

# R13 - Stocarea deșeurilor inaintea oricarei operații de la   R1 la R12

Prin prezenta solicitare de revizuire a autorizației integrate de mediu reglementarea activității prevăzute în Anexa nr.1 a Legii 278 din 2013, modificată prin OUG 101 din 2017:

5.5 Gestionarea deșeurilor

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Conform Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, aceste activități se încadrează:

- Includerea de noi operații de valorificare a deșeurilor , conform prevederii Anexei nr. 3 la Legea nr. 211/2011

- R7- Valorificarea componenților utilizați pentru reducerea poluării

- R11- Utilizarea deșeurilor obținute din oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R10

- R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

Și includerea de operații de eliminare conform Anexei nr.2 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea

- D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

- D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;

- D15 operaţiunile de eliminare: (Anexa 1) Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor)

Pentru desfășurarea activității încadrate în Anexa nr.1 a Legii nr.278/2013, la punctul 5.Gestionarea deșeurilor,pct. 5.5 a fost implement proiectul prin care s-a realizat construirea noilor spații de stocare temporară a deșeurilor nepericuloase și periculoase, colectate în baza contractelor încheiate cu generatorii de deșeuri, în care se va realiza, sortarea acestora, comercializarea deșeurilor nepericuloase reciclabile, transferul ulterior al deșeurilor periculoase/nepericuloase la alte instalații autorizate în vedere valorificării pentru care nu se poate realiza această operație pe amplasament, inclusiv a ambalajelor care pot fi reutilizate.

Crearea unor noi spații se datorează:

- necesității de asigurare pe amplasament a unei capacități suplimentare de stocare temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea asigurării unui flux continuu de deșeuri necesare funcționării incineratorului;

- asigurării spațiului necesar depozitării temporare a ambalajelor în care au fost colectate deșeurile pe amplasament și care în funcție de integritatea lor vor fi reutilizate sau la finalizarea ciclului de folosință vor fi incinerate și respectiv,

- necesitatea unui spațiu pentru stocarea temporară până la crearea unui stoc rentabil la transport, pentru transferul ulterior, la alte instalții autorizate, în vederea valorificării/ eliminării finale, a deșeurilor periculoase care se pretează operațiilor de valorificare/ eliminare care nu pot fi realizate în instalația existentă pe amplasament și a deșeurilor nepericuloase reciclabile, inclusiv a ambalajelor provenite de la deșeurile nepericuloase.

Proiectul de Amenajare platformă betonată și construire hală de depozitare deșeuri, a fost reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin Decizia etapei de încadrare nr. 01 din 03.01.2018 și a stat la baza obținerii autorizației de construire nr.3 din 5.02.2018.Recepția a fost efectuată în baza procesului verbal nr. 1/ 23.09.2019.

Activități conexe activității pentru care se solicită reglementarea activității încadrate la punctul 5.5 a Anexei nr.1 din Legea nr.278/2013, cu modificările ulterioare, are la bază următoarele activitățile încadrate Conform CAEN, rev.2(Cod CAEN rev.1):

- Activități non-IPPC

- 3832(3710*, 3720*)  Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 3811(9002*, 9003*)  Colectarea deșeurilor nepericuloase;

- 3812(9002*)              Colectarea deșeurilor periculoase;

- 4677(5157*)              Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor;

- 3821(9002*)              Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase;

- 3822 (9002*)             Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

- 5224 ( 6311)              Manipulări

- 8129 ( 9003*)             Alte activități de curățenie

Spațiile nou create în vederea stocării temporare a deșeurilor periculoase și nepericuloase sunt:

- Hală pentru depozitarea temporară

- suprafață construită, Sc=453,00 mp

- suprafață utilă, Su=453,00 mp

- volumul construcției, V= 2700 mc

- regimul de înălțime: Parter înalt.

- destinația construcției:

- depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea valorificării/ eliminării finale în instalații proprii sau în instalații terțe autorizate.

- depozitarea temporară a ambalajelor provenite de la deșeurile periculoase în vederea eliminării sau valorificării prin reciclare-reutilizare.

- capacitatea totală de depozitare conform proiectului: C=950 tone deșeuri periculoase și nepericuloase, din care:

- capacitatea de depozitare pentru deșeurile periculoase solide și lichide și pentru ambalajele provenite de la deșeurile periculoase: C= 38 tone.

- capacitatea de depozitare pentru deșeurile nepericuloase solide și lichide:

C= 912 tone.

Depozitarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și a ambalajelor provenite de la deșeurile periculoase, se va realiza cu respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare și a recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

- Platforma betonată

- suprafața construită, Sc= 1500 mp

- platforma betonată va avea o grosime de cel puțin 20 cm și va fi prevăzută cu protecție hidroizolatoare. Va fi prevăzută cu pante de scurgere și cu cămine de colectare/ gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente (separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

Destinația platformei:

- facilitarea, prin impermeabilizarea terenului, a desfășurării activităților din incinta industrială a amplasamentului.

- stocarea  temporară, pe o suprafață de cca. 200 mp, în containere specializate și în vrac, a deșeurilor nepericuloase reciclabile: deșeuri metalice feroase și neferoase; anvelope uzate, deșeuri din lemn, sticlă, mase plastice, textile, etc.

- stocarea ambalajelor provenite de la deșeurile nepericuloase. Ambalajele stocate pe platformă vor fi acoperite cu folie impermeabilă, din material plastic.

- recepția și stocarea temporară a deșeurilor de DEEE.  Depozitarea în containere metalice etanșe, cu capacitatea de 30 mc, a DEEE care prezintă riscuri de scurgeri lichide ( S= 800 mp)

- recepția/balotarea/livrarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, PET, plastice, textile, etc. –( S=500 mp).

- stocarea ambalajelor provenite de la deșeurile nepericuloase. Ambalajele depozitate pe platformă vor fi acoperite cu prelată impermeabilă, rezistentă la intemperii.

- capacitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase și a ambalajelor provenite de la deșeurile nepericuloase: cca. 200 tone.

- capacitatea de stocare a deșeurilor periculoase (DEEE) în containere specializate ( tip Abroll), C= 10 tone.

Prin implementarea noului proiect prin care au fost construite noile spații de stocare temporară pentru deșeurile colectate de către SC DEMECO SRL, care vor fi supuse operațiilor de sortare, conform prevederilor legislației în vigoare și care vor fi stocate temporar până ce urmează să fie trimise la reciclare, comercializare, valorificare de către alte societăți autorizate sau tratate pe amplasament prin valorificare prin distilare sau eliminare prin incinerare.

Se solicită de asemenea includerea în autorizația integrată de mediu revizuită, a  următoarelor categorii  de deșeuri care se vor colecta, sorta și se vor stoca temporar pe amplasament în vederea:

- valorificării în instalația proprie

- transferului ulterior, la alte instalații autorizate, în vederea valorificării finale, a acelor deșeuri periculoase care se pretează operațiilor  de valorificare care nu pot fi realizate în instalația de existentă pe amplasament

- predării către societăți autorizate  a deșeurilor nepericuloase reciclabile, inclusiv a ambalajelor provenite de la deșeurile nepericuloase.

- eliminării prin incinerare în instalația proprie sau transferului ulterior  la alte instalații autorizate, în vederea eliminării finale, a deșeurilor periculoase care  nu pot fi eliminate prin incinerare.

Noile coduri de deșeuri pe care SC DEMECO SRL intenționează să le colecteze în baza contractelor încheiate cu beneficiarii, în vederea stocării temporare până la valorificarea/ eliminarea sau trimiterea către alte societăți autorizate și pentru care se solicită includerea în autorizația integrată de mediu revizuită, se regăsesc în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 |
| --- | --- |
| 02 01 10 | deșeuri de metal |
| 05 07 01 | deșeuri cu conținut de mercur |
| 06 04 04* | deșeuri cu conținut de mercur |
| 11 05 01 | zinc dur |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros |
| 12 01 02 | praf și suspensii de metale feroase |
| 12 01 03 | pilitură și șpan neferos |
| 12 01 04 | praf și suspensii de metale neferoase |
| 16 01 08* | componente cu conținut de mercur |
| 16 01 11* | plăcuțe de frână cu conținut de azbest 16 01 12 plăcuțe de frână |
| 16 01 17 | metale feroase |
| 16 01 18 | metale neferoase |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conținut de azbest liber |
| 16 03 07* | mercur metalic |
| 16 06 | baterii și acumulatori |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conținut de mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) |
| 16 06 05 | alte baterii și acumulatoare |
| 16 06 06* | electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare |
| 16 08 03 | catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați |
| 16 08 04 | catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07) |
| 16 08 05* | catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic |
| 16 09 | substanțe oxidante |
| 16 09 01* | permanganați, de exemplu permanganat de potasiu |
| 16 09 02* | cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu |
| 16 09 03* | peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen |
| 16 09 04* | alte substanțe oxidante nespecificate |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |
| 17 04 02 | Aluminiu |
| 17 04 03 | Plumb |
| 17 04 04 | Zinc |
| 17 04 05 | fier și oțel 17 04 06 |
| 17 04 06 | Staniu |
| 17 04 07 | amestecuri metalice |
| 17 06 01* | materiale izolante cu conținut de azbest |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 |
| 17 06 05* | materiale de construcție cu conținut de azbest |
| 17 09 01* | deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenușile de ardere |
| 19 03 08* | Mercur parțial stabilizat |
| 19 10 01 | deșeuri de fier și oțel |
| 19 10 02 | deșeuri neferoase |
| 19 10 04 | Fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 12 02 | metale feroase |
| 19 12 03 | metale neferoase |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur |
| 20 01 33* | baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii |
| 20 01 34 | baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 35* | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase(1) |
| 20 01 36 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 |
| 20 01 40 | metale |
| 20 03 03 | reziduuri stradale |
| 20 03 04 | nămolul din fosele septice |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |

!!! PRIN SOLICITAREA DE REVIZUIRE A AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU SI A SOLICITĂRII INTRODUCERII DE NOI CODURI ÎN VEDEREA TRATĂRII, NU SE MODIFICĂ CAPACITATEA DE INCINERARE AUTORIZATĂ PREVĂZUTĂ ÎN A.I.M. NR.2/ 23.11.2015, REVIZUITĂ ÎN 31.07.2017.

Cel de al doilea proiect implement  este de amplasare a Instalației de sterilizare deșeuri medicale (cu abur) tip Menkyo-002A în incinta Halei incineratorului pentru deșeuri periculoase și nepericuloase, corp C1( Sc= 1042,00 mp).

Instalația de sterilizare deține Declarația de conformitate a producătorului SC ARTEP EQUIPMENT SRL care atestă respectarea standardelor de calitate şi de mediu și Referatul tehnic de evaluare din punct de vedere tehnic și microbiologic, întocmit de către Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Regional de Sănătate Publică Iași.

Scopul acestui proiect este de eliminare finală în condiții corespunzătoare a deșeurilor tratate prin metode cu impact minim asupra mediului.

Instalația va fi folosită pentru sterilizarea deșeurilor medicale folosind o tehnologie alternativă, neincinerantă, autorizată să opereze în România, care utilizează procesele termice la temperaturi scăzute, în intervalul de temperatură  +105ºC - 177ºC, prin căldură umedă (abur).

## 1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice.

Pe baza acestor informații au fost formulate concluzii privind atingerea obiectivelor de protecție a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca document de referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma S.C. Demeco S.R.L. din sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași.

Prin raportul de amplasament se analizează:

- informațiile în raport cu condițiile de mediu de pe amplasament, cu scopul înțelegerii naturii, întinderii și comportamentului poluării care ar putea fi identificate;

- utilizările anterioare și actuale ale amplasamentului pentru a identifica existența unor zone posibil poluate și să formeze punctul inițial pentru estimările ulterioare;

- informațiile corespunzătoare cantitative și calitative despre amplasament, care să permită descrierea clară a relațiilor dintre elementele mediului, receptorii și poluarea posibil existentă pe amplasament;

- dovezi ale unor investigații anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecției calității apelor.

## 1.3 Scop și Abordare

Completarea Raportul de amplasament a fost realizată ca parte a documentației de solicitare a celei de a doua revizuirii a Autorizației integrate de mediu deținute, nr.2/23.11.2015, revizuită în 31.07.2017, cu prezentarea activităților pentru care se dorește reglementarea și de analiză a suportabilității amplasamentului pentru desfășurarea acestora.

Elementul de referință principal îl constituie actele de reglementare emise anterior şi anume:

- Autorizaţia integrată de mediu nr.2/23.11.2015, revizuită în 31.07.2017,

respectiv noile acte de reglementare emise

- Decizia etapei de încadrare nr.01 din 03.01.2018

- Decizia etapei de încadrare nr.280 din 04.12.2018

precum și:

- adresa APM Iași, nr.6643 din 13.08.2019, de menținere a Decizia etapei de încadrare nr.280 din 04.12.2018.

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoaștere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate în Capitolul 4 și au fost folosite pentru a oferi o descriere amănunțită a terenului și pentru a identifica orice posibilă sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural în care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente a fost dezvoltat un ”model conceptual” de management al amplasamentului care a identificat interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu.

La revizuirea Raportului de amplasament s-a luat în considerare modul de desfășurare a activității de la obținerea autorizației integrate de mediu revizuite și posibilul efect asupra amplasamentului și a factorilor de mediu ca urmare a modificărilor care urmează să fie efectuate.

Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

# 2. Descrierea terenului

## 2.1 Așezarea terenului

Punctul de lucru pe care sunt amplasate instalațiile IPPC supuse autorizării este amplasat în satul Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași. Terenul în suprafață de 8265 mp este situat în zona cu profil industrial.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt : N 47º08’ 20”, E 27º39’30’’

Regimul juridic: terenul se află în intravilanul extins al satului Vlădiceni și aparține S.C. DEMECO S.R.L.

Regimul economic: conform PUG aprobat al comunei Tomești, terenul se încadrează în UTR 4 Vlădiceni, având funcțiunea de „zona industrială și categoria de folosință „curți construcții”

Din punct de vedere urbanistic zona în care se desfășoară activitatea are funcţiune de activități industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al comunei Tomești.

Accesul pe amplasament se realizează din str. Trei Fântâni. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- la nord: strada Trei Fântâni;

- la est: proprietate privată (teren viran);

- la sud: proprietate privată (statie betoane);

- la vest: proprietate privată (depozit materiale de construcție).

Alte proprietăți aflate la vestul amplasamentului:

- la distanța de 438,50m locuință – beneficiar Vornicu Gheorghe,  fără AC

- la distanța de 439,60m locuință – beneficiar  Nita Benone-Costel,  fără AC

- la distanța de 474,20 m locuință – beneficiar  Iftimi Petru Cristi, fără AC

- la distanța de 487,25m locuință – beneficiar  Grierosu Constantin, fără AC

- la distanța de 494,50m locuință – Cirlig Mihai, fără AC

Conform Studiului de amplasament elaborat de S.C. MED LINE GROUP S.R.L. Iași, anterior obținerii aprobării de construire a obiectivului stație de incinerare deșeuri aparținând S.C. AVAND S.R.L., pe amplasamentul învecinat nu au existat construcții cu funcțiunea de locuință în zona de protecție (raza de 500 m și diametrul de 1000m) emisă de avizatori.

Referitor la distanța de amplasare a instalațiiilor care aparțin în prezent S.C. DEMECO S.R.L. față de locuințele din zona și care au obținut Autorizație de construire sau au fost puse în legalitate după emiterea autorizației de construire pentru incineratorul deținut de S.C. AVAND S.R.L., majoritatea locuintelor se afla la cca. 500 m distanța conform datelor furnizate de catre beneficiarul lucrării.

Exceptie fac locuințele construite fără autorizație anterior amplasării incineratorului în zona, astfel:

- locuință Mihalache Costel si Caterina, amplasată la 488,91m de incinerator în baza Autorizației de Construire nr.985/18.06.2007;

- 	locuință Vornicu Gheorghe, amplasată la 438,50m de incinerator, fără Autorizație de Construire;

- 	locuință Nita Benone, amplasată la 439,60m de incinerator, fara Autorizație de Construire;

- 	locuință Iftim Petru, amplasată la 474,20m de incinerator, fara Autorizație de Construire;

- 	locuință Grierosu Constantin, amplasată la 487,25m de incinerator, fara Autorizație de Construire;

- 	locuință Carlig Mihai, amplasată la 494,50m de incinerator, fara Autorizație de Construire.

Ulterior construcției incineratorului, la solicitarea deținătorilor locuințelor ce nu dețineau Autorizație de Construire, aceste locuințe au intrat în legalitate pe baza declarației de accept pe propria răspundere și a studiilor de evaluare a impactului activităților efectuate pe amplasament asupra confortului și sanatatii populatiei din zona învecinată, întocmite de DSP Iași.

## 2.2. Dreptul de proprietate actual

Amplasamentul analizat, în suprafață de 8265 mp – CF 63208 UAT Tomești este proprietatea S.C. DEMECO S.R.L. și a intrat în proprietate la data de 19.06.2013 în baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012.

## 2.3. Utilizarea actuală a terenului

Suprafață amplasamentului este de aproximativ 8.265 mp, împărțită astfel:

- suprafață construită: 6443,423 mp,

- alte spații: 1368,577mp

Conform prevederilor Hărţii zonării României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani (Codul de proiectare seismică P100-1/2012), terenurile din comuna Tomești se caracterizează prin:

- valoarea de vârf a acceleraţiei pentru cutremure ag = 0,25 g;

- perioada de control (colţ) a spectrului răspuns Tc = 0,7 s.

Adâncimea maximă de îngheţ este 0,90 m de la suprafață terenului (STAS 6054 -77).

2.3.1. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE AMPLASAMENT

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt reglementate din punct de vedere al protecției mediului și se desfășoară în baza autorizației integrate de mediu nr.2/23.11.2015, revizuită în 31.07.2017.

Activități IPPC

- 3821 Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase

- 3822 Tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase

Aceste activități se desfășoară în Instalația de incinerare și în Instalația de distilare conexă, care valorifică energia termică provenită din aerul cald de la echipamentele incineratorului.

Activități non- IPPC

- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

- 4677 Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor;

- 5210 Depozitări;

- 5224 Manipulări;

- 8129 Alte activități de curățenie

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE PE AMPLASAMENT

Plecând de la definiția operației de tratare, pe amplasament se desfășoară atât operațiuni de valorificare cât și de eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării.

Activitatea de incinerare respectă prevederile legislației în vigoare prin faptul că se desfășoară cu recuperarea de energie, iar valorificarea energetică se realizează cu obținerea unui randament energetic superior.

Incinerarea

Instalația de incinerare este destinată eliminării finale prin metoda incinerării (tratare termică, piroliză) a deșeurilor industriale periculoase, nepericuloase, medicale și SNCU, cu excepția deșeurilor radioactive și explozibile, precum și pentru valorificarea căldurii obținute din procesul de incinerare.

Capacitatea de incinerare este de 11.300 t/an, respectiv cca. 37,8 t/zi, în medie 1,575 t/h. Regimul de funcționare este continuu, inclusiv sărbătorile legale (2 schimburi/zi, 12 ore/schimb, 7 zile/săptămână, cu ture de rezervă pentru asigurarea zilelor libere între ture), cu execepția perioadelor de revizii planificate. Numărul mediu zilelor de funcționare este estimat la 300 zile/an, în funcție de perioada necesară întreținerii și eventualelor opriri neprogramate.

Incinerarea deșeurilor se realizează în instalația de tip HOVAL MULTIZON, cu două cuptoare de ardere, care asigură o capacitate totală de incinerare de 1575 kg/oră. Cantităţile şi compoziţia deșeurilor ce pot fi incinerate zilnic sunt următoarele:

- deșeuri solide, inclusiv deșeuri de origine animală nedestinate consumului uman, precum și a produselor derivate – cca. 23,2 t/zi;

- deșeuri păstoase – cca. 11,5 t/zi;

- deșeuri lichide – cca.3,1 t/zi.

Instalația de incinerare este prevăzută cu echipamente și utilaje de tratare termică a deșeurilor și de condiționare, neutralizare și filtrare a gazelor rezultate din incinerare, în scopul reducerii emisiilor în atmosfera sub limitele impuse de legislația în vigoare.

Distilarea

Instalația de distilare valorifică energia termică reziduală conținută în aerul cald recuperat de la incinerator și este destinată tratării unor soluții și emulsii provenite din activități industriale care conțin uleiuri și solvenți în mediu apos, în scopul reducerii fracției de deșeuri ce se va trimite la incinerare și în scopul valorificării fracțiilor volatile utile (dacă este fezabil) și a apei distilate rezultate.

- capacitatea maximă de distilare este de 4.500 t/an, respectiv 15 t/zi, 0,625 t/h.

- capacitatea minimă de distilare este de 2.400 t/an, respectiv 8 t/zi, 0,333 t/h.

Regimul de funcționare al instalației de distilare este strict dependent de funcționarea incineratorului, procesul este continuu, inclusiv sărbătorile legale (2 schimburi/zi, 12 ore/schimb, 7 zile/săptămână, cu ture pana pentru asigurarea zilelor libere intre ture), cu execeptia perioadelor de revizii planificate. Numărul zilelor de funcționare este estimat la 300 zile/an, depinzând de existența deșeurilor pretabile distilării.

Distilarea emulsiilor și soluțiilor apoase se realizează într-o instalație cu 3 linii de distilare simplă, cu funcționare în sistem secvețial decalat. Deșeurile ce pot fi distilate zilnic sunt următoarele:

- 	soluții/emulsii cu conținut de solvenți nehalogenați;

- 	soluții/emulsii cu conținut de solvenți halogenați ;

- 	soluții/emulsii cu conținut de hidrocarburi ;

- 	ape de clătire și spălare cu conținut de detergenți;

- 	ape/emulsii cu conținut de glicol;

- 	emulsii / soluții cu conținut de grăsimi vegetale și animale.

Bilanţul de materiale

| Intrări | Ieşiri |
| --- | --- |
| Materii prime și materii auxialiare | Cantitate, t/an | Produse finite si/sau deșeuri | Cantitate, t/an |
| Instalație incinerare |
| Deşeuri industriale, periculoase, nepericuloase, deseuri medicale (cf. coduri tabel deşeuri) | 11300 | Cenusa de vatra si zgura | 1350 |
|  |  | Materiale feroase din cenusile de ardere | 100 |
| Hidroxid de calciu/oxid de calciu | 350 | Cenusa de la filtrarea gazelor de ardere | 355 |
| Carbune activ | 5 |  |  |
| Saci filtranti | 0.27 | Material adsorbant de la epurarea gazelor de ardere | 0.27 |
| Ulei hidraulic | 0.2 | Uleiuri uzate | 0.1 |
|  |  | Deseuri de ambalaje | 0.1 |
|  |  | pierdere prin calcinare | 9850 |
| Instalație distilare |
| Deşeuri industriale periculoase si nepericuloase (cf. coduri tabel deşeuri) | 4500 | Namol | 980 |
|  |  | Fractii volatile condensate | 10 |
|  |  | Apa distilata | 3510 |
| Instalație sterilizare |
| Deseuri medicale | 8800 | Deseuri sterilizate | 8900 |
| Abur | 540 | Condens | 440 |

Deșeurile admise la tratare prin incinerare conform autorizației integrate de mediu nr.2/23,11.2015, revizuită în 31.07.2017, sunt următoarele:

| COD | DENUMIRE conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 |
| --- | --- |
| 1 | DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR |
| 01 03 | deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere |
| 01 03 04* | reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 |
| 01 03 07 * | alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 09 | nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, altele decât deșeurile menționate la 01 03 10 |
| 01 03 10* | nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, altele decât deșeurile menționate la 01 03 07 |
| 01 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 01 04 | deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere |
| 01 04 07 * | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din procesarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele menționate la 01 04 07 |
| 01 04 11 | deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11 |
| 01 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 01 05 | nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj |
| 01 05 04 | nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce |
| 01 05 05 * | deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei |
| 01 05 06 * | nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 05 07 | nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |
| 01 05 08 | nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |
| 01 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 2 | DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR |
| 02 01 | deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
| 02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale |
| 02 01 03 | deșeuri de țesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |
| 02 01 07 | deșeuri din exploatarea forestieră |
| 02 01 08 * | deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase |
| 02 01 09 | deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
| 02 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 02 | deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
| 02 02 02 | deșeuri de țesuturi animale |
| 02 02 03 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 03 | deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor |
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare |
| 02 03 02 | deșeuri de agenți de conservare |
| 02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți |
| 02 03 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 04 | deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului |
| 02 04 01 | pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | carbonat de calciu fără altă specificație |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 05 | deșeuri provenite din industria produselor lactate |
| 02 05 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 06 | deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie |
| 02 06 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 06 02 | deșeuri de agenți de conservare |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 07 | deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) |
| 02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deșeuri de la tratamente chimice |
| 02 07 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 02 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 3 | DEȘEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON |
| 03 01 | deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei |
| 03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută |
| 03 01 04 * | rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
| 03 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 03 02 | deșeuri rezultate din produsele de protecție a lemnului |
| 03 02 01 * | agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn |
| 03 02 02 * | agenți de conservare organoclorurați pentru lemn |
| 03 02 03 * | agenți de conservare organometalici pentru lemn |
| 03 02 04 * | agenți de conservare anorganici pentru lemn |
| 03 02 05 * | alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase |
| 03 02 99 | alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați |
| 03 03 | deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie |
| 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn |
| 03 03 02 | nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
| 03 03 07 | deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării |
| 03 03 09 | deșeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 10 | rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
| 03 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 4 | DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ |
| 04 01 | deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei |
| 04 01 01 | deșeuri de la șeruire |
| 04 01 02 | deșeuri de la cenușărit |
| 04 01 03 * | deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă |
| 04 01 04 | flotă de tăbăcire cu conținut de crom |
| 04 01 05 | flotă de tăbăcire fără crom |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom |
| 04 01 09 | deșeuri de la apretare și finisare |
| 04 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 04 02 | deșeuri din industria textilă |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară) |
| 04 02 14* | deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici |
| 04 02 15 | deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14 |
| 04 02 16 * | coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 04 02 17 | coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16 |
| 04 02 19 * | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
| 04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate |
| 04 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 5 | DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI |
| 05 01 | deșeuri rezultate din rafinarea petrolului |
| 05 01 02 * | nămoluri rezultate din desalinizare |
| 05 01 03 * | nămoluri provenite din rezervor |
| 05 01 04 * | nămoluri acide alchilice |
| 05 01 05 * | scurgeri de petrol |
| 05 01 06 * | nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor |
| 05 01 07 * | gudroane acide |
| 05 01 08 * | alte gudroane |
| 05 01 09 * | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 12 * | acizi cu conținut de uleiuri |
| 05 01 13 | nămoluri de la apa de alimentare a cazanului |
| 05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 15 * | argile de filtrare uzate |
| 05 01 16 | deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 05 06 | deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui |
| 05 06 01 * | gudroane acide |
| 05 06 03 * | alte gudroane |
| 05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 05 07 | deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural |
| 05 07 02 | deșeuri cu conținut de sulf |
| 05 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 6 | DEȘEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE |
| 06 01 | deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor |
| 06 01 01 * | acid sulfuric și acid sulfuros |
| 06 01 02 * | acid clorhidric |
| 06 01 03 * | acid fluorhidric |
| 06 01 04 * | acid fosforic și acid fosforos |
| 06 01 05 * | acid azotic și acid azotos |
| 06 01 06 * | alți acizi |
| 06 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 02 | deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor |
| 06 02 01 * | hidroxid de calciu |
| 06 02 03 * | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04 * | hidroxid de sodiu și de potasiu |
| 06 02 05 * | alte baze |
| 06 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 03 | deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici |
| 06 03 11 * | săruri solide și soluții cu conținut de cianuri |
| 06 03 13 * | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele |
| 06 03 14 | săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13 |
| 06 03 15 * | oxizi metalici cu conținut de metale grele |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15 |
| 06 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 04 | deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 |
| 06 04 03 * | deșeuri cu conținut de arsen |
| 06 04 05 * | deșeuri cu conținut de alte metale grele |
| 06 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 06 05 02 * | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
| 06 06 | deșeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din procesele chimice cu sulf și din procesele de desulfurare |
| 06 06 02 * | deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase |
| 06 06 03 | deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
| 06 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 07 | deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni |
| 06 07 02 * | cărbune activ de la producerea clorului |
| 06 07 04 * | nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur |
| 06 07 04* | soluții și acizi, de exemplu acid de contact |
| 06 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 08 | deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului |
| 06 08 02 * | deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși |
| 06 08 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 09 | deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținând fosfor și din procesele chimice cu fosfor |
| 06 09 03 * | deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 06 09 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 10 | deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte |
| 06 10 02 * | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 06 10 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 11 | deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților |
| 06 11 01 | deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
| 06 11 99 | deșeuri nespecificate |
| 06 13 | deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte |
| 06 13 01 * | produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide |
| 06 13 02 * | cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02) |
| 06 13 03 | negru de fum |
| 06 13 05 * | Funingine |
| 06 13 99 | deșeuri nespecificate |
| 7 | DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE |
| 07 01 | deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază |
| 07 01 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 01 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 01 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 01 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 01 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 01 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 01 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 01 11 * | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 02 | deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice |
| 07 02 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 02 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 02 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 02 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 02 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 02 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 02 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 02 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice |
| 07 02 14 * | deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 02 15 | deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
| 07 02 16 * | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși |
| 07 02 17 | deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16 |
| 07 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 03 | deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția secțiunii 06 11) |
| 07 03 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 03 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 03 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 03 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 03 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 03 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 03 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 03 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
| 07 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 04 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide |
| 07 04 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 04 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 04 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 04 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 04 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 04 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 04 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 04 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 04 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
| 07 04 13 * | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 05 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice |
| 07 05 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 05 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 05 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 05 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 05 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 05 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 05 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 05 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11 |
| 07 05 13 * | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 05 14 | deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
| 07 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 06 | deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor |
| 07 06 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 06 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 06 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 06 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 06 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 06 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 06 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 06 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
| 07 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 07 07 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină și a produselor chimice nespecificate în altă parte |
| 07 07 01 * | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 07 03 * | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 07 04 * | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 07 07 * | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 07 08 * | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 07 09 * | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați |
| 07 07 10 * | alte turte de filtrare și absorbanți uzați |
| 07 07 11 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
| 07 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 8 | DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor |
| 08 01 11 * | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 12 | deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 13 * | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri Cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 15 * | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 16 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
| 08 01 17* | deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 18 | deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 19 * | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 01 21 * | deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor |
| 08 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 02 | deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 01 | deșeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 03 | deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conținut de cerneluri |
| 08 03 08 | deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri |
| 08 03 12 * | deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 13 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 14 * | nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
| 08 03 16 * | deșeuri de soluții de gravare |
| 08 03 17 * | deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 19 * | ulei de dispersie |
| 08 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 04 | deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare) |
| 08 04 09 * | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 10 | deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 08 04 11 * | nămoluri de adezivi și masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
| 08 04 13 * | nămoluri apoase cu conținut de adezivi sau masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 15 * | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 16 | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |
| 08 04 17 * | ulei de colofoniu |
| 08 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 05 | deșeuri nespecificate în altă parte în capitolul 08 |
| 08 05 01 * | deșeuri de izocianați |
| 9 | DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ |
| 09 01 | deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 01 * | developanți pe bază de apă și soluții de activare |
| 09 01 02 * | soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03 * | soluții de developare pe bază de solvenți |
| 09 01 04 * | soluții de fixare |
| 09 01 05 * | soluții de albire și soluții de albire fixatoare |
| 09 01 06 * | deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice |
| 09 01 07 | film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |
| 09 01 08 | film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint |
| 09 01 10 | aparate fotografice de unică folosință fără baterii |
| 09 01 11 * | aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 |
| 09 01 12 | aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11 |
| 09 01 13 * | deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06 |
| 09 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 | DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 01 | deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) |
| 10 01 01 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04) |
| 10 01 02 | cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui |
| 10 01 03 | cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat |
| 10 01 04 * | cenuși zburătoare și praf de cazan de hidrocarburi |
| 10 01 05 | deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 09 * | acid sulfuric |
| 10 01 13 * | cenușă zburătoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil |
| 10 01 18 * | deșeuri de la spălarea gazelor care conțin substanțe periculoase |
| 10 01 19 | deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18 |
| 10 01 20 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
| 10 01 22 * | nămoluri apoase provenite din spălarea cazanelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 25 | deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice |
| 10 01 26 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 02 | deșeuri provenite din industria fierului și oțelului |
| 10 02 07 * | deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 02 08 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
| 10 02 11 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 02 12 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 13 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 02 14 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
| 10 02 15 | alte nămoluri și turte de filtrare |
| 10 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 03 | deșeuri din pirometalurgia aluminiului |
| 10 03 02 | resturi de anozi |
| 10 03 05 | deșeuri de alumină |
| 10 03 18 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 23 * | deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 24 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
| 10 03 25 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 26 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
| 10 03 27 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 03 28 | deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 04 | deșeuri din pirometalurgia plumbului |
| 10 04 06* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 04 07 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 04 09 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 04 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
| 10 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 05 | deșeuri din pirometalurgia zincului |
| 10 05 05 * | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 05 06 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 08 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 05 09 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 06 | deșeuri din pirometalurgia cuprului |
| 10 06 06 * | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 06 07 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 06 09 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 06 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 07 | deșeuri din pirometalurgia argintului, aurului și a platinei |
| 10 07 03 | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 07 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 07 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 07 08 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 08 | deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase |
| 10 08 12 * | deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor |
| 10 08 13 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |
| 10 08 17 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 08 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 08 17 |
| 10 08 19 * | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 08 20 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 09 | deșeuri din turnarea metalelor feroase |
| 10 09 05 * | miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 07 * | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 11 * | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
| 10 09 13 * | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
| 10 09 15 * | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 09 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
| 10 09 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 10 | deșeuri din turnarea metalelor neferoase |
| 10 10 05 * | miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 07 * | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 11 * | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 12 | alte particule decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 10 13 * | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
| 10 10 15 * | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 10 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
| 10 10 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 11 | deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă |
| 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
| 10 11 09 * | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 10 | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 09 |
| 10 11 11 * | deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu, de la tuburile catodice) |
| 10 11 12 | deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 11 13 * | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 14 | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
| 10 11 15 * | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 16 | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
| 10 11 17 * | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
| 10 11 19 * | deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 11 20 | deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
| 10 11 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 12 | deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții |
| 10 12 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 06 | forme declasate |
| 10 12 09 * | deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 12 10 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
| 10 12 12 | deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
| 10 12 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 13 | deșeuri de la fabricarea cimentului, a varului și ghipsului și a articolelor și produselor derivate |
| 10 13 07 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 12 * | deșeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 13 99 | deșeuri nespecificate |
| 11 | DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ |
| 11 01 | deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) |
| 11 01 05 * | acizi de decapare |
| 11 01 06 * | acizi nespecificați |
| 11 01 07 * | baze de decapare |
| 11 01 08 * | nămoluri cu conținut de fosfați |
| 11 01 09 * | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 10 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
| 11 01 13 * | deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 14 | deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
| 11 01 15 * | eluați și nămoluri de la sisteme de membrane sau de la schimbători de ioni, cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 16 * | rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate |
| 11 01 98 * | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 11 02 | deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase |
| 11 02 07 * | nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit) |
| 11 02 99 | deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție |
| 11 03 | nămoluri și solide provenite din procesele de călire |
| 11 03 01 * | deșeuri cu conținut de cianuri |
| 11 03 02 * | alte deșeuri |
| 11 05 | deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald |
| 11 05 03 * | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 11 05 04 * | baie uzată |
| 11 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 12 | DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice |
| 12 01 06 * | uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor) |
| 12 01 07 * | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor) |
| 12 01 08 * | emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni |
| 12 01 09 * | emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni |
| 12 01 10 * | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 12 * | ceruri și grăsimi uzate |
| 12 01 13 | deșeuri de la sudură |
| 12 01 14 * | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 15 | nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 16 * | deșeuri de material de sablare, cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 17 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 18 * | nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei |
| 12 01 19 * | uleiuri de ungere ușor biodegradabile |
| 12 01 20 * | piese de polizare uzate, mărunțite, precum și materiale de polizare mărunțite, cu conținut de substanțe periculoase |
| 12 01 21 | piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 12 03 | deșeuri provenite din degresarea cu apă și cu abur (cu excepția celor din capitolul 11) |
| 12 03 01 * | lichide apoase de spălare |
| 12 03 02 * | deșeuri de la degresarea cu abur |
| 13 | ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19) |
| 13 01 | uleiuri hidraulice uzate |
| 13 01 01 * | uleiuri hidraulice cu conținut de PCB |
| 13 01 04 * | emulsii clorurate |
| 13 01 05 * | emulsii neclorurate |
| 13 01 09 * | uleiuri hidraulice minerale clorurate |
| 13 01 10 * | uleiuri hidraulice minerale neclorurate |
| 13 01 11 * | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12 * | uleiuri hidraulice ușor biodegradabile |
| 13 01 13 * | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 | uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 04 * | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 05 * | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 06 * | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 07 * | uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile |
| 13 02 08 * | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 03 | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate |
| 13 03 01 * | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB |
| 13 03 06 * | uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07 * | uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 08 * | uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 09 * | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile |
| 13 03 10 * | alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii |
| 13 04 | uleiuri de santină |
| 13 04 01 * | uleiuri de santină din navigația pe apele interioare |
| 13 04 02 * | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03 * | uleiuri de santină din alte tipuri de navigație |
| 13 05 | conținutul separatoarelor apă/ulei |
| 13 05 01 * | solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02 * | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 03 * | nămoluri de intercepție |
| 13 05 06 * | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 07 * | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 08 * | amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă |
| 13 07 | combustibili lichizi uzați |
| 13 07 01 * | ulei combustibil și combustibil diesel |
| 13 07 02 * | Benzină |
| 13 07 03 * | alți combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 08 | uleiuri uzate, nespecificate în altă parte |
| 13 08 01 * | nămoluri sau emulsii de la desalinizare |
| 13 08 02 * | alte emulsii |
| 13 08 99 * | deșeuri nespecificate |
| 14 | DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția capitolelor 07 și 08) |
| 14 06 | deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor |
| 14 06 01 * | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02 * | alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați |
| 14 06 03 * | alți solvenți și amestecuri de solvenți |
| 14 06 04 * | nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați |
| 14 06 05 * | nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți |
| 15 | AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE |
| 15 01 | ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 01 10 * | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 15 01 11 * | ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (fara continut de azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție |
| 15 02 02 * | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 | DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ |
| 16 01 | vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 07 * | filtre de ulei |
| 16 01 09 * | componente cu conținut de PCB |
| 16 01 10 * | componente explozive (de exemplu, airbaguri) |
| 16 01 12 | plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
| 16 01 13 * | lichide de frână |
| 16 01 14 * | fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 01 15 | lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat |
| 16 01 19 | Materiale plastice |
| 16 01 20 | Sticlă |
| 16 01 21 * | componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14 |
| 16 01 22 | alte componente nespecificate |
| 16 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 16 02 | deșeuri din echipamente electrice și electronice |
| 16 02 09 * | transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB |
| 16 02 10 * | echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09 |
| 16 02 11 * | echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC |
| 16 02 13 * | echipamente casate cu conținut de componente periculoase (3), altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 12 |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 |
| 16 02 15 * | componente periculoase demontate din echipamente casate |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
| 16 03 | loturi declasate și produse nefolosite |
| 16 03 03 * | deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 05 * | deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 03 06 | deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
| 16 05 | butelii de gaze sub presiune și produse chimice expirate |
| 16 05 04 * | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04 |
| 16 05 06 * | substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator |
| 16 05 07 * | substanțe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 16 05 08 * | substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 16 05 09 | substanțe chimice expirate, altele decât cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 07 | deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și transport (cu excepția capitolelor 05 și 13) |
| 16 07 08 * | deșeuri cu conținut de țiței |
| 16 07 09 * | deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase |
| 16 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 16 08 | catalizatori uzați |
| 16 08 01 | catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07) |
| 16 08 02 * | catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase ori compuși ai metalelor tranziționale periculoase |
| 16 08 05 * | catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic |
| 16 08 06 * | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 08 07 * | catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase |
| 16 10 | deșeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ |
| 16 10 01 * | deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 |
| 16 10 03 * | concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 | deșeuri din materiale de căptușire și refractare |
| 16 11 01 * | materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 11 02 | materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
| 16 11 03 * | alte materiale de căptușire și refractare rezultate din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 11 04 | alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03 |
| 16 11 05 * | materiale de căptușire și refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 11 06 | materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| 17 | DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE) |
| 17 01 | beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice |
| 17 01 06 * | amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea |
| 17 02 | lemn, sticlă și materiale plastice |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 02 02 | Sticlă |
| 17 02 03 | Materiale plastice |
| 17 02 04 * | sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate |
| 17 03 01 * | asfalturi cu conținut de gudron de huilă |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 03 03 * | gudron de huilă și produse gudronate |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |
| 17 04 09 * | deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase |
| 17 04 10 * | cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 | pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare |
| 17 05 03 * | pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase |
| 17 05 05 * | nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase |
| 17 05 07 * | resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase |
| 17 06 | materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest |
| 17 06 03 * | alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase |
| 17 08 | materiale de construcții pe bază de ghips |
| 17 08 01 * | materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase |
| 17 09 | alte deșeuri de la construcții și demolări |
| 17 09 02 * | deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB) |
| 17 09 03 * | alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase |
| 18 | DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală) |
| 18 01 | deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om |
| 18 01 01 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) |
| 18 01 02 | fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03) |
| 18 01 03 * | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 01 04 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu, îmbrăcăminte, mulaje de ghips, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece) |
| 18 01 06 * | chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 18 01 07 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 |
| 18 01 08 * | medicamente citotoxice și citostatice |
| 18 01 09 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 |
| 18 01 10 * | deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice |
| 18 02 | deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale |
| 18 02 01 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) |
| 18 02 02 * | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 02 03 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 02 05 * | chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 18 02 06 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05 |
| 18 02 07 * | medicamente citotoxice și citostatice |
| 18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 |
| 19 | DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL |
| 19 01 | deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor |
| 19 01 05 * | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 19 01 06* | deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase |
| 19 01 07* | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
| 19 01 10 * | cărbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11 * | cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 01 17 * | deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 02 | deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase |
| 19 02 04 * | deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos |
| 19 02 05 * | nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 07 * | ulei și concentrate de la separare |
| 19 02 08 * | deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 09 * | deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |
| 19 02 11 * | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 03 | deșeuri stabilizate/solidificate |
| 19 03 04 * | deșeuri marcate ca periculoase, parțial stabilizate, altele decât cele menționate la 19 03 08 |
| 19 03 05 | deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
| 19 03 06 * | deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 03 07 | deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
| 19 05 | deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide |
| 19 05 01 | fracția necompostată din deșeurile municipale și similare |
| 19 05 02 | fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
| 19 05 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 06 | deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor |
| 19 06 03 | faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale |
| 19 06 04 | faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale |
| 19 06 05 | faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale |
| 19 06 06 | faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale |
| 19 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 07 | levigate din depozitele de deșeuri |
| 19 07 02 * | levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
| 19 08 | deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte |
| 19 08 01 | Reziduuri de cernere |
| 19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești |
| 19 08 06 * | rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate |
| 19 08 07 * | soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 08 08 * | deșeuri de la sistemele cu membrană cu conținut de metale grele |
| 19 08 09 | amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile |
| 19 08 10 * | amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09 |
| 19 08 11 * | nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 08 12 | nămoluri rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 13 * | nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 19 08 14 | nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 |
| 19 08 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 09 | deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial |
| 19 09 01 | deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
| 19 09 04 | cărbune activ uzat |
| 19 09 05 | rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate |
| 19 09 06 | soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 09 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 10 | deșeuri provenite din sfărâmarea deșeurilor cu conținut de metale |
| 19 10 03 * | fracții de șpan ușor și praf cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 10 05 * | alte fracții cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 10 06 | alte fracții decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 11 | deșeuri de la regenerarea hidrocarburilor |
| 19 11 01 * | argile de filtrare uzate |
| 19 11 02 * | gudroane acide |
| 19 11 03 * | deșeuri lichide apoase |
| 19 11 04 * | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 19 11 05 * | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
| 19 11 07 * | deșeuri de la spălarea gazelor de ardere |
| 19 11 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 12 | deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte |
| 19 12 01 | hârtie și carton |
| 19 12 04 | materiale plastice și de cauciuc |
| 19 12 05 | Sticlă |
| 19 12 06 * | deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | Materiale textile |
| 19 12 10 | deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) |
| 19 12 11 * | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 | deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane |
| 19 13 01 * | deșeuri solide rezultate în urma remedierii solului, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 03 * | nămoluri rezultate în urma decontaminării solului, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
| 19 13 05 * | nămoluri rezultate din remedierea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
| 19 13 07 * | deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 08 | deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 | DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 02 | Sticlă |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | Materiale textile |
| 20 01 13 * | Solvenți |
| 20 01 14 * | Acizi |
| 20 01 15 * | Alcali |
| 20 01 17 * | Substanțe chimice fotografice |
| 20 01 19 * | Pesticide |
| 20 01 23 * | echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi |
| 20 01 25 | uleiuri și grăsimi comestibile |
| 20 01 26 * | uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 27 * | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 29 * | detergenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29 |
| 20 01 31 * | medicamente citotoxice și citostatice |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31 |
| 20 01 37 * | deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 39 | Materiale plastice |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 01 99 | alte fracții nespecificate |
| 20 02 | deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile |
| 20 03 | alte deșeuri municipale |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deșeuri din piețe |
| 20 03 07 | deșeuri voluminoase |
| 20 03 99 | alte deșeuri municipale nespecificate |

Lista deșeurilor supuse valorificării în instalația de distilare:

| COD | DENUMIRE conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 |
| --- | --- |
| 1 | DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR |
| 01 03 | deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 |
| 01 04 | deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere |
| 01 04 11 | deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11 |
| 01 05 | nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj |
| 01 05 04 | nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce |
| 01 05 05* | deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei |
| 01 05 06* | nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase |
| 01 05 08 | nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |
| 2 | DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR |
| 02 03 | deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor |
| 02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți |
| 02 07 | deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) |
| 02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deșeuri de la tratamente chimice |
| 4 | DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ |
| 04 01 | deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei |
| 04 01 01 | deșeuri de la șeruire |
| 04 01 03* | deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă |
| 04 02 | deșeuri din industria textilă |
| 04 02 14* | deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici |
| 04 02 15 | deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14 |
| 04 02 16* | coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 5 | DEȘEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI |
| 05 01 | deșeuri rezultate din rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor |
| 05 01 05* | scurgeri de petrol |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 | deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui |
| 05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire |
| 7 | DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE |
| 07 01 | deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază |
| 07 01 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 01 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 02 | deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 02 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 02 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 03 | deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția secțiunii 06 11) |
| 07 03 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 03 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 03 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 04 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 04 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 04 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 05 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 05 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 05 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 06 | deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor |
| 07 06 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 06 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 06 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 07 | deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină și a produselor chimice nespecificate în altă parte |
| 07 07 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă |
| 07 07 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate |
| 07 07 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție |
| 8 | DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 02 | deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 03 | deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice |
| 08 03 08 | deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri |
| 08 03 12* | deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase |
| 08 03 13 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 16* | deșeuri de soluții de gravare |
| 08 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 04 | deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare) |
| 08 04 15* | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 08 04 16 | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |
| 08 04 99 | deșeuri nespecificate |
| 9 | DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ |
| 09 01 | deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 01* | developanți pe bază de apă și soluții de activare |
| 09 01 02* | soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03* | soluții de developare pe bază de solvenți |
| 09 01 04* | soluții de fixare |
| 09 01 05* | soluții de albire și soluții de albire fixatoare |
| 09 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 | DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 01 | deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19) |
| 10 01 18* | deșeuri de la spălarea gazelor care conțin substanțe periculoase |
| 10 01 19 | deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18 |
| 10 01 26 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 02 | deșeuri provenite din industria fierului și oțelului |
| 10 02 11* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 02 12 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 03 | deșeuri din pirometalurgia aluminiului |
| 10 03 27* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 03 28 | deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 04 | deșeuri din pirometalurgia plumbului |
| 10 04 09* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 04 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
| 10 05 | deșeuri din pirometalurgia zincului |
| 10 05 08* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 05 09 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 06 | deșeuri din pirometalurgia cuprului |
| 10 06 09* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 06 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 07 | deșeuri din pirometalurgia argintului, aurului și a platinei |
| 10 07 07* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 07 08 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 10 08 | deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase |
| 10 08 19* | deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei |
| 10 08 20 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | deșeuri nespecificate |
| 11 | DEȘEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI DIN ACOPERIRI ALE METALELOR ȘI ALE ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ |
| 11 01 | deșeuri provenite din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor) |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
| 11 03 | nămoluri și solide provenite din procesele de călire |
| 11 03 02* | alte deșeuri |
| 12 | DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice |
| 12 01 08* | emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni |
| 12 01 09* | emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni |
| 12 03 | deșeuri provenite din degresarea cu apă și cu abur (cu excepția celor din capitolul 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spălare |
| 13 | ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor menționate la capitolele 05, 12 și 19) |
| 13 01 | uleiuri hidraulice uzate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 05 | conținutul separatoarelor apă/ulei |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |
| 13 08 | uleiuri uzate, nespecificate în altă parte |
|  | nămoluri sau emulsii de la desalinizare |
| 13 08 02* | alte emulsii |
| 13 08 99* | deșeuri nespecificate |
| 14 | DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția capitolelor 07 și 08) |
| 14 06 | deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor |
| 14 06 02* | alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați |
| 14 06 03* | alți solvenți și amestecuri de solvenți |
| 16 | DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ |
| 16 01 | vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08) |
| 16 01 13* | lichide de frână |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 01 15 | lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 07 | deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și transport (cu excepția capitolelor 05 și 13) |
| 16 07 08* | deșeuri cu conținut de țiței |
| 16 07 09* | deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase |
| 16 07 99 | deșeuri nespecificate |
| 16 08 | catalizatori uzați |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 10 | deșeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ |
| 16 10 01* | deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01 |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 19 | DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL |
| 19 01 | deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor |
| 19 01 06* | deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase |
| 19 02 | deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase |
| 19 02 04* | deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos |
| 19 02 08* | deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 04 | deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare |
| 19 04 04 | deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor |
| 19 07 | levigate din depozitele de deșeuri |
| 19 07 02* | levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 08 | deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte |
| 19 08 07* | soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 08 09 | amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09 |
| 19 09 | deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial |
| 19 09 06 | soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 09 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 11 | deșeuri de la regenerarea hidrocarburilor |
| 19 11 03 * | deșeuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 19 12 | deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), nespecificate în altă parte |
| 19 12 10 | deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) |
| 19 13 | deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane |
| 19 13 07* | deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 08 | deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 | DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) |
| 20 01 13* | Solvenți |
| 20 01 15* | Alcali |
| 20 01 29* | detergenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29 |

ACTIVITATEA DE TRATARE PRIN INCINERARE A DEȘEURILOR DE ORIGINE ANIMALĂ NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN

În conformitate cu Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deșeurilor de origine animală, subprodusele de origine animală reprezintă corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). Având în vedere prevederile legislației privind deșeurile (Legea 211/2011 cu modificările ulterioare), în situația eliminării prin incinerare, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) sunt considerate deșeuri.

SC DEMECO SRL deține Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016, emisă de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor –Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, pentru desfășurarea activității de ECARISAREA TERITORIULUI PRIN COLECTAREA ȘI INCINERAREA SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN DIN CATEGORIILE I, a II, sau a IIIa.

Conform Legii 55/ 2017, prin ecarisare se înțelege activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

Subprodusele de origine animală sunt clasificate în categorii specifice care reflectă nivelul de risc, astfel:

Materiile din categoria 1 cuprind subprodusele de la animale cu următoarea descriere sau orice materii ce conțin astfel de subproduse:

a) toate părțile organismului, incluzând pieile prelucrate și neprelucrate, ale următoarelor animale:

- (i) animale suspectate de a fi infectate cu o EST sau la care prezenta unei EST a fost confirmată oficial,

- (ii) animale ucise în contextul măsurilor de eradicare a EST

- (iii) alte animale decât animale de fermă și animale sălbatice, incluzând în particular animalele de companie, animalele din grădini zoologice și animale de circ,

- (iv) animale de experiență, definite de Ordonanța Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scop știintific sau în alte scopuri experimentale,

- (v) animale salbatice, atunci când sunt suspectate de a fi infectate cu boli transmisibile la om sau la animale;

b) materii cu risc specific, și atunci când, în momentul colectării și procesării, materiile cu risc specific nu au fost îndepărtate, cadavre întregi de animale moarte conținând materii cu risc specific;

c) produse derivate de la animale cărora le-au fost administrate substanțe interzise și produse de origine animală ce conțin reziduuri ale contaminanților de mediu și alte substanțe enumerate de "Norma sanitară veterinară privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alte contaminante în produsele de origine animală" , daca astfel de reziduuri depasesc nivelul permis stabilit de legislația nationala;

d) toate materiile animaliere colectate în momentul tratării apelor reziduale din întreprinderile de prelucrare din categoria 1 și din alte clădiri din care sunt îndepartate materii cu risc specific, incluzând materii de la sortare, materii de la denisipare, amestecuri de grăsimi si de ulei, reziduuri lichide și materii îndepărtate din canalele de scurgere ale acestor instalații, în afara de cazul în care astfel de materii nu conțin materii cu risc specific sau părți din acestea;

e) deșeuri alimentare de tip catering de la mijloace de transport ce opereaza la nivel international;

f) amestecuri de materii din categoria 1 cu materii din categoria a 2-a, cu materii de categoria 3 sau cu ambele, incluzând orice materii destinate prelucrării într-o întreprindere de prelucrare din categoria 1.

(2) Materiile din categoria a 2-a cuprind subprodusele de la animale sau orice materii ce conțin astfel de subproduse, descrise după cum urmează:

a) gunoi de grajd si conținut de tract digestiv;

b) toate materiile animaliere colectate în momentul tratării apelor reziduale provenite de la abatoare, sau de la întreprinderi de prelucrare de categoria a 2-a, incluzând materii de la sortare, materii de la denisipare, amestecuri de grăsimi sau de ulei, reziduuri lichide și materii indepartate din canalele de scurgere ale acestor instalații;

c) produse de origine animală ce conțin reziduuri ale medicamentelor veterinare și contaminanți enumerați de "Norma sanitară veterinară privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de medicamente de uz veterinar și pentru alți contaminanți în produse de origine animală", dacă astfel de reziduuri depășesc nivelul permis stabilit de legislația comunitară transpusă în legislația naționala;

d) produse de origine animală, altele decat materiile din categoria 1 ce sunt importate din țări terțe și în cursul inspecîiilor prevăzute de legislația comunitară transpusă în legislația națională, care nu se conformează cerințelor veterinare pentru importul lor în România, în afara de cazul in care acestea sunt returnate sau importul lor este acceptat sub rezerva restricțiilor stabilite în baza legislației menționate;

e) animale si parti de animale ce mor altfel decat prin taiere la abator pentru consum uman, incluzand animale ucise pentru a eradica o boala epizootica;

f) amestecuri de materii din categoria a 2-a cu materii din categoria a 3-a, incluzand orice materii destinate prelucrarii într-o intreprindere de prelucrare pentru categoria a 2-a; si

g) subproduse de la animale, altele decat materiile de categoria 1 sau materiile de categoria a 3-a.

(3) Materiile din categoria a 3-a cuprind subproduse de la animale sau orice materii ce conțin astfel de subproduse, descrise dupa cum urmeaza:

a) parti de animale taiate la abator ce sunt proprii consumului uman, in conformitate cu legislația comunitara transpusa in legislația nationala, dar care nu sunt destinate consumului uman, din motive comerciale;

b) parti de animale taiate la abator ce sunt respinse ca fiind improprii consumului uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn de boala transmisibila la om sau la animale si provin din carcase ce sunt proprii consumului uman, in conformitate cu legislația comunitara transpusa in legislația nationala;

c) piei prelucrate si neprelucrate, ongloane, coarne, par de porc si pene ce provin de la animale ce sunt taiate intr-un abator, dupa ce au facut obiectul unei inspectii ante-mortem si ca rezultat al unei astfel de inspectii, au fost declarate corespunzatoare pentru taiere pentru consum uman, in conformitate cu legislația comunitara transpusa in legislația nationala;

d) sange obținut de la alte animale decat rumegatoare ce sunt taiate intr-un abator, dupa ce au facut obiectul unei inspectii ante-mortem si ca rezultat al unei astfel de inspectii, au fost declarate corespunzatoare pentru taiere pentru consum uman, in conformitate cu legislația comunitara transpusa in legislația nationala;

e) subproduse de la animale derivate de la fabricarea de produse destinate consumului uman, incluzand oasele degresate si jumarile;

f) foste alimente de origine animală sau foste alimente ce contin produse de origine animală, altele decat deșeurile alimentare de catering ce nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale, datorita unor probleme de fabricare, defecte de ambalare sau altor defecte ce nu prezinta nici un risc pentru oameni sau animale;

g) lapte crud ce provine de la animale ce nu prezinta semne clinice al nici unei boli transmisibile prin acel produs la oameni sau animale;

h) pesti sau alte animale marine, cu exceptia mamiferelor marine pescuite în largul marii in scopul productiei de faina de peste;

i) subproduse proaspete de peste ce provin din întreprinderi ce fabrica produse pe baza de peste pentru consum uman;

j) coji de oua, subproduse din statia de incubatie si subproduse derivate din oua sparte ce provin de la pasari ce nu au prezentat semne clinice ale nici unei boli transmisibile prin acel produs la oameni sau animale;

k) sange, piei prelucrate si neprelucrate, ongloane, pene, lana, coarne, par si blana ce provin de la animale ce nu au prezentat semne clinice de vreo boala transmisibila prin acel produs la oameni sau animale; si

l) alte deșeuri alimentare de catering.

Subprodusele de origine animală apar mai ales cu ocazia sacrificării animalelor pentru consumul uman, în cursul producţiei de produse de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte și în cadrul măsurilor de control al bolilor. Indiferent de originea lor, ele constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică și animală și pentru mediu. Acest risc trebuie să fie controlat în mod adecvat, fie prin direcţionarea acestor produse către mijloace de eliminare sigure sau prin utilizarea lor în scopuri diferite, cu condiţia aplicării unor măsuri stricte care să minimalizeze riscurile sanitare în cauză.

Activitatea de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală nedestinată consumului uman implică:

- colectarea,

- transportul,

- manipularea,

- depozitare în containere frigorifice,

- dezinfectarea mașinilor,

- tratarea prin incinerare.

Scopul acestei activități este de transformare a acestor categorii de deșeuri, în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om.

Depozitarea temporară a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, se face în camere frigorifice, cu capacitatea de cca. 40 t. Acestea sunt amplasate în hala incineratorului, lângă camera frigorifică de depozitare temporară a deșeurilor medicale. Răcirea acestora se face cu gaz refrigerent R404A, care este un agent de răcire ecologic, nu are caracter periculos și respectă prevederile Directivelor CE transpuse în legislația natională

Cantitatea acestor deșeuri este variabilă, în funcție de contractele încheiate, dar nu vor depăși capacitatea de depozitare a camerelor frigorifice. La această cantitate se poate ajunge în cazul unei epidemii în rândul animalelor de tipul pestă porcină, gripă aviară, etc..

Colectarea de la generator și transportul la instalația de incinerare a subproduselor de origine animală și a produselor prelucrate ce nu sunt destinate consumului uman, se realizează cu autovehicule frigorifice. Societatea va întreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura ca materiile din categoria 1, categoria a 2-a si categoria a 3-a sunt identificate, depozitate separat și identificabile în cursul colectării și transportului.

In cursul transportului, se vor atașa etichete vehiculului, containerului, cutiei de carton sau altui material de împachetare care vor specifica.:
a) categoria subproduselor de la animale sau, in cazul produselor prelucrate, categoria subproduselor de la animale din care au fost obținute produsele prelucrate;

b)

(i) în cazul materiilor de categoria a 3-a, cuvintele "a nu se utiliza pentru consum uman",

(ii) în cazul materiilor din categoria a 2-a, altele decât gunoiul de grajd și conținutul de tractus digestiv și produse prelucrate obținute de la acestea, cuvintele "a nu se utiliza pentru consum animal", sau

(iii) în cazul materiilor din categoria 1 și a produselor prelucrate obținute de la acestea, cuvintele "numai pentru colectare și procesare".

Subprodusele de la animale și produsele prelucrate trebuie sa fie colectate și transportate în ambalaje noi sigilate sau containere ori vehicule acoperite și etanșe.

Vehiculele și containerele reutilizabile, precum și toate echipamentele sau aparatele ce vin în contact cu subproduse de la animale sau cu produse prelucrate din acestea vor fi:

a) curățate, spălate și dezinfectate dupa fiecare utilizare;

b) menținute în stare curată;

c) curate și uscate înainte de utilizare.

Subprodusele de origine animală și produsele prelucrate din acestea, trebuie sa fie însoțite în cursul transportului de un document comercial sau de un certificat sanitar-veterinar și de documentul/documentele de mişcare al/ale subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, conform Ord. A.N.S.V.S.A. 80/ 2005.

Documentele comerciale trebuie sa specifice:

a) data la care materiile au fost preluate;

b) descrierea materiilor, incluzand speciile de animale, pentru materii din categoria a 3-a si produse prelucrate obținute de la acestea si destinate utilizarii ca materii furajere si daca este aplicabil, numărul crotaliei auriculare;

c) cantitatea de materii;

d) locul de origine al materiilor;

e) numele și adresa transportatorului;

f) numele și adresa destinatarului și dacă este aplicabil, numărul de autorizare al acestuia;

și dacă este cazul:

(h) numărul de autorizare a întreprinderii de origine,

(i) natura și metodele de tratament.

Documentul comercial trebuie sa fie emis în triplu exemplar (un original și două copii). Originalul trebuie să însoțească transportul până la destinația sa finală. Destinatarul trebuie să îl păstreze pentru a-l prezenta în cadrul inspecțiilor. Producătorul și transportatorul trebuie să păstreze câte o copie.

Certificatele de sănătate sunt emise și semnate de autoritatea veterinară competentă prin medicul veterinar desemnat. Originalul va insoți subprodusele până la destinație/primitor și va trebui îndosariat și păstrat împreună cu documentul de mișcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzător timp de minimum 2 ani.

Mașinile care efectuează transportul sunt dotate cu camera frigorifică pentru menținerea unei temperaturi corespunzătoare pe tot parcursul transportului, astfel încât să se evite orice risc pentru sănătatea publică.

Vehiculele și containerele în care se transportă subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman sau materiile obținute din procesarea acestora trebuie să fie însoțite la încărcare de o Declarație de curățire și dezinfectare a vehiculului/containerului. Declarația de curățire si dezinfectare a vehiculului/containerului este completata de responsabilul unitatii care a realizat curățirea și dezinfecția vehiculului/containerului, în dublu exemplar. Originalul însoțește vehiculul sau containerul la incarcare, iar copia se retine de emitent.

Declarația in original va insoti vehiculul/containerul incarcat cu subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman pana la descărcarea acestuia, documentul fiind pastrat de destinatarul/primitorul incarcaturii impreuna cu Certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman și cu Documentul de mișcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator, timp de minimum 2 ani.

Odată ajuns transportul în incinta instalației de incinerare, deseurile se descarcă și se depozitează separat în camerele frigorifice corespunzătoare categoriei de subproduse de origine animală.

Autovehiculul care a efectuat transportul se igienizează conform procedurilor întocmite de către societate( PTE-17-) pentru Igienizarea/dezinfecția echipamentelor și spațiilor în fluxul tehnologic de incinerare a subproduselor de origine animală.

SC DEMECO SRL a stabilit proceduri tehnice de execuţie (PTE) pentru desfășurarea acestei activității, proceduri care au stat la baza obținerii Autorizației nr. RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016 emisă de D.S.V.S.A. Iași.

În timpul procesului de incinerare se folosesc tehnici de monitorizare a parametrilor și a condițiilor relevante pentru proces. Incineratorul deține echipamente de măsurare a temperaturii. Instalațiile relevante și funcționarea echipamentelor de monitorizare automată sunt supuse controlului, precum și unui test anual de supraveghere.

După alimentarea în camerele de incinerare a deșeurilor de SNCU, pubelele în care au fost depozitate deșeurile se igienizează și se reutilizează.

Condițiile pentru desfășurarea activității de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală sunt prevăzute în Regulamentul (UE) NR. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

Operatorii instalațiilor de incinerare sau coincinerare trebuie să se asigure că instalațiile aflate sub controlul lor îndeplinesc următoarele condiții de igienă:

- Subprodusele de origine animală și produsele derivate trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare,

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curățirea și dezinfectarea recipientelor și vehiculelor la fața locului, și anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt eliminate în conformitate cu legislația Uniunii, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

- Instalațiile trebuie să fie amplasate pe o suprafață solidă cu scurgere adecvată.

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările

- Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare și chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

- Trebuie să se stabilească și să se documenteze proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă. Pentru curățenie trebuie să se prevadă echipamente și agenți de curățare corespunzători.

- Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului și echipamentelor.

- Operatorul unei instalații de incinerare sau coincinerare ia toate măsurile de precauție necesare în ceea ce privește recepția subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, riscurile directe pentru sănătatea umană sau animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care urmează să fie incinerate sau coincinerate, precum și a cenușii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător și, după caz, în recipiente etanșe.

Condiții de operare

Instalațiile de incinerare sau coincinerare trebuie să fie proiectate, dotate, construite și operate astfel încât gazul rezultat din aceste procese să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 8500 C timp de cel puțin două secunde sau la o temperatură de 1100 °C timp de 0,2 secunde, măsurată în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei în care are loc incinerarea sau coincinerarea, în conformitate cu autorizarea autorității competente.

Reziduurile de incinerare

Cantitatea de reziduuri de incinerare trebuie să fie minimă, iar reziduurile trebuie să fie inofensive. Astfel de reziduuri trebuie recuperate, după caz, direct din instalație sau în afara acesteia în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, sau eliminate într-un depozit de deșeuri autorizat.

Transportul și depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, inclusiv a pulberilor, trebuie să se efectueze astfel încât să se prevină răspândirea în mediu, de exemplu în recipiente închise.

Măsurarea temperaturii și a altor parametri

- Se utilizează tehnici de monitorizare a parametrilor și a condițiilor relevante pentru procesul de incinerare sau coincinerare.

- Funcționarea oricăror echipamente de monitorizare automată face obiectul unor controale și a unui test anual de supraveghere.

- Rezultatele măsurătorilor de temperatură sunt înregistrate și prezentate în mod corespunzător, astfel încât să îi permită autorității competente să verifice respectarea condițiilor de funcționare admise stabilite prin prezentul regulament în conformitate cu procedurile care urmează să fie adoptate de către autoritatea în cauză.

Funcționarea anormală În cazul unei defecțiuni sau al unor condiții de funcționare anormale a unei instalații de incinerare sau de coincinerare, operatorul reduce sau oprește operațiunile cât mai rapid posibil, până în momentul în care se pot relua operațiunile normale.

Condiții specifice de operare

Instalațiile de incinerare și coincinerare care tratează numai subproduse de origine animală și produse derivate, cu o capacitate de peste 50 de kg pe oră (instalații de mare capacitate) și care nu sunt obligate să dețină un permis de operare în conformitate cu DIRECTIVA 2000/76/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor, îndeplinesc următoarele condiții:

- Instalațiile trebuie să fie echipate pentru fiecare linie cu cel puțin un arzător auxiliar. Acest arzător pornește automat în momentul în care temperatura gazelor de ardere după ultima injecție de aer de combustie scade, după caz, sub 850 °C sau 1100 °C  De asemenea, acesta trebuie să fie folosit în timpul operațiunilor de pornire sau oprire a instalației pentru a asigura menținerea temperaturii de 850 °C sau 1100 °C, după caz, pe tot parcursul acestor operațiuni și pe toată perioada în care în camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se află material nears.

- Dacă în camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se introduc subproduse de origine animală sau produse derivate printr-un proces continuu, instalația trebuie să dispună de un sistem automat care să prevină introducerea subproduselor de origine animală sau a produselor derivate în faza de pornire, înainte de atingerea temperaturii de 850 °C sau 1 100 °C, după caz, și în orice moment în care temperatura respectivă nu este menținută.

- Operatorul trebuie să opereze instalația de incinerare astfel încât să se atingă un nivel de incinerare la care conținutul de carbon organic total al cenușii și zgurii să fie mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată sau la care pierderea la calcinare a acestora să fie mai mică de 5% din greutatea în stare uscată. Dacă este necesar, se utilizează tehnici corespunzătoare de pretratare.

Evacuarea apelor

- Amplasamentul instalațiilor de mare capacitate, inclusiv zonele asociate de depozitare pentru subproduse de origine animală, sunt proiectate astfel încât să se prevină eliberarea neautorizată și accidentală de orice substanțe poluante în sol, ape de suprafață și ape subterane.

Toate condițiile pentru desfășurarea activității de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală enumerate mai sunt, sunt respectate de instalația de incinerare administrată și operată de SC DEMECO SRL.

II. Descrierea activităților non-IPPC (8129, 3811, 3812, 4677, 5210, 5224)

- 8129 Alte activități de curățenie;

- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

- 4677 Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor;

- 5210 Depozitări;

- 5224 Manipulări.

- Activitatea cod CAEN rev.2 -8129 - Alte activități de curățenie

În vederea respectării obligațiilor ce îi revin privind asigurarea eficientă a curățeniei și a dezinfecției, SC DEMECO SRL a implementat o procedură în acest sens a și a obținut în conformitate cu prevederile legislative, Certificatul de Înregistrare Sanitar Veterinară, nr.030/ 20.03.2017, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANSVSA, nr.16 din anul 2010.

În acest sens SC DEMECO SRL și-a format o echipă din personal propriu, special instruită să desfășoare activităţi de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitatea proprie.

De asemenea societatea deține dotările necesare desfășurării activității de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (stație spălare autovehicule/ containere, aparate de spălat cu presiune tip Karcher, folosește substanțe avizate de Ministerul Sănătății pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, etc)

Activitățile desfășurate se referă cu precădere la:

- igienizare/dezinfecție a containerelor/pubelelor utilizate la transportul și depozitarea subproduselor de origine animală:

Containerele/pubelele utilizate la transportul subproduselor de origine animală au un volum de 1100 litri, sunt etanșe și etichetate/ marcate corespunzător (cu culoarea aferentă fiecărei categorii).

Procesul de igienizare prin spălare este următorul:

- se spală mai întâi interiorul fiecarui container/pubele apoi se stropește (sprayează) cu detergent dezinfectant

- se spală pereții exteriori, după care se stropesc cu detergent dezinfectant

- se spală roțile containerelor urmând același etape (spălare, stropire cu detergent dezinfectant, uscare).

- dupa igenizarea completă, containerele sunt împinse în afara stației de spălare,în zona special amenajată pentru depozitarea acestora. Apa rezultată de la igienizare este colectată într-o bașă colectoare de unde se pompează și se elimină prin incinerare.

- Modul de igienizare/dezinfecție a mașinilor de transport containere cu subproduse de origine animală:

Autovehiculele care au efectuat transportul se igienizează conform procedurii PTE-17-Igienizare/dezinfecție echipamente și spații utilizate de societate în fluxul tehnologic de incinerare a subproduselor de origine animală.

Procesul de igienizare prin spălare constă în:

- curățarea spațiilor de depozitare din interiorul autovehiculelor

- curățarea containerelor/pubelelor,

- curățarea rotilor autovehiculelor

și se desfășoară astfel:

- autovehiculele sunt aduse în interiorul stație de spălare unde staționează de-a lungul rigolei

- se verifică ca ușile cabinei și geamurile să fie închise și apoi se deschid ușile din spate ale camionului.

- procesul de spălare începe din interiorul carlingei (locul în care sunt transportate containerele cu subproduse de origine animală)

- se spală mai întâi pereții, apoi pardoseala urmând aceleași condiții de spălare (umectare, stropire cu detergent dezinfectant, uscare).

- se spală exteriorul camionului prin umectare, stropire cu detergent, uscare.

- se spală circumferința roșilor de cauciuc și a jenților. După uscare camionul este scos de pe amplasamentul stației de spălare și parcat în zona de parcare autoturime/camioane,

După finalizarea procesului de spălare se verifică gradul de umplere al rigolei. Se evacuează apa de spălare cu ajutorul pompei de evacuare într-un IBC de 1000 litri, care este transportat la instalația de incinerare.

Activitatea se spălare se realizează cu ajutorul instalație de spălare de tip KARCHER. In procesul de spălare se folosesc dezinfectanți de uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet).

- Modul de igienizare/ dezinfecție a spațiilor/ sectoarelor unității

Activitatea de igienizare/dezinfecție a spațiilor de depozitare (camerele frigorifice) se desfășoară în momentul golirii acestora și constă în:

- pulverizarea manuală a pereților și podelei cu apă și dezinfectant pentru uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet). Produsul SANITAS FORTE VET este aplicat la doza recomandată și lăsat să se usuce sau, se așteaptă să acționeze minim 15 minute

- ustensilele se dezinfectează, prin imersie în soluție la doza recomandată  timp de 30 de minute și apoi clătite cu apă din abundenta, sau pot fi dezinfectate prin sprayere.

Depozitarea substanțelor folosite în această activitate, respectiv prepararea substanțelor se face într-un spațiu special amenajat. Spațiu este securizat, prevăzut cu un fișet pentru depozitarea în siguranța a dezinfectanților. Manipularea și prepararea substanțelor se efectuează în conformitate cu specificațiile prevăzute de producător, folosind echipamentul de protecție adecvat. După efectuarea activității de decontaminare/ dezinfecție, echipamentul de protețtie de genul mască, mănușile, încălțămintea, se dezinfectează, respectiv echipamentul de protecție de unică folosință (combinezonul) se elimină prin instalația de incinerare proprie.

Echipamentele și aparatura nu sunt mutate din zona contaminată în zona curată decât după ce au fost în prealabil curăţate și dezinfectate.

Intreaga activitate desfășurată pe amplasament este supravegheată de un medic veterinar, desemnat de DSVSA Iași, pe bază de contract.

- Activitatea de colectare și transport a deșeurilor periculoase și nepericuloase (CAEN 3811, 3812)

Activitatea de colectare se desfășoară cu autovehicule autorizate ADR cu respectarea prevederilor HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România și HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și a legislației subsecvente.

Transportul de deşeuri periculoase este însoţit de următoarele documente:

- Aviz de însoţire a mărfii;

- Formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, dacă este cazul;

- Formular de expediţie/de transport;

- Fişa cu date tehnice de securitate/Fişa de identificare (omologare) a deşeului care se transportă.

Transportul de deşeuri nepericuloase este însoţit de următoarele documente:

- Aviz de însoţire a mărfii;

- Formular de încărcare – descărcare deşeuri nepericuloase, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 1061/2008;

- Fişa de identificare (omologare) a deşeului care se transportă.

Conducătorii auto care transportă deșeuri periculoase trebuie să dețină:

- Permis de conducere pentru categoria de autovehicul pe care îl conduc;

- Certificat ADR de formare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase;

- Certificat de formare profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone;

- Aviz medical cu valabilitatea de 1 an, eliberat de către o clinică medicală agreată de Ministerul Transporturilor.

- Aviz psihologic cu valabilitatea de 5 ani eliberat de un psiholog agreat de Ministerul Tranporturilor.

## Colectarea deşeurilor periculoase si nepericuloase de la diverşi generatori, de pe întreg teritoriu naţional, sunt activități pe care SC DEMECO SRL le desfășoară la nivel național, în baza autorizației de mediu, emise de către Agenția Națională pentru Protecției Mediului, nr.59/19.12.2012, revizuită.

## Colectarea deșeurilor se face în baza contractelor încheiate, în vederea trimiterii acestora la valorificare/eliminare finală, sau tratarea deşeurilor la punctul de lucru prin valorificare/eliminare, precum şi stocarea temporară a acestora, în vederea creării unei cantităţi rentabilă la transport.

## La punctul de lucru din sat Tomești, comuna Vlădiceni, județul Iași, deșeurile periculoase, nepericuloase, DEEE, sunt aduse cu mijloacele de transport ale societăților autorizate/înregistrate, ambalate, etichetate, însoțite de documentele justificative.

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/balotare/presare/tratare.

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- dacă toate deşeurile sunt ambalate şi securizate;

- ca fiecare ambalaj să poarte eticheta de identificare;

Deşeurile care sunt ambalate necorespunzator şi care prezintă risc de poluare trebuie să fie reambalate şi etichetate corespunzător.

- deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fost descărcate şi identificate se efectuează recepţia cantitativă.

- fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat. rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se efectuează recepția deşeurilor;

- în cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis şefului punctului de lucru în vederea eliminării neconformităţii.

- documentele recepționate se transmit  în vederea operării datelor în sistemul informatic.

Sortarea deşeurilor preluate se face pe grupe de aceeaşi clasă de periculozitate, corespunzător condiţiilor de depozitare prevăzute în legislaţia în vigoare şi a matricei de compatibilitate a deşeurilor în funcţie de caracteristicile fizico-chimice.

Colectarea/depozitarea deşeurilor se face în hală cu suprafeţe betonate sau pe platforme betonate acoperite, pentru a se evita poluarea mediului în eventualitatea producerii unei scurgeri accidentale, sau a împrăştierii deşeurilor.

- Activitatea de colectare și transport a deșeurilor medicale periculoase și nepericuloase

Deşeurile rezultate din activităţile medicale sunt preluate doar în baza contractelor de prestări servicii, în vederea tratării și eliminării acestora încheiate de către generatori cu  SC DEMECO SRL.

În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deşeurile medicale periculoase trebuie să fie ambalate şi etichetate cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, în sensul că trebuie să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi cap. 5.1 din anexa A la ADR şi să fie marcate şi etichetate potrivit prevederilor ADR, conţinute în cap. 5.2 din anexa A.

Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se transportă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 şi cu respectarea prevederilor art. 40 și ale Ord. MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

Deșeurile medicale ce se supun operațiilor de neutralizare prin tratare termică sunt colectate de către titularul proiectului cu respectarea prevederilor legislației de mediu și de sănătate în vigoare și, până la eliminarea lor, sunt stocate temporar în camera frigorifică existentă pe amplasament în incinta Halei incineratorului de deșeuri periculoase și nepericuloase

Deşeurile ce urmează a fi neutralizate vor fi colectate și transportate cu respectarea condițiilor de ambalare prevăzute în Ord. MS nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Deşeurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare termică sunt deşeurile infecţioase şi deşeurile înţepătoare-tăietoare.

- Pretratarea deşeurilor (reambalarea)

În cazul în care unele dintre deşeurile industriale transportate necesită reambalare datorită faptului că au fost supuse manipulării la încărcare - descărcare, transport, sau în cazul DEEE-urilor pentru a se reduce volumul ocupat la depozitare, se realizează această operaţie de reambalare astfel:

- dacă ambalajul în care a fost preluat deşeul păstrează în condiţii de siguranţă deşeul acesta nu se îndepărtează, reambalarea în acest caz constând doar în foliere şi împaletare;

- dacă ambalajul a fost deteriorat, deşeurile se ambalează în recipienţi corespunzători caracteristicilor deşeurilor, cu rezistenţa chimică la acestea, depozitate în spaţiu acoperit. Ambalajul original, contaminat, devenit deşeu, se etichetează şi se depozitează separat, urmând a fi transportat către valorificare/eliminare.

În cazul DEEE-urilor depozitarea se face într-o zonă special amenajată şi delimitată din hală, sau în containere pe platformă.

Depozitarea deşeurilor se face în funcţie de caracteristicile lor fizico- chimice, de aspectul fizic(starea în vrac, solide, lichide, sub forma de pastă).

Pentru deşeurile care conţin sau despre care sunt indicii ca ar conţine bifenili policloruraţi şi alţi compuşi similari se vor respecta regulile de depozitare prevăzute de legislaţie, respectiv incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate, vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei, pardoseala trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid,  toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta de pericolul corespunzătoare şi se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea constă în colectarea deşeurilor nepericuloase reciclabile (hârtie-carton, materiale plastice, deşeuri textile, lemn, s.a) de la diverşi generatori, sortarea pe categorii şi compactarea acestora cu ajutorul preselor de balotat, pentru pregătirea în vederea transportului spre valorificarea prin firme autorizate în acest scop.

Paleţii de lemn colectaţi de la diverşi furnizori,  vor fi folosiţi în activităţile de stocare temporară a deşeurilor, se vor comercializa ca lemn de foc sau vor fi tocați.

Deșeurile recuperabile în vederea reciclării sunt sortate, compactate cu ajutorul preselor de compactare din dotare, și depozitate în hala nou amenajată(depozitul nr.3)  sau pe platforma betonată.

SC DEMECO va trimite la valorificare deşeurile reciclabile, numai către Societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.

In acest sens societatea are incheiate urmatoarele contracte cu operatori autorizati:

- SC MIHOC OIL SRL – contractul nr. 1435/ 01.07.2019 pentru valorificarea uleiurilor uzate;

- SC DDD SERV SRL – pentru prelucrarea in scopul valorificarii energetice a urmatoarelor categorii de deseuri: 040209, 040221, 040222, 120105, 150102, 150105, 150106, 150203, 160103, 190203, 191204, 200139;

- S.C. RECYCLE INTERNATIONAL S.R.L., - contractul nr. 631 din 17.02.2014 pentru valorificarea deseurilor plastice, hartie si carton, lemn;

- SC CCR REBAT RO SRL  - contractul nr. 425 din 11.05.2012 – pentru valorificarea deseurilor de baterii si acumulatori auto;

- SC REMAT BRASOV SRL – contractul nr. C682 din 24.03.2016 – pentru valorificarea deseurilor metalice.

- Activitatea de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (CAEN 4677) se referă la acele deșeuri care pot fi recuperate respectând prevederile Legii nr.211/2011 și a Strategiei Naționale privind Deșeurile.

- Activitatea de stocare temporară a deșeurilor se desfășoară în cele 2 depozite și stația de pregătire deșeuri, existente precum și în hala(depozit temporar nr.3) și platforma nou construite pentru care se solicită reglementarea din punct de vedere al protecției mediului.

Stocarea temporară a deșeurilor medicale colectate în vederea tratării termice se face în camera frigorifică existentă pe amplasament în incinta Halei incineratorului de deșeuri periculoase și nepericuloase la o temperatură de 40 C și poate fi de maxim 7 zile.

- Stocarea temporară a deșeurilor

Spațiile pentru stocarea temporară a deșeurilor pe amplasament, înainte de incinerare și distilare sunt:

- Depozit temporar nr. 1 cu dimensiuni 18 x 9 x 7.5 m, cu o suprafață de depozitare de 162 mp și un volum de 1215 mc, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deșeuri (calcul făcut pentru densitatea medie de 1,6 t/mp). Depozitul este prevăzut cu două bașe colectoare de 0,7 mc capacitate fiecare pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Depozit temporar nr. 2 (alăturat stației de tocare – omogenizare deșeuri) de dimensiuni  10 x 9 x 7.5 m, cu o suprafață de depozitare de 90 mp și un volum de 675 mc, care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deșeuri (calcul făcut pentru densitatea medie de 1.6 t/mp), prevăzut cu o bașă colectoare de 0,7 mc capacitate pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Cuva primire deșeuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul stației de tocare – omogenizare deșeuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

Depozitul de stocare deșeuri nr.1/2/ stația de tocare, este prevăzut pe 3 laturi cu borduri din beton armat (având și un strat de folie de protecție hidroizolatoare) de 15 cm înălțime, iar datorită înclinației pardoselii spre interior, rezultă o cuvă de retenție în caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (stația de tocare).

- Camera frigorifică pentru depozitare deșeuri medicale, cu o suprafață de 40 mp cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Camerele frigorifice pentru depozitarea deșeurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t. amplasate în hala incineratorului

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) și depozit de scule și materiale, amplasată între cele două depozite temporare de deșeuri, având suprafață de 106 mp.

- Prin cea de a doua solicitare de revizuire a autorizației integrate de mediu revizuită, se dorește reglementarea activității:

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării

Pentru desfășurarea acestei activități a fost implementat un nou proiect care prevede construirea unor noi spații de stocare temporară proiect pentru care a fost obținută aprobarea de dezvoltare, respectiv:

Hală(depozitul temporar nr.3) pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase

- Suprafață construită, Sc=453,00 mp

- Suprafață utilă, Su=453,00 mp

- Volumul construcției, V= 2700 mc

- Regimul de înălțime: Parter înalt.

- Destinația construcției: depozitare temporară

- capacitatea totală de depozitare temporară conform proiectului: C=950 tone deșeuri periculoase și nepericuloase, din care:

- capacitatea de depozitare pentru deșeurile periculoase solide și lichide și pentru ambalajele provenite de la deșeurile periculoase: C= 38 tone.

- capacitatea de depozitare pentru deșeurile nepericuloase solide și lichide: C= 912 tone.

Platforma betonată

- Suprafața construită, Sc= 1500 mp

- Platforma betonată cu grosime de cel puțin 20 cm prevăzută cu protecție hidroizolatoare. De asemenea platforma este prevăzută cu pante de scurgere și cu cămine de colectare/ gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente (separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

În cazul colectării unor cantități mari de deșeuri, când se depășește capacitatea de incinerare sau când instalația este oprită pentru executarea lucrărilor de mentenanță, deșeurile se vor elimina prin alți operatori autorizați, în baza contractelor încheiate.

- Activitatea de manipulare (CAEN 5224)

Această activitate constă în încărcarea/descărcarea deșeurilor din mijloacele de transport, stivuirea acestora în spațiile special destinate de pe amplasament și transportul la instalația de incinerare, instalația de distilare, spațiile de depozitare temporară a deșeurilor.

Activitatea de manipulare a deșeurilor în cadrul halei incineratorului, se desfășoară parcurgând următoarele etape:

- descărcarea deșeurilor din mijloacele de transport și depozitarea acestora se face cu ajutorul motostivuitorului sau în anumite cazuri cu liza (transpaleta).

- transportul deșeurilor la stația de tocare (cuva primire deșeuri) se face cu motostivuitorul sau direct la ecluzele de alimentare deșeuri din cadrul instalației de incinerare cu ajutorul motostivuitorului, cu liza sau cu pubelele de alimentare deșeuri (pubele metalice de 0,9 mc).

- în cadrul stației de tocare, deșeurile sunt introduse în tocator cu ajutorul cupei graifer. Tot cu cupa greifer se depozitează/manipulează deșeurile tocate în buncărele de deșeuri tocate și de asemenea, tot cu graiferul se încarcă cu deșeuri tocate/omogenizate pubelele de alimentare deșeuri din instalația de incinerare.

Activitatea de manipulare a deșeurilor în cadrul Instalația distilare, se desfășoară parcurgând următoarele etape:

- descărcarea deșeurilor din mijloacele de transport și depozitarea acestora se face cu ajutorul motostivuitorului sau în anumite cazuri cu liza (transpaleta)

- transportul deșeurilor la stația de distilare se face cu ajutorul motostivuitorului sau cu liza.

Menționăm ca transportul cu liza (transpaleta) se folosește în funcție de modul de ambalare al deșeurilor ( butoaie, IBC-uri, sau cutii înfoliate pe paleți) și în funcție de mijlocul de transport : TIR, camion cu platforma hidraulică de descărcare, etc.

În cadrul colectării, tranporturilor deșeurilor de origine animală, acestea o dată ajunse pe amplasament sunt descărcate și trimise direct în containerele frigorifice. În spațiile de depozitare nou create, descărcarea deșeurilor aduse pe amplasament, transportul acestora către stocare temporară sau incinerare, încărcarea deșeurilor care vor fi trimise la alte instalații autorizate în vederea valorificării, se va face cu ajutorul motostivuitorului.

Manipularea deșeurilor medicale ce urmează să fie tratate în Sterilizator se face cu ajutorul Dispozitivului de ridicare/ răsturnare pubele

DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Descrierea procesului tehnologic de tratare a deșeurilor prin incinerare

# Fluxul tehnologic al activităților desfășurate pe amplasament va fi următorul:

# Recepția deșeurilor

# Depozitarea temporară a deșeurilor și pregătirea șarjelor pentru incinerare

# Incinerarea deșeurilor

# Alimentarea cuptorului cu deșeuri

# Ardere primara

# Ardere secundară

# Răcirea și recuperarea energiei termice

# Epurarea gazelor rezultate și evacuarea în atmosferă

# Evacuarea cenușii

# Controlul automat al parametrilor de operare și Monitorizarea emisiilor

# Distilarea emulsiilor și soluțiilor apoase

I. Recepția deșeurilor

Deșeurile colectate de la generatori, sunt transportate de către societăți de transport autorizate pe amplasamentul instalației de incinerare. La ieșirea de pe amplasament, autovehiculele transportatoare de deșeuri trec printr-o stație de spălare a roților în scopul curățării și decontaminării, după care sunt cântărite cu ajutorul unui cântar auto amplasat în partea de N-V a halei incineratorului. Recepția deșeurilor se va face timp de 8 h/zi.

Acceptarea deșeurilor industriale periculoase, nepericuloase, a deșeurilor SNCU și a deșeurilor medicale la Instalația de incinerare și la Instalația de distilare se face cu verificarea informațiilor despre deșeuri și a conformității cu autorizația integrată de mediu. Etapele recepționării deșeurilor sunt:

- verificarea documentelor însoțitoare (formularul de expediție/transport, documentul de caracterizare a deșeului);

- determinarea cantității de deșeuri (cântărirea);

- identificarea deșeurilor;

- inspecție vizuală;

- analiza de control prin sondaj în vederea comparării cu datele transportatorului de deșeuri;

- prelevarea de probe reprezentative, înainte de descărcare, cu excepția cazurilor în care nu este posibil (ex: deșeuri clinice infecțioase, SNCU), pentru a verifica conformitatea cu descrierea din documentele care însotesc transportul și pastrarea cel puțin o lună după incinerare/distilare;

- eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deșeurilor pentru confirmarea predării/recepționării acestora;

- descărcarea vehicului în zona de depozitare indicată.

In scopul asigurării trasabilității deșeurilor, fiecare tip de deșeu este recepționat numai dacă este însoțit de declarația generatorului cu privire la compoziția deșeului, care include următoarele informatii:

- generatorul deșeului;

- codul deșeului și alte specificații relevante;

- originea deșeului;

- buletin de analiză cu privire la caracteristicile generale și eventuale componente toxice;

- alte informații privind securitatea/mediul;

- date suplimentare solicitate de către eliminator(dacă este cazul).

Prelevarea și analizarea probelor reprezentative necesare se efectuează conform normelor tehnice corespunzătoare. Laboratoarele care efectuează analizele deșeurilor sunt laboratoare autorizate RENAR, dețin dotările tehnice necesare și au personal specializat (Biosol PSI, Ecoind, Pro Air Clean).

De asemenea, se efectuează analiza de control prin sondaj în vederea comparării cu datele transportatorului de deșeuri. Se prelevează o probă si se pastreaza ca dovada cel putin o luna dupa incinerare.

Se realizează cercetarea comportamentului de reacție a deșeurilor între ele in ceea ce priveste pericolele la depozitare și în vederea întocmirii programului de incinerare. In acest sens, în funcție de fiecare tip de deșeu, se ține cont de următoarele determinari:

- putere calorifică;

- conținut de THP;

- conținut de cenușă (pierderea la calcinare);

- conținut de halogeni (F, Cl, Br, I);

- conținut de sulf și de azot;

- conținut de metale grele;

- punct de inflamabilitate;

- reactia în contact cu aer/apa/acid/baze;

- COV;

- umiditate;

- conținut de cenușă rezultat.

La incinerare/distilare/ sterilizare nu sunt admise următoarele tipuri de deșeuri:

- produse explozive (ex: perclorați, peroxizi);

- produse radioactive sau produse care emit radiații ionizante.

# II. Depozitarea temporară a deșeurilor și pregătirea șarjelor pentru incinerare

Deșeurile recepționate, cântărite sunt trimise către depozitele temporare de deșeuri.

Funcție de informațiile din fișele de caracterizare sau buletinele de analiza ce însoțesc deșeurile, acestea sunt preluate din depozitele unde deșeurile au fost stocate temporar și transportate cu ajutorul greiferului la stația de mărunțire, pe platforma de preluare a deșeurilor netocate.

Tipul deșeurilor care se supun operației de tocare-omogenizare este determinat în baza caracteristicilor deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase recepționate. Operația de tocare-omogenizare se face ținând cont de de calitatea și cantitățile de deșeuri recepționate, astfel încât amestecul rezultat să se încadreze în parametrii și valoarea calorică corespunzătoare operației de incinerare.

Modul de pregatire a retetelor care compun sarja de alimentare a incineratorului este in functie de caracteristicile si proprietatile fizico-chimice ale deseurilor. In functie de tipul deseurilor, se face un calcul stoechiometric si se stabileste concentratia poluantilor. O data stabilite toate aceste lucruri se incepe realizarea sarjei respective. La realizarea sarjei se are in vedere capacitatea maxima a instalatie (1575 kg/ ora), respectiv continutul de poluanti ce se regasesc in deseurile supuse incinerarii, pentru a nu se depasi urmatoarele valori maxime:

- Clor: maxim 3%;

- Fluor, brom, iod: maxim 0,2%;

- Sulf: maxim 4%;

- Azot: maxim 5,5%;

- Total metale grele: maxim 0,2%.

- PCB+PCP: continutul maxim dintr-o sarja supusa incinerarii respecta in mod necesar restricţiile impuse pentru halogenati prezentate mai sus.

Limitele au fost stabilite functie de parametrii tehnologici ai instalatiei, respectiv de capacitatea de tratare a echipamentelor de filtrare/ neutralizare gaze de ardere.

Puterea calorifica minima a deseurilor care se supun eliminarii prin incinerare, este cuprinsa intre 0 – 4 MJ/ kg, respectiv puterea calorifica maxima variaza intre 20 - 40 MJ/ kg. Intervalul puterii calorice este dictat de parametrii tehnici de funcţionare pentru a asigura material de ars cu caracteristici termice cat mai constante precum si de a asigura, inca din faza de alimentare, un potential de poluare prin zguri, cenuşi si emisii la cos cat mai redus. Astfel se are in vedere alimentarea cu retete de deşeuri pentru care puterea calorica medie sa fie cuprinsa in intervalul 16-30 MJ/kg.

O sarja de deseuri pregatita pentru alimentare cu o putere calorifica mai mare de 16 Mj/kg  aduce multe beneficii procesului de incinerare si distilare, cum ar fi:

- consum mai mic  de gaze naturale ;

- temperaturi ridicate doar din arderea deseurilor (1100-1300 °C);

- cresterea eficientei de distrugere a compusilor periculosi;

- volum de gaze fierbinti mai mare.

Avand un volum de gaze fierbinti mai mare, creste si randamentul instalatie de distilare, datorita urmatoarelor consecinte:

- volumul mare de gaze fierbinti conduce la cresterea vitezei de distilare;

- cresterea implicita a  eficientei de distrugere a compusilor periculosi conduce la reducerea consumului de var si carbune activ.

Toate aceste beneficii duc la o concentratie de poluanti mult mai mica la cos, deci valori mici ale compusilor periculosi in gazele de ardere, masurate continuu cu ajutorul analizorului din cadrul instalatiei de incinerare.

Functie de solicitarile partenerilor autorizati cu care societatea are incheiat contract, in cadrul stației de tocare – omogenizare se pot pregati amestecuri de deseuri in vederea valorificarii energetice.

Capacitatea stației de tocare - omogenizare, este egală cu cea a tocătorului respectiv de 12 250 t/an.

Această capacitate este asigurată prin desfășurarea activității pentru un program de lucru (aproximativ) de 50 săptămâni/an x 5 zile/săptămână x 7 h/zi x 7 t/h.

Capacitatea maximă orară a tocătorului este de 7 tone; capacitatea minimă fiind de 4 t/h.

Mașina de tocat este tip foarfecă rotativă universală UNI-CUT UC 40, produsă de firma MeWa Recycling Maschinen und Anlagen. Conform Cărții tehnice, mașina este proiectată, construită și destinată pentru:

- prelucrarea deșeurilor de ambalaje contaminate, hârtie, plastic și lemn;

- prelucrarea de metal individual (ex: bare masive de fier de 20 x 20 mm sau table de 2 mm grosime);

- producerea de combustibili alternativi.

Mărunțirea materialului de lucru se face prin captarea printre cuțite, tragerea între arborii rotativi și tăierea sa. Lățimea cuțitelor folosite stabilește în principal mărimea produsului obținut.

Utilajele din dotarea stației de  tocare-omogenizare deșeuri sunt:

- Tocător cu 2 axe si sistem de pinteni de rupere/sfaramare cu o cuva de primire de min. 2,9 x 2,3 m, pentru acces deșeuri/ambalaje mari aduse cu greifer special; tocatorul are sasiu metalic propriu;

- Greifer special cu cântar cu afișare digitală a sarcinii și sistem comandat închis-deschis;

- Cărucior purtător de greifer acționat electromecanic, cu comandă de la distanța pentru funcționare jos-sus / înainte-înapoi, cu circulație pe cale de rulare suspendată.

Echipamentele din dotarea stației de  tocare-omogenizare deșeuri sunt:

- Cuva metalică de primire unități de transport deșeuri de pe care sunt preluate cu greiferul. Cuva metalică are pe 3 laturi reborduri, iar pe latura de acces din front o denivelare, acestea având rolul de a împiedica scurgeri necontrolate de lichide din deșeuri sau împrăștierea la descărcare.

- Cuva de colectare deșeuri tocate sub tocator, având un perete puternic înclinat care aruncă deșeurile tocate în afara tocătorului spre a fi preluate de greifer; această cuvă are o capacitate de cca. 20 mc.

- Cuve de amestecare – preomogenizare deșeuri tocate (4 buc.) în scopul dirijării preamestecurilor înainte de trimitere la incinerare; fiecare cuva are cca. 11 mc, deci totalizează cca. 44 mc. Cale de rulare din profil metalic pentru circulația căruciorului cu greifer, cu un traseu care permite poziționarea greiferului peste cuva de primire, peste cuva de alimentare tocător, peste cuva de deșeuri tocate de sub/lângă tocator și peste cuvele de amestec – preomogenizare deșeuri.

- Platforma de serviciu la mecanismele tocătorului pentru întreținere si reparații.

- Pasarela cu balustrada pe conturul interior al celor 3 laturi închise ale halei, respectiv în jurul cuvelor din hală, pe care se deplasează personalul operator care manevrează comanda greiferului și inspectează cuvele cu deșeuri.

- Scara de acces înclinată la platforma de serviciu a tocătorului și la pasarela de contur, cu balustrada de protecție.

- Panou electric de alimentare utilaje și iluminat, rețea de cabluri de curent electric de la panou la consumatori în jgheaburi și tuburi de protecție,împământare și conexiuni la această; panoul electric este dispus pe platforma de serviciu a tocătorului pentru acces ușor al personalului de exploatare și întreținere.

Funcționarea stației de tocare-omogenizare deșeuri se realizează în următoarele etape:

a)   Ordinea de procesare a deșeurilor este dispusă de șeful de tura pe criterii bine stabilite. Un operator calificat va executa operațiunile pe stație. El va dispune de un stoc de deșeuri depozitate în Depozitul temporar nr. 2, adiacent stației de tocare.

Depozitul temporar nr. 2  aferent statiei de tocare – omogenizare deșeuri are o suprafață de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, capacitate de depozitare de 144 tone de deșeuri. In acest depozit sunt depozitate deșeurile ce urmeaza a fi introduse la tocare (nu este un depozit deșeuri tocate, deșeurile tocate se stocheaza în interiorul  stației de tocare - omogenizare deșeuri, în buncarele de deșeuri tocate/omogenizate). Depozitul este prevăzut cu bașa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru eventuale scurgeri accidentale.

b) 	deșeurile ambalate sunt sunt introduse în cuva de primire.

c)  	deșeurile sunt preluate cu greiferul cu cărucior din cuva de primire și duse la tocător, unde se golesc în cuva de alimentare a acestuia; tocătorul este în prealabil pornit pentru a nu se bloca.

d)  	deșeurile sunt tocate până la dimensiunea de 30-100 mm și sunt deversate în cuva de sub tocător și ajung în raza de acțiune a greiferului.

e)  	preluarea și porționarea prin cântărire afișată la greifer permite să se prescrie un amestec optimizat din diverse deșeuri provenite din secvențele de tocare anterior stabilite, în mod dirijat.

f)  	deșeurile sunt preomogenizate în oricare din cele 4 cuve de amestec și stocare și pot fi mai usor gestionate pe tipologia fiecărui amestec.

g) 	cu greiferul se preiau și se duc la cuve /pubele/containere de transport specifice amestecurile de deșeuri care urmează a se procesa prin incinerare. Inainte de alimentarea incineratorului, acestea sunt cântărite cu ajutorul unui cântar tip platforma Scale IT.

h) 	periodic, eventualele scurgeri lichide acumulate la baza cuvelor se vor elimina în tăvi metalice și se vor amesteca cu deșeuri absorbante pentru trimitere la incinerare; în acest scop cuvele sunt prevăzute cu robineți de evacuare a lichidelor acumulate.

Stația de tocare-amestecare deșeuri este programată să lucreze în special în timpul schimbului de zi, 7-8 ore/zi x 5 zile/săptămână pentru a se asigura controlul din partea personalului de conducere – dirijare și personalului de întreținere și reparații.

Stocarea amestecurilor permite asigurarea funcționării continue in alimentarea incineratorului.

III. Descrierea Instalației de incinerare

Instalația de incinerare este amplasată într-o hală industrială de tip metalic, cu o suprafaţă de 1000 mp. Construcţia este realizată pe fundaţie din beton armat, cu structură de rezistenţă din stâlpi metalici şi pereţi metalici prevăzuţi cu izolaţie termică şi fonică din spumă poliuretanică, tip sandwich. Nici o parte din construcție nu include ca material de construcție azbestul.

Construcţia este compartimentată în: cameră filtru, cameră pentru instalaţia de incinerare, depozit pentru deșeuri destinate incinerării, cameră pentru depozitarea temporară a cenuşii rezultate din procesul de incinerare, vestiar cu grupuri sanitare şi duşuri, birou administrativ. Tot în această hală se afla și camera frigorifică pentru depozitarea deșeurilor medicale,precum și camerele frigorifice pentru depozitarea deșeurilor SNCU.

Instalația de incinerare a deșeurilor este tip Hoval Multizon și are următoarele componente principale:

- Sisteme de alimentare (SA1 + SA2) tip ecluze, pentru alimentarea secvențială și controlată cu deșeuri a celor două camere de incinerare (CI1 + CI2).

Descriere constructivă

Construcţia tip “ecluză” diminuează la minim posibil riscul de scăpare de gaze în mediu sau/și pătrunderea de aer fals din exterior în camerele de incinerare. Sunt alimentabile cu pubele standard în care se află fie deșeuri medicale, fie deșeuri industriale tocate și preomogenizate sau SNCU ambalate.

- Camere de incinerare (CI1 + CI2) pentru incinerarea primară a deșeurilor, având fiecare capacitatea de cca. 7 mc . Descompunerea termică a deșeurilor în gaze combustibile și carboneste asigurată de căldura produsă de arderea carbonului până la cenușă.

Descriere constructivă

Fiecare cameră este alcătuită dintr-o confecție metalică din tablă de oțel ranforsată cu profile metalice laminate. La interior, camerele de incinerare sunt căptușite cu materiale refractare și de izolație termică.

Fiecare cameră este prevăzută cu:

- 	arzător de inițiere;

- 	dispozitiv cu racleți pentru antrenare cenușă pe vatră;

- 	extensie pentru colectare cenușă și obiecte metalice mari;

- 	protecție împotriva exploziei.

Arzătorul de inițiere este de fabricație RIELLO RS 70 – Italia, cu aprindere și supraveghere automată a flăcării, cu funcționare în 2 trepte de putere.

Dispozitivul cu racleți pentru antrenarea cenușii este o confecție metalică specială (corp central, racleți) din oțel termorezistent turnat rezistent la uzură și temperatură. Prin construcția sa, dispozitivul asigură atât afânarea stratului de deșeuri arzânde pe vatră, cât și antrenarea cenușii spre cuva de evacuare; este acționat în mișcare alternativă cu un cilindru pneumatic aflat în exterior.

Extensia pentru colectarea cenușii și obiectelor metalice este o confecție metalică din tablă și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și izolație termică și prevăzută cu:

- 	racord pentru dirijare gaze spre camera de postcombustie;

- 	racord evacuare cenușă în cuva cu apă amplasată dedesubt;

- 	ușă inferioară rabatabilă pentru evacuare obiecte metalice arse;

- 	ușă superioară pentru intervenții și protecție la explozie.

Protecția la explozie este asigurată prin deschiderea liberă a ușii superioare. În cazul creșterii bruște a presiunii în camera de incinerare, ușa se deschide liber și apoi se închide la loc prin propria greutate, cu etanșare pe șnur de fibră ceramică.

Datele tehnice ale Camerelor de incinerare

- 	Număr: 2 buc.

- 	Volum util: cca. 7 mc / buc.

- 	Temperatură maxim admisibilă: 12000C

- 	Temperatură normală de lucru: 8500-11000C

- 	Dimensiuni gură alimentare (BxH): cca. 1,3 x 0,8 m

- Extensii camere incinerare

- 	Număr: 2 buc.

- 	Dimensiuni gabarit (LxBxH): cca. 1,5x1,5x1,5 m

- 	Dimensiuni ușă protecție explozie (BxH): 0,8x0,8 m

- 	Dimensiuni ușă evacuare corpuri metalice (BxH): cca. 1,2 x 0,35 m

- 	Secțiune liberă evacuare gaze spre postcombustie: 0,9 x 0,6 m

- Dispozitiv cu racleți pentru antrenare cenușă pe vetre

- 	Număr: 2 buc.

- 	Lungime utilă: cca. 1.200 mm

- 	Lățime utilă: cca. 700 mm

- 	Pas între racleți: cca. 540 mm

Acționare pneumatică:

- 	Cilindru pneumatic CAMOZZI: - cod: CZ60M2L160A0500

- 	Ø 160 mm

- 	cursă: 500 mm

- 	Distribuitor electropneumatic monostabil: - cod: CZ 452C01522

- 	porturi: G1/2 ”

- 	5/2 căi

Furnizori Echipamente pneumatice: S.C. Tech Con SRL Timișoara

Elemente din oțel termorezistent turnat: S.C. HENER SRL Hunedoara

- Arzătoare de inițiere

- 	Număr: 2 buc. (1 buc. / cameră)

- 	Tip: RS 70 RIELLO, Italia

- 	Funcționare: în 2 trepte

- 	Combustibil: gaze naturale

- 	Debit maxim de gaze naturale: 81 Nm3/h (810 kW)

- 	Energie electrică: 1,4 kW / 240 / 380 V / 50 Hz

- Sistemul de evacuare a cenușii

Evacuarea cenușii se va face prin procedeul umed.

Descriere constructivă

Sistemul de evacuare a cenușii este alcătuit din:

- un canal comun confecționat din table și profile din oțel protejate anticoroziune prevăzut cu câte o cuvă colectoare sub fiecare cameră de incinerare;

- un transportor cu lanțuri și racleți care traversează întreg canalul (implicit ambele cuve colectoare) și evacuează cenușa în afara halei, spre unități de transport.

Pentru păstrarea unui nivel aproximativ constant al apei, canalul de evacuare (și implicit cuvele) este prevăzut cu un sistem de alimentare tip plutitor – supapă monosens.

Apa utilizată la răcirea cenușii se evaporă în proportie de cca. 80%, iar restul de cca. 20% rămâne înglobată în cenușă.

Transportorul este acționat secvențial prin intermediul unui sistem roți dințate – lanțuri.

Date tehnice

- 	Nr. cuve: 2 buc. (câte 1 buc. pentru fiecare CI)

- 	Volum cuve: cca. 0,18 mc / buc.

-	Transportorul cu racleți

- 	Motor electric: 0,75 kW / 1.400 rot/min., 220/400 V / 50 Hz, IP 55

- 	Reductor: tip C513 UFB P80, i=101,8, n2 = 13,75 rot/ min, cod 2E21064232

- 	Lanț transportor 10x38x783 zale + za de legătură, lungime totală: 2 bucx14.896 = 29.792 m

- Sibere tip ghilotină (1+1)

Sibere tip ghilotină sunt folosite pentru eventuala separare a camerelor de incinerare (care pot funcționa simultan sau alternativ).

Descriere constructivă

Carcasa este o confecție metalică din table și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Șiberul propriu-zis este turnat din beton refractar dens cu rezistență ridicată la uzură și atac chimic (SiC). Este armat cu tije și sârme din oțel refractar.

Date tehnice

- 	Nr. șibere: 2 buc. (câte unul pentru fiecare cameră)

-	Secțiune liberă de trecere gaze: 900 x 600 mm

-	Cilindri pneumatici CAMOZZI: cod CZ60M2L160A1100 (Ø 160, cursă 1100 mm)

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- Distribuitoare manuale PNEUMAX:G 1/4, 5/3 căi, mijloc deschis

Furnizor: GICA Import Export Italia SRL Timișoara

- Canal colector comun (CC)

Canal colector comun (CC) adună gazele de la cele două camere de incinerare (C1 + C2) și le dirijează spre camera de postcombustie (CPC).

Descriere contructivă

Este confecționat din table și profile din oțel și căptușit la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Este prevăzut cu:

- 	racorduri pentru intrare gaze dinspre camerele de incinerare;

- 	racord pentru ieșire gaze spre camera de postcombustie;

- 	racord cu ambrazură pentru montarea arzătorului de gaze naturale;

- 	orificii poziționate oblic pentru lănci cu injecție de deșeuri lichide în flacăra arzătorului;

- 	priză pentru măsurare-reglare depresiune.

Date tehnice

-	Secțiuni libere de intrare a gazelor dinspre camerele de incinerare: 2 x (0,9 x 0,6) m

-	Secțiune liberă de ieșire a gazelor spre camera de postcombustie: 1,75 x 1,40 m

-	Racorduri orificii injecție lichide: 2 x Ø 60 mm

-	Arzătorul modulant:

- Tip: RS 130M – RIELLO –Italia

- Funcționare: modulantă

- Combustibil: gaze naturale

- Debit maxim: 151 Nm3/h (1.512kW)

- Energie electrică: 220 / 380 V / 50 Hz

- Racord gaze naturale: 2”

Furnizor: ALPEM EXIM SRL București

- Camera de postcombustie (CPC),

Camera de postcombustie (CPC), este folosită pentru arderea completă a gazelor rezultate din incinerare, are volumul interior de cca. 26 mc.Prin secțiunea transversală de cca. 3,8 mp și lungimea de cca. 8 m, camera postcombustie asigură un timp de staționare a gazelor de cca. 3,0 –6 secunde (față de minimum 2 secunde impus pentru arderea completă).

Descriere constructivă

Este constituită dintr-un corp cilindric cu o lungime de 5 m și un racord cerc-dreptunghi cu lungime de 3 m.

Corpul cilindric este confecționat din trei virole de tablă de oțel (gros. 10 mm) roluită și sudată pe generatoare. Îmbinarea între virole este realizată prin intermediul unor flanșe U, care asigură și ranforsarea corpului.

Racordul cerc-dreptunghi este confecționat de asemenea din tablă de oțel (gros. 10 mm) și prevăzut cu flanșe pentru racordare cu corpul cilindric și cu traseul spre răcitor.

Atât corpul cilindric, cât și racordul cerc-dreptunghi sunt căptușite la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Racordul cerc-dreptunghi este prevăzut cu ușă de acces pentru intervenții și reparații. Ușa este acționată manual prin intermediul unui troliu cu cablu special prevăzut și montat corespunzător.

Date tehnice

- Volum util: cca. 32 m3

- Grosime căptușeală refractară și de izolație termică: 200 – 300 mm (funcție de zonă)

- Temperatură maxim admisibilă: 1.4000C

- Dimensiuni ușă vizitare: cca. 600 x 600 mm

- Troliu manual acționare ușă:

-	Sarcină maximă tractabilă: 360 kg

- 	Lungime cablu tractare: 10 m

- 	Dimensiuni de gabarit: 250 x 220 x 120 mm

- 	Masă proprie: 3 kg

- Canalul de legătură cameră postcombustie – răcitor

Canalul de legătură cameră postcombustie – răcitor este confecționat din tablă și profile din oțel și căptușit la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Are rolul de a dirija gazele arse din camera de postcombustie spre răcitor pe un traseu curbat la 900 și cu intrare tangențială orizontală în răcitor.

- Răcitorul,

Răcitorul este prevăzut cu manta dublă în care este insuflat cu aer rece, este destinat răcirii gazelor arse până la o temperatură acceptabilă pentru a intra în schimbătorul de caldura (sub 10000C). Pe lângă această, prin construcția sa, răcitorul joaca și rol de separator primar al particulelor solide din gazele de ardere.

Descriere constructivă

Răcitorul este compus din:

a) 	o parte cilindrică verticală prevăzută cu:

- 	capac la partea superioară;

- 	racord intrare gaze dinspre camera de postcombustie la partea superioară;

- 	racord ieșire gaze spre schimbătorul de căldură la partea inferioară.

b) 	o parte piramidală inferioară

c) 	cadru de susținere

Partea cilindrică și partea piramidală sunt confecționate din table și profile din oțel și căptușite la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Cadrul de susținere este confecționat din profile de oțel dimensionate corespunzător. Partea cilindrică este prevăzută cu manta dublă în care se insuflă aer rece.

Date tehnice

-	Diametru util: 1.150 mm

-	Înălțime utilă: 3.700 mm

-	Secțiune liberă de intrare gaze dinspre camera de postcombustie: 620 x 620 mm

-	Secțiune liberă ieșire gaze spre schimbătorul de căldură (BxH): 750 x 450 mm

-	Ventilator aer răcire:

-  Debit: 4.600 Nm3/h

-  Presiune: 200 mmCA

-  Motor electric: 11 kW / 380/220 V / 50 Hz

- Canal ramificație schimbător căldură – coș avarie,

Canalul ramificație schimbător căldură – coș avarie, are rolul de a evacua gazele în caz de avarie, după închiderea siberului ghilotină care blochează circulația spre schimbătorul de căldură.

Descriere constructivă

Este o confecție metalică din table și profile de oțel căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Este prevăzut cu:

- 	flanșă de racordare cu ștuțul de ieșire din răcitor;

- 	flanșă de racordare cu șiberul ghilotină de comutare a traseului de gaze (spre schimbător căldură, respectiv spre coș avarie);

- 	racord superior (în capac) pentru racordare la coșul de avarie.

Date tehnice

A. Canalul propriu-zis:

- 	Formă: cot la 900 în plan orizontal cu secțiune rectangulară

- 	Secțiune liberă de trecere a gazelor (B x H): 750 x 450 mm

B. Șiberul ghilotină de comutare

- 	Secțiune liberă de trecere a gazelor (B xH): 750 x 450 mm

- 	Acționare:

- Cilindru pneumatic CAMOZZI: CZ60M2L160A0600 (Ø 160, cursă: 600 mm)

- Distribuitor electric monostabil CAMOZZI: CZ452C01522 (G ½, 5/2 căi)

- Bobină CAMMOZI: CZG7J, 24V cc

- Conector electric: CZ 122800

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- Canal dirijare gaze spre schimbătorul de căldură,

Canalul dirijare gaze spre schimbătorul de căldură este constituit dintr-o confecție metalică exterioară din table și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Are rolul de a dirija gazele ieșite din răcitor spre schimbătorul de căldură.

Este prevăzut cu canale în zidărie, în care este insuflat aer rece, pentru recuperarea parțială a căldurii conținute în gazele arse. Aerul cald astfel obținut este cumulat cu cel obținut din mantaua răcitorului, respectiv de la schimbătorul de căldură și trimis pentru utilizare ca agent termic la instalația de distilare.

De asemenea, canalul este prevăzut cu o clapetă de diluție primară a gazelor arse, pentru reducerea temperaturii acestora, în situațiile în care această crește accidental.

- Schimbătorul de căldură

Schimbătorul de căldură cu fascicul de țevi, care funcționează în sistem recuperativ, are rolul de a recupera o parte din energia termică din gazele arse și de a crea un agent termic curat (aer cald).

Descriere constructivă

- Corpul schimbătorului de căldură – recuperator constituit dintr-o carcasă metalică exterioară confecționată din table și profile din oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. În corpul recuperatorului este amplasat și fasciculul de țevi pentru transfer termic.

Fasciculul de țevi este compus din:

- 	21 țevi Ø 114 mm;

- 	184 țevi Ø 60,3 mm.

Corpul recuperatorului este prevăzut cu 6 guri de acces pentru intervenții și curățare periodică.

2. Capacul recuperatorului constituit dintr-o carcasă metalică exterioară de formă semicilindrică din tablă de oțel căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Capacul este prevăzut cu racord pentru cuplare cu canalul de dirijare gaze ieșite din răcitor.

3. 	Fundul recuperatorului are o construcție similară cu cea a capacului. Este prevăzut cu racord pentru cuplare cu tubulatura de dirijare a gazelor spre filtre. Pe fundul recuperatorului este montat un dispozitiv cu racleți pentru evacuarea periodică a prafului acumulat. Dispozitivul este acționat periodic, manual de către operator, prin intermediul unui cilindru pneumatic.

Date tehnice

A. Schimbătorul de căldură - recuperator

1. Dimensiuni de gabarit

- 	Lungime (L): 4,50 m

- 	Lățime (B): 1,60 m

- 	Înălțime (H): 4,50 m (inclusiv cadrul de susținere)

2. Fascicul de țevi

- 	Dispunere țevi: în planuri orizontale suprapuse

- 	Nr. țevi: 21 buc. x Ø 114 mm; 184 buc. x Ø 60,3 mm

- 	Lungime utilă țevi: 2,90 m

- 	Suprafață transfer termic: cca. 122 m2

B. Ventilator insuflare aer rece

- 	Debit: max. 5.850 Nm3/h

- 	Presiune: 25 mbar (250 mm CA)

- 	Motor electric: 15 kW / 1500 rot/min. / 380 / 220 V / 50 Hz

C. Acționare raclet evacuare praf

- 	Cilindru pneumatic CAMOZZI: CZ60M2L100A0300 (Ø 100, cursă: 300 mm)

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- 	Distribuitor manual PNEUMAX: G 1/4, 5/3 căi, mijloc deschis

Furnizor: GICA Import Export Italia Timișoara

- Tubulatura schimbător de căldură – filtre

Tubulatura schimbător de căldură – filtre are rolul de a dirija gazele arse de la schimbătorul de căldură la bateria de filtre. Deasupra sa sunt amplasate unitățile de alimentare – dozare a pulberilor neutralizante. Pulberile sunt alimentate direct în curentul de gaze care se duce spre bateria de filtre.

Descriere constructivă

Este confecţionată din tubulatură existentă, devenită disponibilă prin modificarea unor trasee de gaze / aer. Confecția constă din tablă groasă roluită, sudată pe generatoare, îmbinată prin flanșe și izolată termic la exterior.

Pe tubulatură sunt prevăzute:

- 	racord pentru cuplarea la ștuțul de ieșire din schimbătorul de căldură;

- 	racorduri pentru alimentarea de pulberi neutralizante (var și cărbune activ);

- 	racord pentru clapeta de aer de diluție;

- 	ramificație și racorduri pentru cuplarea la intrările în filtrele cu saci.

- Unitățile de dozare-alimentare var și carbune activ

Unitățile de dozare-alimentare var și carbune activ au rolul de a doza și alimenta pulberile neutralizatoare în circuitul de gaze arse, pentru a reduce componenții toxici reziduali până la limitele admise.

Descriere constructivă

A. Sistemul de dozare a varului

- 	cadru metalic pentru susținere și descărcare big-bags;

- 	pâlnie tampon de primire var;

- 	microdozator pentru dozarea – alimentarea varului în tubulatura schimbător de căldură - filtre.

Microdozatorul este un produs standard al fimei SCHEUCH – Austria cu următoarele caracteristici principale:

- 	Tip: sdg – 0315 – Ø 31

- 	Motoreductor: SEW – EURODRIVE – Austria 0,23 kW / 1300 rot./min. / 220/380 V / 50 Hz, i = 106-108, IEC 34

B. Sistemul de dozare a cărbunelui activ are o componență similară cu cea a sistemului de dozare a varului, cu excepția microdozatorului, care este nou achiziționat și are următoarele caracteristici principale:

- 	Tip: MBF042NTTUD4SSTUO2E0Q1

- 	Material corp: poliuretan

- 	Spiră/țeavă alimentare: UD4 / standard

- 	Brațe amestecător: UO2

- 	Motoare: 2 x 0,25 kW / 230 / 400 V / 50 Hz

Furnizor: ONEX Concept Câmpina

Producător: WAM – Italia

- Bateria de filtre

Bateria de filtre este formată din trei filtre cu saci (F1 +F3=45+45saci, F2=90saci). Filtrele îndeplinesc un dublu rol:

- finalizarea reacțiilor de neutralizare a gazelor de ardere pe stratul pulverulent depus pe saci,

- eliminarea pulberilor din gaze până la limita admisă.

Descriere constructivă

Este compusă din două filtre cu saci verticali montate în paralel.

Filtrele sunt reutilizate, fiind produse ale firmei HOVAL. Sunt alcătuite dintr-o carcasă metalică izolată termic la exterior, rame de sprijin și plăci suport pentru susținerea sacilor filtranți și corp piramidal exterior pentru colectarea pulberilor. Fiecare filtru este dotat la partea inferioară cu un sistem de extracție – evacuare a pulberilor de tip jaluzea cu acționare manuală.

Date tehnice

- 	Număr filtre: 3 buc.

- 	Montaj: paralel

- 	Nr. saci filtranți: 2 x 45+1x90 = 180 buc.

- 	Diametru x înălțime saci: Ø 170 x 2.300 mm

- 	Suprafață filtrantă sac: cca. 1,25 mp

- 	Suprafață filtrantă totală: 2 x 56,5 mp+1x112mp = 224 mp

- Siberul tip ghilotina de avarie

Siberul tip ghilotina de avarie are rolul de a proteja elementele de epurare-filtrare în caz de avarie. Acesta închide circuitul de gaze spre schimbătorul de căldura – neutralizare – filtre, dirijând gazele spre coșul de avarie.

- Exhaustorul

Exhaustorul este un ventilator centrifugal, astfel dimensionat încât să creeze și să mențină depresiunea necesară în intreaga instalație, reducând la minim riscul scăpărilor de gaze în afara acesteia. Colectează gazele neutralizate și filtrate și le trimite la coșul final al instalației.

Descriere constructivă

Exhaustorul este un ventilator centrifugal din producția standard a firmei CBlower - Austria. Este prevăzut cu racorduri antivibrante atât pe gura de aspirație cât și pe cea de refulare și cu tampoane antivibrante montate între talpa de prindere și contrarama de susținere.

Date tehnice

- Tip: CH4/5HDB800K/55/2

- Debit: cca. 15.000 m3/h

- Presiune: 60 mbar la 1200C, 81 mbar la 200C

- Acționare: directă

- Poziție montaj: LG315

- Motor electric:

- putere: 55 kW

- turație: 2.700 rot/min (reglabilă)

- tensiune: 400/690 V, 50 Hz

Furnizor: CBlower – Austria

- Coș de dispersie

Coșul de dispersie are o înălțime de 18 m și diametrul de 0,65 m. Pe coș se află sondele care sunt conectate la analizor, cu ajutorul căruia se monitorizează continuu emisiile în atmosferă. Parametrii monitorizați sunt: CO, SO2, HCl, HF, NOx, SOX, TOC, O2 etc.

- Analizorul de gaze,

Analizorul de gaze, monitorizează în mod continuu emisiile în atmosferă prin sondele amplasate pe coșul final. Funcție de valorile măsurate pentru aceste emisii, emite semnale de comandă-reglare către unitățile de var și cărbune activ, în scopul dozării corespunzătoare a acestora și menținerii emisiilor în limitele impuse de legislația în vigoare.

- Sistemul de control,

Sistemul de control este amplasat în cabina de comanda și este compus din:

- Dulapuri electrice dotate cu convertizoare, relee termice și de semnal, traductoare și PLC;

- Calculator cu monitor pe care se află schema instalației de incinerare și care este conectat cu instalația cu ajutorului unui Soft SCADA.

III.1 Prezentarea procesului tehnologic de incinerare

- Alimentarea cuptorului cu deșeuri

Alimentarea secvențială și controlată cu deșeuri a celor două camere de incinerare (CI1 + CI2) se realizează prin cele două sisteme de alimentare (SA1 + SA2)  tip ecluze.

Deșeurile tocate până la dimensiunea de 30-100 mm ajung în buncărele de stocare deșeuri tocate. In aceste buncăre are loc amestecare deșeurilor în sensul obținerii unui produs combustibil, ceea ce înseamnă valorificarea categoriilor de deșeuri periculoase/nepericuloase și pregătirea șarjelor de incinerare.

Din buncărele de deșeuri tocate, deșeurile sunt preluate cu ajutorul greiferului și sunt încărcate în pubelele de alimentare a instalației de incinerare. Inainte de alimentare aceste pubele sunt cântarite cu ajutorul unui cântar tip platforma tip SCALEIT.

Deșeurile lichide se introduc în incinerator prin pompare sau direct în recipientele în care ajung, recipienți nu mai mari de 25 litri.

Deșeurile nepompabile sunt amestecate între ele în cadrul unei șarje cu anumite caracteristici (concentrația de cloruri, sulf, puterea calorică, conținut de PCB, etc.).

Deșeurile infecţioase provenite din activităţile medicale care prezintă riscuri de infectare, respectiv deșeurile SNCU, sunt introduse direct în cuptor, fără a fi amestecate, în prealabil, cu alte categorii de deșeuri.

Alimentarea se face la intervale controlate de timp variabile, în funcție de starea termică a camerelor de incinerare și de natura deșeurilor. În situația în care temperaturile în camerele de incinerare și/sau în cuvele de alimentare depășesc valorile admisibile prescrise, alimentarea cu deșeuri este automat blocată (nu se pot deschide capacele cuvelor de alimentare).

Tipul ”ecluza” al sistemelor de alimentare reduce la minim posibil riscul de scapari de gaze în mediu sau de patrunderi de aer fals în camerele de incinerare. Alimentarea se face cu ajutorul unor sisteme electrohidraulice (cate unul pentru fiecare cameră de incinerare) din pubele standard in care se afla deșeuri medicale (netocate) sau deșeuri industriale tocate si preomogenizate in statia de tocare-omogenizare din incinta.

- Arderea primară

Din pubelele de alimentare, deșeurile ajung în ecluzele de alimentare și apoi în camerele de incinerare,  care sunt căptușite cu materiale refractare și sunt dotate cu arzătoare moderne. Volumul fiecarei camere este de cca. 7 mc.

Prima șarjă alimentată este ”aprinsă” cu ajutorul arzătoarelor de gaze naturale prevăzute pe fiecare cameră de incinerare, după aducerea celor 2 camere în prealabil la temperatura de min. 8500C prin încălzire în gol. Aceste arzătoare sunt reduse ca intensitate sau chiar oprite în momentul în care este atinsă temperatura normală de operare în camerele de incinerare și încep să ardă deșeurile combustibile. Arzătoarele rămân în funcțiune pentru arderea deșeurilor necombustibile (medicale, spitalicești etc.).

Cea mai mare parte din căldura necesară descompunerii termice a deșeurilor este furnizată de arderea carbonului pe suprafață vetrei camerelor de incinerare. Arzătoarele au doar rolul de a menține temperatura peste limita minim admisă (dacă este cazul).

In cuptoare are loc arderea (incinerarea) deșeurilor, care se produce la o temperatura cuprinsă între 850-1200oC. Eficiența distrugerii deșeurilor la această temperatură este de 99,99%. Cenușa rezultată în urma incinerării ajunge în transportorul de cenușă cu ajutorul unui raclet de cenușa programabil, unde este răcită cu apa și apoi este evacuată într-un container.

Instalația de incinerare poate funcționa cu ambele camere de incinerare simultan sau alternativ. Separarea camerelor de incinerare se face cu ajutorul siberelor tip ghilotina (1+1 buc.).

Camerele de incinerare au un canal colector comun (CC) care adună gazele de la cele două camere de incinerare (CI1 + CI2) și le dirijează spre camera de postcombustie (CPC).

- Arderea secundară

Gazele rezultate în urma arderii deșeurilor ajung în camera postcombustie, unde sunt arse la temperaturi cuprinse între 850-1200°C. Această cameră de ardere suplimentară (postcombustie) se folosește pentru distrugerea completă a gazelor corozive și toxice, precum si a compusilor organici aflati in gazele de ardere (HCl, HF, CO, dioxine și furani).

Volumul interior al camerei de postcombustie (CPC) este de cca. 26 mc. Prin secțiunea transversală de cca. 3,8 m2 și lungimea de cca. 8 m, camera de postcombustie asigură timpul necesar de staționare a gazelor de cca. 3 și 6 secunde (față de min. 2 secunde impus).

După camera de postcombustie, instalația de incinerare este dotată cu un sistem funcțional de coș de avarie, cu comandă automată a intrării în poziție de evacuare gaze și blocarea circuitului principal al acestora pe traseul normal.

Cenuşa rezultată în urma incinerării este colectată în camera de cenuşă, într-o pâlnie cu clapetă; când pâlnia este plină, clapeta se deschide şi cenuşa ajunge în transportorul cu racleţi cu ajutorul căruia este evacuată într-un container.

- Răcirea gazelor de ardere și recuperarea energiei termice

Răcirea gazelor arse se realizează înainte de intrarea acestora în schimbătorul de căldura destinat recuperării energiei termice remanente. Procesul de răcire se desfășoară într-un răcitor, până când se atinge temperatura potrivită(sub 10000C) pentru a intra în schimbătorul de căldură. Pentru accelerarea răcirii gazelor, răcitorul este prevăzut cu manta dublă, în care este insuflat aer rece. Admisia aerului se realizează cu ajutorul unui ventilator cu puterea de 11 kW și debitul de 15.000 mc. La fel se procedează și în schimbătorul de căldura care urmează după răcitor.

Pe lângă această, prin construcția sa, răcitorul joacă și rol de separator primar al particulelor solide din gazele arse.

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere se realizează cu ajutorul unui schimbător de caldura cu țevi coaxiale (tip ” țeava în țeava”), în sistem recuperativ. Schimbul de căldură se face între aerul atmosferic și gazele de ardere ieșite din răcitor. Aerul este introdus cu ajutorul unui ventilator cu puterea de 15 kW și debitul de 15.000 mc. Temperatura gazelor de ardere ajunge astfel la max. 2000C.

Intregul traseu de insuflare aer rece are o lungime de 45 m, diametrul tubulaturii de admisie este de 600mm, iar cel al tubulaturilor de insuflare este de 300 mm. Pe canalul de legătura dintre răcitor și schimbător se mai afla un ventilator care asigură un debit maxim de 1.500 mc aer. Acest ventilator și clapetele de siguranță se pornesc atunci cand temperatura de intrare în filtre este mai mare de 1600C.

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere are scopul obținerii unui agent termic curat (aer cald) și eficientizarea instalației de incinerare. Aerul cald recuperat este dirijat spre tubulatura de aer cald și se cumulează cu cel recuperat de la schimbătorul de căldura, fiind trimis pentru utilizare la Instalația de distilare.

- Epurarea gazelor rezultate si evacuarea in atmosfera

După ieșirea din schimbătorul de căldura, gazele de ardere intră în sistemul de neutralizare și epurare cu 3 filtre cu saci. Prima etapă este cea de tratare chimică cu hidroxid de calciu Ca(OH)2 sau CaO, iar cea de-a doua etapă de tratare chimică se realizează cu cărbune activ. In continuare, gazele ajung în cele doua filtre cu saci, unde are loc filtrarea acestora. Doua filtre au cate 45saci fiecare si un filtru are 90saci, iar suprafață de filtrare a fiecărui filtru este de 1 mp. Suprafață totală de filtrare este de 224 mp.

In cadrul instalației de incinerare există 2 silozuri de 1 mc capacitate (formate dintr-o pâlnie de alimentare peste care se aseaza bigbags-ul), unul pentru var și unul pentru cărbune activ. Aceste silozuri sunt dotate cu dozatoare celulare cu spărgătoare pentru evitarea aglomerărilor. Injectarea în curentul de gaze arse se face cu ajutorul unui transportor melcat cu debit maxim de 220 kg/h. Injectarea varului și a cărbunelui activ în curentul de gaze arse se face în funcție de valorile emisiilor la coș. Aceste valori sunt afișate pe analizorul de gaze arse și transmise către calculatorul de proces care controlează procesul tehnologic. Dozarea de carbune activ asigură o eficiență de retenție de 98% în cazul mercurului si 99% in cazul PCDD-urilor, conform specificatiilor producatorului.

In literatura de specialitate este specificat calcul stoechiometric din care rezultă ca pentru 1% cloruri/t deșeuri se introduc 145 kg de var, iar pentru 1% S/t deșeuri se introduc 220 kg var la un debit de gaze mai mare de 10.000 Nmc/h.

Reacțiile chimice care au loc la introducerea reactantului în gazele de ardere sunt:

2HCl + Ca(OH)2 => CaCl2 +2H2O

SO2 + Ca (OH)2 +1/2O2 => CaSO4+ H2O

Sulfații și clorurile de calciu astfel rezultate se amestecă cu cenușa antrenată de gazele de ardere și sunt filtrate prin cele 2 filtre. Filtrele sunt dotate cu sistem de purjare cu aer comprimat pentru fiecare sac filtrant.Sistemul este complet automatizat și este comandat de calculatorul de proces în funcție de de presiune. Există date prestabilite în softul de operare care corespund valorilor admise prin legislația în vigoare. Praful se adună la baza filtrelor de unde este evacuat în containere metalice. Randamentul de epurare are eficiență maximă (99%), pentru a evita poluarea aerului atmosferic.

Deoarece compoziția gazelor de ardere este direct proporțională cu compoziția deșeurilor incinerate, concentrațiile de substanțe periculoase în deșeu se stabilesc înainte de a fi formată șarja de alimentare. Această se realizează în buncărele stației de tocare.

Particulele de praf sunt evacuate din filtre cu ajutorul clapetelor basculante, praful ajungând la o temperatura de 40-600C. Praful este evacuat și însăcuit. Gazele filtrate ajung mai departe în exhaustor, iar apoi sunt evacuate la coș. Coșul de evacuare are o înalțime de 18 m. Pe coș se află sondele care sunt conectate la analizorul de gaze arse cu ajutorul căruia se monitorizează continuu emisiile în atmosferă.

6. Evacuarea cenușii

Cenuşa rezultată în urma incinerării este colectată în camera de cenuşă, într-o pâlnie cu clapetă; când pâlnia este plină, clapeta se deschide şi cenuşa ajunge în transportorul cu racleţi cu ajutorul căruia este evacuată într-un container.

7. Control si monitorizare

Operarea la parametrii cheie ai procesului de combustie este asigurată de către sistemele de monitorizare şi control. Aceste sisteme fac din ajustarea automată un element necesar.

De exemplu, dacă temperatura începe să scadă sub nivelul dorit, sunt injectaţi automat combustibili suplimentari. În schimb, dacă temperatura creşte peste nivelul dorit, sunt reduse cantităţile de deșeuri introduse în proces.

Incineratorul dispune de echipamente de reducere a cantităţilor de deșeuri introduse în proces asigurând o operare protejată; opreşte automat procesul de alimentare a deşeului în incinerator dacă oricare din parametrii cheie, chiar şi momentan, ies din intervalul limitat al cerinţelor de operare.

De asemenea, se face şi o monitorizare continuă şi o înregistrare a parametrilor cheie, menţinându-se astfel o evidenţă permanentă, astfel încât incinerarea să se efectueze în aceşti parametrii.

# Descrierea procesului tehnologic în instalația de Distilare a emulsiilor și soluțiilor apoase

Instalația de distilare are ca principal scop valorificarea energiei termice reziduale conținuta în aerul cald recuperat de la agregatele termice componente ale instalației de incinerare deșeuri.

Totodată, distilarea unor soluții/emulsii provenite din activități industriale, care conțin uleiuri și solvenți în mediu apos, cu urme sau mici conținuturi de substanțe solide (metale grele, pulberi, etc) se face în scopul separării componentelor volatile din mediul apos de baza și condensării acestora controlat, ceea ce conduce la reducerea volumului fracției de deșeuri ce se va trimite la incinerare.

Nămolurile fluide concentrate rezultate în urma evaporării-distilării sunt separate și trimise la incinerator.

Fracțiile volatile utile (de ex. solvenți, uleiuri) sunt colectate și valorificate fie ca și combustibil secundar la incinerator, fie ca atare, către terțe societăți sau sunt returnate generatorului.

Apa distilată colectată se stochează, se analizează și după ce se constată încadrarea în limitele NTPA 002/2005, fie se utilizează în procesul tehnologic propriu (pentru dezinfecție, pentru alimentare transportor), fie se trimite la canalizarea orașului prin rețeaua proprie a platformei.

- Principiul de funcționare

Distilarea simplă este un proces de difuziune în care, ca urmare a încălzirii la temperaturile de fierbere corespunzatoare, un amestec de lichide se separă în componentele sale prin vaporizare și apoi condensare la diverse temperaturi, specifice fiecărui componente.

Procesul de distilare a amestecurilor lichide se bazează pe faptul ca lichidele care alcătuiesc amestecul au volatilități diferite, adica au la aceeași temperatură, presiuni de vapori diferite.

Distilarea simplă se aplică la separarea amestecurilor alcătuite dintr-o substanță ușor volatilă, care conține ca impuritate substanțe nevolatile sau foarte greu volatile. Această metoda se folosește în special la separarea prealabilă brută a amestecurilor, la purificarea substanțelor de impuritati, de gudroane, uleiuri, particule solide.

Dacă lichidul format din două componente miscibile se introduce într-un spațiu închis și se fierbe la o presiune constantă, atunci vaporii formați se îmbogatesc continuu în component volatil.

Prin condensarea vaporilor, în distilatul obținut crește conținutul de component volatil (cu temperatura de fierbere joasă). In mod corespunzator crește concentrația componentului mai putin volatil (cu temperatura de fierbere înaltă) în lichidul rămas.

Metoda utilizată în Instalația de distilare este evaporarea treptată a lichidului care fierbe în blazuri de distilare, cu îndepărtarea continuă a vaporilor formați din sistem, urmată de condensarea acestora prin răcire dirijată și evacuarea condensatului din instalație.

Procesul de distilare este influențat de temperatură și presiune. In Instalația de distilare trebuie se realizează:

- 	dozajul amestecului de distilat;

- 	gestionarea cantității de căldură adusă în sistem, respectiv temperatură;

- 	menținerea circuitului de vapori rezultați la o anumită temperatură, respectiv extragerea și condensarea lor;

- 	dozarea cantității de agent de răcire care provoacă condensarea vaporilor și mai ales recircularea economică a acestui agent;

- 	extragerea nămolului sau a lichidului greu volatil din sistem în diverse etape de îngroșare/concentrare a lui, pentru a fi relativ ușor de trimis la incinerare (ca forma fizică,depozitare, administrare porționată la incinerare funcție de caracteristicile sale).

Intrări:

  - Soluții/suspensii apoase/amestecuri de lichide;

  - Agent termic de încălzire-fierbere (aer cald recuperat);

  - Agent de răcire pentru condensarea vaporilor (apă);

  - Energia electrică necesară vehiculării diverselor fluide din instalație.

Ieșiri:

  - Fracții obținute prin volatilizare-condensare la parametrii de temperatură-presiune dirijați;

  - Nămolul sau concentratul lichid rămas în vasele de reacție (blaze de distilare);

  - Agentul de răcire încălzit, care se recirculă după propria răcire (apa recirculata in sistem);

  - Restul de agent termic (aer cald de la incinerator) parțial epuizat după cedarea unei mari părți de căldura (entalpie) către procesul de distilare și în mediul înconjurător prin transfer natural.

Procesul tehnologic se desfășoară pe 3 linii de distilare, care pot funcționa simultan sau alternativ, formate din trei categorii de utilaje chimico-termice:

• 	vasul de distilare (de fierbere) sau blazul de distilare;

• 	vasul de răcire-condensare a vaporilor colectați și apoi condensați;

• 	răcitorul de agent de răcire-condensare - ansamblu cu utilizarea răcirii combinate: un convector cu răcire forțată cu un curent de aer insuflat și un turn de răcire în peliculă; agentul de răcire este apa.

Procesul de distilare este controlat pe fiecare faza prin reglarea debitelor, temperaturilor și presiunilor din vasele sau circuitele interne și bineințeles, prin intrarile și iesirile din sistem.

- Principalele caracteristici ale instalației de distilare

Din rațiuni de flexibilitate față de diversitatea de amestecuri ce se supun distilarii, în special în ceea ce privește componenții majoritari (apa, solvenți, uleiuri), din cauze ținând de exploatarea la capacități variabile în funcție de disponibilul de energie termică adusă de un debit variabil de aer cald recuperat de la incinerator, dar și de gabaritul componentelor, Instalația de distilare a fost proiectată astfel:

    - distilare simplă pe 3 linii cu posibilitatea funcționării simultane și alternative;

    - alimentare cu aer cald recuperat, unitară sau diferențiată (separată) de la diversele agregate termice ale incineratorului, funcție de necesitățile concrete ale amestecurilor de distilat (nivel de temperatura, cantitate orară supusa procesării);

    - exploatarea celor 3 linii de distilare în sistem secvențial decalat, pentru a asigura capacitate corelată cu disponibilul de agent termic (aer cald recuperat);

    - echiparea cu agregate termice de mărime acceptabilă, în condițiile în care agentul termic nu este abur (cu energie termică mare la debite/volume mici), ci aer cald voluminos cu debite fizice mari (această se obține cu 3 linii de distilare paralele).

Caracteristicile tehnice ale instalației derivă din disponibilul de energie termică recuperată de la incinerator, astfel:

    - capacitatea de procesare (încălzire-evaporare-distilare) este de min. 8 tone/24 h, în cantități brute de amestecuri lichide supuse procesării.

    - nămolurile rezultate se apreciază a însuma cca. 5-10 % din intrarea brută, adică 400 kg/24h și max. 800 kg/24 h.Acestea se trimit la incinerare în unități de ambalare adecvate introducerii în incinerator.

    - agentul termic de încălzire (aerul cald recuperat) va avea temperatura de intrare în instalația de distilare: min. 150 °C - max. 250 °C.

    - puterea electrică instalată pe ansamblul instalației de distilare este de max. 80 KW.

Principalele componente ale instalației de distilare

- Agregate termice și dispozitive de vehiculare fluide:

- vase de distilare cu sistem de încălzire în manta și cu fascicule de țevi (blaze de distilare) cu răcitor în cupola (deflegmator) – 3 buc., Vu= 2mc, Tmax.=2500C, Ssch. = 45 mp, Srac.=4,20 mp;

- vase de răcire-condensare a vaporilor distilati – 3 buc (într-o baterie), D = 0,64 m, H=2,42 m, Vu = 0,50 mc, Srac. = 2,90 mp;

- pompe de alimentare – dozare amestecuri lichide brute în proces – 3 buc., Q = 1-4 mc/h, P =1-2 bar;

- pompe de extracție nămoluri – 3 buc., Q = 200-300 l/h, P = 0,5 -1,0 bar;

- exhaustor aer cald uzat (centrifugal) – 1 buc., Vmax = 32.000 mc/h, Pmax. = 28 mbar, N=max. 22kW;

- ventilator răcire forțata apă agent răcire în turn (centrifugal) – 1 buc., Vmax = 27.000 mc/h, Pmax. = 12 mbar, N=max. 18,5 kW ;

- ventilator răcire convector (axial) – 1 buc., Vmax. = 24.00 mc/h, N = max. 5,5 kW;

- schimbător de căldura (convector axial) pentru intensificarea răcirii agentului de răcire – 1 buc, Srac. = 2,3 mc, Nr.tevi = 24, Vvent. = max. 24000 mc/h, Nvent. = max. 5,5 kW;

- turn de răcire fortata si naturala in circuitul agentului de răcire (apa), cu aripioare si pulverizare – 1 buc., Srac.= 21 mp, H = 4,65 m, D = 1,25 m, Qmax. = 8 mc/h ;

- pompe de agent de răcire (apa):

  - pompa de recirculare pe rețeaua principală – 1 buc., Q = 6-8 mc/h, P = 3-4 bar;

  - pompe cu reglaj de debit individual pe condensatoare – 3 buc., Q = 2-3 mc/h, P = 2-3 bar.

- cărucior pentru poziționare vase aducere suspensii/colectare condens – nămol, deplasabile pe căi de rulare special amenajate la sol - -5 cai/10 cărucioare.

- Instalații specifice:

-	rețeaua de aducțiune aer cald și distribuire la vase de distilare, cu ramificare la un coș de evacuare aer cald neutilizat (H =6,5 m, Ø = 0,45 m);

-	rețea de colectare aer cald uzat și exhaustare la coșul final (H =5,5 m, Ø = 0,48 m);

-	rețea de alimentare-dozare amestecuri lichide la vasele de distilare;

- retea evacuare vapori la condensatoare - răcitoare;

- rețea de evacuare-colectare condens de la deflegmatoare și de la condensatoare - răcitoare;

- rețea de agent de răcire tur-retur (recirculare) la deflegmatoare, condensatoare si convector-turn răcire;

- rețea de aer comprimat;

- rețea de colectare-evacuare controlată nămoluri din vasele de distilare;

- instalație electrică de alimentare-forță-acționări;

- instalație de măsura-control-reglare automată compusă din:

  - tablou central cu afisaj digital;

  - cablaje;

  - AMC-uri, senzori și elemente de acționare (servoclapete, șibere, servovane, supape de sens etc.);

- Descriere a utilajelor specifice din instalația de distilare

1. Vase de distilare cu deflegmator – 3 buc.

Sunt construite din oțeluri termorezistente și vopsite la contactul cu lichidele/vaporii anticoroziv și termorezistent cu vopsea specială. În principiu, un vas de distilare cu încălzire cu aer cald (voluminos) diferă de vasele obișnuite încălzite cu abur, ulei fierbinte sau electric, prin gabaritul său și modul de circulație al fluidelor.

Vasele de distilare special proiectate pentru situația dată sunt în mare compuse din (de jos în sus):

- 	un colector de nămol – de fapt o cuvă cu fund dublu prin care trece aer cald, cu înclinare spre un capăt a peretelui interior și cu o scurgere-colector de nămol pe centru; este din oțel 16Mo3 la contactul cu lichidul de distilat;

- 	un corp schimbător de căldură cu aer cald trecut printr-un fascicul de 64 de țevi (din oțel 16Mo3) cu Dn = 114 mm și lungime de 2 m, care asigură și o suprafață de schimb de căldură de 45 mpvas pentru necesarul de energie termică cerut de proces;

- 	o ramă de detentă vapori, deasupra corpului cu țevi, care asigură spațiul de evaporare; este tot din oțel 16Mo3;

- 	o cuvă cu gol central de evacuare vapori, care separă spațiul de evaporare de cel de condensare primară, din inox 321;

- 	un corp răcitor tubular din inox 321 care are răcire cu apă și provoacă condensarea primară (deflegmator), dacă se cere în proces acest lucru; suprafață de schimb de căldură a acestuia este de 4,2 mp;

- 	o cupolă din inox 321 care închide vasul și dirijează vaporii spre o tubulatură (care îi duce la răcitorul-condensator).

Prin completările aduse pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității au fost montați pe vasele de distilare rezistori electrici pentru ridicarea temperaturii. Fiecare vas de distilare (VDD) din instalație a fost dotat cu un rezistor încălzitor de 30 KW, montat sub cuva de distilare; acesta va fi capabil sa asigure necesarul de căldură în cazurile când aerul cald recuperat venit de la incinerator nu atinge valori de 180-2000C, situându-se doar la media de cca.130 0C și cu fluctuații în jurul acestei valori.

În vasul de distilare pot fi încărcate max. 2 mc (2 IBC-uri) de deșeuri lichide pentru procesare. Vasul de distilare are indicatoare de nivel min. – max. lichid, temperatură și presiune vapori utilizate la conducerea procesului.

Aerul cald se introduce și cel uzat se scoate prin două pâlnii frontale, care dirijează acest aer de la tubulatura de admisie respectiv la tubulatura de colectare a întregii instalații.

Vasele de distilare sunt fixate pe suporți la o înălțime de cca. 2,6 m, ocupând optimizat spațiul halei și pentru a putea fi alimentate de jos din IBC-uri și a utiliza scurgerea nămolurilor spre colectoare tip IBC prin pompe și jgheaburi adecvate.

2. Răcitoare – condensatoare – 3 buc. (într-o baterie)

Sunt construite ca vase verticale cilindro-biconice, cu admisia vaporilor prin tronconul din partea de sus și evacuarea condensului colectat prin tronconul de jos.

În zona cilindrică corpul are o manta dublă cu răcire cu apă, care oferă 0,27 mp suprafață de schimb de căldură. Tot în această zonă cilindrică se află un fascicul de 15 țevi verticale de 1 ½” dispuse pe 2  inele – inferior și superior din țeavă de 2” – astfel că se oferă încă o suprafață de schimb între apa care circulă prin țevi și vaporii care învăluie țevile de 2,63 mp; deci întreaga suprafață de schimb de căldură este de 2,90 mp, iar volumul interior al unui vas este de 0,5 mc .

Condensul format este colectat și evacuat prin tronconul inferior la vase plasate sub răcitoare; nivelul lichidului adunat este semnalizat cu indicator de nivel maxim spre a cere operatorului golirea.

Ansamblul răcitorului este din inox 321 vopsit anticoroziv și termorezistent. Bateria de 3 răcitoare-condensatoare este dispusă pe un suport comun care permite introducerea de vase de colectare condensuri (IBC-uri) și are o rețea comună de alimentare cu apă de răcire și recircularea acesteia după evacuare în stare caldă.

3. Convector răcire forțată cu ventilator

Este un aparat special conceput să poată intensifica răcirea apei recirculate, compus din 2 corpuri rectangulare orizontale unite pe verticală de 24 țevi de 1” prin care circulă apa caldă colectată de la deflegmatoare și răcitoare.

Un ventilator axial suflă aer de răcire dirijat peste fasciculul de țevi producând o primă răcire a acestei ape recirculate.

Construcția convectorului este din oțel OL37 cu țevi de 1” și este zincat termic în întregime.

Ventilatorul axial este prevăzut cu un debit de max. 24.000 m3/h aer și max. 5,5 kW, iar suprafață de schimb de căldură totală este de 2,30 mp.

Ansamblul convector-ventilator axial se instalează pe o consolă suport solidară cu suportul bateriei de răcitoare-condensatoare.

4. Turnul de răcire în peliculă cu ventilator de răcire forțată

Este o construcție din oțel OL37 vopsit interior-exterior, cu o alură cilindro-biconică. Apa parțial răcită de la convector este în continuare pompată prîntr-o diuză de dispersie plasată în partea de sus a corpului cilindric al turnului; se pulverizează și se împrăștie căzând în peliculă subțire și pe un corp con-cilindru interior cu 12 aripioare și pe cilindrul exterior pentru mărirea suprafeței de răcire.

Suprafață totală de peliculă din turn (de pe corpul interior cu aripioare și suprafață interioară a corpului cilindric exterior) este de 21,00 mp, asigurând răcirea finală a apei sub 250C necesară ulterior în procesele de distilare-condensare.

Un ventilator centrifugal cu debit max. 27.000 m3/h și presiune de max. 12 mbar, insuflă tangențial pe la baza corpului cilindric al turnului de aer de răcire la comanda sistemului automat când este necesar (în special vara).

Aerul de răcire din turn iese pe la partea superioară a turnului prin tronconul din vârf și se evacuează printr-o tubulatură în aer în afara halei; el antrenează și o parte din vaporii de apă,c eea ce face necesară realimentarea rețelei de apă de recirculare cu apă proaspătă de la rețeaua platformei (cca. 10% din consum).

În acest scop colectarea de apă răcită la baza tronconului de jos se continuă cu pompa de recirculare în circuitul major și cu o branșare la rețeaua de apă a platformei.

Modul de operare al instalației de distilare

În principiu fiecare linie din cele 3 instalate poate funcționa independent și secvențial, dar întreg ansamblul de răcire al apei (convector-turn răcire-rețea) va trebui să funcționeze indiferent că se operează cu 1, 2 sau 3 linii de distilare-condensare.

Condiții de start:

    - Să funcționeze instalația de incinerare de la care provine agentul termic – aerul cald recuperat – necesar procesului de distilare;

    - Să fie pornit exhaustorul final al instalației de distilare spre a vehicula agentul termic – aer cald recuperat;

    - Să fie pornită pompa centrală și pompele de răcire reglabile de pe fiecare din cele 3 linii de distilare; apa de răcire va fi admisă automat în fasciculele de țevi ale deflegmatoarelor vaselor de distilare la atingerea unor temperaturi minime prescrise de operator în aparatele de proces (vase de distilare), dar va circula instantaneu în răcitoare-condensatoare de la momentul inițierii pe o linie a procesului de distilare;

    - Apa de răcire să circule pe rețeaua principală inclusiv prin convector și turnul de răcire;

    - Ventilatorul de pe convector să fie pornit, iar cel de pe turnul de răcire să fie în stand-by și automat să poată intra în funcțiune atunci când apa de răcire o cere, pe baza unei temperaturi prescrise de operator de pornire a acestui ventilator;

• 	Alimentarea cu aer cald a fiecărei linii de distilare de la rețeaua principală de aducțiune de Ø 600 mm de la instalația de incinerare, care este posibilă datorită presiunii de la ventilatoarele instalației de incinerare, dar și aspirației de la exhaustorul final al instalației de distilare (pornit).

Totuși, admisia aerului cald pe fiecare linie se comandă de operator prin deschiderea unui șiber acționat pneumatic, plasat pe tubulatura de admisie Ø 320 mm a fiecărui vas de distilare.

• 	Alimentarea vaselor de distilare cu suspensii/soluții/emulsii considerate materie primă se face din vase tip IBC-uri (sau din alte ambalaje de tipul butoaielor doar în cazuri excepționale).

Acestea se aduc cu motostivuitorul pe aleea centrală din hala instalației și se depun pe un cărucior aflat pe una din cele 3 căi de rulare de sub vasele de distilare. Căruciorul se mută sub vasul respectiv de către operator, la poziția necesară golirii, adică cu robinetul deasupra vasului (pâlniei) de golire aflat între șinele căii de rulare, de unde prin scurgere lichidul ajunge la o pompă.

Lichidul se pompează în vasul de distilare respectiv. Acesta poate primi max. 2 volume IBC (max. 2 mc). Un IBC se pompează în 15-20 min, în funcție de natura lichidului.

Cunoașterea tipului de lichid și compatibilitatea acestuia din diverse vase de transport /achiziție este presupusă ca o dirijare asumată de șeful de schimb al instalației, care programează parametrii procesului funcție de natura/caracteristicile cunoscute ale lichidelor deșeuri aduse la vasul de distilare respectiv.

Operațiunea de pompare este comandată de operator prin apăsarea pe un buton plasat la îndemână lângă un stâlp al structurii de susținere al vasului de distilare respectiv; este obligatoriu ca înainte de conectarea pompei operatorul să deschidă robinetul de golire al IBCului (sau butoiului special) în așa fel incat pompa să lucreze înecat.

• 	Inițierea procesului de distilare se comandă de operator dacă:

- are descărcate în vasul de distilare (1-2) IBC-uri cu deșeu lichid supus procesării;

- constată îndeplinirea condițiilor de start pe linia în cauză;

- are plasate IBC-uri de colectare condens pe cărucioare, pe căile de rulare aferente, atât la deflegmatoare, cât și la răcitoare-condensatoare (sunt marcaje pe aceste căi!);

- are plasate IBC-uri de colectare nămoluri pe acele cărucioare și la pozițiile marcate special.

• 	Fiecare șarjă de distilare va produce:

- unul sau două tipuri de condens (funcție de compoziția de distilat);

- nămol fluid, care se colectează și se duce la incinerare.

• 	Este recomandat să se utilizeze instalația de distilare cu 3 linii în regim decalat, adică fiecare linie să fie pornită cu un timp de minim 20-30 min. decalaj una față de alta; acest fapt lasă și operatorului timpii de manevrare și comandă, dar și optimizează distribuirea aerului cald (agentul termic) pe linii și dă posibilitatea ca să fie concentrată mai multă căldură pe o linie dacă deșeul lichid de distilat o cere.

• 	Oprirea unei linii de distilare:

- se face la atingerea unui nivel minim (semnalizat) al reziduului în baia unui vas de distilare, când nămolul se presupune a rămâne fluid, să fie evacuat ușor și să nu se depună ca o crustă nedorită pe fundul vasului (care are manta dublă pentru încălzire);

- distilarea va produce cca. 2 IBC-uri de condens colectat și evident supravegheat de operator ca gestionare;

- procesul de oprire se rezumă la o comandă de acționare a șiberului care închide admisia aerului cald pe tubulatura de intrare în vasul de distilare;

- evacuarea nămolului din vasul de distilare se va face doar după min.30 minute, spre a fi răcit la un nivel de toleranță al IBC-ului de primire;

- în intervalul cuprins între oprirea admisiei aerului cald în vasul de distilare și până la golirea nămolului, agentul de răcire (apa) va circula în rețele.

Schema sistemică a instalației de distilare cu dirijare aer cald recuperat de la instalația de incinerare și Schema fluxului tehnologic au fost depuse la documentația de obținere a autorizației integrate de mediu.

Pentru eficientizarea activității de distilare, SC DEMECO SRL, a fost implementat un proiect de montare rezistori electrici, prin care se realizează o completare a procesului tehnologic a instalației existent.

Instalația de distilare, valorifică energia termică reziduală conținută în aerul cald recuperat de la schimbătorul de căldură și este folosită în distilarea unor soluții și emulsii provenite din activități industriale care conțin uleiuri și solvenți în mediu apos, în vederea condensării acestora în mod controlat, în scopul reducerii fracției de deșeuri ce se vor trimite la incinerare. Această activitate este reglementată prin autorizația integrată de mediu deținută de SC DEMECO SRL.

Caracteristicile tehnice ale instalației de distilare, conform proiectului inițial, autorizat prin AIM nr. 2/ 23.11.2015, deriva din disponibilul de energie termica recuperata de la incinerator, astfel:

a) Capacitatea de procesare (incalzire-evaporare-distilare) este de min. 8 tone/24 h, în cantitati brute de amestecuri lichide supuse procesarii.

b) Nămolurile rezultate se apreciază a însuma cca. 5-10 % din intrarea brută, adica in. 400 kg/24h si max. 800 kg/24 h.

c) Agentul termic de încălzire (aerul cald recuperat) va avea temperatura de intrare în instalația de distilare: min. 150 °C - max. 250 °C.

d) Puterea electrică instalată pe ansamblul instalației de distilare este de max. 80 KW.

În timpul funcționării nu întotdeauna, căldura recuperată prin aerul obținut din diverse agregate termice cu schimb indirect de caldura din componenta instalației de incinerare nu este suficientă,mai ales când sunt supuse procesului de distilare deșeuri cu un conținut mare de apă.

Aceasta a dus la necesitatea înzestrării fiecărui vas de distilare (VDD) din instalație cu un rezistor încălzitor de 30 KW, care a fost montat sub cuva de distilare; pentru asigurarea necesarului de căldură.

Prin transferul de căldură (de tip radiație de la rezistori) se îmbunătățește substanțial încălzirea lichidelor în vasele de distilare și se atinge temperatura necesară. Instalația de distilare dispune de un tablou electric general cu rezerva de putere care permite montarea și branșarea celor 3 rezistori x 30 KW pe vasele de distilare.

- Schema de principiu a acestei instalații se realizează astfel:

- Fiecare vas se conectează direct de la tabloul general;

- Fiecare rezistor/vas este conceput să asigure 3 x 10 KW (câte 10 KW/faza) pentru a permite apelul doar la acea putere necesară efectiv pe vas (10, 20 sau 30 KW) funcție de deficitul efectiv de căldură de la aerul cald recuperat (rămas ca agent principal de încălzire/evaporare/distilare). Conceptul rezistorului de 30 KW compus din 3 grupuri x 10 KW permite apelarea strict la suplimentul de energie necesar; în acest sens schema electrică de alimentare este astfel realizată încât să poată opta pentru:

- încălzire cu 1x10 KW cu 2x10 KW sau cu 3x10 KW;

- încălzire diferențiată ca durate cu oricare din grupurile de 10KW ale unui rezistor de 30 KW/vas de distilare.

Incălzirea electrică suplimentară se va utiliza doar atât timp cât există un deficit de căldură de la aerul cald recuperat și doar la vasele de distilare aflate în proces de operare efectiv.

Aceste flexibilizări permit o exploatare eficientă și cu minim de consum de energie electrică.

În cazul în care temperatura necesară distilării nu se atinge, se impune compensarea a max. 30 %, respectiv o medie de cca. 20 % din cele 763.720 Kcal/h considerate ca maxim aduse de un aer cald de 200 0C. Această înseamnă că pentru acoperirea deficitului de căldură este necesară compensare din alte surse:

- maxim: 763720 Kcal/h x 0,30 = 229.116 Kcal;

- mediu: 763720 Kcal/h x 0,20 = 152.744 Kcal.

Instalarea pe fiecare vas de distilare, sub cuva de încălzire, a unui rezistor electric de 30 KW, semnifica existența unui furnizor de energie termică în cea mai mare parte prin radiație – deci cu maxim de eficiență a transferului de căldură – peste 85% - prin comparație cu actuala situație de transfer indirect prin convecție – cu 66 % randament maxim.

Acest rezistor va fi utilizat pentru o perioadă de maxim 8 h/ciclu de distilare (24h) a unei încărcături din vasul de distilare, după ce se face încălzirea suspensiilor cu aer cald recuperat de la incinerator; această înseamnă că aportul energiei electrice este de aducere la temperatura de evaporare a apei (100 0C) din vas și pentru accelerarea evaporării propriu-zisă a apei respective alături de energia termică a aerului cald de 130-150 0C recuperat de la incinerare care continuă să participe la proces.

Această soluție, nu implică modificări de structură/ capacitate a instalației de distilare, procesul de distilare desfășurându-se conform condițiilor autorizate.

Pentru montarea rezistorilor electrici nu au fost necesare lucrări efective de construcție, nu s-au modificat căile de acces în instalație, respectiv nu au fost necesare lucrări de refacere a amplasamentului.

- DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC AL ACTIVITĂȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR MEDICALE

Instalația de sterilizare a deșeurilor medicale de tip Menkyo -002A

Având în vedere necesitatea asigurării pe amplasament a unei capacități de neutralizare prin decontaminare termică a deșeurilor medicale în vederea îndepărtării prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) la temperaturi scăzute, SC DEMECO SRL a achiziționat  Instalația de sterilizare tip Menkyo -002A.

Instalația de sterilizare se va amplasa în interiorul Halei incineratorului pentru deșeuri periculoase și nepericuloase, corp C1( Sc= 1042,00 mp).

Capacitatea de tratare este de max.400kh/șarjă

Durata de tratare a unei șarje este de 130-253 min(2,16-4,2 ore)

Tipurile de deșeuri permise la tratarea prin decontaminare termică sunt

| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) |
| --- | --- |
| 18 01 01 (18 01 03*) | Obiecte ascuţite, înţepătoare-tăietoare, care au intrat în contact cu material potențial infecțios |
| 18 01 03* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 02 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) |
| 18 02 01 (18 02 02*) | Obiecte ascuţite, înţepătoare-tăietoare, care au intrat în contact cu material potențial infecțios |
| 18 02 02* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |

- Nu se pot trata deşeurile citotoxice și radioactive.

- Nu pot fi tratate părţile anatomice umane și carcasele contaminate de animale deoarece densitatea acestora nu permite penetrarea aburului.

- Nu pot fi tratate containere ce conțin gaz sub presiune, produse explozive și chimicale, produse și recipiente ce contin mercur, compusi organici volatili sau semivolatili.

Descrierea instalației și a fluxului tehnologic

“Sterilizatorul de deseuri medicale – MENKYO 002A” este alcătuit din:

Este alcatuit din:

  - Dispozitiv de ridicare/răsturnare pubele cu un cărucior ridicător pe un ghidaj special din profile ușoare, cu acționare electromecanică pe cablu, are un electropalan de 250 kg sarcină și 800 W putere antrenare;

  - Structura de susținere ansamblu sterilizator cu 2 corpuri, structura de susținere a tocătoarelor și platforme/scări de acces la 2 niveluri pentru deservire și reparații.

  - Corpurile sterilizatoare din inox (2 bucăți) sunt construite pe principiul umplerii și scurgerii gravimetrice. Deasupra corpurilor se află o ramificație în V invers care preia de la tocătoare deșeurile mărunțite și le dirijează alternativ la unul sau la celălalt dintre corpuri cu ajutorul unor clapete acționate pneumatic. Fiecare corp este închis cu un șiber acționat pneumatic după umplere.

  - În zona înclinată a corpului sterilizatorului se găsește un coș din inox cu perforații și ușă de golire, în care se păstrează deșeurile tocate afânate pe perioada aburirii / sterilizării.

  - Tocarea deșeurilor este realizată în 2 trepte:

    - un pretocător tip EBS 500 - Andritz, cu valțuri și pinteni de mărunțire/sfârtecare a deșeurilor; are un motoreductor propriu și tablou electric propriu.

    - moară cu impact care desăvârșește tocarea deșeurilor și ambalajelor; are motor de acționare prin fulie cu 3 curele și comenzi din tabloul electric propriu.

  - Cazanul de abur cu rezistențe electrice ca sursă de căldură produce abur în debit convenabil până la 81,5 kg/h și la parametrii de plecare ceruți de procesul de sterilizare (detaliate mai jos) ; el are propriul tablou electric de forță și comenzi-control; aburul este dirijat alternant printr-un robinet cu 3 căi la corpul aflat în proces de operare – sterilizare și este semnalizat cu un bec aprins corpul în care este dirijat aburul pentru sterilizare.

  - Un rezervor cu capacitate de 1000 l asigură alimentarea cazanului cu apă la parametrii necesari; este situat pe un cadru care asigură o diferență de nivel (+) față de cazan pentru alimentare sigură a acestuia; o pompă de apă asigură umplerea rezervorului prin preluarea apei adusă cu un vas IBC lângă rezervor.

  - Un compresor (existent în hală), cu rezervor de 1000 litri și sistem de menținere a presiunii în acesta la 5-6 bar, servește pentru acționările pneumatice de închidere-deschidere a ușii pe corpul sterilizatorului, a șiberului și capacului pe pâlnia de alimentare.

  - Un ansamblu de cilindrii pneumatici și un set de 6 distribuitoare sunt instalate pentru:

    - închiderea-deschiderea ușii pe corp și simultan a celei de pe coșul perforat interior la fiecare corp;

    - acționarea șiberului etanș (închis-deschis) la fiecare corp;

    - acționarea capacului de pe pâlnia de alimentare deșeuri la tocător (unic).

    - acționarea celor 2 cilindrii cu 2 clapete pentru dirijarea deșeurilor pe ramificația V invers.

  - Rețele diverse aferente pentru vehicularea:

    - apei pentru cazan (de la rezervor);

    - aburului (de la cazan la corpuri sterilizatoare alternativ, cu un robinet cu 3 căi pentru dirijare);

    - condensului (evacuat din corp sterilizator);

    - aburului eventual în exces și suprapresiune, prin supape de suprapresiune pe cazan (4,5 bar) și corpuri sterilizatoare (0,5 bar);

    - aerului comprimat de acționare;

sunt instalate în schema ansamblului.

  - Incinta halei este ventilată natural și cu ventilatoare axiale instalate în ferestre laterale.

  - Instalația electrică (tablou central, tablou de automatizare, tablou acționare tocătoare, cablaje, AMC-uri indicatoare și cu semnale înregistrabile automat de temperaturi / presiuni și poziție închisă/deschisă a ușii corpului) este echipament inclus în componența ansamblului și se află într-o poziție care permite intervenția facilă a operatorului  la comenzi, inspectare sau întreținere/reparare; aceste AMC-uri sunt pe cazan și pe corpul sterilizatorului (zona de aburire).

Incinta halei este ventilată natural și cu ventilatoare axiale instalate în ferestre laterale.

PARAMETRII  DE  LUCRU / DATE / CARACTERISTICI :

- Secvența de operare:

- încărcare deșeuri în pâlnia tocătorului:	   	        	5 – 10 minute

- tocare șarjă (în 2 trepte):				        	60 – 100 minute

- sterilizare cu abur:				   	60 – 135 minute

- golire deșeuri sterilizate:				        	5 – 8 minute

- Ciclul de sterilizare înregistrabil automat:

- Început: pornire cazan;

- Sfârșit: deschidere ușă pe corp sterilizator.

- Parametri de operare înregistrați automat și indicați de aparate:

- temperatură abur de sterilizare: 			min 1100C/max. 137 0C

- presiune abur în corpul de sterilizare : 		max. 1,5 bar (0,5 bar suprapresiune)

- Caracteristicile componentelor instalației:

- volum pâlnie de încărcare deșeuri:			0,65 m3

- volum corp sterilizator (de aburire):			2,80 m3

- volum coș inox perforat:					2,20 m3

- putere dispozitive de tocare:		7,5 KW/15 KW

- productivitate ansamblu tocare:		cca. 250-300 kg/h

- volum apă în rezervor:			1000 litri

- pompă de apă:  				max. 3000 l/h, max. 600 W

- putere dispozitiv ridicare : 		max. 1,0 KW

- înălțime de ridicare :			10,0 m

- cazan de abur tip:  FLASH 60

-putere electrică pe rezistori:	          	   max. 2x30 = 60,0 KW

-putere electrică pe pompă:			              0,4 KW

-debit maxim abur:				            81,5 kg/h

-presiune  de plecare:		             	    	 max. 4,5 bar

-volum de apă: 				         	55,0 litri

-masa (gol): 						113,0 kg

Factorii care influentează eficienţa tratamentului deşeurilor medicale în autoclavele cu abur sunt:, temperatura şi presiunea atinsă de autoclave, durata de expunere, gradul de umiditate a deșeului procesat.

Sistemul de tratare termică din instalația de sterilizare este automatizat, astfel încât deșeurile să nu vină în contact cu deșeurile medicale periculoase contaminate.

Nivelul de inactivare microbiană, conform organizaţiei STAATT, este Nivelul IV - inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor, virusurilor lipofilice/hidrofilice, paraziţilor, micobacteriilor şi sporilor de Bacillus stearothermophilus şi a sporilor de Bacillus subtilis printr-o reducere de 6 log10 sau mai mult.

Echipamentul de sterilizare este astfel conceput încât, pe tot parcursul ciclului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, deşeurile medicale periculoase nu sunt în contact direct cu aerul din încăpere, începând cu etapa de încărcare a acestora în utilaj, până la evacuarea din echipament a acestora.

Instalația este dotată cu un panou de control ce afişează parametrii de funcţionare specifici procesului de tratare (temperatura, presiune, durata fiecarui ciclu), precum şi cu un sistem de avertizare în situaţia apariţiei unor deficienţe în timpul desfaşurarii procesului. Echipamentele unt conectate la un calculator, astfel încât să fie posibilă înregistrarea automată şi arhivarea pentru monitorizarea atât a procesului de tratare cât şi a parametrilor de funcţionare specifici.

Gradul de reducere ( de compactare) a volumului de deşeuri

- Șarja deșeurilor pentru sterilizare (1 încărcătura în sterilizator): max. 400 kg/sarja.

- Volumul coșului perforat/spațiu efectiv de încărcare deșeuri tocate pentru tratare (aburire): V=2,20 m3

- Coeficientul de umplere (recomandat) în coșul perforat cu deșeuri tocate, pentru o aburire uniforma: 75% ;  un volum ocupat de 2,20 x0,75=1,65 m 3/șarjă;

- Densități aparente în vrac ale deșeurilor tocate (funție de natura materialelor de proveniență): min. 150 kg/m3; max. 300 kg/m3;

- Volumul inițial ocupat de deșeurile tocate supuse tratării termice (aburirii): 1,65 m3;

- Volumul  deșeurilor după tratare (redus prin umectare, presiune abur, gravitatie cu actiune in corpul inclinat al sterilizatorului care favorizeaza alunecarea si compactarea functie de natura lor): Vf=min. 0,33 m 3/ max. 0,44 m 3;

- Gradul de compactare al deșeurilor după tratare:

- min.1,65/0,44=3,75;

- max. 1,65/0,33=5,00.

Fluxul tehnologic

- Colectarea deșeurilor medicale ambalate de la deținători,(spitale, policlinici, etc.) în containere speciale din materiale, culori și marcaje stabilite conform normelor legale. Deșeurile medicale periculoase vor fi ambalate și etichetate cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 21 din HG nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, în sensul că trebuie să fie ambalate în ambalaje potrivit prevederilor părții a 4-a și cap. 5.1 din anexa A la ADR și să fie marcate și etichetate potrivit prevederilor ADR, conținute în cap. 5.2 din anexa A.

- Preluarea și transportul deșeurilor medicale de la deținători, în baza contractlor de prestări servicii, la instalația de sterilizare, în containere ermetice și în condiții de securitate.

- Descărcarea deşeurilor medicale: reprezintă operaţia prin care deşeurile transportate şi recepţionate sunt poziţionate, amplasate și dispuse în spaţiile stabilite pentru stocare.

- Manipularea deşeurilor medicale: are drept scop dirijarea acestora în perimetrul halei către camera frigorifică destinată stocării temporare a deșeurilor medicale .

- Stocarea temporară a deșeurilor medicale pentru un interval de maximum 48 de ore, în camera frigorifică existentă pe amplasament.

- În cazul în care deșeurile sunt preluate imediat de la producere și sunt transportate cu mașini în care se asigură o temperature de 40C, se solicită aprobarea ca acestea să fie tratate în maxim 7 zile conform OM 1226/2012.

- Scoaterea în porții a deșeurilor medicale din camera frigorifică și transportul acestora în pubele cu capacitatea de  240 l la instalația de sterilizare.

- Sterilizarea deșeurilor medicale.

- Evacuarea deșeurilor medicale tratate în instalația de sterilizarece rezultă după sterilizare. Aceste deșeuri cu caracteristici specifice gunoiului menajer se compactează, reducându-se astfel cantitatea de deșeuri la 40%-80% din cea inițială.

- eliminarea deșeurilor medicale strerilizate(inactivate):

- Predarea pe bază de contract către operatori autorizați pentru colectarea, transportul și eliminarea prin depozitare în depozite de deșeuri nepericuloase, în baza actului justificat care să ateste faptul că deșeurile au fost decontaminate și nu prezintă caracter infecțios, sau

- eliminarea în instalația de incinerare existent pe amplasament, aparținând societății..

Titularul proiectului/ activității are obligația păstrării unei evidenţe a cantităţilor de deşeuri medicale preluate de la generatori, a datei de recepţie şi a modului de gestionare a acestora.

Materiile prime, materialele, energia şi combustibilii utilizaţi. Modul de asigurare a acestora.

Materiale utilizate:

- Deșeuri medicale periculoase și nepericuloase colectate direct de la generatori: spitale, clinici, laboratoare medicale, etc. Categoriile de deșeuri ce vor fi tratate ( inactivate) termic în instalația de sterilizare au fost prezentate mai sus.

2.3.4. ACTIVITĂȚI ȘI INSTALAȚII CONEXE

Activitățile auxiliare desfășurate pe amplasament sunt următoarele:

1. Asigurarea utilităților necesare funcționării instalațiilor de eliminare/valorificare deșeuri, se realizează astfel:

- Alimentarea cu apa potabilă, industrială și de stingere a incendiilor este asigurată

prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Iași, pe baza de contractului nr. U5278/20.06.2014 încheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Pe acest branşament, în zona de delimitare a proprietăţii, este executat un cămin apometru, complet echipat pentru înregistrarea debitului de apă consumat. Branşamentul este realizat cu tubulatură din polietilenă de înaltă densitate PEHD Dn =110 mm. Căminul apometru este realizat din beton și este echipat cu contor Itron tip Floyds – TU1M32 cu Dn = 32 mm si Q = 10 mc/h. După căminul de apometru există o rețea de incintă pozată îngopat sub limita de îngheţ, din PEHD Dn = 75 mm, în lungime totala de 110 m.

Debitele pentru intervenţie în caz de incendiu sunt furnizate de gospodăria de apă proprie, prin reţele independente pentru hidranţi exteriori şi respectiv pentru hidranţi interiori. Presiunea de utilizare este asigurată prin grupuri distincte de la staţia de pompare pentru incendiu.

Apa necesară în caz de incendiu este stocată într-un rezervor de beton, subteran, de 10 mc capacitate, amplasat pe latura estica a halei incineratorului. La partea superioară a rezervorului se afla montată o instalație de tip hidrofor care asigură presiunea necesară apei pentru alimentarea celor 4 hidranți cu Dn = 50 mm existenți în hala incineratorului. Hidroforul este dotat cu electropompă centrifugă trifazată având caracteristicile: Q = 18 mc/h, Hmax = 56 mCA, n = 2850 rot/min, P = 4 kW și un vas de expansiune de 24 l capacitate.

In cadrul amplasamentului, apa se utilizează în următoarele scopuri:

- potabil și igienico-sanitar;

- rezerva PSI;

- tehnologic: igienizări autoutilitare, igienizări pardoseli în hala incinerator, depozite temporare de deșeuri și stația de pregătire deșeuri.

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 7 din 20.02.2019, cerința de apa este:

- Qzi med.  = 3,87 mc/zi;

- Qzi max.   = 5,03 mc/zi;

- Qorar max. = 0,52 mc/h.

- Apele uzate menajere de la grupurile sanitare din zona administrativă sunt colectate prin rețeaua de canalizare internă și sunt evacuate gravitațional prin intermediul unui cămin colector în rețeaua de canalizare orășenească existentă în vederea epurării, pe str. Trei Fântâni, conform contractului nr. U5278/20.06.2014 încheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Rețeaua de canalizare menajeră din incinta este realizată din țeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD) corugata Ø 400 mm și are o lungime totală de 106 m.

- Apele pluviale sunt colectate de pe platforma betonată a incintei prin guri de scurgere și rigole carosabile acoperite cu grătare metalice, sunt evacuate prin 3 separatoare de hidrocarburi în căminul colector unde ajung și apele menajere, de unde sunt deversate în sistemul centralizat de canalizare. Datorită pantelor de scurgere realizate pe întreaga suprafață a platformei betonate, apele pluviale nu pot veni în contact cu alte categorii de ape uzate.

Deversarea în canalizarea orășenească se face prin intermediul unui cămin colector din tuburi PVC-KG , apele fiind apoi epurate în stația de epurare a Municipiului Iași.

Sistemele de preepurare sunt separatoare bicompartimentate: denisipator și separator de grăsimi. Fiecare din cele 3 separatoare are capacitatea totală de 3 mc și asigură epurarea unui debit maxim de 3 l/s, cu o capacitate de epurare de 0,95 mc nămol si 0,5 mc grăsimi.

Rețeaua de canalizare pluvială din incinta este realizată din țeava PVC SN4 cu Ø  200mm și are o lungime totală de 340 m.

Rețeaua de rigole carosabile are o lungime totală de 45 m (la care se aduga 36 m realizate pentru depozitul nou); rigolele sunt realizate din beton armat, cu dimensiunile: h = 40 cm și l = 20 cm.

- Apele tehnologice, provenite de la stația de spălare a autoutilitarelor sunt colectate separat în bazin betonat (bașa colectoare) amplasat subteran, de 2 mc capacitate, vidanjate și eliminate ulterior prin incinerare.

Apele uzate rezultate de la spălarea pardoselii halei incineratorului se colectează în 2 bașe de 0,7 mc capacitate fiecare, existente în hală, de unde sunt evacuate prin pompare în recipienți (IBC-uri, butoaie). Ulterior, aceste ape se introduc în procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul stației de deșeuri lichide (pompe montate pe recipienți).

Apele uzate rezultate de la spălarea pardoselii depozitelor temporare 1 și 2 și a stației de pregătire deșeuri se colectează în 4 bașe etanșe de capacitate V = 4 x 0,7 mc (2 buc. în depozitul 1, 1 buc. în depozitul 2 și 1 buc. în dreptul statiei de tocare) și se evacuează prin pompare în recipienți (IBC-uri, butoaie). Aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul stației de deșeuri lichide (pompe montate pe recipienți).

Apele uzate tehnologice nu ajung în rețeaua de canalizare de pe amplasament.

Pentru facilitățile nou construite pentru care se solicită cea de a doua revizuire a autorizației integrate de mediu(hala și platformă betonată), au fost prevăzute următoarele sisteme de colectarea apelor:

- în interiorul halei de depozitare se prevede realizarea a două bașe de pardoseală, V util =0.70 mc/buc, pentru colectarea scurgerilor accidentale de deșeuri lichide periculoase și nepericuloase. Pantele de scurgere din interiorul halei vor fi îndreptate spre bașele din pardoseala . Cele două bașe nu comunică între ele.

- pentru a preveni eventualele deversări accidentale, în exteriorul halei de depozitare a deșeurilor periculoase și nepericuloase proiectul prevede realizarea unui soclu din beton armat, cu protecție hidroizolatoare, pe fațadele laterale și posterioară; h=0,15 m față de cota 0.00 m a clădirii.

- în fața halei se va amenaja o rigolă pentru colectarea apelor pluviale: L= 36 m; l=0,15 m; adâncimea=0, 40 m. Apele pluviale colectate din zona halei de depozitare vor fi evacuate, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente pe amplasament–separatoare de hidrocarburi ( 3 buc)-în rețeaua de colectare a apelor pluviale din incinta industrială.

Alimentarea cu apă tehnologică a STERILIZATORULUI , necesară pentru producerea aburului utilizat pentru inactivarea (sterilizarea) deşeurilor medicale se asigură prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă existentă în incinta obiectivului- ”Instalație de incinerare deșeuri periculoase și nepericuloase”.

Necesarul de apă tehnologică:

81 kg abur/h x 2 ore= 162 l apă /ciclu ( șarjă) ~ 0,162 mc șarjă ( ciclu).

Evacuarea apelor uzate:

Apele de condens – reprezintă ape uzate încărcate chimic -se colectează, prin intermediul unor trasee închise, în recipiente exterioare din material plastic tip IBC și se elimină ulterior prin incinerare în instalația de incinerare existentă pe amplasament.

- Energia electrică se asigură prin contract de către MET ROMANIA ENERGY SA.

Alimentarea cu energie electrică se face cu post de transformare nou proiectat, conform unui studiu de soluţie elaborat de operatorul de reţea şi a unui proiect de branşament elaborat de o firmă autorizată A.N.R.E pentru astfel de lucrări. Din tabloul general T.E.G se alimenteaza prin coloane separate tabloul electric a echipamentului tehnologic T.E.I. si tabloul general hală T.E.H.

Caracteristicile electrice ale obiectivului sunt:

- Putere instalață: Pi = 765kW

- Putere maximă absorbită simultan: Ps =650 kW;

- Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a./1 x 220 V.c.a.;

- Frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;

- Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);

Consumurile de energie pe marii consumatori sunt:

- Instalația de incinerare = 213 KWh;

- Instalația de distilare = 95 KWh;

- Stația de tocare = 44 KWh.

Instalațiile electrice aferente obiectivului cuprind:

- Instalații electrice pentru iluminatul normal şi prize

Iluminatul in hală  este asigurat cu corpuri de iluminat de tip proiector cu orientare spre zona de lucru (aria de lucru din jurul incineratorului), repectându-se nivelul de iluminat impus de N.P. 061, fixate perimetral de elementele de structură (stâlpi).

Ȋn camera de comandă sunt corpuri de iluminat cu sursă fluorescentă şi locuri de priză monofazate ce deservesc echipamentele electronice.

Ȋn spaţiile de birouri există corpuri cu sursă fluorescență înglobate în tavanul fals. Pentru sistemul de iluminat exterior există corpuri de iluminat de tip proiector cu orientarea spre zonele de circulaţie. Circuitele sistemului de iluminat şi prize de la parter sunt alimentate din tabloul de iluminat şi prize aferent parterului T.E.H., iar la etaj din tabloul de iluminat şi prize aferent nivelului T.E.E.

Instalațiile electrice de iluminat și prize, sunt executate cu cabluri cu rezistenţă marită la propagarea flăcării, (montate pe jgheaburi metalice fixate rigid de elementele de stuctura), protejate la coborâri in tevi metalice vopsite anticoroziv. Prizele sunt montate aparent în hală şi îngropate în spațiile de birouri, sunt prize duble şi simple cu contact de protecție şi prize trifazate cu contact de protecţie în centrala termică.

- Instalații electrice pentru iluminatul de siguranţă

Pe amplasament exista următoarele tipuri de iluminat de siguranţă: de evacuare și de de marcare a hidranţilor de incendiu.

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare a fost prevăzut pe căile de evacuare, iar cele pentru marcarea hidrantilor sunt plasate deasupra lor la 1.0 m.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă sunt speciale, de tip luminobloc cu baterie înglobată care are o autonomie în funcționare la căderea sursei de bază de min. 1,5 ore cu gradul de protecție adecvat spațiului unde se montează. Toate circuitele instalațiilor de iluminat de siguranţă sunt alimentate înaintea întrerupătorului general.

- Instalaţii electrice de forţă

Alimentarea şi protecţia receptorilor de forţă ai utilajele tehnologice se realizează prin intermediul tabloului T.E.I. situat în camera de comandă, cu o putere maximă instalată de 275 kW. Alimentarea tabloului se face printr-o coloană din cablu cu conductori din cupru, având rezistenţă mărită la propagarea flăcării, pozată subteran în afara clădirii respectiv pe jgheaburi metalice care sunt fixate de elementele de structură în interior.

Tabloul staţiei de pompe pentru stingerea incendiului se racordează înaintea întreruptorului general a tabloului general şi este alimentat prîntr-o coloană electrică pozată subteran, din cablu cu conductori din cupru având rezistenţă mărită la propagarea flăcării.

- Instalaţii de protecție împotriva tensiunilor accidentale

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală alimentarea tuturor aparatelor electrice se realizează prin intermediul prizelor cu contact de protecție. Toate prizele sunt legate la conductorul de nul de protecție, cumulat cu legarea la priza de pământ a carcaselor sau a barelor de nul ale tuturor tablourilor de distribuţie şi a nulului de la sursa de alimentare cu energie electrică, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ comună cu cea a instalaţiei de paratrăsnet.

- Instalații de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice

Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet este realizat prin sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Sistemul de protecție (cu amorsare anticipată a descărcărilor atmosferice) este montat pe un catarg (de ~ 4,50 m înălţime) deasupra cotei coamei învelitorii.

Coborârea la priza de pământ este realizată cu platbandă din Ol-Zn ce este racordată la priza de pământ. Instalaţia interioară de protecție împotriva trăsnetului IPT este alcătuită dintr-o bară de echipotenţializare BEP, montată în încăperea tabloului electric şi legături echipotenţiale, realizate între toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potenţialelor este din cupru, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. La această bară sunt conectate prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp , conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalaţia de curenţi slabi (prin dispozitive de protecție la supratensiuni), instalaţia electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni pozatate în firida de branşament). Conductorii de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct la bara de egalizarea a potenţialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

Instalația existentă a fost suplimentată cu încă un dispozitiv de captare poziționat pe colţul opus celui existent, conectarea între ele printr-o platbandă/conductor circular şi legarea la priza de pământ printr-o nouă piesă de separaţie.

În cazul înregistrării de avarii la rețeaua electrică, instalația este prevăzută cu grup electrogen de 160 kVA, produs de COELMO (Italia), permițând astfel funcționarea continuă a instalației de incinerare.

Pentru facilitățile nou construite pentru care se solicită cea de a doua revizuire a autorizației integrate de mediu, energie electrică necesară se asigură prin cooperare cu instalațiile existente în incinta industrială pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică a STERILIZATORULUI se va asigura prin cooperare cu instalațiile existente în incinta industrială pe amplasamentul căreia se va realiza proiectul de investiție.

Energie electrică necesară pentru:

- a.pentru ridicare și alimentare pubele la tocător (motor electropalan 800 W): - max. 10 încărcări/șarjă (ciclu);

- - 0,8 KW x 0,02 h/ridicare x 10 ridicări = 0,16 KWh;

- b. pentru tocare (motoare 7,5KW/15 KW)/max. 100 min/șarjă (ciclu):

- - 22,5 KW x 100/60 = 37,5 KWh;

- c. Pentru tratare (aburire) cu cazan de 60,4 KW/max. 2,3 h/ciclu:

- - 60,4 KW x 2,3 h = 138,9 KWh;

- Cu un coeficient de funcționare de cca. 80 % din timpul ciclului cu rezistorii cazanului cuplați rezultă:	138,9 x 0,80 = 111,12 KWh.

- Total energie electrică consumată: 0,16 + 37,5 + 111,12 = 148,78 KWh/șarjă (ciclu).

.

- Alimentarea cu gaze naturale se asigură prin contract nr. 3010628625/07.02.2014 de către E.ON Energie România S.R.L. Gazele naturale sunt folosite în scopul funcționării instalației de incinerare.

- Alimentarea cu energie termică se asigură din resurse proprii, prin recuperarea căldurii de ardere a incineratorului, dar și cu ajutorul a 2 centrale termice pe gaz..

Prepararea agentului termic se va realiza cu ajutorul a două centrale termice murale cu funcționare pe principiul condensării, cu puterea nominală totală Q=70 kW (2x35kW), montate în camera centralei, acestea asigurând și necesarul de apă caldă menajeră.

Centralele sunt echipate individual cu kit de evacuare al gazelor arse, vas de expansiune, pompă de circulaţie, panou de comandă și automatizare proprie, supape de siguaranţă la suprapresiune, automatizare pentru funcționarea în cascadă, funcţionând cu combustibil gaze naturale din rețeaua de distribuţie de presiune redusă aferentă obiectivului.

Distribuţia pentru pavilionul administrativ al obiectivului s-a făcut astfel încât să se asigure următoarele condiţii :

- 	alimentarea corpurilor de încălzire cu debitul de agent termic necesar;

- 	stabilitatea hidraulică a instalaţiei la variaţia de debit;

- 	posibilitatea reglării instalaţiei la schimbarea condiţiilor normale de funcționare;

- 	confort sporit pentru spațiile de birouri;

- 	condiţii optime de execuţie cu cât mai puţine intervenţii la elementele de construcție.

Necesarul termic pentru încălzirea imobilului este Q=58 kW, asigurat de cele două centrale murale cu funcționare după principiul condensării, legate în paralel și conectate într-o butelie de egalizare a presiunii. Pentru realizarea traseelor în centrala termică se vor utiliza conducte din ţeavă neagră de oţel ce se vor monta cu pantă 3‰ pentru asigurarea dezaerisirii şi golirii.

Distribuția la/de la radiatoare este asigurată de distribuitorul-colectorul cu două circuite: unul pentru alimentarea corpurilor de la nivel parter, iar altul pentru pentru alimentarea corpurilor de la nivel etaj. Echipamentele termoenergetice sunt amplasate în centrala termică de la parterul obiectivului.

Încălzirea se realizează cu ajutorul corpurilor de încălzire statice de tip radiator dimensionate la un ecart de temperatură de 10 ºC (75ºC -65ºC), de tipul 22, având înălțimea de 600mm și lungimi cuprinse între 400 și 2000mm. Instalaţia este bitubulară, din ţeavă din polipropilenă reticulată.

Fiecare corp de încălzire este echipat cu robinet termostatat (pe tur), robinet de reglaj (pe retur) și ventil de dezaerisire.

La amplasarea corpurilor de încălzire s-a urmărit obţinerea unei eficienţe termice maxime prin poziţionarea la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci.

Corpurile de încălzire sunt radiatoare tip panou din oțel racordate la instalaţie prin intermediul conductelor din polietilenă reticulată, cu fitinguri specifice și sunt echipate cu următoarele armături:

- robinet dublu reglaj tur cu cap termostatic;

- robinet simplu reglaj retur;

- ventil manual de aerisire.

STAȚIE DE SPĂLARE ȘI IGIENIZARE AUTOVEHICULE

Stația de spalare este amplasată în construcție existentă C4 cu suprafață de 64 mp. Acest corp are structura metalică cu inchideri perimetrale și invelitoare din tabla metalică cutată. Fundațiile sunt izolate cu bloc și cuzinet din beton armat legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. Funcționalitatea acestui corp de construcție este de spălare a autovehiculelor ce au acces în incinta și a ambalajelor care pot fi reutilizate.

Spălarea se face cu aparat de curățare sub presiune tip Karcher HD 10/25-4 S Plus, care deține Declarație de conformitate CE, ale cărui principale caracteristici tehnice sunt:

- temperatura de circulare a apei 		           600C;

- debitul de circulare				20 l/min;

- înălțime de aspirare din rezervor deschis	0,5 m;

- presiunea de lucru maximă			275 bar;

- aspirarea soluției de curățat			1,3 l/min;

- volum rezervor soluție de curățat		             6 l.

Conform Cărții tehnice, aparatul de curăța sub presiune este destinat pentru:

- curățarea cu jetul de presiune joasă și soluție de curățat a mașinilor industriale, a autovehiculelor, clădirilor, sculelor;

- curățarea cu jetul de presiune înaltă fără soluție de curățat pentru curățarea fațadelor, teraselor, uneltelor.

2.3.5. Zone de depozitare și facilități de epurare a efluenților

In legătura cu zonele de proces de pe teren, pe amplasament există amenajate 6 zone de depozitare a deșeurilor:

- Depozit temporar nr. 1, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deșeuri. Depozitul este prevăzut cu două bașe colectoare de 0,7 mc capacitate fiecare pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Depozit temporar nr. 2 (alăturat stației de tocare – omogenizare deșeuri), care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deșeuri, prevăzut cu o bașa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru evantuale scurgeri accidentale.

- Cuva primire deșeuri și 5 buncăre amestecare/omogenizare, din cadrul stației de tocare – omogenizare deșeuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone, prevăzut cu o bașa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru evantuale scurgeri accidentale..

Depozitul de stocare deșeuri nr.1/2/ stația de tocare, este prevăzut pe 3 laturi cu borduri din beton armat (având și un strat de folie de protecție hidroizolatoare) de 15 cm înălțime, iar datorită înclinației pardoselii spre interior, rezultă o cuvă de retenție în caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (stația de tocare).

- Camera frigorifică pentru depozitare deșeuri medicale, cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Camerele frigorifice pentru depozitarea deșeurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) si depozit. de scule si materiale, amplasată intre cele doua depozite temporare de deșeuri, avand suprafață de 106 mp.

Pentru facilitățile nou construite, hala(depozitul nr.3) și platforma pentru care s-a solicitat reglementarea cu includerea în autorizației integrată de mediu:

- hala de depozitare depozitul nr.3 are prevăzute 2 bașe betonate cu capacitatea de 0,70 mc/buc, pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale de deșeuri lichide (periculoase și nepericuloase). Hala este prevăzută cu un soclu din beton armat, cu protecție hidroizolatoare, pe fațadele laterale și posterioară(h= 0,15 m față de cota 0,00 m a clădirii), pentru împiedicarea scurgerilor accidentale către exterior).

- platforma betonată are o grosime de cel puțin 20 cm și a fost prevăzută cu protecție hidroizolatoare, pante de scurgere și cămine de colectare/ gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente (separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

Facilitățile de epurare a efluenților existente pe amplasament constau în 3 sisteme de preepurare (denisipator + separator grăsimi) a apelor pluviale care spală suprafață incintei, amplasate astfel:

- 2 buc. în zona de nord-vest, în imediata vecinatate a stației de spălare autovehicule și a halei incineratorului;

- 1 buc. în zona de sud, între hala incinerator și stația de tocare-omogenizare deșeuri.

Atât zonele de depozitare, cât și sistemele de preepurare sunt tratate pe larg în cadrul capitolului de recunoaștere a terenului (cap.4).

    - Deșeuri rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament

Din activitatea instalației de incinerare  pot rezulta următoarele tipuri și cantități estimative de deșeuri:

- cenușa de ardere și zgura cu conținut de substanțe periculoase – 19 01 11*, cca. 10 t/an;

- cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 – 19 01 12, cca. 490 t/an;

- cenușă zburătoare cu conținut de substanțe periculoase (de la filtrarea gazelor de ardere), 19 01 13*, cca. 100 t/an;

- deșeuri solide de la epurarea gazelor (material adsorbant de la filtrarea gazelor de ardere), 19 01 07*, cca. 10 t/an;

- materiale feroase din cenușa de ardere – 19 01 02, cca. 100 t/an;

Din activitatea instalației de distilare, rezultă:

- nămol din blazele de distilare – 07 01 08*, cca.480 t/an;

Din celelalte activități desfășurate - colectare deșeuri, reciclare, comerț cu ridicata, depozitări, manipulari:

- ambalaje contaminate cu substanțe periculoase – 15 01 10*, cca. 0,2 t/an;

- ambalaje de lemn – 15 01 03 , cca. 1 t/an;

- echipament individual de protecție uzat – 15 02 03, cca. 0,1 t/an;

- materiale absorbante, îmbrăcăminte de protecție impregnate cu substanțe periculoase – 15 02 02*, cca. 0,5 t/an.

Din activitățile conexe – tocare și mărunțire deșeuri, întreținere echipamente/utilaje, spălare autovehicule, prepurare ape pluviale, activități administrative:

- hârtie și carton – 20 01 01, cca. 0,2 t/an;

- sticlă de la tratarea mecanică a deșeurilor (sortare, mărunțire) 19 12 05, cca 0,5t/an;

- sticlă - 20 01 02, cca. 0,2 t/an;

- materiale plastice – 20 01 39, cca. 1 t/an;

- ambalaje de hârtie si carton – 15 01 01, cca.0,2 t/an;

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02, cca. 0,1 t/an;

- ambalaje de lemn – 15 01 03, cca. 1 t/an;

- amestecuri metalice – 17 04 07, cca. 1 t/an;

- uleiuri hidraulice uzate – 13 01 10*, 13 01 12*, cca. 0,2 t/an;

- uleiuri uzate de motor, transmisie și ungere – 13 02 05*, cca. 0,01 t/an;

- echipament individual de protecție uzat – 15 02 03, cca. 0,1 t/an;

- materiale absorbante impregnate cu substanțe periculoase – 15 02 02*, cca. 0,5 t/an.

- nămoluri de la separatoarele ulei/apa – 13 05 02*, cca. 1 t/an;

- ulei de la separatoarele ulei/apa – 13 05 06*, cca. 0,1 t/an;

- echipamente casate – 16 02 14, cca. 0,1 t/an;

- anvelope uzate – 16 01 03, cca. 0,2 t/an;

- deșeuri menajere – 20 03 01, cca. 1,5 t/an.

În 2018, situatia deseurilor generate este urmatoarea:

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitatea generata 2018 (t/an) |
| --- | --- | --- |
| apa uzata base | 00 00 00 | 8.55 |
| alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie | 07 01 08* | 16.72145 |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | 0.073 |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | 0.007 |
| namoluri de la separatoarele ulei/apa | 13 05 02* | 3.28 |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0.024 |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.05 |
| absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 15 02 02* | 0.0495 |
| deseuri solide de la epurarea gazelor | 19 01 07* | 0.24 |
| materiale feroase din cenusile de ardere | 19 01 02 | 48.18 |
| cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11 | 19 01 12 | 754.68 |
| cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase | 19 01 13* | 204.12 |
| hartie si carton | 20 01 01 | 0.024 |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 2.5 |

Din activitatea de sterilizare a deșeurilor medicale periculoase, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri medicale inactivate(tratate termic) deșeuri nepericuloase care se vor asimila codurilor de deșeuri municipale;

- deșeuri de materiale absorbante-15 02 02*

Modalitatea de gestionare a deșeurilor generate pe amplasament este prezentată în tabelul următor.

| Nr. crt. | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate generată, t/an (estimata) | Mod de stocare temporară | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalația incinerare |
| 1 | Cenușa de ardere si zgura cu conținut de substanțe periculoase | 19 01 11* | 10 | Container metalic 33 mc capacitate | Tratare si eliminare finală (D5) |
|  | Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | 19 01 12 | 490 | Container metalic 33 mc capacitate | Eliminare finală (D5) |
| 2 | Cenusa zburatoare cu conținut de substanțe periculoase | 19 01 13* | 100 | Big bags 1mc capacitate | Tratare si eliminare finală (D5) |
| 3 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor arse | 19 01 07* | 10 | Europubele 1mc capacitate | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 4 | Materiale feroase din cenușile de ardere | 19 01 02 | 100 | Container metalic | Reciclare (R4) |
| Instalația distilare |
| 5 | Nămol din blazele de distilare | 07 01 08* | 300 | Recipient metalic | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| Colectare deșeuri, comerț cu ridicata, depozitări, manipulări |
| 6 | Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 0,2 | Europubele 120 l, recipienti metalici 220 lt depozite temporare existente in incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 7 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 1 | Statie tocare-omogenizare, platforma | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 8 | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 03 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 9 | Materiale absorbante, îmbracaminte de protecție impregnate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 0,5 | Europubele 120 l, recipienti metalici 220 lt depozite temporare existente in incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| Activități conexe |
| 10 | Hârtie și carton | 20 01 01 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalația proprie (D10) |
| 11 | Sticlă de la tratarea mecanică a deșeurilor | 19 12 05 | 0,5 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 12 | Sticlă | 20 01 02 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 13 | Materiale plastice | 20 01 39 | 1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 14 | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 15 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 16 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 1 | Stație tocare-omogenizare | Reciclare (R3) sau Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 17 | Amestecuri metalice | 17 04 07 | 1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Reciclare (R4) |
| 18 | Uleiuri hidraulice uzate | 13 01 10* 13 01 12* | 0,2 | Ambalaje de la furnizor, magazie | Incinerare în instalația proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |
| 19 | Uleiuri uzate de motor, transmisie și ungere | 13 02 05* | 0,01 | Ambalaje de la furnizor, magazie | Incinerare în instalația proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |
| 20 | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 03 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 21 | Materiale absorbante impregnate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 0,5 | Europubele 120 l, depozite temporare existente în incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 22 | Nămoluri de la separatoarele ulei/apa | 13 05 02* | 1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |
| 23 | Ulei de la separatoarele ulei/apa | 13 05 06* | 0,1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Incinerare in instalația proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |
| 24 | Echipamente casate | 16 02 14 | 0,1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Reciclare (R3) |
| 25 | Anvelope uzate | 16 01 03 | 0,2 | Depozite temporare existente în incinta | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 26 | Deșeuri menajere | 20 03 01 | 1,5 | Europubele | Eliminare finală (D1) |
| Tratarea deșeurilor medicale în Sterilizator |
| 27 | deșeuri de materiale absorbante | 15 02 02* | În funcție de necesități | Depozitare temporară în recipiente | Incinerare în instalația proprie (D10) |
| 28 | deșeuri medicale inactivate (tratate termic)deșeuri nepericuloase care se vor asimila codurilor de deșeuri municipale sau deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase | 19 02 03 |  | Containere specializate | Valorificare energetica/ Eliminare finală (D1-D5) |

Evidenţa deșeurilor produse va fi ţinută lunar, conform HG nr.856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

Se vor efectua determinări privind compoziţia chimică şi fizică a deșeurilor produse şi caracteristicile periculoase ale acestora.

Se va urmări efectuarea transportului de deșeuri conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Transportul deșeurilor medicale colectate în vederea tratării se face cu respectarea prevederilor:

- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 211/201, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007;

- Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 396/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 privind aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3;

- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, cu care unitatea sanitară încheie un contract de prestări de servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii;

2.3.6 Utilizarea chimică

Substanțele chimice utilizate ca materii auxiliare în procesele desfășurate pe amplasament sunt:

- hidroxid de calciu/oxid de calciu – în procesul de epurare a gazelor de ardere;

- cărbune activ - în procesul de epurare a gazelor de ardere;

- uleiuri hidraulice, uleiuri de motor, transmisie și ungere - în activitatea de întreținere echipamente și utilaje din Stația de tocare-omogenizare deșeuri;

- detergenți, dezinfectanți – în activitatea de igienizare ambalaje reutilizabile și spații de producție, dezinfecție mașini.

Toate aceste preparate sunt depozitate în ambalajele de la furnizori în corpul de clădire C2 – Magazie și depozit de scule și materiale.

    - Contaminarea solului

Despre o posibilă contaminare anterioară a terenului din amplasament nu există informații.

De la începerea activității pe amplasament nu au fost înregistrate incidente/accidente care să determine o eventuală poluare și contaminare.

Societatea are prevăzute măsuri pentru evitarea poluării, iar incinta este prevăzută cu dotările necesare prevenirii, reducerii și îndepărtarii imediate a oricăror poluări accidentale, astfel:

- Platforme betonate în spațiile de depozitare, producție și carosabil

- Panta de colectare a apelor pluviale care spală incinta

- Rețea de canalizare pluvială prevăzută cu 3 sisteme de preepurare alcătuită din desnisipator și separator de grăsimi

- Depozite de deșeuri si stație de tocare-omogenizare împrejmuite și acoperite

- Stație de spălare autovehicule care tranzitează incinta

- Bașe colectoare în hala incineratorului (2 buc.)

- Bașe colectoare în depozitele de deșeuri (2 bașe in depozitul nr.1,1 bașa în depozitul nr.2 si 1 basa in zona statiei de tocare)

- Bașă colectoare la stația de spălare autovehicule

- Materiale adsorbante pentru intervenția rapidă.

- Bașe colectoare(2 buc.) în noua hală(depozitul 3) contruită

- Platforma betonată nou construită va fi prevăzută cu protecție hidroizolatoare și cu pante de scurgere, cămine de colectare/gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente (separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

    - Zone înclinate unde sunt depozitate materiale chimice

Nu este cazul, pe amplasament nu exista zone înclinate unde să fie depozitate substanțe/preparate chimice.

    - Rezervoare de depozitare

Pe amplasament nu există rezervoare de depozitare substanțe/preparate chimice; singurul rezervor existent este rezervorul de stocare apă de incendiu, din beton, amplasat subteran, de 10 mc capacitate.

    - Efluenți specifici activității

Emisii în apă

Pentru desfășurarea activităților în condiții reglementate din punct de vedere a apelor SC DEMECO SRL a solicitat și a obținut Autorizația de gospodărire a apelor nr.7 din 20.02.2019, pentru activitatea de Eliminare și valorificare a deșeurilor periculoase și nepericuloase prin incinerare și distilare, localitatea Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași

Din activitățile desfășurate pe amplasament rezultă următoarele tipuri de ape uzate:

- Ape uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din zona administrativă sunt colectate prin conducte PVC corugat cu Dn=400mm și lungime de 106 m și apoi evacuate într-un cămin colector;

- Ape pluviale, colectate de pe platforma betonată a incintei prin guri de scurgere și rigole carosabileLxlxh=45x0,2x0,4m, acoperite cu grătare metalicesunt evacuate în căminul colector unde ajung și apele uzate menajere, iar împreună sunt deversate în sistemul centralizat de canalizare.Apele pluviale sunt preepurate în 3 separatoare de produse petroliere, de capacitate 3x3 m3 și debit de 3l/sec, tip Wavin – Labko model EuroREK NS2SL.Datorită pantelor de scurgere realizate pe întreaga suprafață a platformei betonate, apele pluviale nu pot veni în contact cu alte catgorii de ape uzate;

- Apele uzate tehnologice, provenite de la staţia de spălare și igienizare a autoutilitarelor și pubelelor de transport și alimentare a deșeurilor în instalaţia de incinerare sunt colectate separat, într-un bazin betonat (V=2m3) , amplasat subteran şi eliminate ulterior prin incinerare în instalaţia proprie.Stația de spălarea autovehiculelor este amplasată în construcția existentă C4(S=64 m2),echipată cu instalație de spălare turbojet de înaltă presiune tip Karcher HD 10/25-4S Plus.

- Ape uzate rezultate de la spălararea pardoselii halei incineratorului și echipamentelor acestuia se colectează în cele 2 bașe de câte 0,7 m3  existente în hală, după care cu pompe sumersibile sunt evacuate în recipienți (IBC -uri, butoaie) și se introduc în procesul tehnologic de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul stației de deșeuri lichide (pompe submersibile montate pe recipiente).

- Ape uzate rezultate de la spălarea pardoselii depozitelor temporare 1 și 2 și a Stației de pregătire deșeuri ape nu ajung în rețeaua de canalizare. Acestea se colectează în cele 4 bașe cu V= 0,7 mc (2 buc. în depozit 1,1 buc. în depozit 2 si 1 buc. in zona statiei de tocare), după care cu pompe sumersibile sunt evacuate în recipienți (IBC -uri, butoaie) și se introduc în procesul tehnologic de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul stației de deșeuri lichide (pompe submersibile montate pe recipiente).

- Ape uzate rezultate de la spălarea autovehiculelor, containerelor și ambalajelor reutilizabile nu ajung în rețeaua de canalizare. Aceste ape sunt colectate în bașa de 2 mc capacitate existentă în Stația de spălare, după care sunt evacuate cu pompe submersibile în IBC-uri sau butoaie și sunt incinerate.

- Apele folosite la curățarea camerelor frigorifice vor fi colectate în bașele existente în hală. Acestea se evacuează prin pompare în recipienţi (IBC-uri, butoaie) şi se elimină prin incinerare .

- Apele rezultate din spălarea noii hale construite(depozitul nr.3), împreună cu potențialele scurgeri de deșeuri sunt colectate în cele 2 bașe din interior, cu V=0,7 mc, sunt colectate și introduse la incinerare;

- Apele pluviale care spală platforma nou construită precum și acoperișul noii hale sunt colectate în rigola construită pentru colectarea apelor pluviale: Apele pluviale colectate din zona halei de depozitare vor fi evacuate, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente pe amplasament–separatoare de hidrocarburi (3 buc)-  în rețeaua de colectare a apelor pluviale din incinta industrială

Valorile limită a indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate de pe amplasament (menajere și pluviale) nu vor depăși limitele de evacuare acceptate de operatorul rețelei de canalizare centralizată, cu respectarea prevederilor HG 352/2005-NTPA002 pentru: temperatură, pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, fosfor total, azot amoniacal, reziduu filtrat la 1050C, detergenți sintetici, substanțe extractibile cu solvenți organici, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli.

Emisii în aer

Sursele și emisiile de poluanți în aer rezultate pe amplasament din activități au fost reglementate prin Autorizația integrată de mediu nr.2/23.11.2015.

Emisiile rezultate din Instalația de incinerare constitue o sursă punctuală, dirijată și controlată de a gazelor de ardere.

Gazele de ardere rezultate din incinerarea deșeurilor sunt trecute prin sistem de epurare chimică și filtrare, după care sunt evacuate pe un cos cu H = 18 m și Ø = 0,65 m, pe care se afla sondele sistemului automat de măsurare, care realizează monitorizarea continuă a următorilor poluanți: oxizi de azot, oxizi de sulf, acid clorhidric, acid fluorhidric, monoxid de carbon, carbon organic total, pulberi totale.

De asemenea, analizorul monitorizează și conținutul de oxigen, debitul și umiditatea gazelor arse evacuate.

Alți potențiali poluanți în gazele de ardere rezultate din activitatea de incinerare deșeuri sunt: PCB, dioxine și furani, metale grele.

Performanțele garantate ale sistemului de epurare și filtrare gaze arse (conform cărții tehnice a instalației) sunt:

- Oxizi de azot (exprimați ca NO2)	max. 200 mg/Nmc;

- Oxizi de sulf (exprimați ca SO2)	max. 50 mg/Nmc;

- Acid clorhidric (HCl)		max. 10 mg/Nmc;

- Acid fluorhidric (HF)		max. 1 mg/Nmc;

- Monoxid de carbon (CO)	max. 50 mg/Nmc;

- Carbon organic total (TOC)	max. 10 mg/Nmc;

- Pulberi totale			            max. 10 mg/Nmc;

- Cadmiu (Cd)			            max. 0,05 mg/Nmc;

- Metale grele (suma)		max. 0,5 mg/Nmc;

- Dioxine si furani		max. 0,1 ng/Nmc.

Parametrii fizici ai coșului evacuare- sistem filtrare sunt următorii:

- înălțimea 				h = 18 m;

- diametrul interior 			D = 0,65 m;

- debit evacuat 			Qmax. = 4,16 mc/s;

- temperatura de evacuare 	            tg >110 0C.

Menționăm ca din funcționarea Instalației de distilare se evacuează în atmosfera doar agent termic epuizat - aer cald, prin intermediul coșului final de evacuare.

Parametrii fizici ai sursei sunt următorii:

- înălțimea			             h = 5,5 m;

- diametrul interior 			D = 0,48 m;

- debit evacuat 			Qmax. = 8,88 mc/s;

- temperatura de evacuare 		tg = 80 0C.

- Din activitatea de transport și manipulare deșeuri care sunt surse mobile, nedirijate, de suprafață, de emisii fugitive: oxizi de azot, metan, compuși organici volatili, monoxid de carbon, oxizi de sulf, particule, metale grele (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn). Aceste emisii sunt discontinue, asociate intervalelor de timp în care pe amplasament se vor deplasa vehiculele care transporta deșeuri si, respectiv, perioadelor de timp în care vor funcționa echipamentele mobile pentru manevrarea deșeurilor.

- Depozitare temporară și pregătirea deșeuri prin mărunțire – omogenizare – surse staționare, nedirijate, de suprafață, de emisii fugitive: pulberi, compuși organici volatili.

În vederea reținerii poluanților emiți în aer, pe întreg perimetrul amplasamentului s-a amenajat o perdea de protecție din vegetație (gazon/gard viu + arbuști/pomi decorativi).

Emisii pe sol

Dotarea instalației de incinerare cu sisteme de control performant asigură o eficiență de reținere a poluanților atmosferici foarte ridicată, astfel încât concentrațiile de poluanți în gazele evacuate în atmosfera au un efect redus asupra calității solului, în incinta amplasamentului.

De asemenea, instalația este echipată cu un sistem de control automatizat, conectat la sistemele de control  – comanda, precum și cu un sistem funcțional de cos de avarie după camera de postcombustie,cu comanda automată a intrării în poziție de evacuare gaze și blocarea circuitului principal al acestora pe traseul normal.

Deșeurile care constituie materia primă pentru Instalația de incinerare, Instalația distilare, Sterilizator, sunt transportate de către operatori autorizați, ce au în dotare vehicule special echipate pentru transportul fiecărui tip de deșeu. Deșeurile se transportă ambalate, inscripționate, marcate cu  semnele corespunzătoare gradului de periculozitate al acestora.

Pe amplasament stocarea deșeurilor se face în spații/depozite amenajate și în camerele frigorifice (medicale și SNCU), în recipiente etanșe care nu prezintă nici un pericol pentru calitatea solului sau subsolului de pe amplasament.

Prin solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu prin care se dorește reglementarea de noi spații de stocare temporară- hala(depozitul nr.3) și platforma betonată nou construite sunt prevăzute măsuri de impermeabilizare a acestora, în vederea reducerii riscului de contaminare a solului/subsolului.

Activitatea de tratare termică a deșeurilor medicale, în Sterilizator se face în hala cu suprafață betonată, care nu prezintă nici un pericol pentru calitatea solului sau subsolului de pe amplasament.

Procesele tehnologice care se desfășoară pe amplasament implică utilizarea unui număr redus de substanțe chimice.Substanțele/preparatele chimice se stochează temporar în magazia de materiale existentă pe amplasament în recipiente adecvate.

Colectarea cenușii rezultate se va realiza în recipiente adecvate în vederea prevenirii pierderilor accidentale și contaminării solului/subsolului din vecinatate, această masura fiind indicată pentru diminuarea impactului potențial al acestui tip de deșeu asupra calității solului/subsolului.

Din activitățile desfășurate nu rezultă ape uzate industriale, epurarea gazelor reziduale se face în sistem uscat. Apele uzate rezultate pe amplasament (menajere și de spălare/igienizare) și apele pluviale se vor deversa în conformitate cu condițiile impuse în autorizatia de gospodărire a apelor.

Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Iași și ulterior în stația de epurare a municipiului se vor încadra în prevederile NTPA 002/2005.

Prin măsurile constructive și printr-o operare corespunzătoare a instalațiilor, se previne pericolul potențial de pierderi accidentale de ape uzate pe sol sau de infiltrare în sol de ape uzate cu conținut de compuși periculoși.

Se apreciază ca amplasamentul deține toate dotările necesare pentru protecția solului, riscul de contaminare a solului în timpul desfășurării activităților sau din pierderi accidentale este minim.

## 2.4  Folosirea terenului din împrejurimi

Punctul de lucru analizat este amplasat în satul Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași. Terenul cu suprafață de 8265 mp este situat în zona cu profil industrial, în imediata apropiere a rampei ecologice de depozitare a deșeurilor, la o distanța de cca. 500 m de zonele rezidențiale.

Coordonatele amplasamentului sunt : N 47º08’ 20”, E 27º39’30’’

Accesul pe amplasament se realizează din str. Trei Fântâni. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- la nord: strada Trei Fântâni;

- la est: proprietate privată (teren viran);

- la sud: proprietate privată (stație betoane);

- la vest: proprietate privată (depozit materiale de construcție).

Zone rezidențiale

Referitor la distanța dintre amplasamentul SC DEMECO SRL și locuințele din zonă, care au obținut Autorizație de construire sau au fost edificate ulterior autorizării amplasării Incineratorului aparținând S.C. AVAND S.R.L., conform Studiului de amplasament elaborat de S.C. MED LINE GROUP S.R.L. Iași în anul 201, majoritatea locuințelor se află la cca. 500 m distanță. Excepție fac locuințele amplasate la mai puțin de 500m față de incinerator (cea mai apropiată locuință este la 438,5 m), locuințe care au fost construite fără autorizație de construire, anterior amplasării incineratorului în zonă. Ulterior construcției incineratorului, la solicitarea titularilor, aceste construcții de locuinte au intrat în legalitate pe baza declarației de accept și a rezultatelor studiilor de evaluare a impactului activităților efectuate pe amplasament asupra confortului și sănătății populației din zona învecinată, întocmite de DSP Iași.

Obiective industriale

Amplasamentul se situează într-o zonă industrială suburbană în care își mai desfășoară activitatea următoarele societăți:

| Denumire operator | Denumire Obiectiv | Județ | Localitate |
| --- | --- | --- | --- |
| SC M&R SRL | SC M&R SRL | Iași | Iași |
| SC TECHNOSTEEL LBR SRL | SC TECHNOSTEEL LBR SRL | Iași | Iași |
| C.N.A.D.N.R S.A. | D.R.D.P. - Iași | Iași | Iași |
| SC Lukoil Romania SRL | SDC Iași 5 | Iași | Iași |
| LAFARGE AGREGATE BETOANE SA | LAFARGE AGREGATE BETOANE SA - Statia de betoane Iași 3 - Ungheni | Iași | Iași |
| SC CITADIN SA | STATIE MIXTURI ASFALTICE | Iași | Iași |
| S.C. DUSTAS S.R.L. | S.C. DUSTAS S.R.L. | Iași | Tomești |
| SC APAVITAL SA | Statia epurare a municipiului IAȘI | Iași | Dancu |
| SC APAVITAL SA | Statia CHIRITA | Iași | Iași |
| S.C. MECANO FUC S.A | SC MECANO FUC SA PL IAȘI | Iași | Iași |
| CS SC OMVPETROM MARKETING SRL | 4 Tutora | Iași | Iași |
| SC CERAMICA SA IAȘI | SC CERAMICA SA IAȘI | Iași | Iași |
| SC CERAMICA SA IAȘI | Cariera extractie argila | Iași | Vlădiceni |
| SNTFM CFR MARFA SA- Sucursala Moldova | Punct de alimentare si echipare | Iași | Iași |
| SC DALKIA TERMO IAȘI SA | SC Dalkia Termo Iași SA CET I | Iași | Iași |
| SC DALKIA TERMO IAȘI SA | SC Dalkia Termo Iași SA CET II | Iași | Holboca |

## 2.5 UTILIZAREA CHIMICĂ

Preparatele chimice utilizate pe amplasament și caracteristicile lor conform Fișelor tehnice cu date de securitate anexate sunt prezentate în tabelul următor:

| Denumire | Procesul in care se utilizeaza | Cantitate, t/an | Nr. CAS | Nr. EINECS | Fraze de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidroxid de calciu | Epurare și filtrare gaze arse incinerator | 200 | 1305-62-0 | 215-137-3 | R37; R38; R41 |
| Oxid de calciu | Epurare si filtrare gaze arse incinerator |  | 1305-78-8 | 215-138-9 | R37; R38; R41 |
| Carbune activ | Epurare și filtrare gaze arse incinerator | 120 | 7440-44-0 | 231-153-3 | - |
| Agent curatare RM81ASF | Spălare containere și autovehicule | 0,25 | 5064-31-3 | 225-768-6 | R22; R36; R41 |
| Agent curățare Bioneol | Spălare containere ăi autovehicule | 0,1 | Nu apare | Nu apare | - |
| Ulei hidraulic sintetic biodegradabil MOL Biohyd 46S | Echipamente/utilaje instalații | 0,2 | Confidential | Nu apare | R36/37/38; R51/53 |
| Ulei hidRâulic Hexol HA | Echipamente/utilaje instalații |  | 101316-72-7 | 309-877-7 | - |
| Ulei de motor CAT DEO-ULS 15W-40 | Echipamente/utilaje statie tocare-omogenizare | 0,05 | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | - |
| Ulei de transmisie Lubrifin | Echipamente/utilaje statie tocare-omogenizare |  | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | R53; R51/53 |
| Dezinfectant SANITAS FORTE | Dezinfectie | 0,1 | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | H302+H332 H410 ,H334 H317, H 335 |

Menționăm ca tipul gazului refrigerant utilizat în camerele frigorifice este R404A, care este un agent de răcire ecologic, nu este un preparat periculos, și respectă prevederile Directivelor CE și a legislației naționale din domeniu.

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele şi preparatele  periculoase

Gestionarea ambalajelor rezultate de la produsele chimice folosite se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, cu modificările ulterioare .

Ambalajele vor fi reutilizate până la sfârșitul duratei utile de viață după care vor fi eliminate în instalația proprie prin incinerare cu recuperare de căldura.

Instalațiile, amenajările , dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

În cazul în care are loc distrugerea ambalajelor în care sunt împachetate deșeurile periculoase acestea vor fi reambalate .

Respectarea tehnologiei stabilite pentru colectarea, transportul, descărcarea, manipularea și depozitarea temporară a deșeurilor medicale colectate de operator.

Verificarea la preluare a stării de etanșeitate a ambalajelor deșeurilor medicale în vederea scăderii ratei de generare și de eliberare în mediu a substanțelor volatile/ pulberilor.

În cazul în care se produc scurgeri accidentale de uleiuri în zona de depozitare, provocate de deteriorări ale ambalajelor sau manipulari greșite, acestea sunt colectate în tăvile metalice în care sunt amplasate butoaiele, se recuperează și se reutilizează.

In caz de deteriorări/manipulări gresite ale butoaielor de uleiuri în afara zonei de depozitare, se izolează zona contaminată, se aplica materiale absorbante și se spală suprafață betonată cu detergent Bioneol. Deșeul contaminat rezultat se introduce la incinerare.

Pentru toate produsele se vor respecta măsurile înscrise în fișele tehnice de securitate, care vor fi afișate în zona de depozitare din hala incineratorului.

Monitorizarea  gospodăririi substanțelor toxice şi periculoase

  - Se va ține evidența strictă cu privire la cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor periculoase (transportate și folosite, cât și a stocurilor), inclusiv a recipientilor și ambalajelor acestora. Aceste date vor fi raportate la cererea autorităților competente pentru protectia mediului. Se vor elimina în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, conform legislației specifice în vigoare substanțele si preparatele periculoase care au devenit deșeuri.

  - Conform Regulamentului CLP, producătorii/utilizatorii de substanțe chimice sunt obligaţi să gestioneze substanțele chimice conform „Fişelor tehnice cu date de securitate” .

## 2.6. TOPOGRAFIE ŞI CANALIZARE

Conform Hărții de zonare geomorfologică a Romaniei, amplasamentul se încadrează în Subregiunea Depresiunea Jijia-Bahlui, Unitatea Culoarul Bahluiului. Ca formă de relief, ocupă o portiune din marginea sud-estică a sesului râului.

Suprafață este înclinată cu cca 2 % pe direcţia generală sud – nord, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea inundării în timpul viiturilor.

Caracteristica principală a zonei amplasamentului o constituie energia de relief redusă (aproximativ 1 m), panta medie de cca 2 % și existența în substrat profund a unei argile grase contractile care este inclusă în categoria terenurilor dificile de fundare

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfășoară pe platforme betonate izolate realizate din beton BcR 4,5 și prevăzute cu rigole de colectare ape pluviale. Sistemul centralizat de pante, atât longitudinale cât și transversale, asigură scurgerea apei meteorice în rețeaua de canalizare pluvială interna și apoi în colectorul de canalizare administrată de S.C. APAVITAL S.R.L.

Sistemul rutier pentru acces și locurile de parcare este de tip rigid cu următoarea succesiune:

- strat filtrant din nisip - 10 cm

- strat de fundaţie din balast 35 cm

- strat nisip 3 cm

- hârtie Kraft (folie polietilena)

- dale din beton de ciment rutier BcR 4.0 - 22 cm

Toate aceste amenajări asigura protecția solului șsi subsolului, prevenind infiltrația în sol și contaminarea pânzei freatice a oricăror scăpări sau evacuări de substanțe poluante.

## 2.7. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE

Geologie

Amplasamentul este situat în zona estică a municipiului Iași, în comuna Tomești, zona Podișului Moldovenesc, subunitatea Câmpia Moldovei și ocupă un areal din Platforma Moldovenească. Această unitate tectono-structurala face parte din vorlandul Carpatilor Orientali si se caracterizeaza prin doua diviziuni structurale distincte: soclul cristalin si cuvertura sedimentara.

Fundamentul cristalin Precambrian (aflat la cca 800÷1000 m adâncime) al platformei este acoperit de formațiuni Ordovician-siluriene și cretacice. Sunt prezente depozite din diferite etaje ale sarmatianului: volhiniene (marne, marne nisipoase în sud, intercalații de nisipuri și gresii oolitice în vest), bessarabiene (marne argiloase, complex de argile și nisipuri cu două pachete de gresii calcaroase și gresii oolitice în sud și vest), kersoniene (argile, nisipuri argiloase, nisipuri; în baza lentil de gresii).

Din alcătuirea litologică a cuverturii sedimentare, mai importante sunt formațiunile cuaternare în care se fundează construcțiile.

Din punct de vedere geotehnic, pe amplasament se semnalează prezenţa formaţiunilor de vârstă cuaternară şi sarmaţiană în următoarea succesiune:

- la suprafață amplasamentului se găseşte un strat de umplutură de eterogenă de pământ cenuşiu-galben cu pietre, balast şi fragmente de beton, cu grosimea de 1,4 ÷ 1,5m.

- urmează spre adâncime un strat de argilă grasă contratilă cenuşie-negricioasă plastic vârtoasă care de la – 3,4 m devine cenuşie-galbenă cu zone prăfoase cenuşii şi nuanţe cafenii-galbene de la – 3,60 m, în care se preconizează a se realiza fundarea construcţiilor proiectate; această entitate litologică este prezentă până la adâncimi de 4,8 ÷ 5,2 m.

- în zona cotei de fundare, stratul de argilă grasă contractilă este caracterizat printr-o porozitate medie de 46,95 %, indicele porilor are valoarea de 0,89, greutatea volumică în stare naturală de 17,72 kN/m³ şi în stare uscată de 14,16 kN/m³.

- sub argila grasă contractilă, la adâncimi de 5,8 ÷ 6,2 m este prezent un strat de argilă nisipoasă cafenie-galbenă cu zone nisipoase ruginii plastic consistentă, investigat până la adâncimea de 7,0 m în forajele F1 şi F2.

## 2.8 Hidrogeologie

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se încadrează în unitatea hidrogeologică a apelor aluviale de şes.

Apele subterane sunt reprezentate atât prin strate acvifere de adâncime (captive), cât și prin strate libere. Stratele acvifere captive au o mineralizare mai ridicată, caracter ascensional sau chiar artezian, fiind interceptate în foraje și exploatate. Forajele de mică adâncime din numeroasele părți ale județului au pus în evidenta și prezenta unor ape captive cu mineralizare redusă, care pot fi folosite, local, pentru alimentatie sau în scopuri agricole și industriale.

Stratele acvifere libere înmagazinate în formațiunile sarmatiene au o mineralizare mai accentuată. Unele sunt sulfatate, magneziene și sodice (Breazu, Copou, Tomești, Picioru Lupului), iar altele sulfuroase, bicarbonatate, sodice cum sunt cele de la Strunga, Raducaneni, Baiceni și Pircovaci.

Cele mai importante ape libere sunt însă cele freatice, situate la partea superioară a platourilor și interfluviilor (la adâncimi de 10 – 30 m) sau la baza teraselor și șesurilor din lungul văilor principale. Ele sunt usor alcaline (pH = 7 - 7,5), au o temperatura în jur de 90C și o duritate totală de 16 – 260 germane, constituind sursa care asigură alimentarea obișnuită a tuturor localităților rurale. In partea sudică a Campiei Moldovei, pe interfluvii și pe lunci, se întâlnesc frecvent ape freatice, sulfatate, cu mineralizare și duritate la limita condițiilor de potabilitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, potențialul zonei este în general redus, circulația apei subterane făcându-se preferențial, atât în luncile văilor cât și pe versanti. Nivelul hidrostatic al apei freatice apare la adâncimi diferite, în funcție de relieful terenului, pe versanți la 10-14 m.

Ape de suprafață

Sub raportul resurselor hidrice teritoriul județului Iași se caracterizează printr-o zona centrală deficitară, încadrată spre vest și est de sectoarele străbătute de râurile Moldova, Siret și Prut, care prezintă unele disponibilități. Din cantitatea totală a precipitațiilor atmosferice cazute într-un an mediu, care este destul de redusă, doar 14 – 17% alimentează râurile și lacurile, cea mai mare parte consumându-se prin infiltrație și evaporație.

Alimentarea principala a râurilor este cea din ploi și zapezi, care participă la formarea scurgerii cu 85% în sudul Câmpiei Moldovei si cu 90 – 96% in zona inalta din nordul si sudul județului. Lungimea retelei hidrografice din județul Iași este de 2.322 km, iar densitatea medie a retelei hidrografice este de 0,42 km/kmp. Memoriu de prezentare a Județului Iași 3 Din densitatea totala a arterelor hidrografice de 1,5 km/kmp, numai 30% au o scurgere permanentă, celelalte fiind semipermanente și intermitente. Pe teritoriul județului Iași, bazinele hidrografice ale râurilor Prut, Bârlad și Siret ocupă suprafețele de 3551 km2 , respectiv 1013 km2 si 912 km2 .Scurgerea solidă are valori ridicate în tot județul Iași, ceea ce îi asigură Prutului o alimentare bogată de aluviuni în suspensie. Turbiditatea medie este de sub 100 g/mc în sectoarele din vestul și sudul județului, care sunt mai înalte și mai bine împădurite, depășind însaă 2500 g/mc în sud-estul Campiei Moldovei. Principalele cursuri de apa de pe teritoriul județului Iași au următoarele lungimi:

- Râul Prut - 211,0 km;

- Râul Jijia - 131,0 km;

- Râul Bahlui - 111,0 km;

- Râul Siret - 81,0 km;

- Râul Moldova - 31,0 km.

La cca. 100 m nord de limita amplasamentului studiat, dincolo de str. Trei Fântâni, curge Râul Vămășoaia. Acesta este un afluent al Râului Bahlui; are o lungime de 12 km, o suprafață a bazinului de 35 kmp si un debit maxim de 74,5 mc/s. Acest râu se varsă în Bahlui pe teritoriul orașului Iași.

Amplasamentul studiat prezintă stabilitate locală și generală și nu este supus inundațiilor sau viiturilor, acesta fiind sistematizat.

Apa subterană

Forajele de mica adâncime executate în jurului Iașului, pe sesul aluvial al văii Bahluiului, precum și forajele de adâncime, au pus în evidență existența mai multor orizonturi acvifere: stratul acvifer din depozitele cuaternare, complexul acvifer din depozitele miocene, complexul acvifer din depozitele siluriene și formatiunile acvifere din formațiunile de Cristalin.

Calitatea apei este urmărită de către Laboratorul SGA Iași în ceea ce privește încadrarea în clase de calitate funcție de indicatorii fizico-chimici analizați. In bazinul hidrografic Prut pe teritoriul județului Iași, din lungimea totala a cursurilor de apa de suprafață un procent de 37.5% se încadrează in clasa a III a de calitate, iar 13.5% in clasa a IV-a de calitate.

Principalele surse de poluare sunt date de efluenții stațiilor de epurare neretehnologizate ale localitaților riverane urbane sau rurale, lipsa rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în cele mai multe zone rurale ale județului.

Apele subterane sunt reprezentate atât prin strate acvifere de adâncime (captive), cât și prin strate libere. Stratele acvifere captive au o mineralizare mai ridicată, caracter ascensional sau chiar artezian, fiind interceptate în foraje și exploatate.

Ca urmare a lucrărilor de prospectare efectuate și a rezultatelor de laborator pe probele prelevate din amplasament, apa subterană s-a interceptat în foraj la cota -5,70 m (conform Studiului Geotehnic efectuat de catre S.C. THORATON S.R.L.). Apa subterană este înmagazinată în lentilele şi intercalaţiile prăfoase şi fin nisipose din stratul de argilă  grasă contractilă şi are agresivitate sulfatică slabă asupra betoanelor.

Apele subterane din zona se încadreaza în corpul de apă subterană ROPR02 – Luncile și terasele Prutului mediu-inferior, aflat în interdependenta cu Râul Bahlui.

## 2.9. AUTORIZAȚIA ACTUALĂ

- Activitățile derulate pe amplasamentul studiat au fost reglementate prima oară în anul 2007 prin Autorizația integrată de mediu nr.25/11.12.2007 a S.C. AVAND S.R.L., proprietarul inițial al amplasamentului.

- SC DEMECO SRL a realizat modernizarea amplasamentului și a instalațiilor de pe amplasament în baza proiectelor  „Construire platforma, modernizare instalații existente (mijloace fixe)”, care au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 02/02.02.2015.

- Pentru activitățile desfășurate la acest punct de lucru SC DEMECO SRL a solicitat și obținut:

- Autorizația integrată de mediu, nr.2/ 23.11.2015, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Iași

În vederea realizării și desfășurării activităților, completării dotărilor, pentru care s-a solicitat revizuirea autorizației integrate de mediu, Societatea a solicitat și a obținut:

- pentru tratarea prin incinerare a deșeurilor SNCU pentru care a fost emisă Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016;

- pentru formațiunea proprie DDD a fost emis Certificatul de Inregistrare Sanitar Veterinara Nr. 030/ 20.03.2017;

- pentru completarea dotărilor de pe amplasament, SC DEMECO SRL a implementat proiectul, “AMPLASARE CONTAINERE FRIGORIFICE. MONTARE REZISTORI ELECTRICI”, pentru care a obținut Decizia etapei de încadrare, emisă de către APM Iași;

- punctul de vedere de la ANAR – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ PRUT-BÂRLAD;

- punctul de vedere de la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI.

Pentru noile îmbunătățiri necesare desfășurării activității în condiții de siguranță prin construirea halei și amenajarea platformei, precum  și pentru montarea Instalație de Sterilizare Deșeuri Medicale(cu abur) tip MENKYO-002A, pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu nr.2 din 25.11.2015, rev. în 31.07.2017, au fost obținute următoarele acte/aprobări/puncte de vedere din partea autorităților competente:

- Decizia etapei de încadrare nr.01 din 03.01.2018, emisă ca urmare a evaluării impactului asupra mediului a proiectului Amenajare platformă betonată și construire hală depozitare deșeuri;

- Punctul de vedere al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al judeului Iași;

- Aviz favorabil emis de către Direcția de Sănătate Publică Iași;

- Aviz de gospodărire al Apelor, nr.258 din 19 decembrie 2017 privind Amenajare platformă betonată și construire hală de depozitare deșeuri

- Decizia etapei de încadrare nr.280 din 04.12.2018 emisă ca urmare a evaluării impactului asupra mediului a proiectului AMPLASARE INSTALAȚIE DE STERILIZARE DEȘEURI MEDICALE(CU ABUR) TIP MENKYO-002, respectiv adresa APM IASI NR. 6643/ 13.08.2019 privind mentinerea actului de reglementare pentru modificarile aduse proiectului

Reglementări de gospodărire a apelor

- S.C. DEMECO S.R.L.a solicitat și obținut Autorizația de Gospodărire al Apelor nr.7 din 20.02.2019 valabilă până la data de 1.03.2023, emisă de Administrația Naționala Apele Romane, Direcția Bazinală de Apa PRUT –BÂRLAD

Pentru alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate și pluviale în rețeaua de canalizare, societatea are incheiat cu S.C. APAVITAL S.A. contractul de furnizare/prestare servicii nr.U5278/20.06.2014.

Consumurile de apă autorizate pentru activitățile care se vor desfasura pe amplasament sunt reglementate prin autorizația de gospodărire a apelor nr.7 din 20.02.2019 emisă de APELE ROMÂNE –Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, pentru Eliminarea și valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase prin incinerare și distilare, localitatea Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, au fost autorizate următoarele debite de apă:

Debite autorizate:

Qzi mediu₌3,87 m3/zi

Qzi maxim₌5,03 m3/zi

Qor.maxim₌0,52 m3/h,

din care:

Potabil și igienico sanitar                 tehnologic

Qzi mediu₌2,95 m3/zi                        Qzi mediu₌0,92 m3/zi

Qzi maxim₌3,83 m3/zi                       Qzi maxim₌1,20 m3/zi

Qor.maxim₌0,32 m3/h,                      Qor.maxim₌0,20 m3/h,

Apa necesară în caz de incendiu este stocată într-un rezervor de beton, subteran, cu o capacitate de 10 m3 amplasat pe latura estică a halei incineratorului. La partea superioară a rezervorului se află o încăpere subterană în care este montată o instalație de tip hidrofor care asigură presiunea apei necesară pentru alimentarea celor 4 hidranți cu diametrul de 50mm amplasați în hala incineratorului.Hidroforul este dotat cu o electropompă centrifugă SPERONI, având caracteristicele Q₌18 m3/h, H max₌56 CA, n₌2850 rot/min, p₌4kW și un vas de expansiune Elbi de 24 l.

Pe amplasament apa este folosită astfel:

- Instalația incinerare – apa de răcire a cenusii, 150 m3/an.

- Instalația distilare – apă de răcire agent termic (completare pierderi prin evaporare), 150 m3/an.

- Stația de spălare autovehicule și igienizare containere – apa utilizată la aparatul de spalare sub presiune tip Karcher, 90 mc/an.

- Activități igienico-sanitare ale personalului – apa potabilă grupuri sanitare și dușuri, 360 mc/an.

- Activități de spălare și igienizare pardoseli depozite temporare, stație tocare-omogenizare, hala incinerator și distilare (1540 mp, 0,5 l/mp, 1 spălare/săptămână, 50 saptamani/an) – apa din rețea sau apa distilată rezultată din Instalația distilare, cca. 38 mc/an.

- -Apă consumată pentru producerea aburului la cazan:

81 Kg abur/oră x 2 ore = 162 Kg apă/ciclu adică 0,162 m3/ciclu

Pentru activitățile de curățenie, decontaminare a mașinilor, de spălare a containerelor frigorifice se folosește apa distilată rezultată de la instalația de distilare.

Debitele de ape uzate evacuate de pe amplasament, în funcție de activitățile desfășurate și de modul de administrare a incintei rezultă în următoarele situații:

- din instalația incinerare – nu se evacuează ape uzate în canalizare, deoarece:

- apa de răcire a cenușii se evaporă în proporție de cca. 80% și restul de cca. 20% rămâne înglobată în cenușă;

- apa utilizată la spălarea pardoselii halei incineratorului și igienizarea camerei în hala, este colectată în 2 bașe de câte 0,7 mc capacitate fiecare, după care este evacuată cu pompa submersibilă în containere și este introdusă în procesul de incinerare.

- din Instalația distilare – nu se evacuează ape uzate, deoarece:

- apa de răcire a agentului termic (turn de răcire aer cald evacuat din instalație) se recirculă în totalitate;

- apa distilată rezultată din proces se stochează în IBC-uri și se analizează în funcție de indicatorii de calitate este gestionată astfel:

- dacă se constată depășiri ale valorilor limită impuse prin NTPA 002/2005, este introdusă la incinerare sau trimisă către alte societăți care tratează acest tip de ape.

- dacă se încadrează în limitele admise și se consideră apa convențional curată este utilizată la spălarea pardoselilor, a containerelor frigorifice și a mașinilor.

3. 	Stația de spălare autovehicule și igienizare containere – nu se evacuează ape uzate în canalizare; apa este colectată în bașa existentă de 2 mc capacitate, de unde este evacuată cu pompa submersibilă în IBC-uri și introdusă în procesul de incinerare.

4. 	Activități igienico-sanitare personal – se evacuează apa menajeră în rețeaua de canalizare menajeră a incintei, 90 mc/an.

5. 	Activități de spălare și igienizare pardoseli – nu se evacuează ape uzate în canalizare; acestea sunt colectate în bașele existente și incinerate:

- 	2 buc. x 0,7 mc în Depozit temporar 1;

-	2 buc. x 0,7 mc în Stație tocare-omogenizare și Depozit temporar 2;

-	2 buc. x 0,7 mc în Hala incinerator și distilare.

- 2 buc. x 0,7 mc în hala nou construită

6. Apele pluviale care spală platformele betonate ale incintei – ape potențial contaminate, sunt evacuate în canalizarea pluvială a incintei dupa preepurarea în 3 separatoare de grăsimi și denisipatoare, cu un debit mediu de cca. 22 l/s.

Caracteristicile fizico- chimice ale apelor uzate evacuate

Limitele admise la evacuarea în canalizare impuse de către operatorul de rețea – S.C. APAVITAL S.A. Iași, sunt prezentate în tabelul următor:

| Indicator | U.M. | Valori limita admise |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 0C | 40 |
| pH | unităţi pH | 6,5(8,5 |
| Materii în suspensie | mg/l | 350 |
| CBO5 | mgO2/l | 300 |
| CCO-Cr | mgO2/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Fosfor total | mg/l | 5 |
| Sulfuri si H2S | mg/l | 1 |
| Fenoli | mg/l | 30 |
| Subst. extractibile cu solvenți organici | mg/l | 30 |
| Detergenți sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

## 2.10. DETALII DE PLANIFICARE

Activitățile de planificare necesare pentru un management performant al amplasamentului sunt:

- Păstrarea evidenţei rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de incinerare si distilare, pe loturi de deșeuri.

- Păstrarea evidenţei cantităţilor de ape uzate evacuate şi trasabilitatea acestora.

- Respectarea valorilor impuse de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate.

- Păstrarea evidenţei cantităţilor şi tipurilor de deșeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Conform prevederilor OUG. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 şi a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, titularul activității are următoarele obligaţii:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu prin analize efectuate în laboratoare terţe (monitorizare), cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice;

- să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizație şi la termenele solicitate;

- să raporteze imediat incidentele/accidentele și măsurile întreprinse pentru înlăturarea efectelor.

Activitatea de monitorizare a emisiilor se va organiza în cadrul societăţii şi/sau în colaborare cu laboratoare terţe şi va fi coordonată de persoane din cadrul unităţii numite cu decizie de către conducere.

Programul de monitorizare propus al activității desfășurate pe amplasament este prevăzut în autorizația integrate de mediu deținută:

Monitorizarea emisiilor staţionare dirijate

| Nr crt | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probelor şi de analiză a poluanţilor | Metoda de prelevare şi analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalaţia de incinerare deșeuri periculoase Coş de evacuare / dispersie gaze arse epurate | Pulberi totale Substanțe organice gazoase sau în stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC) Acid clorhidric HCl) Acid fluorhidric(HF) Dioxid de sulf (SO2) Oxizi de azot (NO şi NO2) exprimati ca NO2 Monoxid de carbon (CO) | Continuu | Conform prevederilor standardelor şi metodelor de referinţă în vigoare şi ale Ghidului EMEP/EEA privind inventarul emisiilor |
|  |  | Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd) Taliu şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (Tl) Mercur şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg) Stibiu şi compuşii săi, exprimaţi în stibiu (Sb) Arsen şi compuşii săi, exprimaţi în arsen (As) Plumb şi compuşii săi, exprimaţi în n plumb (Pb) Crom şi compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr) Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi în cobalt (Co) Cupru şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu) Mangan şi compuşii săi, exprimaţi în mangan (Mn) Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni) Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi în vanadiu (V) Dioxine şi furani | Discontinuu Trimestrial-pentru primul an de funcționare Semestrial-pentru perioada următoare de funcționare Trimestrial - pentru primul an de funcționare; Semestrial – pentru perioada următoare de funcționare; Anual-dacă emisiile rezultate din incinerarea deșeurilor sunt în orice situaţie mai mici decât 50% din valorile limită de emisie |  |
| 2 | Centrale termice Coşuri de dispersie gaze arse | Pulberi Oxizi de azot (NOx) exprimaţi în NO2 Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi în SO2 Monoxid de carbon (CO) | La fiecare revizie tehnică |  |

APA

Monitorizarea emisiilor din apele uzate şi pluviale

Punct de monitorizare: colectorul de canalizare pentru evacuarea apelor uzate şi a apelor pluviale la rețeaua de canalizare a mun. Iași

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | Semestrială |
| 2 | pH |  |
| 3 | Materii in suspensie |  |
| 4 | CBO5 |  |
| 5 | CCO-Cr |  |
| 6 | Reziduu fix |  |
| 7 | Fosfor total (P) |  |
| 8 | Amoniu |  |
| 9 | Sulfuri și hidrogen sulfurat |  |
| 10 | Fenoli |  |
| 11 | Detergenți |  |
| 12 | Substanțe extractibile cu solvenți organici |  |

Monitorizarea apei subterane în zona de influenţă a activităţii

Frecventa de monitorizare: Semestrial şi în cazul producerii de poluări accidentale.

Sol :

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele de prelevare (observaţie), pentru indicatorii analizaţi în documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu(Cadmiu, Crom total, Cupru, Mangan, Nichel, pH, Plumb, THP, Zinc).

Frecvența de monitorizare a solului cel puțin o dată la 10 ani, conform prevederilor Legii nr.278/2013, aprobată cu modificări prin OUG 101/2017, art.16, alin.3.

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obținute la investigaţiile iniţiale,acestea reprezentând date de referinţă şi se vor raporta la valorile maxime admise pentru categoria de soluri mai puţin sensibile, conform prevederilor Ord. MAPM  nr.756/1997 prind evaluarea poluării mediului.

Zgomot

Frecvența: anual și la solicitarea APM-GNM-CJ Iași

Conform autorizației integrate de mediu în care sunt menționate valorile de zgomot aprobate conform legislație în vigoare:

- Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul obiectivului, în conformitate cu prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbana şi ale Ord. MS nr. 119/2014, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A)- curba de zgomot 60- la limita incintei.

- In timpul nopţii ( orele 22,00-6,00) nivelul acustic echivalent continuu va fi redus cu 10 dB(A) faţă de valorile din timpul zilei.Titularul activității are obligatia luării măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun pentru limitarea nivelului de zgomot înregistrat ca urmare a desfăşurarii activităţii pe amplasament.

Miros

Frecvența: la solicitarea APM Iași și/sau GNM-CJ Iași

Conform STAS nr.12574/1987 – condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substanțe puternic mirositoare nu trebuie sa creeze în zona de impact miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

Titularul activităţii se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să fie realizate astfel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Conform “Studiului de dispersie a mirosului in aerul inconjurator generat de instalatia de incinerare SC DEMECO SRL” –elaborat de laboratorul acreditat INCD – Ecoind Bucuresti, din analiza hartilor de dispersie rezulta cea mai mare concentratie, in cele mai nefavorabile conditii meteorologice, se atinge in interiorul si in jurul unitatii pe un perimetru foarte restrans, scazand treptat odata cu cresterea distantei fata de unitate. Drept urmare titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, ţinând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Minimizarea emisiilor se va realiza prin monitorizarea continuă a instalaţiei, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi prin aplicarea planurilor de revizie şi control (reparații curente şi capitale).

Instalațiile prezente pe amplasament sunt echipate cu toate sistemele de epurare si filtrare emisii, astfel încât obiectivul nu se încadrează în categoria activităților care generează mirosuri neplacute persistente.

# Pentru activitatea de tratare a deșeurilor medicale infecțioase în sterilizator pentru care se solicit regementarea din punct de vedere a protecției mediului, în OM nr.1279/2012 privind Criteriile de evaluare, condițiile de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase

- se vor  monitoriza parametrii specificați în protocolul privind emisiile în mediu sau cel puțin:

a) aeromicroflora din aerul interior - lunar;

b) încărcătura microbiologică pe suprafața echipamentului - trimestrial;

c) apa uzată evacuată din echipament - lunar (conform Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare). Apa de proces (tehnologică) va fi incinerată;

d)indicatorul PM10 - trimestrial, conform legislației în vigoare.

Monitorizarea post-închidere

Instalația de pe amplasament nu este nouă. Cu toate acestea în faza de proiectare s-au prevăzut o serie de măsuri (sunt prezentate mai jos) care să înlesnească și să simplifice procedurile de închidere/ dezafectare. Dezafectarea instalațiilor de pe amplasament  nu implică probleme deosebite.

Soluțiile tehnice adoptate(montaj al instalațiilor), permit o demontare și chiar relocare facilă a acestora, în condiții de siguranță pentru sol și subsol.

Măsura pregătitoare, premergătoare acestei etape este reprezentată de curățarea amplasamentului și îndepărtarea controlată o oricăror cantități de deșeuri stocate pe amplasament.

Obligațiile prevăzute în autoriația integrată de mediu deținută pentru închiderea  instalaţiei sunt următoarele.

- în cazul incetării definitive a activităţii, se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor

- dezafectarea, demolarea instalației și construcțiilor se va realiza în  baza unui proiect tehnic de închidere şi dezafectare a instalațiilor de pe amplasament

- demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a instalațiilor/utilajelor/echipamentelor.

La încetarea definitivă a activităţii pe amplasament, vor fi realizate şi urmărite minimum următoarele măsuri:

- golirea instalațiilor şi  curăţarea de orice conținut periculos;

- luarea  măsurilor de precauţie specifică, necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare pentru factorii de mediu: aer, apă,sol, ape subterane;

- la demolarea construcţiilor, deșeurile rezultate se vor colecta selectiv şi se vor preda  la operatori autorizaţi în vederea valorificării/eliminării finale.

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităților cu impact semnificativ asupra mediului și fac parte din autorizația de dezafectare conform prevederilor Legii nr.50/1991, Republicată, cu completările și modificările ulterioare.

În situaţia în care stabilește necesitatea încetării activităţii, este obligatorie stabilirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor pentru refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.

Dezafectarea echipamentelor şi a instalațiilor va fi efectuată de o firmă specializată şi atestată în acest tip de lucrări şi care trebuie să asigure :

- condiţii sigure de lucru(măsuri de prevenire a incendiilor, măsuri de prevenire a unor accidente tehnice şi/sau umane etc.);

- valorificarea/eliminarea substanțelor periculoase rămase după oprirea procesului de producţie;

- decizii operative referitoare la destinaţia ulterioară a părţilor şi materialelor rezultate, care nu fac obiectul contractului de valorificare;

- monitorizarea activităţii şi după caz, intervenţia pentru corectarea acestuia sub aspectul respectării cerinţelor de mediu, PSI şi SSM.

Lucrările de dezafectare a instalațiilor şi echipamentelor trebuie realizate în condiţii controlate, astfel încât să nu se producă poluări ale aerului, solului şi apei. Tratarea şi gestiunea deșeurilor rezultate din  dezafectări se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

După dezafectarea instalațiilor, funcţie de starea clădirilor şi a construcţiilor, acestea pot fi utilizate în alte scopuri, sau în situaţia în care sunt foarte deteriorate şi nu prezintă siguranţă, trebuie demolate.

Pentru lucrările de demolare este necesară obţinerea avizelor şi acordurilor de mediu pe baza documentaţiilor tehnice specifice.

Raportările către autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor sunt specificate și impuse în autorizația integrate de mediu nr.2/23.11.2015, revizuită în 31.07.2017.

Raportarea la APM Iaşi şi GNM-SCJ Iași, la termenele şi în formatul solicitat, a rezultatelor monitorizării emisiilor, pe factori de mediu.

AER –EMISII

| Denumirea instalaţiei/ Locul de prelevare a probei | Metodele şi procedurile de prelevare utilizate; Data şi ora prelevarii probelor; | Starea tehnică a instalaţiei Capacitatea de funcţtionare | Poluanţi monitorizaţi | Parametri auxiliari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tip | Concentratie-măsurată exprimată în mg/Nmc | Debitul de gaze arse evacuate | Temp. gazelor evacuate (°C) | % O2 |

Notă: Se va prezenta în detaliu modul de prelevare a probelor şi condițiile de referinţă (alegerea metodelor de referinţă standard)

APA

| Locul de prelevare a probei (punctul de monitorizare) | Metodele şi procedurile de prelevare utilizate; Data şi ora prelevării probelor; Debite de apa prelevate | Poluanţi monitorizati | Valoari maxime admise pentru evacuare (CMA) | Valoari măsurate exprimate în: Concentraţii(mg/dmc); Debit total măsurat prin: “evacuare specifică de masa ( kg/t produs )” si “ evacuare totala de masa (kg/h; t/an)” | Observaţii privind depăşirile CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se vor transmite la APM Iași lunar, până în data de 15 a fiecărei luni raportarea emisiilor pentru luna anterioară pentru emisiile de poluanți pentru care s-a stabilit necesitatea monitorizării continue:

- Pulberi totale

- Substanțe organice gazoase sau în stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC)

- Acid clorhidric (HCl)

- Acid fluorhidric (HF)

- Dioxid de sulf (SO2)

- Oxizi de azot (NO şi NO2) exprimati ca NO2

- Monoxid de carbon (CO)

REZULTATELE MONITORIZĂRILOR ÎN PERIOADA 2016-2018

Monitorizarea emisiilor rezultate în urma incinerarii deșeurilor se realizează prin intermediul sistemului automat de măsurare GASMET CEMS II FTIR, sistem care deține certificările QAL 1 , respectiv QAL2, îndeplinind toate cerințele SR EN 14181:2015.

Sursele și emisiile de poluanți rezultate pe amplasament sunt monitorizate în mod continuu emisiile de poluanți: pulberi totale; substanțe organice gazoase sau în stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC); acid clorhidric (HCl); acid fluorhidric (HF); dioxid de sulf (SO2); oxizi de azot (NO si NO2) exprimati ca NO2; monoxid de carbon (CO).

Monitorizarea discontinuă se efectueaza prin intermediul unui laborator acreditat, probele fiind prelevate în prezenta unui reprezentant al Direcției de Sănătate Publica Iași. Au fost monitorizate emisiile de metale grele, respectiv emisiile de dioxine și furani, precum și emisiile în aerul ambiant (imisii) pentru poluanții PM10, dioxid de sulf (SO2); oxizi de azot (NO și NO2) exprimați ca NO2; monoxid de carbon (CO).

In primul an de funcționare al instalației, monitorizarea discontinuă s-a efectuat cu frecvența trimestrială, apoi, începând cu al 2 lea an de funcționare, monitorizarea se efectuează semestrial.

Monitorizarea emisiilor în mod continuu

|  | Emisiile in aer monitorizate continuu |
| --- | --- |
|  | Pulberi_cor (mg/Nm3) | TOC_cor (mg/Nm3) | HCl_cor (mg/Nm3) | HF_cor (mg/Nm3) | SO2_cor (mg/Nm3) | NOx_cor (mg/Nm3) | CO_cor (mg/Nm3) |
| Valori limita de emisie | 10 | 10 | 10 | 1 | 50 | 400 | 50 |
| MEDIA ANUALA 2016 | 1.46 | 6.14 | 3.23 | 0.09 | 24.37 | 34.85 | 19.16 |
| MEDIA 2017 | 2.82 | 5.13 | 6.06 | 0.14 | 24.19 | 75.81 | 17.75 |
| MEDIA 2018 | 3.75 | 5.08 | 6.48 | 0.24 | 26.72 | 86.46 | 16.81 |

Monitorizarea emisiilor în mod discontinuu –

|  | Emisiile in aer monitorizate discontinuu |
| --- | --- |
|  | Hg [mg/Nmc] | ∑(Cd,Tl) [mg/Nmc] | ∑(Sb,As,Pb,Cr,Cu,Mn,Ni,V) [mg/Nmc]. | PCDD/PCDF [ng/Nmc] |
| Valoare limita de emisie | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
| TRIM. I 2016 | <0.00005 | 0.00073 | 0.0486 | <0.03 |
| TRIM. II 2016 | <0.00005 | 0.00316 | 0.1003 | <0.03 |
| TRIM. III 2016 | 0.0021 | 0.00158 | 0.1345 | <0.03 |
| TRIM. IV 2016 | 0.0186 | 0.00458 | 0.2773 | <0.03 |
| SEM. I 2017 | <0.0001 | 0.00514 | 0.206 | <0.002 |
| SEM. II 2017 | 0.00138 | 0.00148 | 0.2608 | <0.002 |
| SEM. I 2018 | 0.007 | 0.00896 | 0.325 | 0.005 |
| SEM. II 2018 | <0.00005 | 0.0053 | 0.2194 | <0.002 |

Monitorizarea emisiilor in aerul ambiant (imisii) – frecvența de monitorizare - semestrială

| Punctul in care s-au efectuat masuratorile |  | PM10 µg/ m3 | SO2 µg/ m3 | NO2 µg/ m3 | CO mg/ m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita incinta latura vestica, catre zona locuita | Valoare limita de emisie | 50 | 350 | 200 | 10.000 |
|  | TRIM. I 2016 | 28 | 54 | 39 | 1.230 |
|  | TRIM. II 2016 | 30 | 62 | 41 | 1.115 |
|  | TRIM. III 2016 | 31 | 71 | 50 | 1.363 |
|  | TRIM. IV 2016 | 34 | 84 | 67 | 1.467 |
|  | SEM. I 2017 | 32 | 78 | 62 | 1.288 |
|  | SEM. II 2017 | 33 | 72 | 64 | 1.193 |
|  | SEM. I 2018 | 38 | 56 | 84 | 1.281 |
|  | SEM. II 2018 | 33 | 68 | 71 | 1.436 |

## EMISII ÎN APA

## Rezultatele monitorizării indicatorilor analizați în apa uzata și pluvială  în perioada de funcționare

Frecventa de monitorizare:   Semestrială

Locul de prelevare a probei  (punctul de monitorizare) - Colectorul de canalizare pentru evacuarea apelor uzate şi a apelor pluviale la rețeaua de canalizare a municipiului Iaşi

| Poluanti monitorizati | Valori max. admise (CMA) (mg/dmc) | Valori masurate (mg/dmc) SEM. I 2016 | Valori masurate (mg/dmc) SEM. II 2016 | Valori masurate (mg/dmc) SEM. I 2017 | Valori masurate (mg/dmc) SEM. II 2017 | Valori masurate (mg/dmc) SEM. I 2018 | Valori masurate (mg/dmc) SEM. II 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 40 | 18.4 | 19.6 | 19.8 | 16.70 | 20.4 | 21 |
| pH | 6,5 – 8,5 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.60 | 7.3 | 8.4 |
| Materii in suspensie | 350 | 32 | 107 | 28 | 36 | 4 | 10 |
| CBO5 | 300 | 6.73 | 67.2 | <30 | <30 | 2.97 | 2.68 |
| CCO-Cr | 500 | <30 | 24.4 | 3.31 | 9.79 | <30 | <30 |
| Reziduu fix | 2000 | 98.8 | 98.8 | 247 | 173 | 310 | 239 |
| Fosfor total (P) | 5 | 0.68 | 0.80 | 4.79 | 1.16 | 0.28 | 0.38 |
| Amoniu | 30 | 0.084 | 1.08 | <0.02 | 0.046 | 0.12 | 0.03 |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 1 | <0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| Fenoli | 30 | 0.005 | <0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.022 | 0.02 |
| Detergenti anionici | 25 | <0.1 | 0.76 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.41 |
| Detergenti neionici |  | <0.15 | 0.51 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 0.30 |
| Substante extractibile cu solventi organici | 30 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |

## Rezultatele monitorizării indicatorilor analizați în apa subterană, în perioada 2016-2018, față de valorile de referință din 2015

- Frecventa de monitorizare:   Semestrială

Punct de prelevare – foraj de observație de pe amplasament

| Nr crt | Indicator | UM | VALORI de referinta obtinute pe proba analizata din data de 12.06.2015 | Valori determinate SEM I 2016 | Valori determinate SEM II 2016 | Valori determinate SEM I 2017 | Valori determinate SEM II 2017 | Valori determinate SEM I 2018 | Valori determinate SEM II 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unit pH | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.10 | 7.4 | 6.9 |
|  | Conductivitate | μS/cm | 3170 | 3930 | 2810 | 1939 | 1433 | 500 | 3430 |
|  | Oxidabilitate | mgO2/l | 27.309 | 1.76 | 1.76 | 10.88 | 11.36 | 1.6 | 12.64 |
|  | Alcalinitate "m" | mmol/l | 24.9 | 22.44 | 14.84 | 12.96 | 7.90 | 3.2 | 15.5 |
|  | Amoniu | mg/l | 3.6875 | 4.16 | 0.65 | 0.66 | 0.98 | <0.02 | 4.47 |
|  | Azotati | mg/l | 2.929 | 17.73 | 4.43 | 1.77 | 0.88 | 4.1 | 1.68 |
|  | Azotiti | mg/l | 0.0529 | 0.033 | 0.024 | 0.94 | 0.67 | <0.01 | 0.02 |
|  | Cianuri Totale | mg/l | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.030 | <0.03 | <0.03 |
|  | Cloruri | mg/l | 319.928 | 591 | 344.3 | 134 | 93.10 | 29.1 | 315 |
|  | Fosfati | mg/l | 0.461 | 0.73 | 0.20 | 0.37 | 0.062 | 0.42 | 0.25 |
|  | Sulafti | mg/l | 206.407 | 608 | 465.1 | 95.62 | 202.10 | 16.9 | 47.6 |
|  | Calciu | mg/l | 200.5 | 211 | 239 | 161 | 130.00 | 46.4 | 170 |
|  | Magneziu | mg/l | 84 | 115 | 70.8 | 45.2 | 35.90 | 13.2 | 83.2 |
|  | Duritate totala | °D | 35.076 | 55.86 | 9.37 | 31.14 | 24.33 | 9.2 | 42.05 |
|  | Fier total | mg/l | 242.1 | 363 | 937 | 0.557 | 0.530 | 0.079 | 0.324 |
|  | Cadmiu | mg/l | 0.00026 | <0.00012 | <0.00012 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
|  | Cupru | mg/l | <0.03 | 0.023 | 0.009 | 0.0066 | 0.0033 | 0.003 | <0.001 |
|  | Crom total | mg/l | 0.038 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 |
|  | Sodiu | mg/l | 352 | 692 | 350 | 231 | 93.0 | 31.2 | 385 |
|  | Potasiu | mg/l | 39 | 50.5 | 39.0 | 22.3 | 21.00 | 5.26 | 36.6 |
|  | Mangan | mg/l | 0.909 | 0.766 | 0.408 | 0.392 | 0.210 | 0.002 | 0.52 |
|  | Mercur | mg/l | <0.00004 | <0.003 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
|  | Nichel | mg/l | 0.03126 | 0.073 | 0.0068 | 0.0051 | 0.0028 | 0.0021 | 0.017 |
|  | Plumb | mg/l | 0.00641 | 0.0006 | <0.00005 | <0.00015 | 0.0002 | 0.0005 | <0.00015 |
|  | Zinc | mg/l | <0.016 | 0.661 | 0.035 | 0.019 | 0.0075 | 0.00158 | 0.0069 |

Avand în vedere valorile înregistrate în primul an de funcționare:

|  |  | UM | VLE | TRIM. I 2016 | TRIM. II 2016 | TRIM. III 2016 | TRIM. IV 2016 | TRIM. I 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadmiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.00073 | 0.00316 | 0.00158 | 0.00458 | 0.00514 |
| 2 | Taliu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mercur şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.05 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0021 | 0.0186 | <0.0001 |
| 4 | Stibiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.5 | 0.0486 | 0.1003 | 0.1345 | 0.2773 | 0.206 |
| 5 | Arsen şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plumb şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Crom şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cobalt şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cupru şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mangan şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nichel şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vanadiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dioxine şi furani | ng/ Nm3 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.002 |

emisiile de poluanți monitorizați discontinuu, se vor raporta semestrial, până pe 15 ale lunii pentru semestrul anterior.

13.4 APE SUBTERANE

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza în punctele de prelevare (observaţie), pentru indicatorii analizaţi în documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu:

# Frecvenţa: cel putin o data la 5 ani (conform prevederilor Legii nr.278/2013-Sectiunea a 5-a art.16 alin.(3))

Titularul activităţii va transmite  la APM Iași:

Anual:

Dioxine și furani dacă valorile rezultate din monitorizare sunt în orice situație mai mici decât 50% din valorile de emisie și dacă frecvența de monitorizare Anual se aplică după notificarea APM/GNM CJ Iași.

Se vor raporta o dată la 2 ani emisiile de poluanți monitorizați discontinuu pentru următorii poluanți:

- Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd)

- Taliu şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (Tl)

- Mercur şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg)

- Stibiu şi compuşii săi, exprimaţi în stibiu (Sb)

- Arsen şi compuşii săi, exprimaţi în arsen (As)

- Plumb şi compuşii săi, exprimaţi în n plumb (Pb)

- Crom şi compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr)

- Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi în cobalt (Co)

- Cupru şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu)

- Mangan şi compuşii săi, exprimaţi în mangan (Mn)

- Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni)

- Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi în vanadiu (V)

dacă valorile rezultate din monitorizare sunt în orice situație mai mici decât 50% din valorile de emisie și dacă frecvența de monitorizare din 2 în 2 ani se aplică după notificarea APM/GNM CJ Iași.

Anual:

- Inventarul  emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului specific activităţii. Chestionarul se va întocmi în conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă-  “Anexa nr.3. – Chestionare utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecarei activităţi”. Termenul limită prevăzut pentru transmiterea la  APM Iași a chestionarului completat cu datele solicitate, este  data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior

- Raportul privind poluanţii emişi şi transferaţi : conform Regulamentului   (CE) nr. 166/2006  privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, transpus in legislația romaneasca prin HG nr. 140/2008. Termenul limită prevazut pentru transmiterea la  APM Iași a raportului este  data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior.

- Situaţia gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind gestiunea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare şi ale HG nr. 856/2002.

- Raport anual de mediu: document sintetic, ce trebuie să cuprindă toate informațiile privind desfăşurarea activităţii în condţtii normale şi anormale de funcționare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu, pentru anul la care se referă.

Raportul anual de  mediu va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

  - datele de identificare ale titularului activităţii,

  - date tehnice privind desfăşurarea activităţii,

  - utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice, consumuri anuale

  - utilizarea eficientă a energiei (măsuri aplicate, consumuri),

  - modul de gestionare a deșeurilor,

  - realizarea măsurilor din planul de revizii şi întreţinere a instalațiilor,

  - impactul activităţii asupra mediului, monitorizare;

  - costuri de mediu;

  - reclamaţii, sesizări;

  - măsuri dispuse de autorităţile  cu drept de control din punct de vedere al protecției mediului; modul de rezolvare a acestora;

  - modul de respectare a obligaţiilor impuse prin autorizaţia integrată de mediu.

Pentru activitatea de tratare termică a deșeurilor medicale în conformitate cu prevederile Ord. MS 1279/ 2012, titularul activității va monitoriza ciclul de funcţionare al echipamentului din punct de vedere al eficienţei microbiologice, după cum urmează:

a) în primele 6 luni de la punerea în funcţiune - săptămânal;

b) după primele 6 luni de la punerea în funcţiune - lunar.

## 2.11. INCIDENTE LEGATE DE POLUARE

Nu există înregistrări referitoare la incidente legate de poluare pe amplasamentul analizat de la data obținerii autorizației integrate de mediu.

Principalele pericole potenţiale care pot genera poluări accidentale, precum şi o evaluare preliminară a riscurilor sunt identificate şi prezentate în tabelul următor :

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecinţelor | Măsuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Scurgeri masive de deșeuri/substanțe periculoase datorate unui accident de manipulare si/sau unei defecțiuni tehnice majore la echipamente/utilaje | Deversare necontrolată în rețeaua de canalizare internă, afectarea rețelei de canalizare publică, a statiei de epurare a municipiului Iași si a Râului Bahlui Afectarea sănătății personalului | Intervenție rapidă și operativă în caz de funcționare anormală a instalațiilor. Intervenție rapidă și operativă prin imprejmuirea zonei afectate cu baraje absorbante, aplicarea de materiale absorbante. Aplicarea prevederilor Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. Monitorizarea imediata a apelor evacuate in canalizarea publica. |
| Producerea unui incendiu datorita unor defectiuni tehnice la echipamentele si utilajele instalațiilor | Emisii necontrolate de gaze de ardere, poluarea aerului în zona, afectarea sănăății personalului | Interventie rapida si operativa confrom procedurilor si instructiunilor de operare a instalațiilor. Aplicarea prevederilor Planului de urgență internă Aplicarea prevederilor Scenariului de securitate la incendiu si Planului de interventie in caz de incendiu |
| Defecțiuni la sistemul de epurare și filtrare gaze arse de la incinerator | Emisii necontrolate de gaze de ardere, poluarea aerului in zona, afectarea sanatatii personalului si a populatiei din zona | Intervenție rapidă și operativă confrom procedurilor și instructiunilor de operare a sistemului. Aplicarea prevederilor Planului de urgenta interna |

Defecţiunile în funcționare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie înregistrate în formă scrisă, care vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, cu următorul cuprins:

- tipul, momentul şi data defecţiunii;

- cantitatea de substanțe periculoase eliberate;

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior;

- toate măsurile iniţiate.

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat, APM Iași, GNM - Comisariatul Judeţean Iași şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iași şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

## 2.12. SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE AFLATE ÎN APROPIERE

Instalația nu este amplasată în zone protejate, zona fiind puternic antropizată, nu este necesară implementarea unor măsuri speciale de protecție a florei și faunei din zonă.

## 2.13. CONDIȚIILE DE CONSTRUCȚIE

Pe amplasamentul analizat există următoarele construcții:

- Hala Instalație incinerare (C1), cu suprafață de 1042 mp; structura clădirii este realizată din cadre transversale metalice: cu stalpi ce au sectiune compusa si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt  din panouri tip sandwich. Inaltimea la coama este de 12.10 m, iar inaltimea utila este de 10 m. Invelitoarea este in 2 ape. Tamplaria exterioara este realizată din profile de aluminiu cu geam termopan.

Fundațiile sunt izolate cu bloc și cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

In interiorul halei incinerator se află camerele frigorifice pentru deșeurile medicale și SNCU, avand o suprafață de 80 mp si înălțimea de 2,5 m. Pereții sunt din panouri tip sandwich.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare in proces) si depozit scule si materiale (C2), cu suprafață de 106 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din panouri tip sandwich.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Hala Instalație distilare (C3), cu suprafață de 80 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din table metalica cutata.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Stație spălare autovehicule (C4), cu suprafață de 64 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din table metalica cutata.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Depozit temporar 1, conceput într-un volum unitar de forma  dreptunghiulară cu lungimea de 18.40 m si lățime de 9.34 m. Suprafață construita este de 172.00  mp. Inaltimea la  coama este de 8.50 m iar inaltimea la  streasina de 7.00 m. Depozitul  are o deschidere de 9 m si 3 travee de 6.00 m . Acoperisul ca forma  este într-o singura apa. Fatadele nu sunt prevăzute cu usi si ferestre.

Accesul in interiorul depozitului se va face prin fatada principala care este complet  descoperita.Structura cladirii este realizată din cadre transversale metalice: cu stalpi metalici profil HEA si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt din foi de tabla profilata cu sectiune trapezoidala.Placa pardoseala este din beton armat cu grosimea de 15 cm. Pardoseala este din beton sclivisit.Fundațiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat.

6. Stația de pregătire a deșeurilor și Depozitul temporar 2

Este conceputa într-un volum unitar, de forma  dreptunghiulară cu lungimea de 27.40 m  si lățime de 9.34 m. Suprafață construita este de 256.00  mp. Inaltimea la  coama este de 8.50 m, iar inaltimea la  streasina de 7.00 m. Depozitul  are o deschidere de 9 m si 4 travee de 6.75 m . Acoperisul ca forma  este într-o singura apa. Fatadele nu sunt prevăzute cu usi si ferestre.

Accesul in interiorul depozitului se va face prin fatada principala care este complet descoperita.

Structura cladirii este realizată din cadre transversale metalice: cu stalpi metalici profil HEA si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt  din foi de tabla profilata cu sectiune trapezoidala.

Placa pardoseala este din beton armat cu grosimea de 15 cm. Pardoseala este din beton sclivisit.

Pentru noile construcții hala și platforma, pentru care a fost solicitată revizuirea autorizației integrate de mediu, revizuită în 31.07.2017, datele constructive sunt următoarele:

Hala pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase

- Suprafața construită, Sc=453,00 mp

- Suprafața utilă, Su=453,00 mp

- Volumul construcției, V= 2700 mc

  - Regimul de înălțime: Parter înalt.

Conform proiectului, hala de depozitare este concepută într-un volum unitar de forma  dreptunghiulară: L= 36.00 m; l= 12.00 m; H coamă= 7.00 m; H streașină=  5.50 m.

Depozitul va avea o deschidere de 12 m și 6 travee de 6.00m. Acoperișul ca formă, va fi plan( într-o singură apă). Fațada principală va fi prevăzută cu sistem de închidere pe toată suprafața ei. Restul fațadelor  nu sunt prevăzute cu uși și ferestre.

Pe lungimea fațadei principale, deasupra ușilor precum și pe fațada posterioară, la partea superioară,  se va realiza câte o fantă ( h= 30 cm) deschisă pentru asigurarea ventilării naturale a spațiului aferent halei de depozitare a deșeurilor. Accesul în interiorul depozitului se va face prin fațada principală.

Structura cladirii va fi realizată din cadre transversale metalice: stâlpi și grinzi metalice. Închiderile perimetrale și învelitoarea vor fi realizate din foi de tablă profilată cu secțiune trapezoidală. Placa de pardoseală va fi din beton armat cu grosimea de 15 cm, prevăzută cu membrane hidroizolatoare de protective.

În fața halei propuse se va amenaja o rigolă pentru colectarea apelor pluviale: L= 36 m; l=0,15 m; adâncimea=0, 40 m. Apele pluviale colectate din zona halei de depozitare vor fi evacuate, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente pe amplasament–separatoare de hidrocarburi ( 3 buc)-  în rețeaua de colectare a apelor pluviale din incinta industrială

Platforma betonată

- Suprafața construită, Sc= 1500 mp

- Platforma betonată va avea o grosime de cel puțin 20 cm și va fi prevăzută cu protecție hidroizolatoare. Va fi prevăzută cu pante de scurgere și cu cămine de colectare/ gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente ( separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

Execuția lucrărilor de amplasare a instalației de sterilizare a deșeurilor medicale de tip MENKYO-002A, se va face în hala incineratorului.

Nici una din construcții nu înglobează azbest în materialele de construcție. Zona studiată nu prezintă alunecări de teren și este stabilă din punct de vedere geotehnic. Suprafață inclinată cu 2% pe direcția generală sud – nord reduce semnificativ posibilitatea inundării în timpul viiturilor.

Mentionam ca pe intreg perimetrul amplasamentului este amenajata o perdea de protecție din vegetatie (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

2.14. Răspuns de urgență

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza următoarelor documentații elaborate în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare, care pot fi consultate în baza de date a operatorului:

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

- Scenariu de securitate la incendiu

- Plan  de  prevenire  si  reactie in situatii de urgenta

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor care intră sub incidenta Directivei SEVESO, pentru care se aplică prevederile Hotărârii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase.

Activitatea legată de exploatarea instalațiilor  existente pe amplasament se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecție a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente.

Procedura în caz de accidente, parte din managementul securității, este parte componentă a managementului general al societatii. Managementul securitatii cuprinde:

- planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile;

- masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitarea consecintelor acestuia.

Titularul activității va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta cladirii incineratorului;

- asigurarea condițiilor de igienă la locul de munca;

- luarea masurilor pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri, verificarea periodica a sistemelor de blocare si avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecție;

- luarea masurilor pentru asigurarea protecției in timpul conditiilor anormale de funcționare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atat timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie stabilite prin autorizatia integrata de mediu;

- în cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până se poate restabili funcționarea normala;

- în cazul aparitiei unor disfunctionalitati la instalațiile existente pe amplasament, se vor respecta perioadele de funcționare si condițiile anormale de funcționare prevăzute in Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- întocmirea Planului pentru situatii de urgenta pana la receptia finala a lucrarilor, care trebuie revizuit și actualizat în functie de condițiile nou apărute; acesta trebuie sa fie  disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspecție de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

## 2.15.  Prevenirea poluărilor accidentale

### Organizarea amplasamentului:

- Verificările, operațiile de întreţinere şi de vidanjare vor fi  documentate. Eliminarea substanțelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de pierdere accidentală urmează filierele proprii fiecărui tip de deşeu.

### Etichetarea substanțelor şi preparatelor periculoase:

- Butoaiele, rezervoarele şi alte ambalaje, recipienţii ficşi de stocare ai substanțelor şi preparatelor chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 l vor fi etichetate într-o formă vizibilă, cu denumirea exactă a conținutului, numărul CAS şi simbolul de pericol, conform reglementărilor specifice.

- Ariile de stocare permanentă a recipienţilor cu substanțe şi preparate periculoase, vor fi etichetate vizibil cu simbolurile de pericol.

### Rezervoare şi reguli de compatibilitate la stocare:

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reacţii periculoase.

- Canalizările trebuie instalate la adăpost de şocuri mecanice şi trebuie să prezinte toate garanţiile de rezistenţă la acţiunile mecanice, fizice şi chimice.

- Rezervoarele sau recipientele care conţin produse incompatibile nu trebuie depozitate în proximitate.

- Stocarea lichidelor inflamabile şi a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată a se realiza sub nivelul solului, decât în rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate trebuie să supravegheze ca volumele potenţiale de retenţie să rămână disponibile permanent. în cazul colectării de ape pluviale, acestea  trebuie eliminate din cuvele de retenţie ori de câte ori este nevoie.

### Transport, încărcare, descărcare:

- Zonele de încărcare şi descărcare a vehiculelor, de stocare şi manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide trebuie să fie etanşe, construite din materiale ignifuge, echipate astfel încât să poată prelua apele de spălare şi produsele scurse accidental şi să permită vidanjarea, în cazul scurgerilor accidentale.

2.16. Funcționarea în condiții speciale

### Situații anormale de funcționare:

- temperatura cuptorului (la pornire), până la intrarea în parametrii normali de funcționare;

- opriri accidentale, căderi de tensiune, avarii ale instalației, etc.;

### Măsuri de prevenire și control a poluării accidentale:

- Operatorul activității va lua măsuri pentru asigurarea protecției în timpul condițiilor anormale de funcționare, cum ar fi întreruperile momentane, pornirea și închiderea unor echipamente, atât timp cât este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limită de emisie impuse prin autorizație;

- In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va oprii activitatea imediat ce este posibil, până ce se poate restabilii funcționarea normală;

- Titularul va asigura controlul emisiilor, prin utilizarea sistemelor de protecție împotriva poluărilor accidentale;

- In cazul apariției unor disfuncționalități la instalația de incinerare, se vor respecta perioadele de funcționare și condițiile anormale de funcționare prevăzute în Legea 278/ 2013, respectiv:

- Instalația de incinerare nu va continua în nici un caz sa incinereze deșeuri pe o perioadă mai mare de 4 ore fără întrerupere, atunci când sunt depășite valorile limită de emisie; durata cumulativă de funcționare în asemenea condiții pe timp de un an trebuie sa fie sub 60 de ore.Durata de 60 de ore se aplica acelor linii din instalație care sunt conectate la un dispozitiv de tratare a gazelor de ardere;

- In cazul defectării/verificării/etalonării sistemelor de monitorizare continuă a emisiilor, operatorul va efectua  monitorizarea indicatorilor: pulberi, NOx, SOx, CO, prin măsuratori momentane la un interval de maxim 72 de ore.

În conformitate cu prevederile Legii 278/ 2013, autorizaţiile integrate de mediu prevăd condiţii cu privire la funcționarea necorespunzătoare sau defecţiuni în funcționarea echipamentelor de reducere a emisiilor, dupa cum urmează:

- În cazul unei funcţionări necorespunzătoare sau defecţiuni în funcționarea echipamentelor de depoluare, care nu permite reluarea funcţionării în condiţii normale în termen de 24 de ore, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizației integrate de mediu solicită operatorului fie să reducă sau să oprească funcționarea instalaţiei de ardere, fie să exploateze instalaţia folosind combustibili puţin poluanţi.

- În termen de 48 de ore de la momentul funcţionării necorespunzătoare sau al defectării echipamentelor de depoluare, operatorul informează, în scris, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizației integrate de mediu.

- Durata cumulată a perioadelor în care instalaţia funcţionează fără echipament corespunzător de reducere a emisiilor nu poate depăşi 120 de ore pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.

  - Siguranța în exploatare

Siguranta în exploatare a instalației este data de softul de tip SCADA instalat pe computerul de comanda. Acesta cuprinde toate condițiile de funcționare optime și sigure al procesului tehnologic. In cazul oricarei avarii instalația este dirijată cu ajutorul calculatorului. Intregul proces este supravegheat de un operator (șef tura).Personalul care deservește activitățile instalației într-o tură: un lăcătuș, electrician,  stivuitorist, fochist și un macaragiu.

1.a.    In cazul unei avarii de tipul :

- Lipsa energie electrică;

- Lipsa gaz metan.

Insatalația este programată astfel:

- Se intrerupe automat alimentarea cu deșeuri;

- Se deschide coșul de avarie;

- Se închide circuitul de gaze arse după postcombustie cu ajutorul ușei ghilotine;

- Se deschid clapetele de siguranță de pe traseul de gaze;

- Se retrag arzătoarele;

Toata instalația este supravegheată de personalul de pe tura respectivă.

1.b. In cazul unei avarii de tipul:

- Presiune înaltă în circuitul de ardere;

- Temperatura înaltă.

Instalația este programată astfel:

- Se intrerupe automat alimentarea cu deșeuri;

- Se opresc arzătoarele;

- Se închid clapetele de siguranță;

- Se mărește turația exhaustorului pentru o evacuare mai rapidă a gazelor acumulate în circuit;

- Se mărește dozajul de var și cărbune activ;

- Se mărește turația ventilatoarelor de la aerul de răcire;

Toata instalația este supravegheată de personalul de pe tura respectivă.

1.c. In cazul unei avarii de natura mecanică arderea motoarelor (ventilator, evacuare cenusa, ș.a.), de la

- transportorul de cenușă;

- racletul de evacuare cenușa din camerele de ardere;

- rulmenții ventilatoarelor de aer de răcire;

- dozatoarele de var și cărbune activ;

- electrovalvele de la filtre;

- ecluza de alimentare.

Instalația este programată astfel:

- să întrerupă alimentarea cu deșeuri a instalației;

- să mențină temperatura optimă de exploatare min. 850o C;

Toată instalația este supravegheată de către șeful de tură, ceilalți operatori intervenind în rezolvarea avariei.

1.d. În cazul unei avarii în care are loc creșterea valorilor emisiilor la coșul de evacuare

Instalația este programată astfel:

- se întrerupe alimentarea cu deșeuri a instalației;

- se mărește turația dozatoarelor de var și carbune activ;

- se mărește turația exhaustorului;

- se deschid clapetele de siguranță;

- se măreste puterea arzătoarelor;

Toata instalația este supravegheată de întreg personalul de pe tura respectivă.

1.e. In cazul unei avarii de tipul:

- 	eroare sistem;

- 	eroare soft.

Instalația este programată să lucreze astfel:

- se actionează butonul de oprire de siguranță;

- se deschide coșul de avarie;

- se menține în funcțiune compresorul;

Toata instalația este supravegheată de personalul de pe tura respectiva.

1.f.   In cazul unei avarii de tipul :

- Cântar defect;

- Impingator ecluza defect.

Instalația lucrează astfel:

- se oprește alimentarea cu deșeuri;

- se menține temperatura optimă de funcționare min 850o C;

- se reduce turația exhaustorului;

- se reduce alimentarea dozatoarelor de var și carbune activ;

- se închid clapetele de siguranță;

Toata instalația este supravegheată de șeful de tura până la remedierea avariei.

Toate aceste operațiuni sunt comandate automat datorită softului instalat. Pe monitorul din cabina de comanda sunt afișate aceste avarii și alarmele care au loc pe fiecare tura în parte. Softul este dotat cu compartimentul grafice și memorii în care se stochează și se analizează funcționarea continuă a instalației. Aceste date sunt necesare pentru verificări ulterioare și determinari ale randamentului instalației.

Softul este acreditat și cu ajutorul acestuia se realizează interfața om-calculator.

## Mijloace de interventie în caz de accident şi organizarea măsurilor de prim ajutor

## Mijloacele de intervenţie:

- Amplasamentul trebuie să fie dotat cu mijloace de intervenţie repartizate funcţie de localizarea surselor de pericol de accident, conform analizei de risc efectuată de titular.

- Echipamentele de intervenţie trebuie să fie menţinute în stare bună, marcate şi uşor accesibile.

- Titularul de activitate trebuie să fixeze un program de testare şi control a acestora. Datele, modalităţile de control şi observaţiile constatate se înscriu într-un registru care rămâne la dispoziţia Serviciului Judeţean de Protecție Civilă şi organelor competente de control.

- Operatorul trebuie să se asigure că deţine un număr suficient de hidranţi alimentaţi de la reţea, în stare de funcționare permanentă.

- Rețeaua de apă de incendiu trebuie să fie strict rezervată cazurilor grave şi exerciţiilor de intervenţie, precum şi operaţiunilor de întreţinere şi evitare a îngheţării.

- Operatorul se va asigura că există în orice moment substanțe pentru stingerea incendiilor în stare de funcționare şi în cantităţi suficiente şi corespunzătoare tipului de pericol.

### Reguli de securitate:

- Dispoziţiile prezentei documentații sunt incluse în procedurile şi instrucţiunile de lucru care sunt actualizate permanent şi ţinute în locuri accesibile personalului de deservire.

- Aceste reguli indică în special:

- interdicţia de a folosi focul, neautorizat, în instalațiile care deţin substanțe/preparate periculoase care pot declanşa un accident major (incendiu, explozie);

- procedurile de oprire în regim de urgenţă şi securizare a instalațiilor (electricitate, reţele de fluide, etc.);

- măsurile ce trebuie luate în caz de scurgere a unor substanțe periculoase în canalizare şi condițiile de evacuare a deșeurilor şi apelor impurificate în caz de împrăştiere accidentală;

- mijloacele de stingere ce trebuie utilizate în caz de incendiu;

- procedura de alertare cu numerele de telefon a responsabilului şi grupei de intervenţie de pe platformă, în caz de sinistru;

- procedura de izolare a amplasamentului pentru a preveni orice împrăştiere a poluării în receptorii naturali.

## 3.0. ISTORICUL TERENULUI SI AL OBIECTIVULUI

3.1Folosinta anterioară a terenului

Amplasamentul analizat pentru care a fost emisă autorizația integrată de mediu nr.2/23.11.2015, este amplasat in satul Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași. Terenul în suprafață de 8265 mp- CF 63208 UAT Tomești si a intrat în proprietatea S.C. DEMECO S.R.L. la data de 19.06.2013 în baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012.Terenul este situat în zona cu profil industrial, în imediata apropiere a rampei ecologice de depozitare a deșeurilor, la o distanța de cca. 500 m de zonele rezidențiale.

Amplasamentul a apartinut S.C. AVAND S.R.L., care a deținut Autorizatia integrată de mediu nr.25/11.12.2007 pentru Instalația de incinerare a deșeurilor periculoase, industriale și spitalicesti, deși incineratorul nu a funcționat niciodată.

  - Folosinta anterioară a zonelor învecinate

Zona are istoric de folosința industrială. Referitor la distanța dintre  obiectivul  SC DEMECO SRL și locuintele din zona care au obținut Autorizație de construire sau au fost edificate ulterior autorizării amplasarii Incineratorului apartinand S.C. AVAND S.R.L., conform datelor furnizate de catre beneficiarul lucrarii, majoritatea locuintelor se afla la cca. 500 m distanța. Exceptie fac locuintele amplasate la mai putin de 500 m fata de incinerator (cea mai apropiata este la 438,5 m), locuinte construite fara autorizație de construire, anterior amplasarii incineratorului in zona. Ulterior construcției incineratorului, la solicitarea titularilor, aceste construcții de locuințe au intrat în legalitate pe baza declarației de accept și a studiilor de evaluare a impactului activităților efectuate pe amplasament asupra confortului și sănătății populației din zona învecinată, întocmite de DSP Iași.

# 4.0. RECUNOAȘTEREA TERENULUI

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului și pentru a avea posibilitatea comparării situației actuale cu evoluția viitoare se prezintă în continuare o descriere succintă a obiectivelor din incinta industrială și observațiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

## 4.1. Probleme identificate

Pe amplasamentul studiat, pe care se vor realiza activități de colectare/depozitare temporară/manipulare deșeuri periculoase, nepericuloase, medicale și subproduse de origine animală nedestinate consumului uman tratare/valorificare au fost identificate zonele cele mai sensibile și importante pentru care trebuie să se întreprindă măsuri speciale:

- Depozitele de stocare temporară a deșeurilor

- Hala incinerator

- Platformele și căile de acces

- Rețeaua de canalizare pluvială

In aceste zone se pot produce scurgeri accidentale de deșeuri prin manipulări greșite, depozitări necorespunzatoare, ambalaje deteriorate, etc. Intervenția întârziată și ineficientă pentru limitarea migrării poluanților și îndepărtarea lor poate conduce la poluări accidentale ale solului și apei subterane pe amplasament.

Ca și caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei în teren, se menționează:

- Depozitele temporare de deșeuri sunt construcții de tip hala industrială, cu închideri perimetrale și invelitori din foi de tablă profilată cu secțiune trapezoidalaă. Placa pardoseala este din beton armat BcR 4,5 cu grosimea de 15 m, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Fiecare depozit este prevăzut cu bașe colectoare pentru eventuale scurgeri, de câte 0,7 mc

capacitate, astfel:

- Depozitul nr.1 – 2 bașe colectoare

- Depozitul nr.2 si  Stația de tocare-omogenizare – 2 bașe colectoare.

Depozitul de stocare deșeuri nr.1/2/ stația de tocare, este prevăzut pe 3 laturi cu borduri din beton armat (având și un strat de folie de protecție hidroizolatoare) de 15 cm înălțime,  iar datorită inclinației pardoselii spre interior, rezultă o cuva de retenție în caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (statia de tocare).

La intrarea în depozite sunt prevăzute rigole carosabile pentru colectarea apelor pluviale.

Fiecare depozit este dotat cu materiale specifice de intervenție în caz de poluări accidentale (materiale absorbante, baraje absorbante, detergenți biodegradabili), cât și pentru intervenția în caz de incendiu (pichet PSI).

- Hala incinerator, în care este amplasată camera frigorifică pentru deșeurile medicale si camerele frigorifice pentru depozitarea deșeurilor de origine animală nedestinată consumului uman și a produselor derivate, este o construcție tip hala industrială, cu închideri exterioare din panouri de tablă cutată susținute de rigle și pane din profile UNP.

Placa pardoseală este din beton armat BcR 4.5 cu grosimea de 15 m, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Hala este prevazută cu doua bașe colectoare de cate 0,7 mc capacitate pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. Hala este dotată cu materiale specifice de intervenție în caz de poluări accidentale (materiale absorbante, baraje absorbante, detergenți biodegradabili), cât și pentru intervenția țn caz de incendiu (pichet PSI).

Hala și platforma nou construite care fac obiectul revizuirii autorizației integrate de mediu, revizuite în 31.07.2017, sunt  prevăzute cu:

- în hală , 2 bașe colectoare cu V=0,7 mc

- în fața halei propuse se va amenaja o rigolă pentru colectarea apelor pluviale: L= 36 m; l=0,15 m; adâncimea=0, 40 m. Apele pluviale colectate din zona halei de depozitare vor fi evacuate, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente pe amplasament–separatoare de hidrocarburi ( 3 buc)-  în rețeaua de colectare a apelor pluviale din incinta industrială.

- în exteriorul halei de depozitare a deșeurilor periculoase și nepericuloase proiectul prevede realizarea unui soclu din beton armat, cu protecție hidroizolatoare,  pe  fațadele laterale și posterioară; h=0,15 m față de cota 0.00 m a clădirii

- platforma betonată va avea o grosime de cel puțin -20 cm și va fi prevăzută cu protecție hidroizolatoare. Va fi prevăzută cu pante de scurgere și cu cămine de colectare/ gaighere pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin intermediul instalațiilor de preepurare existente ( separatoare de hidrocarburi) la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului.

- Platformele și căile de acces sunt realizate din sistem tip rigid cu următoarea succesiune:

- strat filtrant din nisip - 10 cm;

- strat de fundaţie din balast - 35 cm;

- strat nisip - 3 cm

- hârtie Kraft (folie polietilena);

- dale din beton de ciment rutier BcR 4.5 - 22 cm.

Acest sistem asigură atât rezistența, cât și impermeabilizarea platformelor și căilor de acces, astfel încât riscul de poluare accidentală a solului și apei subterane este minim.

- Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor se face gravitaţional - prin sistemul centralizat de pante, atât longitudinale cât şi transversale ale căii spre rigole și gaighere. S-a acordat o atenţie deosebită fenomenelor legate de prezenţa apei, luându-se măsuri corespunzătoare prin dimensionarea  gaigherilor, rigolelor prefabricate, dimensionate pentru a fi capabile să acumuleze şi să transporte apa .

In plus, rețeaua de canalizare este realizată în sistem divizor: menajeră și pluvială. Rețeaua de canalizare pluvială este prevăzută cu 27 cămine de colectare tip gaigher și 3 separatoare de grăsimi și denisipatoare, poziționate astfel:.

- în partea de nord a Stației spălare autovehicule

- în partea de nord a Halei incineratorului;

- între Hala incinerator și stație pregătire deșeuri (tocare-omogenizare).

- Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt construcții noi sau reabilitate, în stare tehnică și constructivă foarte bună.

- Toată incinta este împrejmuită și va fi amenajată cu perdea vegetală de protecție perimetrală (gazon/gard viu + arbuști/pomi decorativi).

Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat suprafețe de teren poluate.

Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare care pot apărea pe amplasament în urma desfășurării activității se pot datora:

- defecțiunilor sistemului de epurare și filtrare gaze arse de la Instalația incinerare, care poate să conducă la evacuări necontrolate de poluanți pe durate scurte, care să fie preluate de apele din precipitații și conduse în sol și apă subterană

- Evacuării de ape pluviale contaminate cu scurgeri accidentale de substanțe periculoase;

- Posibilității producerii de poluări accidentale la manipularea substanțelor periculoase, defecțiuni tehnice ale echipamentelor/utilajelor din componența instalațiilor existente pe amplasament.

- Posibilității producerii unui incendiu datorită unor defecțiuni tehnice ale echipamentelor/utilajelor din componența instalațiilor existente pe amplasament.

4.3. Depozitul chimic

Preparatele chimice utilizate în activitățile auxiliare desfășurate pe amplasament sunt depozitate în recipienții de la furnizor (saci polietilena, bidoane metalice sau PVC) în cadrul corpului C2 – Magazie și depozit scule și materiale. Construcția are suprafață de 106 mp, cu închideri perimetrale și invelitoare realizate din panouri tip sandwich. Placa pardoseală este din beton armat, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Butoaiele cu uleiuri hidraulice, de motor și transmisie se vor amplasa în tăvi metalice care să permită colectarea și reținerea eventualelor scurgeri. Magazia este dotată cu materiale absorbante (nisip, rumegus, spillsorb).

În anumite cazuri, atunci când din motive excepționale cenușa rezultată din incinerator nu poate fi transportată la depozitul de eliminare finală, această este ambalată în recipienți bine acoperiți și inscripționați, se depozitează pentru scurtă durată într-un spațiu delimitat din acest depozit.

4.4. Instalația de tratare a reziduurilor

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt activități de tratare, valorificare și eliminare deșeuri. Din aceste activități rezultă de asemenea o serie de deșeuri și efluenți, astfel:

- deșeuri tehnologice, care parțial sunt valorificate în Instalația distilare, parțial sunt eliminate în Instalația incinerare și partial sunt valorificate prin predare la terți, fie eliminate prin depozitare finală pe depozite conforme autorizate.

- deșeuri menajere, care sunt eliminate prin societatea de salubritate din zonă.

- ape pluviale potențial contaminate, care sunt preepurate în cele 3 separatoare și denisipatoare de câte 3 mc capacitate fiecare.

Conform solicitării de revizuire prin amplasarea Sterilizatorului pot fi tratate deșeurile medicale care în funcție de rezultatele obținute pot fi atat valorificate cît și eliminate.

4.5. Aria internă de depozitare

Pentru depozitarea deșeurilor care constituie materiile prime în procesele tehnologice desfășurate pe amplasament, precum și pentru materiile auxiliare și deșeurile generate, pe amplasamentul studiat există următoarele spații conforme de depozitare:

- Depozit temporar nr. 1, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deșeuri.

- Depozit temporar nr. 2 (alăturat statiei de tocare – omogenizare deșeuri), care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deșeuri.

- Cuva primire deșeuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul statiei de tocare – omogenizare deșeuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

- Camera frigorifică pentru depozitare deșeuri medicale, cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Camerele frigorifice pentru depozitarea deșeurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) și depozit de scule si materiale.

Conform solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, pe amplasament urmează să fie reglementate încă 2 spații de stocare temporară a deșeurilor care urmează să fie colectate/sortate, stocate temporar Dintre acestea o parte vor fi comercializate, o parte vor fi trimise la alte instalații autorizate de valoricare, o parte vor fi valorificate în instalația de distilare pe amplasament sau vor fi eliminate prin incinerare.

Pe platforma nou construită se prevede a fi stocate temporar:

- deșeuri periculoase (DEEE) în containere specializate ( tip Abroll), aproximativ 10 tone.

- deșeuri nepericuloase și ambalaje provenite de la deșeurile nepericuloase: aproximativ. 200 tone

În hala nou constuită se dorește stocarea temporară a următoarelor cantități de deșeuri;

- deșeuri periculoase solide și lichide și ambalajele provenite de la deșeurile periculoase: aproximativ 38 tone.

- deșeuri nepericuloase solide și lichide: aproximativ 912 tone.

4.6Sistemul de canalizare

Rețeaua de canalizare internă a incintei este realizată în sistem divizor, astfel:

- Apele uzate menajere de pe amplasament se evacuează gravitational în rețeaua de canalizare existentă pe str. Trei Fântâni, care face parte din rețeaua de canalizare a municipiului Iași, fiind ulterior epurate in statia de epurare oraseneasca, contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Rețeaua de canalizare menajera din incinta este realizată din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD) corugata Ø 400 mm si are o lungime totala de 106 m.

- Apele pluviale se colectează in sistem separat de canalizare realizat din conducte din polietilena corugata, se preepureaza local in 3 separatoare de grăsimi si denisipatoare. Deversarea in canalizarea oraseneasca se face prin intermediul unui camin colector din tuburi PVC-KG , apele fiind apoi epurate in statia de epurare a Municipiului Iași.

Sistemele de preepurare sunt separatoare bicompartimentate: denisipator si separator de grăsimi. Fiecare din cele 3 separatoare are capacitatea totala de 3 mc si asigura epurarea unui debit maxim de 3 l/s, cu o capacitate de epurare de 0,95 mc nămol si 0,5 mc grăsimi.

Rețeaua de canalizare pluviala din incinta este realizată din teava PVC SN4 cu Ø  200mm si are o lungime totala de 340 m.

Rețeaua de rigole carosabile are o lungime totala de 81 m; rigolele sunt realizate din beton armat, avand dimensiunile: h = 40 cm si l = 20 cm.

- Apele uzate tehnologice  provenite de la statia de spalare a autoutilitarelor sunt colectate separat in bazin betonat (basa colectoare) amplasat subteran, de 2 mc capacitate, vidanjate si eliminate ulterior prin incinerare.

Apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii halei incineratorului se colecteaza in 2 base de 0,7 mc capacitate fiecare, existente in hala, de unde sunt evacuate prin pompare in recipienti (IBC-uri, butoaie). Ulterior, aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deșeuri lichide (pompe montate pe recipienti).

Apele uzate tehnologice nu ajung în rețeaua de canalizare din incinta.

-Apele uzate rezultate de la spălarea pardoselii depozitelor temporare nr.1, 2 si nr.3 (depozitul nou)   se colecteaza in 6 başe( V= 0,7mc), dispuse astfel:  două başe în Depozitul 1,  o başă in Depozitul 2, o başă staţia de pregătire deşeuri periculoase si două başe în Depozitul 3. Apele uzate se evacuează prin pompare  în recipient închişi: IBC-uri, butoaie şi se elimină ulterior in instalaţia de incinerare.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, în afara celor prezentate deja.

  - Alte posibile poluări rezultate din folosința anterioara a terenului

Nu exista înregistrări referitoare la incidente legate de poluare pe amplasamentul analizat. La vizitele în teren nu au fost identificate zone de teren vizibil poluate.

  - Raport privind situatia de referinta a amplasamentului

Conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, art.22, alin (3), Raportul privind situația de referință a amplasamentelor pe care se desfășoară activități cu potențial de contaminare a solului și apelor subterane, a fost efectuat și include informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și apelor subterane, astfel încăt să se poată face o comparație cuantificată cu starea acestora la data încetării definitive a activității.

La momentul elaborarii Raportului de amplasament în vederea obținerii autorizației integrate de mediu, în urma vizitelor in teren s-au efectuat următoarele investigații:

- 1 proba sol din spațiul verde existent în zona de nord-est a incintei, de la adâncimea de 0,30 m, analizată la indicatorii: pH, Mn, Ni, Pb, Zn, conductivitate, Cd, Cu, Cr, THP.

- 1 proba apă subterană de la adâncimea de 1,80 m (primul acvifer interceptat), din sondaj executat în spațiul verde în zona de nord-est a incintei, probă analizată pentru indicatorii: pH, conductivitate, oxidabilitate, alcalinitate "m", amoniu, azotati, azotiti, cianuri totale, cloruri, fosfati, sulfați, Ca, Mg, duritate totala, Fe total, Cd, Cu, Cr total, Na, K, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn.

Rezultatele analizelor efectuate sunt prezentate în tabelul următor:

- Sol – raport de incercari nr. 605 SOC/26.06.2015 (Biosol PSI)

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare obținuta | Valori de referinta pentru soluri de folosinta mai putin sensibila, cf. Ord. MAPPM 756/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conc. normala | Prag alerta | Prag interventie |
| 1 | Cadmiu | mg/kgsu | < 0,4 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Conductivitate | mg/kgsu | 333 | - | - | - |
| 3 | Crom total | mg/kgsu | - | 30 | 300 | 600 |
| 4 | Cupru | mg/kgsu | 28,4 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Mangan | mg/kgsu | 431,3 | 900 | 2000 | 4000 |
| 6 | Nichel | mg/kgsu | 14,1 | 20 | 200 | 500 |
| 7 | pH | mg/kgsu | 8,2 | - | - | - |
| 8 | Plumb | mg/kgsu | 77,3 | 20 | 250 | 1000 |
| 9 | THP | mg/kgsu | <35,32 | 100 | 1000 | 2000 |
| 10 | Zinc | mg/kgsu | 120,9 | 100 | 700 | 1500 |
| 11 | Subst. uscata | % | 97,837 | - | - | - |

- Apa subterană - raport de incercari nr. 60135 APC/29.06.2015 (Biosol PSI)

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare obținuta | Valori de prag pentru corpul de apa subterana Prut ROPR02, cf. Ord. MMSC 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit pH | 7,2 | - |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 3170 | - |
| 3 | Oxidabilitate | mgO2/l | 27,309 | - |
| 4 | Alcalinitate „m” | mmol/l | 24,9 | - |
| 5 | Amoniu | mg/l | 3,6875 | 5,6 |
| 6 | Azotati | mg/l | 2,929 | - |
| 7 | Azotiti | mg/l | 0,0529 | - |
| 8 | Cianuri totale | mg/l | 0,030 | - |
| 9 | Cloruri | mg/l | 319,928 | 410 |
| 10 | Fosfati | mg/l | 0,461 | 0,5 |
| 11 | Sulfati | mg/l | 206,407 | 1250 |
| 12 | Calciu | mg/l | 200,5 | - |
| 13 | Magneziu | mg/l | 84 | - |
| 14 | Duritate totala | 0D | 35,076 | - |
| 15 | Fier total | mg/l | 242,1 | - |
| 16 | Cadmiu | mg/l | 0,00026 | 0,005 |
| 17 | Cupru | mg/l | < 0,03 | 0,1 |
| 18 | Crom total | mg/l | 0,038 | 0,05 |
| 19 | Sodiu | mg/l | 352 | - |
| 20 | Potasiu | mg/l | 39 | - |
| 21 | Mangan | mg/l | 0,909 | - |
| 22 | Mercur | mg/l | < 0,00004 | 0,001 |
| 23 | Nichel | mg/l | 0,03126 | 0,02 |
| 24 | Plumb | mg/l | 0,00641 | 0,01 |
| 25 | Zinc | mg/l | < 0,016 | 5,0 |

Interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate relevă următoarele aspecte:

- Solul pe amplasament prezintă concentrații normale ale indicatorilor analizați conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru categoria de soluri de folosinta mai putin sensibilă, cu excepția indicatorului „plumb”, care are o concentrație mai mare decât cea normală, dar situată sub pragul de alertă.

- Apa freatică prezintă concentrații normale ale indicatorilor analizați conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, respectiv corpul de apa subterana ROPR02 – Luncile si terasele Prutului mediu-inferior, aflat în interdependență cu Râul Bahlui; excepție face indicatorului „nichel”, care are o concentratie de 1,5 ori mai mare decât cea normală.

# 5.0. Discutii despre modul de prezentare al informațiilor

In baza informaţiilor prezentate în Raportul de Amplasament, a fost propus un model conceptual al amplasamentului pentru activitățile desfăşurate cu identificarea factorilor care pot afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat;

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi;

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie;studii şi monitorizări efectuate pe amplasament care au relevanţă pentru instalaţia integrată;

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament;

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul incinerarii și tratării deșeurilor.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată.

In secțiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili.

O sinteza a acestor elemente este prezentată în tabelul următor.

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| Instalația incinerare: defectiuni/perturbari in funcționarea sistemului de epurare si filtrare evacuarea gaze arse - emisii de NOx, SOx, HCl, HF, CO, TOC, pulberi, metale grele, dioxine si furani | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale invecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Transport și manipulare deșeuri: emisii fugitive de oxizi de azot, metan, compusi organici volatili, monoxid de carbon, oxizi de sulf, particule, metale grele (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale invecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Depozitare temporară și pregătire deșeuri: emisii fugitive de pulberi, compusi organici volatili. | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale învecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Transport/manipulare deșeuri: scurgeri accidentale de substanțe periculoase | Canalizare pluvială | - canalizarea municipiului Iași - stația de epurare Dancu - Râul Bahlui |
| Evacuarea apelor pluviale: depășiri ai indicatorilor de calitate - materii în suspensie, produse petroliere, uleiuri, detergenți. | Canalizare pluvială | - canalizarea municipiului Iași - statia de epurare Dancu - Râul Bahlui |
| Evacuarea apelor pluviale: exfiltrații din rețeaua de canalizare – materii organice, materii in suspensie, detergenți, fosfati. | Sol Apa subterana | solul si apa subterana din zonele invecinate |

  - INTERPRETAREA DATELOR SI RECOMANDARI

Acest capitol evidențiază măsurile implementate de operator pentru desfășurarea activităților și a funcționarii instalației pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislația din domeniu.

Recomandările au fost elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

  - SOL Şi apa freatică

Pentru a reduce riscul unei potențiale contaminări, au fost recomandate:

- inspecția vizuală săptămână la construcțiile de canalizare (cămine, separatoare);

- inspecția vizuală săptămână la rigolele carosabile de colectare a apelor pluviale;

- întreținerea permanentă a căminelor de canalizare, separatoarelor de grăsimi, rigolelor carosabile, astfel încât să se evite colmatarea lor;

- verificarea periodică a stării tehnice și constructive a rețelei și construcțiilor de canalizare pluvială;

- supravegherea permanentă a volumelor de retenție astfel încât să rămână disponibile permanent (cămine, separatoare, rigole);

- monitorizarea semestrială a calității apei subterane pentru indicatorii analizați în cadrul etapei de investigare a terenului;

- monitorizarea anuală a calității solului pe amplasament, la indicatorii analizați în cadrul etapei de investigare a terenului;

- înregistrarea verificărilor, operațiunilor de întreținere și reparații ale rețelei de canalizare.

  - APE REZIDUALE

Pentru evitarea poluărilor cu ape uzate au fost prevăzute următoarele măsuri::

- inspecția vizuală a rețelei și constructiilor de canalizare menajeră (camine);

- întreținerea permanentă a căminelor de canalizare menajeră astfel încât să se evite colmatarea lor;

- supravegherea permanentă a volumelor de retenție astfel încât să rămână disponibile permanent (cămine, separatoare, rigole);

- verificarea periodică a starii tehnice si constructive a căminelor de canalizare menajeră și a bașelor colectoare;

- monitorizarea semestrială a calității apei evacuate la indicatorii: temperatura, pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, fosfor total, azot amoniacal, reziduu filtrat la 1050C, detergenți sintetici, substanțe extractibile cu solvenți organici, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli, sulfati, cloruri, nichel, plumb, cianuri totale;

- înregistrarea verificărilor, operațiunilor de întreținere și reparații ale rețelei de canalizare menajeră și a bașelor colectoare.

Pentru apele pluviale potențial contaminate se aplică recomandările facute la subcapitolul  anterior.

  - AER

Pentru a reduce la minim producerea poluării aerului în zona amplasamentului au fost recomandate:

- efectuarea activităților de transport, manipulare, pregătire deșeuri strict în spațiile special destinate și cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;

- planificarea activităților din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile atmosferice, astfel încât să se evite perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari;

- respectarea procedurilor în cazul perturbării funcționarii sistemului de epurare și filtrare gaze arse de la incinerator, care poate induce următoarele riscuri:

- riscul de creștere bruscă a nivelului de emisii, care este semnalizată imediat de sistemul computerizat de monitorizare continuă, caz în care se crește temperatura prin mărirea puterii arzătoarelor și se crește adaosul de reactanți (var, carbune activ);

- riscul de colmatare a dozatoarelor de var și cărbune activ, care conduce la creșterea nivelului de emisii, caz în care se intervine imediat pentru deblocare și repornire;

- risc de incendiu la cele 3 filtre, care conduce la evacuarea de gaze arse, caz în care se oprește exhaustorul, se deschide clapeta coșului de avarie, se opresc arzătoarele și se acționează pentru stingerea imediata a incendiului cu stingatoare cu praf.

- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemului de epurare și filtrare gaze arse conform cărții tehnice;

- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor și utilajelor din dotarea instalațiilor existente pe amplasament, cu respectarea tehnologiilor specifice fiecarei activități.

În scopul reducerii emisiilor fugitive, titularul a realizat următoarele amenajări:

- atât hala depozit  temporar nr.1, cât și hala stație de tocare-omogenizare și depozit temporar 2, au fost prevăzute cu sistem de închidere parțial, pe fațada. Acest sistem de închidere va fi retras (poziția Deschis) în timpul activităților de descărcare deșeuri, depozitare deșeuri si alimentare cu deșeuri a instalației de incinerare, iar in absenta acestor activități, sistemul de închidere va fi menținut închis (poziția Inchis).

- pe intreg perimetrul amplasamentului s-a amenajat o perdea de protecție din vegetatie (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

  - Zgomot

Conform cărților tehnice, echipamentele si utilajele din amplasament asigură un nivel de zgomot de 65 – 85 dB (A), astfel incat nivelul zgomotului la limita incintei să se încadreze în valoarea de 65 dB(A) stabilită de STAS 10009/88 - Acustica urbană .

In imediata vecinătate a obiectivului se află obiective industriale. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot în afara de cele care privesc mentenanța echipamentelor și utilajelor, precum și reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor în incinta obiectivului.

  - DEȘEURI

Pentru gestionarea deșeurilor pe amplasament, atât a celor care trebuiesc tratate/eliminate cât și a celor generate, au fost prevăzute următoarele măsuri:

- asigurarea evidenței deșeurilor colectate/stocate temporar/ valorificate prin alte societăți/valorificate prin distilare/reciclate/eliminate în instalația proprie, cu respectarea prevederilor HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu completările ulterioare.

- evidența va cuprinde codul și tipurile deșeurilor colectate, proveniența acestora, cantitățile valorificate și eliminate.

- aprovizionarea se face astfel încât să nu se creeze stocuri suplimentare, care să conducă la depozitări necorespunzătoare;

- au fost delimitate și marcate zonele de depozitare a deșeurilor pe clase de deșeuri, iar containerele sunt inscripționate conform reglementărilor în vigoare;

- operațiunile de transport și valorificare/eliminare a deșeurilor generate și a celor colectate care nu se pretează incinerării și distilării se efectuează numai cu operatori autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare;

- să se respecte prevederile legale în vigoare și recomandările celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

- desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii care să urmarească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor în domeniul gestiunii deşeurilor.

Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu privire la:

- păstrarea evidenţei gestiunii deşeurilor, cel putin 3 ani, pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită anual la APM Iaşi;

- păstrarea buletinelor de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate, dacă este cazul, şi transmiterea acestora, la cerere, la APM Iaşi/GNM-CJ Iaşi;

- păstrarea documentelor justificative referitoare la operatiunile de colectare, transport şi eliminarea/ valorificarea deşeurilor şi transmiterea acestora, la cerere, la APM Iaşi/GNM -CJ Iaşi şi la generatorii deşeurilor;

- asigurarea evidenţei cronologice a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijloacelor de transport utilizate. Situaţia se va pune, la cerere, la dispoziţia APM Iaşi/ GNM-CJ Iaşi.

Respectarea prevederilor Ordinului nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

- prin decontaminare termică a deşeurilor medicale se va asigura distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei.

- se interzice tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor anatomopatologice, a deşeurilor farmaceutice şi a deşeurilor citotoxice şi citostatice, acestea fiind tratate doar prin incinerare, şi a deşeurilor chimice care vor fi ori neutralizate, ori incinerate.

- trimiterea la depozitare în depozitul de deşeuri, se va face numai după tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările ulterioare.

- în cazul în care buletinul de analiză prevăzut după efectuarea decontaminării termice pune în evidenţă depăşiri ale încărcării biologice conform standardelor/prevederilor în vigoare, deşeurile respective vor fi incinerate.

- deşeurile rezultate din instalaţiile de tratare prin decontaminare termică trebuie să fie supuse procesării mecanice înainte de depozitare, astfel încât acestea să fie nepericuloase şi de nerecunoscut. Instalaţiile de decontaminare termică la temperaturi scăzute trebuie să fie prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a deşeurilor.

- nu vor fi trimise la depozitare finală deşeuri medicale periculoase, care au una din proprietăţile definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.

6.6. Substanțe toxice Și periculoase

Prin specificul activității, punctul de lucru Vlădiceni, comuna Tomești al S.C. DEMECO S.R.L. nu intră sub incidența prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și a legislației subsecvente.

Datorită fluctuației deșeurilor pe amplasament nu se poate preciza cu exactitate cantitatea de posibile substanțe periculoase pe amplasament.

Titularul activității trebuie să dețină documente care să permită cunoașterea naturii și riscului substanțelor și preparatelor periculoase folosite în instalațiile de pe amplasament, iar în acest sens se recomandă:

- să dețină toate fisele cu datele tehnice de securitate actualizate;

- să respecte prevederile acestora:

- să afișeze fișele tehnice de securitate la locul de depozitare a substanțelor chimice;

- să înregistreze stocurile de substanțe și preparate periculoase prezente pe amplasament.

Alte recomandari pentru gestionarea substanțelor si preparatelor toxice si periculoase pentru care au fost stabilite proceduri sau măsuri:

- depozitarea se face tinand cont de compatibilitatea proprietăților chimice si de condițiile impuse de furnizori;

- fiecare substanta/preparat sa fie introdusa in procesul tehnologic numai pentru utilizările prevăzute in fisele tehnice de securitate;

- gestiunea este asigurata de catre persoane instruite, care cunosc masurile care trebuie luate in caz de accident;

- sa se intocmeasca si actualizeze periodic, conform legislației in vigoare:

- Planul pentru situatii de urgenta;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Plan  de  prevenire  si  reactie in situatii de urgenta.

# 7.  OBLIGATII ALE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

Obligațiile titularului activității/operatorului privind exploatarea instalației, conform prevederilor următoarelor acte normative:

- Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării

- să fie luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- să nu se producă nicio poluare semnificativă;

- să fie evitată producerea de deșeuri în conformitate cu Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (1);

- în cazul în care se produc deșeuri, acestea trebuie recuperate sau, dacă acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic și economic, eliminate, evitându-se sau reducându-se orice impact asupra mediului;

- energia să fie utilizată eficient;

- să se ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și pentru limitarea consecințelor acestora;

- să se ia măsurile necesare, astfel încât, la încetarea definitivă a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul unde a funcționat respectiva instalație într-o stare satisfăcătoare

- Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecție şi control la nivel local;

- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu;

- Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei de incinerare a deșeurilor, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării

Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nicio poluare semnificativă;

d) se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deșeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;

e) în situaţia în care se generează deșeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364//1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare,

- Operatorul are obligația transmiterii raportărilor solicitate prin autorizația integrată de mediu în formatul și la data stabilită de autoritățile de mediu, rezultatelor monitorizării emisiilor care permit autorităţii competente să verifice conformitatea cu condițiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu;

- Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizației integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului

- Nicio modificare substanţială planificată a unei instalaţii nu se poate realiza fără obţinerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.

- Titularul trebuie să prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Operatorul instalaţiei acordă autorităţilor competente cu atribuţii de inspecție şi control întreaga asistenţă necesară pentru a realiza vizite la faţa locului, pentru prelevarea de probe şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta lege

- Operatorul instalaţiei de incinerare a deșeurilor este obligat să ia toate măsurile de precauţie necesare privind livrarea şi recepţia deșeurilor, pentru a preveni sau a limita, pe cât posibil, poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, precum şi alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul şi riscurile directe pentru sănătatea umană.

- Înaintea acceptării recepţiei deșeurilor în instalaţia de incinerare a deșeurilor, operatorul determină masa fiecărui tip de deşeu, conform clasificării din lista europeană a deșeurilor instituită prin Decizia 2000/532/CE.

- Înainte ca deșeurile periculoase să fie acceptate în instalaţia de, operatorul trebuie dețină informaţiile  privind deșeurile cu privire la:.

- compoziţia fizică şi, în măsura în care este posibil, compoziţia chimică a deșeurilor, precum şi toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt adecvate pentru procesul de incinerare prevăzut;

- caracteristicile periculoase ale deșeurilor, substanțele cu care acestea nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie/prevenire ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

- Operatorul are obligația verificării înainte de acceptare pe amplasament a următoarelor:

- verificarea documentelor impuse de prevederile Legii nr. 211/2011 şi, după caz, de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, precum şi de legislaţia privind transportul de mărfuri periculoase;

- prelevarea de probe reprezentative, în măsura în care este posibil şi, dacă este adecvat, înainte de descărcare, pentru a verifica, prin efectuarea de controale;

- Probele se păstrează cel puţin o lună după incinerarea deșeurilor în cauză.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, clasificarea şi codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Operatorul are următoarele obligații:

- să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor, în momentul achiziţiei.

Pentru desfășurarea activității de tratare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman și a produselor derivate:

- se vor păstra evidenţele veterinare referitoare la deșeurile de origine animală preluate, respectiv privind cantităţile colectate, modul de transport şi, după caz, destinaţia acestora, conform normelor sanitare veterinare.

- se vor păstra înregistrările şi evidenţele veterinare privind modul de procesare a cantităţilor colectate, transportate şi neutralizate, conform normelor sanitare veterinare.

- mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condițiile legii.

- se va preveni eliberarea neautorizată și accidentală de orice substanțe poluante în sol, ape de suprafață și ape subterane.

Operatorul instalației de incinerare se asigură că instalațiile aflate sub controlul lor îndeplinesc următoarele condiții de igienă:

- Subprodusele de origine animală și produsele derivate trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare,

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curățirea și dezinfectarea recipientelor și vehiculelor la fața locului, și anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt eliminate în conformitate cu legislația Uniunii, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

- Instalațiile trebuie să fie plasate pe o suprafață solidă cu scurgere adecvată.

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările

- Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare și chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

- Trebuie să se stabilească și să se întocmească  proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă. Pentru curățenie trebuie să se prevadă echipamente și agenți de curățare corespunzători.

- Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului și echipamentelor.

- Operatorul instalației de incinerare ia toate măsurile de precauție necesare în ceea ce privește recepția subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, riscurile directe pentru sănătatea umană sau animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care urmează să fie incinerate, precum și a cenușii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător și, după caz, în recipiente etanșe.

Pentru desfășurarea activităților de tratare a deșeurilor medicale în Sterilizator, titularul are următoarele obligații:

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase şi să separe deşeurile în vederea eliminării acestora;

- instalaţia de decontaminare termică la temperaturi scăzute trebuie să fie prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a deşeurilor.

- procesele şi metodele folosite pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale nu trebuie să pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele cerinţe:

a)să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

b)să nu prezinte impact asupra sănătăţii populaţiei din zonele rezidenţiale învecinate;

c)să nu producă poluare fonică şi miros neplăcut;

d)să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

Metodele de eliminare a deşeurilor medicale trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei

Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate în activităţi medicale trebuie se va realiza numai prin incinerare.

Se interzice tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor anatomopatologice, a deşeurilor farmaceutice şi a deşeurilor citotoxice şi citostatice, acestea fiind tratate doar prin incinerare, şi a deşeurilor chimice care vor fi ori neutralizate, ori incinerate.

După aplicarea tratamentelor de decontaminare termică a deşeurilor infecţioase, deşeurile decontaminate pot fi depozitate în depozite de deşeuri nepericuloase, conform listei naţionale de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005, cu modificările ulterioare, cu condiția prezintării operatorului de eliminare finală a deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că deşeurile au fost decontaminate şi nu prezintă potenţial infecţios sau pot fi expediate pentru valorificare energetica prin operatori autorizati.

Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se transportă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008

# GLOSAR DE TERMENI

  - Autorizație integrată de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

  - Accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări / emisii de substanțe sau preparate periculoase / poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate / bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

  - Accident major - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanțe periculoase, conform HG. nr.804/2007;

- Aer ambiental- aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spații deschise din afara perimetrului uzinal;

- Ambalajele pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală reprezintă recipiente şi containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

  - Capacitate nominală - suma capacităţilor cuptoarelor din care se compune instalaţia de incinerare, specificată de constructor şi confirmată de operator,ţinându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deşeu, exprimată prin cantitatea de deșeuri incinerate pe oră;

  - Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor - limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

  - Colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

  - Cod CAEN - Standardul de nomenclatură a activităţilor economice;

  - COV -Compuşi organici volatili;

  - Deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deșeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;

  - Deșeuri menajere - deșeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

  - Deșeuri asimilabile cu deșeuri menajere - deșeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deșeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;

  - Deşeuri industriale - deșeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03 - 14 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002;

  - Deşeuri industriale reciclabile - deșeurile industriale care pot fi supuse unei operații de reciclare;

  - Deșeuri reciclabile - deșeuri care pot constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

  - Deșeuri periculoase-deşeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

- Decontaminarea termică reprezintă operaţiunea care se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) conţinute în deşeurile medicale periculoase la temperaturi scăzute;

  - Deţinător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

  - Ecarisare - se înțelege activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

  - Efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgeri, jeturi, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

  - Emisie - evacuarea directă ori indirectă din surse punctuale sau difuze, de substanțe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

  - Eliminare -orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie;

  - Folosinţă sensibilă şi mai puţin sensibilă a terenurilor– tipuri de folosinţă ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor;

  - Frază de pericol - frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;

  - Frază de precauţie -frază care descrie măsura (măsurile) recomandată (recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni apariţia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanţă sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării;

  - Gestionare deșeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

  - Instalaţie -orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/ mobile aflate pe acelaşi amplasament, care pot produce emisii şi efecte asupra mediului;

  - Instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Această include incinerarea prin oxidarea deșeurilor, precum şi piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deșeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deșeuri - combustibil - aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;

  - Mediu - ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condițiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;

  - Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;

  - Modificări semnificative - schimbări în funcţionarea unei instalații sau în modul de desfăşurare a unei activităţi care, după opinia autorităţii competente pentru protecţia mediului, pot avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor şi mediului;

  - Neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de prezenta ordonanţă;

  - Unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale.

  - Operații de eliminare - conform Anexei 2 la Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor: sunt enumerate operațiile de eliminare care sunt efectuate în practică. Deșeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Operații de valorificare - conform Anexei 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor: sunt enumerate operațiile de valorificare care sunt efectuate în practică. Deșeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul;

  - PCB - bifenili policloruraţi;

  - PCDDs - policlorodibenzo dioxine;

  - PCDFs - policlorodibenzo furani;

  - Poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

  - Poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanțe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislației în vigoare;

  - Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;

  - Public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;

  - Reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenuşă de vatră şi zgura; cenuşi volante şi praf de cazan; produşi solizi de reacţie de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat, definit ca deşeu, care este generat prin procesul de incinerare, tratarea gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese ale instalaţiei de incinerare;

  - Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau circumstanţe;

  - Subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

  - Substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanțelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;

  - Substanţă periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

  - Substanțe prioritare - substanțe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă, conform legislației specifice din domeniul apelor;

  - Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislația naţională, sau care a fost investită cu putere economica decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

  - Tratare deșeuri - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

  - Valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

  - Valorificare deșeuri - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B la HG nr. 856/2002 care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general; deșeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Valori limită de emisie (VLE) -masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Intocmit,

BRADU CRISTINA- Registrul national al elaboratorilor de  studii protectia mediului - poz. 693