S.C.LATINI COM S.R.L. BELCEŞTI

FERMA DE PORCI BELCEŞTI 15000 capete.

CUPRINS

1	REZUMAT NETehnic	1

2	TehniCI	28

2.1	Tehnici de Management	28

2.2	Intrari de Materiale	32

2.2.1	Selectia materiilor prime	32

2.2.2	Audit-ul minimizarii deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	34

2.2.3	Utilizarea apei 	34

2.3	Principalele Activitati si reduceri 	36

Reducerea emisiilor surselor punctiforme in aer	41

Reducerea emisiilor surselor punctiforme in apa de suprafata si in canalizare	43

Controlul emisiilor fugitive in aer	44

Controlul emisiilor fugitive in apa de suprafata, in canalizare si in ape subterane	46

Miros		48

2.4	Emisiii in Ape Subterane 	53

2.5	Manipularea deseurilor 	55

# SECŢIUNEA 1 REZUMAT nETehnic

1.1.   PREZENTAREA CONDITIILOR ACTUALE ALE AMPLASAMENTULUI,ISTORIC

S.C. LATINI Com S.R.L Belcesti ocupă o suprafaţă de 13,7 ha de teren situat în extremitatea estică a comunei Belceşti şi anume în partea de SE a localităţii Satu Nou (localitate care aparţine  comunei Belceşti), pe drumul care duce spre Munteni, la circa 1000 m de marginea localităţii. Amplasamentul de 13,7 ha, se află pe partea dreaptă a drumului amintit, în sensul de mers spre Munteni, terenul având o pantă uşoară. Între limita nord-estică, unde se află intrările în unitate, şi cea sud-vestică este o diferenţă de nivel de circa 5-10 m.

Prevederi PUG comuna Belceşti, privind amplasamentul

Ca vecinătăţi, amplasamentul se găseşte într-o zonă nepopulată, drumul comunal constituind limita nordică a societăţii.                              Tabelul nr.1

| Limita | Destinaţia suprafeţelor | Proprietari învecinaţi | Construcţii / distanţe de limita amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nord | Teren arabil | Proprietăţi private | Limită intravilan >1000m |
| Vest | Teren arabil |  | Râu Bahlui >2000m |
| Est | D.C.Belceşti-Munteni şi teren. arabil | Proprietăţi private | Clădire 200m est de ferma de porci ca exploatare agricolă construită după repunerea in funcţiune a Fermei In 2001. |
| Sud | Teren arabil |  |  |

Rezultă că pe laturile de est, sud, vest şi nord se învecinează cu proprietăţi particulare constituite din terenuri agricole şi cu un drum de exploatare care face legătura între drumul comunal şi tarlalele din zonă. În vecinătate nu există locuinţe, cu excepţia unei clădiri în construcţie, situată la cca 200m est de complex. Conform PUG Belceşti zona care cuprinde şi amplasamentul este încadrată în zonă industrială.

În anexele 1 şi 2 la Raport sunt prezentate planurile de situaţie extrase din P.U.G. în care amplasamentul este figurat ca zonă industrială şi planul de situaţie scara 1 : 25000 în care sunt prezentate delimitările amplasamentului şi vecinătăţile.

Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în figurile :

- nr 1- scara 1 : 25000, amplasamentul incintei şi amplasamentul terenurilor pe care se aplică dejecţiile rezultate din creşterea porcilor ;

- nr 2 şi nr 3- scara 1 : 5000, amplasamentul incintei extras din P.U.G.

1.1.1. Istoric, proprietatea actuală.

Firma S.C. LATINI COM S.R.L.Belceşti, a devenit proprietara terenului de 13,7 ha în urma achiziţiei de active din cadrul fostului AEICIP Belceşti, complex de 30000 capete porci capacitate de cazare,  care după 1990 s-a transformat în S.C.  Belsuin  Belceşti. Complexul a funcţionat din anul 1983 până în anul 1990 când a fost depopulat. În cadrul procesului de privatizare, proprietatea a fost achiziţionată iniţial de firma S.C. ITALPROD S.A. prin Contractul de vânzare – cumpărare nr.1844/11.04.1997. Ulterior societatea s-a transformat în S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, înregistrată cu J-22/943/24.oct.2001 şi RO14238445. Detalii ale delimitării terenului şi vecinătăţile sunt prezentate în planul nr 2 şi planul nr 3 precum şi în planul de studiu topografic al  terenului anexă la Contractul de vânzare-cumpărare(anexat la documentele proprietarului). Nu sunt consemnate în documente sau semnalări cu privire la consecinţele impactului fostului complex zootehnic asupra calităţii solului sau a apelor subterane.Totuşi se constată o creştere a sarurilor prezente în apa subterană freatica cu îmbogăţire în cloruri, o saraturare care poate fi explicata prin scurgerile de dejecţii.

1.1.2. Utilizarea actuală a terenului.

Activitatea principală o constituie creşterea şi ingrăşarea porcilor în regim industrial pentru comercializare in viu şi parţial ca produse de abator, capacitate de abatorizare 250 tone anual (abator 1tona/zi) Capacitate maxima producţie in viu 30000 capete x 100-110Kg/cap =3000 tone/an.

1.1.3.Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament.

| Marimea amplasamentului | Suprafaţa totală ( m2) 136 936 mp din care : | Destinaţia |
| --- | --- | --- |
| I.Clădiri şi suprafete pentru alte destinatii : - 3 hale industriale pentru depozitare utilaje echipamente ; Repartiţia animalelor în halele de creştere condiţiile de hranire, adăpare, clima, ventilaţia se realizează în conformitate cu : ORDIN NR 20 din 24.02.2012 al Autorităţii Naţionale Sanitar- Vete rinare privind Norme metodologice în vede rea asigurării statu sului minim de bunăstare a porcinelor în exploataţiile comer ciale | ZONA I Clădiri Stotal = 14 hale porci din care :11 active, 3 hale magazii Spaţiile achiziţionate sunt folosite pentru animale, capacitatea fiind de 15000 capete porci echivalenţi crescuti in regim industrial. 3 hale de porci sunt folosite de proprietar ca magazii şi depozite utilaje, echipamente. | 50 362 | 2 Hale creştere porci tineret 17- 40 Kg 6 Hale porci graşi 60-110Kg 15000 capete 3 Hală maternitate-gestaţie 2200 -scroafe 150 Kg 12 vieri -150 kg Pătule, F.N.C., Moară modernizată 10 tone ABATOR 1 tona/zi Pavilion administrativ, 3 hale-magazii echipamente utilaje. |
|  | Platforme betonate Stotal = | 29 615 | Platforme parcare Platforme circulaţie |
|  | Spaţii verzi Stotal | 56 959 | Spaţii libere între hale şi în zona sediului administrativ |
|  | ZONA II Platforme Stocare Dejecţii Stotal= | 7 000 | La exteriorul zonei I, hale, moara delimitare cu latura sudică. |

Activitatea se desfăşoară în două zone distincte : zona I, care reprezintă suprafaţa de amplasare a halelor industriale  şi zona II care reprezintă zona de stocare a dejecţiilor, respectiv platformele de stocare a dejecţiilor, zonă separată de restul incintei prin împrejmuire şi acces distinct în scopul protecţiei din punct de vedere sanitar – veterinar.

Activitatea de creştere a porcilor se desfăşoară in zona I, în incinta achiziţionată de la fostul Complex Belceşti în suprafaţă totală de 136.936mp., în care se regăsesc fostele hale de creştere a porcilor amenajate, după cumpărare, de către noul proprietar, instalaţiile modernizate  de depozitare şi distribuţie a furajelor, sediul administrativ cu  anexele gospodăreşti, moară de furaje, seră şi atelierul de reparaţii. În zona II se află parţial resturi din fosta treaptă de epurare mecanică demolată a apelor uzate amplasată în afara incintei, la limita sudică a amplasamentului, fiind în funcţiune numai platformele de deshidratare-stocare dejecţii (nămoluri) şi bazinul central de colectare dejecţii lichide.

- 1.1.4. Descrierea succinta a activităţilor actuale de pe amplasament, scopul lor, produse, instalaţii implicate,

Creşterea şi ingrăşarea porcilor Activitatea cuprinde creşterea, intreţinerea, reproducţia,selecţia,producţia de porci livrabili în viu şi parţial abatorizaţi ( 7,5% din producţie).

Capacităţi istoric, existente şi de perspectivă - 2000 capete de porci in sistem industrial in anul 2004 - începerea populării complexului. Pentru atingerea capacităţii fostului complex in anii 2005 –2006, se popula, in 7 hale construite din beton, 12500 capete, apoi în 11 hale, şi actual,incepand cu anul 2016- 15000 capete în 12 hale. Halele sunt dotate cu instalaţii de distribuire a hranei şi a apei potabile, de evacuare controlată a dejecţiilor cu consum minim de apă,  prin colectare în fose de retenţie cu pernă de apă redusă cantitativ, fose  care sunt blocate cu stăvilare.Lichidul trece peste stăvilar şi este canalizat spre  sistemul  de canalizare din tuburi din beton cu Dn 600 mm şi Dn 800 mm racordate la un colector principal care asigură transportul la platformele de stocare a dejecţiilor. La depopulare, când are loc schimbul ciclului de producţie, are loc golirea fosei, curăţarea şi dezinfecţia. Utilizarea pompei de 200 atmosfere cu debitul de 15 l/minut, determină un consum minim de apă pentru antrenarea dejecţiilor spre platformele de deshidratare. Dejecţiile sunt depozitate minim 6 luni, prin folosirea celor 6 platforme de deshidratare cu o capacitate totală de 7920mc şi a unui bazin central de dejecţii semisolide de 200 mc.  După mineralizare anaeroba în platforme, dejecţiile (nămolurile formate prin procesul de fermentare)  sunt preluate cu autocisterna dotată cu instalaţie de distribuţie (imprăştiere pe terenurile agricole) şi transportate pe terenurile în suprafaţă de peste  480 ha, prin firma S.C.LATINI COM S.R.L. care administrează terenuri agricole în arendă şi firma S.C. Tansa Belceşti care preia dejecţiile pentru valorificare în câmp. S.C.LATINI COM S.R.L. deţine contracte de arenda şi de valorificare a potenţialului nutritiv din dejecţii produse în ferma de porci, pe terenuri care aparţin proprietarilor din zona de amplasament. O copie a Contractului cu prevederile acestuia pentru protecţia solului şi a apelor precum şi a mediului în general este anexat solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu.

- 1.1.4.1.. Îcadrarea în Categoria de activitate.

1.1. Categoria de activitate. Tabelul nr. 1 cod CAEN Anexa 1 IPPC OUG 34/2002 Legea 645/2002 Cod SNAP OM MAPM 1144/2002 Anexa 1 IPPC OM MAPM 860/2002 0146 6.6.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau porcilor cu o capacitate mai mare de : b.2000 de capete pentru porcii de producţie peste 30kg 11004 11005 1. Agricultura 1.1.instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor; b.> 2000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 Kg. 1.2 Descrierea activităţii: Capital social / număr de angajaţi. Tabelul nr. 2 Capital social lei Număr total de angajaţi nr. Număr de angajaţi ptr. activitatea de creştere a porcilor IPPC mediu maxim mediu maxim x 20 30 14 16 1.3.Capital social Tabelul nr. 3 Capital * social mil.Euro x * Capital total propriu 1.4. Costuri pentru operarea instalaţiei IPPC costuri estimate. Tabelul nr. 4 Anul Capacitatea nr porci/an Energie electrică mii. lei Furaje mii.lei Apa mii.lei Eliminare tesuturi animale mii.lei Monitorizare Mediu Mii lei Valorificare dejectii Mii lei 2015 124 6 274,368 9000 146, 61 7, 44 9,163 100+150* *nota cheltuieli investitii +transport-administrare dejectii 1.5.Regimul de funcţionare: Activitatea se desfăşoară 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.Se prevăd de regulă 2 -3 cicluri pe an, funcţie de performanţa de atingere a greutăţii optime de 100 -110 Kg. 1.2.Alternative principale studiate de solicitant/proprietarul S.C.LATINI COM S.R.L. Nu au fost efectuate studii alternative , fiind preluat un complex cu acelaşi profil de creştere intensivă porci cu amplasament verificat d.p.d.v. al impactului de mediu. În perioada de funcţionare a compexului AEICIP Belceşti, 1983 -1990, nu au fost semnalari cu privire la deteriorări ale factorilor de mediu determinate de activitatea creştere a porcilor. Amplasamentul complexului, pe un teren situat în intravilanul extins al localităţii Belceşti fiind limitat de terenuri agricole pe care se cultiva cereale pretabile la valorificarea dejecţiilor, a eliminat posibilitatea înregistrarii de impact de mediu sau disconfort în zone locuite. 2. TEHNICI 2.1. Tehnici de management. 2.1.1.Integrarea în amplasament la nivelul anului 2015 SCHEMA S.C.LATINI COM S.R.L. BELCEŞTI, IAŞI. ACTIVITATE IPPC – Zootehnie creştere industrială porci. 2.1.2.Dotarea, descrierea şi destinatia construcţiilor existente în anul 2015-2025 Obiectivul Dotări în funcțiune Elemente specifice, amenajări, echipamente Destinaţia în anul 2015-2025 A.Creşterea şi îngrăşare porci. PRODUS 2015 22193 nr. capete PRODUS ESTIMAT 2016 30000 nr capete 14 hale industrial din care: 11 hale active(populate) + 3 hale transformate în magazie utilaje ,echipamente. Stotal hală =2124 mp - inst.producere furaj; -inst.furnizare hrană; -inst. automate aliment. apă prin suzetă ; - ventilaţia mixtă. - reproducţia ; - achiziţia de purcei de 30kg funcţie de caz ; - creşterea ; - îngrăşarea ; - livrarea în viu - abatorizare 250 t/an B.Stocare – valori- ficare dejecţii. Rigole cu pante 0,4% praguri15cm,l=1,5m,h=1 0m. -Instalaţii transport- evacuare dejecţii la platforme stocare. - eliminarea dejecţiilor din halele de creştere. Staţionar carantină Stotal= 100mp. Igienizare,comparti-mentări,utilităţi. - Utilizarea în funcţie de necesitate ; -izolare animale Post trafo Post trafo Transformatori după 1980 Post trafo Alimentarea cu E.E.a consumatorilor din fermă 8 Silozuri cereale Capacitate = 8 x 1000 = 8000 tone - amestecuri furaje Depozitarea cereale or 1 Moară furaje Capacitate 10,0 t/h P= 5 KW Producerea furajelor 2 Filtre sanitare Tratare-Virocid , Vanosept , Stalosan Dezinfecţia 1 Atelier mecanic Stotal = 100 mp. Atelier intreţinere Seră Stotal = 300 mp. Cultivarea de legume şi flori 1 Pavilion administrativ Clădire din beton S+P+1 Stotal= 700 m . Birouri, Spaţii cazare personal de întreținere. Puţ săpat apă Dn=1000mm H=10m, Q=1,4mc/h Alimentare apă stropit, spălat. Bazin vidanjabil pentru Pavilion administrativ Canal Dn 250mm Bazin beton Vutila=5mc Transportul şi colectarea apelor fecaloid-menajere 2 Cabină poartă Stotal= 26,60 mp. Cabină poartă*. Platforma Betonată acoperită cu o copertină arcarea mijloacelor de transport P.S.I. Rez.PSI R din beton semiîn- gropat Vinc.= 500mc Presiune şi debit de incendiu Amenajări hidrotehnice Rigole apă Beton l=0,25m, h= 0,40 – 0,60m Evacuarea apelor pluviale Zona II de activitate Stotal=7000 mp. Instalaţii de colectare,stocare, stabilizare dejecţii + ape de antrenare şi spălare. Canale beton Dn 600 - 800mm ; Transportul dejecţiilor din halele de creştere. Platforme stocare 6 x (55x 12,0 x2,0) m Stocarea in vederea mineralizării. Bazin stocare Dejecţii lichide Stocarea dejecţiilor în platforme. În dotarea fermei se află, de la preluarea complexului AEICIP BELCEŞTI, 14 hale de creştere porci destinate activităţii, 11 hale populate şi 3 hale folosite ca depozite de utilaje şi echipamente. 2.1.3.Capacitățile halelor de la SC Latini Com SRL Belceşti. Tabelul nr.5 Nr. halei Suprafața utilă m2 Nr. de compartimente Destinație Nr. maxim de porci capete 1 8 9 10 11 12 13 (13) 2 3 14 4 6 5 7 1872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 924 584 1.907 1.907 1.757 1.878 1.710 1710 171 4 4 4 4 4 4 6 8 x 2 2 6 10 X x Porc gras porc gras porc gras porc gras porc gras porc gras fătare-maternitate veche tineret x scroafe și scrofițe scroafe fătare-maternitate nouă tineret magazie magazie 2617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 3.060 (180 scroafe, 2.880 purcei) 2.652 Utilaje,echipamente 899 709 5.796 (396 scroafe, 5.400 purcei) 7.771 Utilaje,echipamente Utilaje,echipamente 2.1.4. Descrierea instalaţiilor şi a activităţilor desfăşurate pe faze tehnologice. a) Creşterea şi ingrăşarea porcilor Activitatea cuprinde fazele : reproducţia,creşterea, intreţinerea, selecţia, producerea furajelor, administrarea hranei, a apei, asigurarea condiţiilor de viaţă a animalelor,asistenţa sanitar-veterinară, igienizarea spaţiilor de cazare, producţia de porci livrabili în viu, abatorizarea, valorificarea dejecţiilor în câmp, eliminarea deşeurilor din ţesuturi animale, a cadavrelor şi sângelui din abator. Fluxul tehnologic cuprinde, în principal, următoarele faze: ( igienizarea şi dezinfecţia inainte de populare, aplicarea soluţiilor dezinfectante, VIROCID, STALOSAN,VANOSEPT– peroxisulfat de potasiu sol. 1%, NaOCl sol. 3-5%, NaOH sol. 5%, CaOCl2, sol. 1%, alte dezinfectante utilizabile in zootehnie, actual se utilizează cu preponderenţă STALOSAN 1,05 tone/an, urmează VIROCID 0,05 tone/an ; ( asigurarea utilităţilor, verificarea funcţionării instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, a instalaţiilor de distribuţie a hranei, a instalaţiilor de ventilaţie (actual -ventilaţia naturală) şi de eliminare a dejecţiilor; ( prepararea furajelor în principal se utilizează moara de furaje, realizată din fonduri europene,10 tone/h, existentă pe platforma complexului, depozitarea în silozurile de furaje şi transportul la cicloanele de furaj amplasate la exteriorul halelor de porci; ( compoziţia furajelor utilizate : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tărâţe grâu 10%, PREMIX 5% (conţine vitamine + minerale) concentraţiile din adaosurile minerale, cupru, zinc, cobalt (in conformitate cu legislaţia U.E.care a impus reducerea redus semnificativ nivelul de cupru permis in hrana porcilor) ; ( popularea cu exemplare achiziţionate şi/sau asigurarea exemplarelor prin maternitatea proprie tineret, tineret la ingrăşare). La 15000 capete porci echivalenţi se folosesc 2200 scroafe şi 12 vieri pentru reproducţie .G.V. a complexului rezultă şi din valoarea medie de 59Kg/ cap porc x 15000, respectiv de 892 000Kg sau 892 unităţi G.V.; ( creşterea, administrarea hranei, pe tehnologia ad-libidum, in regim permanent ; b) valorificarea in viu a exemplarelor la atingerea optimului de creştere, 90-110 Kg în viu ; ( abatorizarea,tranşarea,ambalarea în instalaţiile realizate în anul 2016 care constau in Abator containerizat cu o capacitate de 1 tone /h. c) Capacitatea instalaţiilor. Capacitatea complexului corespunde la 15000 capete porci echivalenţi anual, crescuţi in 5-6 luni la greutatea de tăiere, respectiv la 30000 capete porci livraţi/an la o greutate de 90-110 Kg. d) Aspectele de mediu ale activităţii. ( colectarea, stocarea in fosele din grajduri, transportul dejecţiilor (în amestec solid–lichid, la platforma de depozitare, platformă existentă cu 6 compartimente fiecare cu o capacitate de depozitare de 1320mc la umplere de 100 %). Platforma de dejecţii, la capacitatea sa actuală, a fost preluată prin Contractul de vânzare – cumpărare iniţial din anul 1997, când complexul a fost preluat de către firma S.C. “ ITALPROD“ S.A. de la S.C.“Belsuin“ S.A. (fostul AEICIP SA Belceşti) instalaţiile fiind dimensionate pentru depozitarea nămolului rezultat din complexul de 30000 capete cazare, pus în funcţiune în anul 1983; ( valorificarea dejecţiilor după mineralizare (conform caracteristicilor rezultate din controlul periodic chimic, biologic şi bacteriologic) pe terenurile agricole în suprafaţă de 483ha, situate în zona localităţii Satu Nou, comuna Belceşti, care au facut obiectul Studiului Agrochimic efectuat de OSPA IAŞI în anul 2016. ( alte date relevante pentru evaluarea impactului de mediu determinat de tehnologia utilizată : utilizarea pompelor de apă cu presiune in vederea reducerii cantităţii de apă utilizată la indepărtarea dejecţiilor din grajduri – pompe de 200 atmosfere cu debit de 15 l/minut ; eliminarea folosirii de aşternut (paie, coceni) in halele de îngrăşare şi utilizarea strictului necesar în maternitate, scroafe gestante, sugari ; utilizarea ventilaţiei naturale in halele de îngrăşare, determinând ca emisiile de gaze să fie la mică înălţime, parte ajungând la sol, micşorându-se astfel suprafaţa de dispersie din afara incintei ; utilizarea dejecţiilor in agricultură, după mineralizarea şi stabilizarea în platformele de depozitare–stocare, sub formă de amestec lichid - solid, funcţie de capacitatea de preluare a solului şi de valorificare a potenţialului nutritiv la producţia de culturi de câmp, conform contractului cadru încheiat cu deţinătorii de terenuri agricole; supravegherea prin organisme de specialitate a caracteristicilor solurilor în zona de administrare a dejecţiilor (OSPA Iaşi) ; asigurarea impermeabilităţii platformelor de depozitare dejecţii in vederea protecţiei apelor subterane (platforme din beton cu radier din beton); respectarea prevederilor DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea sub nivelul maxim admis de 170KgN/ha/an; asigurarea unei mortalităţi apropiată de zero în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in padocuri deschise de vară, la exterior, dezinfecţia imediată a spaţiilor). Conform celor de mai sus tehnologia se înscrie în tehnologii BAT, determinând reduceri ale impactului de mediu generat de activitatea de creştere a porcilor. Impactul detaliat se va prezenta la capitolul emisii şi starea amplasamentului. Ca surse tehnologice cu impact potenţial asupra mediului, se enumeră : -colectarea dejecţiilor solide + lichide, stocarea in fosele din grajduri, transportul, depozitarea şi stocarea pe platformele existente, valorificarea in agricultură a dejecţiilor mineralizate; -transportul, depozitarea, manipularea, administrarea substanţelor de erbicidare pentru combaterea dăunătorilor şi a dezinfectantelor; - ventilarea halelor - emisia in atmosferă a gazelor poluante; RECOLTAREA PRODUCTIEI -recoltarea şi livrarea porcilor se realizează la obţinerea greutăţii de 90 –110 Kg, in cadrul unui proces continuu, in care are loc igienizarea şi repopularea. Numărul maxim de porci livraţi pentru tăiere 30000 porci/an. MONITORIZAREA -monitorizarea cuprinde activitati legate de administrarea hranei, alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate şi a dejecţiilor din halele de producţie, asigurarea aerului de calitate în halele de creştere si producţie prin ventilaţie naturală - manevrarea deschiderilor existente şi asigurarea căldurii necesare; pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării se asigură supravegherea eliminării dejecţiilor şi a emisiilor de NH3 în atmosferă, în zona I a incintei, în zona II a platformelor de deshidratare şi în zona III a terenului agricol pe care se administrează dejecţiile în vederea recuperării. Monitorizarea se realizeaza prin forţe proprii şi prin terţi, urmând a se asigura cerinţele impuse prin Autorizaţia Integrată de Mediu. e) Alte activităţi conexe desfăşurate pe amplasament. ABATORUL de porci - în care are loc sacrificarea animalelor, taierea, eviscerarea curăţarea ,tranşarea şi ambalarea. Capacitate 1 tonă/zi, 250 tone anual. ACTIVITATI ADMINISTRATIVE Sediul administrativ al complexului se află în pavilionul administrativ, construcţie din beton P+1 cu o suprafaţă construită Stotal = 700mp., având următoarele utilizări: birouri, săli instruire, camere cazare personal. În sediul administrativ sunt asigurate utilităţile necesare : energie electrică, apă, incălzire. ACTIVITATI AUXILIARE Producerea nutreţurilor combinate. Moara de furaje In cadrul fermei se afla amplasate 8 silozuri de cereale, 1 moară furaje de 10 tone/h, magazii de furaje si de materiale, vestiare pentru lucrători, atelier mecano-electric, magazii, seră, platformă de parcare a mijloacelor de transport, 2 cabine poartă. Combaterea dăunătorilor. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor- grupa III-IV, sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precauţie de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel incât să se prevină pierderile necontrolate in mediul inconjură 3. Materii prime şi auxiliare intrate în proces ambalare,depozitare. Tabelul nr. 6 Nr. crt. Producţia capacităţi Materia primă/auxiliară Ambalare transport Depozitare nr. capete Denumire Cantităţi t/an Creşterea intensivă a porcilor 30000 capete Cazare 892 GV In anul 2015 CAPACITATE Scroafe gestante Scroafe cu purcei 2184x150=328 Sugari 8280x1=8,3 Tineret Porci grasi 15000 x 37=555 Vieri 12 x 160 =1,920 Total 892 GV 1000 KG=1 GV Furaje intern Premix import 10950, 8100,904* 20,00 Transport auto cereale Silozuri cereale Apa potabilă băut porci 68620,0 Sursă sistem alimentare cu apă potabilă -localitate Belceşti Rezervor PSI Apa spălare + alţi consumatori 2.500,0 Virocid Stalosan Vanosept 1.11 Furnizori pentru dezinfectanţi Magazie Energie electrică KW/h 622.956,0 REȚEA EON - * furaje utilizate combinate din : grâu,porumb,orz,tărâţe de grâu,srot de soia, srot de floarea soarelui, premix. 3.1. Utilizarea pe faze tehnologice şi emisii în mediu Tabelul nr.7 Activitatea faza tehnologică Materii prime şi auxiliar Emisii in mediu, Instalaţii depoluare Apă, aer, sol. Produse finite tone/lună substanţa tone/ lună substanţa tone/ lună Creşterea porcilor, capacitate 15000 porci, greutate vie 892G.V. Producţie porci ingrăşaţi 15000 x 2 serii/an=30000 ; greutate 90-110 Kg. Hrănire Furaje 912,00 Sol Dejecţii brute W 94,4 % pe platforme de deshidratare 1288 250,0 Hrănire Furaje Premix 912,00 1,6 Sol Dejecţii brute W 82 % pe platforme de deshidratare 1288 250,0 Adăpare Apa potabila 5722,00 Dezinfecţie VIROCID STALOSAN 0,05 1.05 Deratizare Raticide Gr.III Nu se stocheaza Terţi autorizati ocazional dejecţii mineralizate după 3-6 luni de stocare W 82 % 1368 Cu apa de spălare N 1% total 13 tone în dejecţii Igienizare grajduri Apa spăla e 80,00 Ventilaţia adăpostului respiraţia +dejectii Aer ( Intrare Ventilaţia - Aer ( CO2, NH3 H2O, H2S 7,8*N în aer ca NH3 N emis ca NH3 Emisii din platforme de dejecţii Mineralizarea Dejecţiilor 1368 t/lună - Aer ( CO2, NH3 H2OH2S Tratamente Abator Diverse 0,5 Deşeuri Diverse cu abator Deşeuri 0,5 * Evacuarea aerului viciat cu un conţinut de NH3=260 Kg/zi (7,8 to/lună) reprezintă 44% din cantitatea de Ntotal emisă cu dejecţiile ( 258 Kg/zi-94,5 to/an care a rezultat din factorul de emisie de 6,3 kg N/porc/an 0,5%0 pentru total G.V. sau din 0,44% Ntotal din cantitatea de dejecţii produsă respectiv 1368 tone/lună (45tone/zi); ** Reprezintă N- NH3=7,8 tone/lună(258 Kg/zi) emisie din amonificarea Norg. din dejecţiile depozitate în platforme prin desfăşurarea procesului de mineralizare. f-3. Bilanţul global anual. Capacităţi Intrări lunare Produs tone/an Emisi in mediu tone/an Subst. tone/an apă aer sol Capacitate 15000 porci 892 G.V. Producţie/an 30000 porci 90 – 110Kg Furaje Apa potabilă Apă Spălare Dezinfectante 10950,00 68668,00 960,00 0,12 3000,0 Nu se restituie ca apă uzată, este în dejecţii NH3 din dejecţii 7284 CO2, H2O, NH3 în hale ind. 45218 H2O din dejecţii NH3 94,5 N-NH3 16425 Totaluri pe faze tehnologice 80578 3000 61153,00 16425 FAZA I la nivel hale Respiraţia+ gaze din dejecţii 80578 3000 61153 16425 FAZA II emisii NH3 în hale -44 to/an 80578 3000 61108 + 44,5 16425 FAZA III emisii H2O şi NH3 de pe platforme mc scădere umiditate 80578 3000 61058 + 44,5 + 50 16425 FAZA IV emisii NH3 de pe platforme 50,5 to/an 80578 3000,0 61058 + 44,5 +50 16425 * * Dejecţii de transportat in câmp 16425 mc/an cu 82% umiditate şi cu 70,5 tone Ntotal rămas în dejectii din 165 tone N iniţial in dejecţii (1% din 16425 tone/an dejecţii brute rezultate). BILANŢUL GLOBAL Intrări totale : 80578 t/an PORCI 30000 x 100Kg Ieşiri totale : 3000 t/an I - EMISII IN MEDIU (in tone) Total I an / , din care: an Emisii ape uzate = nu se evacuează Emisii aer(NH3) = 94,5 Emisii pe sol = 16425 cu 70,5 tone N Emisii aer(H2O) = 61058 II - PRODUSE FINITE Porci vii = 3000/250 Abatorizare TOTAL I + II = 77533 +3000 =80533 Furaje 10950 Producţie 3000 Conversie 27% 25 t DEŞEURI / 1 t PRODUS corespunde cu BAT tehnologii practicate în U.E. Dejecţiile emise pe sol după deshidratare mai conţin Ntotal 70 tone în mare parte sub forma oxidată a azotului NO3-.produsă de nitrifica ea pe platforme. Bilanţ de masă la producţia 1porc de tăiat greutate medie 100Kg în 6luni de creştere. INTRARE Kg/GV Kg IEŞIRE DEJECŢII C.B.* PRODUCTIA CONVERSIA FURAJE 3 303 500 50KG/GV 377 100 30% APA DE BĂUT 83 769 APA DE SPĂLARE 44 408 408 TOTAL 1480 908 377 100 33 * Rezultă : producţia 1porc 100Kg produce 1003 Kg (1,0mc) dejecţii. Media Consumu i specifice / porc mediu / zi în Kg. Furaj Apă de băut Apă de spălare Dejecţii +apă spălare Consum biologic respiraţia Creştere Conversia 1,65 4, 5* 2,2* 5, 5* ,1 0,55** 33% * valorile corespund BAT practicate în ţările U.E. În verificarea bilanţului de masă pentru 10000 de porci(500 G.V.) s-au avut in vedere date reale din practica actuală de creştere a porcilor la Complexul Belceşti 5,45Kg/zi x30,5 x 6 luni= 997,35Kg/cap. ** creştere 0,55 Kg/zi x 30,5 x 6 luni = 100,65Kg.

TEHNICI TECHNICI DE MANAGEMENT Managementul integrat de mediu se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general al complexului bazat pe procesul ciclic şi dinamic, planificare, implementare, verificare şi analiză. Complexul nu deţine certificarea privind implementarea managementului de mediu, din partea unui organism abilitat, dar doreşte să participe în viitor la transpunerea în activitate a sistemului de management de mediu conform ISO 14000, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei de mediu. La data solicitării autorizaţiei integrate de mediu firma nu deţine certificarea dar face demersuri privind implementarea managementului de mediu cu participarea unui organism abilitat.Activităţile planificate si in parte implementate rezultă din următoarele date referitoare la instalaţia IPPC : Au fost inventariate aspectele de mediu; Instruirea personalului ethnic şi de ingrijire a animalelor au loc periodic; Se fac permanent progrese cu privire la monitorizarea climatului si statusului porcilor în adăpost prin controlul ventilaţiei, a temperaturii funcţie de vârstă şi de starea animalelor; S-au asiguratdin fonduri proprii imbunătăţiri în halele de producţie prin înlocuirea echipamentelor invechite şi achiziţia de utilaje noi. S-au asigurat fonduri pentru modernizarea halelor asigurarea condiţiilor de viată optime a animalelor conform Ordinului ANSVSA nr.20 din 24 februarie 2012 realizandu-se respectarea cerinţelor europene cu privire la densitatea populaţiei de animale, igiena, consumul de apă şi hrană la discreţie şi monitorizarea riguroasă a temperaturii din adăposturi, a umidităţii , a calităţii apei potabile consumată pentru băut şi a calităţii furajului administrat.Totalul investiţiilor pentru modernizare hale şi celelalte obiective realizate numai in anul 2015 a fost de 1076145 lei.

2.2	INTRARI DE Materiale

2.2.1     Selectia materiilor prime

| Nr. crt | Producţia capacităţi | Materia primă/auxiliară | Ambalare transport | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | denumire | Cantităţi to/lună/an |  |  |
| Creşterea porcilor – ciclu de 6 luni, greutatea la livrare 90 - 110Kg. |
| 1. | Creşterea porcilor 15000 capete = 892 GV | Furaje | 912/10950 | Transport auto cereale | FNC, Preparare Silozuri |
|  |  | Apa potabilă | 5722/68620 | Sursă locală Belceşti | Rezervor V = 500 mc. |
|  |  | Apa spălare | 680/8160 | Sursă locală Belceşti | idem |
|  |  | Dezinfectante | 0,01/0,12 | Furnizori Italia | Magazie materiale |
| Materiile prime sunt reprezentate de furaje şi apa potabilă. Furajele sunt achiziţionate local de la producătorii agricoli, fiind constituite din amestec de porumb, grâu, floarea soarelui. Pentru prepararea furajelor. Complexul deţine o moară de furaje de 10000kg/h care este utilizată exclusiv pentru complex. |

2.2.2	 Minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Eficienţa utilizării materiei prime şi minimizarea pierderilor pe traseul manipulării constituie preocuparea permanentă a managerului care supraveghează direct utilizarea furajului.

2.2.3	Utilizarea apei

Apa potabilă se utilizează pentru alimentarea cu apă a personalului, pentru băut animale, igienizarea spaţiilor corpului administrativ, pentru îndepărtarea dejecţiilor din grajduri, pentru stropit spaţii verzi. Sursa de apă potabilă:sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităţii Belceşti – 68600 mc/an Sursa de apă pt. spălare: idem apă din localitatea Belceşti – 8160 mc/an. Sursa de apă pt. stropit spaţii verzi: apă din foraj existent(fântână existentă în faţa corpului ad-tiv)

2.3	Principalele  ActivitatI si reduceri

Reducerea emisiilor se asigură prin folosirea celei mai bune tehnologii disponibile de creşterea porcilor

2.3.10 Reducerea emisiilor surselor punctiforme in aer

Surse de emisii punctiforme: C.T. cu lemne la sediul administrativ – C.T. cu lemne la maternitate-

2.3.11 Reducerea emisiilor surselor punctiforme in apa de suprafata si in canalizare

Emisii apă la canalizare: ape uzate din sediul administrativ – Quzat =0,3 mc/zi se evacuează la staţia de epurare Belceşti prin transport cu autovidanja.Stocarea se asigura în bazin etanş din fibra de sticlă cu Vstocare de 20 mc.

2.3.12	Controlul emisiilor fugitive in aer

NH3, CO2, H2S, H2O – emisii din halele de creştere porci prin ventilaţia vezi tabelul din documentaţie. :

2.3.13	Controlul emisiilor fugitive in apa de suprafata, in canalizare si in ape subterane

Nu sunt

2.3.14	Miros

Miros atenuat de activitatea de întreţinere a halelor de porci, eliminarea permanentă a dejecţiilor spre platformele de stocare, întreţinerea spaţiilor şi practicarea tehnologiei BAT de creştere, care se ocupă de asigurarea condiţiilor pentru animale de a se odihni în spaţii curate şi a elimina dejecţiile în zona stabilită în care dejecţiile cad în fosa de colectare.

2.4	Emisii in Ape Subterane

Nu sunt

2.5	Manevrarea Deseurilor

Eliminarea din hale cu apă sub presiune – pompă de 200 atmosfere, debit specific folosit pentru îndepărtarea dejecţiilor. Dejecţiile sunt scurse spre bazinele de stocare. După mineralizare şi eliminarea gazelor de fermentare dejecţiile sunt valorificate prin distribuire pe terenul agricol.

2.6	Recuperarea si Eliminarea Deseurilor

Stocarea în bazine din beton, mineralizarea şi distribuţia pe terenul agricol.

2.7	Energie

CONSUM MINIM DE ENERGIE PRIN ASIGURAREA VENTILAŢIEI NATURALE

2.8	Accidente si Consecintele Lor

Nu au fost. Prevenirea accidentelor se asigură prin SUPRAVEGHEREA CONTINUA

2.9	Zgomot si Vibratii

Surse de zgomot – moara de furaje şi porcii. Nu prezintă impact asupra vecinătăţilor aflate la 1000m distanţă

2.10	Monitoring – prin terţi

2.11	Incetarea Functionarii

Nu pune probleme nefiind manipulate substanţe toxice sau periculoase care să impună tratamente pentru eliminare.

2.12	Probleme la Nivel de Instalatie      - nu se pun

# EMISII

3.1	Inventarul Emisiilor si Compararea cu Limitele Admise

| Emisii de NH3 , surse generatoare Surse de NH3 Emisii în atmosferă Tone/an Kg/zi Kg/h Kg/h Limite admise Hale industrial cu ventilatie forţată. 44,5 122 5,0 9,2 >300 g/h 30 mg/mc prevederi O.MAPPM 462/1993 Platforme dejecţii 50,0 136 5,6 Transport dejecţii nesemnif nesemnif nesemnif nesemnif În halele de creştere prin ventilaţie se va asigura limita admisă pentru NH3 pentru protecţia animalelor şi oamenilor de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. Maternitatea beneficiază şi de ventilaţie forţată utilizată pentru asigurarea confortului animalelor. Emisia NH3 din hale maxim 30 mg/mc. Emisii în atmosferă din procesul de creştere a porcilor la Belceşti. Sursa faze tehnologice Tipul emisiei Compuşi Cantităţi tone/an ) Cantităţi tone/an2) Conc. emisii mg/mc Debite masice Kg/h Kg/zi Hale porci Ventilaţia NH3 44,5 94,5 30 5,0 122 Platforme Fugitive NH3 50,0 x 5,6 136 Teren3) Fugitive NH3 X4) X X X X Hale Fugitive CH4 X 30,0 10 3,4 82 Platforme Fugitive CH4 X 140,0 X 15,9 383 Maternitate Ventilaţia 240000 mc/h NH3 2,2085) 2,2085) 8 0,2525) 6,0505 CH4 0,7485) 0,7485) 3 0,0855) 2,0505) Centrala Termică Maternitate lemne Fixe 240mc/h (6luni defuncţi- onare) pulberi 0,043 x 100 0,024 0,240 CO 0,110 x 250 0,060 0,600 NOX 0,220 x 500 0,120 1,200 SOX ,878 x 2000 0, 80 4,80 Nota :1)emisii pe bază de bilanţ materiale ;2)emisii factori emisie porci ; 3) Teren agricol pe care se distribuie dejecţii ;4) x nu s-au evaluat emisiile, 5) valorile sunt incluse în totalul Hale porci cu specificaţia ventilaţiei forţate. LMA 462 93 Admise la s.fixe NH3 X X 30 >0,300 X CH4 120 -1500 mg/mc la interior hale Nota: alte gaze prezente-H2S, CO2,N2O, N2.se asigură emisiile prin ventilaţie în hale-necontrolat în platforme din mineralizarea dejecţiilor în timpul de stocare.Mirosul este atenuat de ventilaţia naturală. Centrala Termică Sediu ad-tiv lemne 4 CT 35 KW Fixe 84mc/h (6luni de funcţionare) pulberi 0,015 x 100 0,008 0,084 CO 0038 x 250 0,021 0,210 NOX 0,076 x 5 0 0,042 0,420 SOX 0 307 x 200 0,068 1,680 LMA 462/1993 pulberi- 100mg/mc;CO –250mg/mc; NOX – 500mg/mc; SOX – 200mg/mc. 3.2. Emisii în apă. Calitatea emisiilor în apă. Obiectivul Secţiune Instalaţii evacuare apă uzată Volume evacuate evacuare Denumire Caracteristici mc/an Evacuarea apelor uzate Ape uzate Sediu Administrativ +ABATOR Staţia epurare Belceşti (ApaVital Iaşi contract) Bazin beton de colectare ape pavilion administrative si abator (apele uzate reprezintă 100% din volumul captat) V1sediu = 20mc mc V2abator =10mc Apă uzată menajera 720 * Se vidanjează 60 mc/lună în cazul consumului de apă conform normelor. * Ape uzate din consum igienico-sanitar corespund NTPA 002/2002 Se transportă cu autovidanja la staţia de epurare Belceşti. Vidanjarea se va efectua la umplerea bazinului la 2/3 din capacitatea utilă. 3.3. Emisii deşeuri. 3.3.1. Dejecţii emise, caracteristici. Surse generatoare Tip carac eristici Cod HG 856/2002 Cantităţi Depozitare Valorificare Eliminare lună/an ton Hale porci Platforme de stocare Dejecţii brute 02.01.06 1368 16425 Platforme de stocare Stocare 6 luni Dejecţii mineralizate 1368 16425 Distribuire pe teren agricol g-3.2. Caracteristicile deşeurilor. Tabelul nr.15 Tip deşeu * Codul Cantităţi tone/an Caracteristici de poluare ** W % Su/Suv/ Sm % Ntotal, - Tone/an Dejecţii brute 02.01.06 16425 82,0 5,6/4,0/ 1,4 165,0 în aer – 94,5 Dejecţii fermentate 02.01.0 16425 82,0 8,0/4,0/4,0 70,5 Dejecţii mineralizate 02.01.06 16425 82,0 8,0/4,0/4,0 70,5 * deşeurile specifice activităţii sunt reprezentate de dejecţiile eliminate din hale cu apa de spălare-transport, alte deşeuri sunt nesemnificative dpv al impactului de mediu. ** caracteristicile deşeurilor reprezentate de dejecţiile eliminate sunt umiditatea (W), substanţa uscată (Su), substanţa uscată volatilă (Suv) şi substanţa minerală(Sm). Datele din tabel sunt date calculate conform tehnologiei practicate şi corespund BAT. Analizele efectuate în cursul Bilanţului II au urmărit aceste caracteristici şi corespondenţa cu situaţia reală din teren. 3.3.3.Bilanţul NPK la S.C. LATINI COM. S.R.L. Belceşti Compuşi Dejecţii % Dejecţii t/an Emisii din hale Emisii din platforme Dejecţii mineralizate N total* 0,44 165 N-NH3 ( 44,5 N-NH3 ( 50,0 N NH3 ( 70,5 P2O5 0,33 66,25 - - 66,25 K2O 0,35 70,26 - - 70,26 3.3.4.VERIFICAREA RESPECTĂRII DIRECTIVEI 91/676/EEC |
| --- |
| Surse | Ntotal administrat t/an | Cantităţi dejecţii t/an | Suprafaţa administrată ha | Doza de administrat N kg/ha/an | Doza admisă Directiva * 91/676/EEC |
| Dejecţii mineralizate | 70,50 | 16420 4,29 Kg/to | 414 | 40 tone/ha | 170 |
| * Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse agricole. |

| Nr. halei | Supra fața utilă m2 | Ventilatia Capacităţi instalate | Emisii in aer mg/mc | Nr. maxim de porci capete | Centrale termice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr/mc/h | Total mc/h | NH3 | CH4 | T0C |  | Pkw | Combustibil Tip/Kg/h |
| 1 | 1872 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 2617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 8 | 1.872 | 12/40.000 | 490000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 9 | 1.872 | 12/40.000 | 490000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 10 | 1.872 | 12/8.000 6/40.000 | 96000 240000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 11 | 1.872 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 12 | 1.872 | 38/8.000 | 304000 | 30 | 10 | 12-23 | 2.617 porc gras | x | Fara incalzire |
| 13 1/2 | 924 | 12/8000 | 96000 | 30 | 10 | 28-31 | 3.060 (180 scroafe, 2.880 purcei) | 35 | CT Lemne/10 |
| 13 1/2 | 584 | 16/8000 | 128000 | 30 | 10 | 22-26 | 2.652 tineret | 35 | CT Lemne/10 |
| 3 | 1.907 | 19/8000 | 152000 | 30 | 10 | 12-23 | 899scroafe | x | Fara incalzire |
| 14 | 1.757 | 10/8.000 6/40.000 | 80000 240000 | 30 | 10 | 12-23 | 709scroafe | x | Fara incalzire |
| 4 | 1.878 | 18/8000 | 144000 | 30 | 10 | 28-31 | 5.796 (396 scroafe, 5.400 purcei) | 35 | CT Lemne/10 |
| 6 | 1.710 | 30/8000 | 240000 | 30 | 10 | 22-26 | 7.771tineret | 35 | CT Lemne/10 |
| 5 | 1710 | x | x | X | X | x | Utilaje echipamente | x | x |
| 7 | 171 | x | x | X | X | x |  | x | x |
| 2 | 1907 | x | x | x | x | x | Utilaje echipamente | X | X |
| Total | 11 Hale active | Ventilaţia instalată * 3198000mc/h 107 mc/h/porc vara | Ventilaţia medie* 2588400 mc/h 85 mc/h/porc iarna | Ordinul ANSV nr.20/ 24.02.2012 STATUS MINIM DE BUNASTARE PORCINE |
| Valori aproximate.Ventilaţia funcţionează funcţie de senzorii de temperatură, automat şi manual. |

Centrala termica pavilion administrativ: 32 Kw lemne consum 10kg/ora 

Cosuri de fum la CT sunt din inox cu diametrul de 25 cm si inaltimea 7m.

Abatorul este ALIMENTAT ELECTRIC ventilaţie şi caldura cu apa calda.

4	IMPACT

4.1	Evaluarea Impactului

Concluzia Raportului de mediu – activitatea nu a determinat deteriorarea mediului în zona de amplasament

4.2	Autorizarea Managementului Deseurilor

Dejecţiile se administrează în agricultură prin firma SC LATINI COM SRL si IVIS TANSA BELCEŞTI pe o suprafaţă de 500 ha.

4.3	Habitate

În zona de amplasament nu sunt habitate protejate.

### 4.1.1-Evaluarea impactului asupra mediului ca rezultat al activităţii desfăşurate în perioada 2007 -  2015

Nămolul (dejecțiile + apa de antrenare)  stocat și mineralizat în platformele de stocare este aplicat pe terenul societăţii S.C. Latini Com SRL. Producția de 22193 capete porci livraţi  în anul 2015, permite preluarea dejecţiilor sub formă semilichidă, după mineralizarea parţială prin staţionarea, peste 6 luni, în platformele de deshidratare.

Utilizarea în agricultură a dejecţiilor sub formă de amestec lichid - solid se foloseşte la capacităţi verificate privind potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive. Se respectă prevederile DIRECTIVEI NITRAŢILOR 91/676/EEC privind administrarea unor doze până la nivelul maxim admis de 170 kg N/ha/an. Operaţiunea se execută conform contractelor de utilizare şi supraveghere de specialitate. În anul 2015 dejecțiile au fost administrate pe o suprafață 265.05 ha evaluate drept corespunzătoare pentru fertilizare cu dejecții.

Eliminarea folosirii de aşternut (paie, coceni) în halele de îngrășare şi utilizarea acestora la strictul necesar în maternitate pentru scroafe gestante şi sugari, determina reducerea cantitatii de deşeuri generate din fermă.

In acelaşi scop, de reducere a deşeurilor, s-a reuşit să se obţină o mortalitate redusă în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamente  naturale.

Rezultă că atât d.p.d.v. a calităţii solurilor, climei cât şi scurgerii apelor de suprafaţă, situaţia existentă a permis la nivelul anului 2015 distribuirea pe terenul agricol administrat de S.C. Latini Com SRL a cantității de 5000 tone de dejecţii rezultate din stocul de dejecții din anul 2015 și de la numărul echivalent de 12486 capete de porci echivalenți crescuți/an de la naștere sau de la 25 Kg la 110 Kg crescuți în anul 2015. Administrarea în câmp a dejecțiilor lichide mineralizate în platformele de nămol s-a efectuat conform Programului de fertilizare, în condiţiile respectării regulilor Bunelor Practici Agricole.

# Conform strategiei de dezvoltare a societăţii se asigură permanent îmbunătăţiri în activităţile desfăşurate, prin implicarea permanentă a managerilor în activitățile de limitare a impactului de mediu pe amplasament şi în zonele limitrofe.

Apa uzată este rezultată numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare.

Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut pentru animale şi de împingere a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

Tabelul 30

4.1.    Evacuarea dejecţiilor din halele de creştere a porcilor.

| Obiectivul | Sursa dejec ţii /secţiu- ne evacua- re. | Instalaţii evacuare dejecţii + apă de spălare. | Volume evacuate mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Caracteristici |  |
| Capacitate 15000 porci (500 G.V.) Producţie/an 30000 porci 90 – 110Kg | Producerea dejecţiilor brute în halele de creştere, stocarea în fosele din hale, transportul la platformele de stocare |
|  | Evacuare dejecţii din hale | Fose în hale Canale evacu- are dejecţii | Dn 600mm Dn 800mm | 16425- NH3 44,5 16425 |
|  | În hale are loc emisia în aer de NH3 prin descompunerea ureei şi amonificarea Norg. +emisii de CO2,H2O,prin consum biologic. |
|  | Staţia de stocare – mineraliza- re dejecţii. | 6 Platforme stocare dejecţii curigole colecta- lichid | L x l x h 55x12x2m Vtotal=7920 mc stocare | 16425 NH3 44,50 H2O 6009 +alte gaze 16425* reprezintă dejecţii mineralizate cu 82 % apă şi 70,5 tone Ntotal care se distribuie în câmp prin.IVIS TANSA Belceşti. |
|  |  | Bazin de colec- tare lichid din beton amplasat între cele 2 grupe de câte 3 platforme. | Vtotal= 200 mc. |  |
| Platforme de stocare – mineralizare 6 x 1320= 7920mc. | Pe platformele de stocare are loc mineralizarea dejecţiilor,aici fiind realizate emisii de NH3, prin procesele de amonificare(34,92 tone amoniac) cât şi a celorlalte gaze de fermentaţie, N2O, N2,H2O(6009mc)prin procese de nitrificare – denitrificare. |
| Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigurăpreluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca 6luni, tehnologia de eliminare a dejecţiilor impunând existenţa spaţiilor de depozitare în vederea stocării pentru mineralizare avansată. Funcţionalitatea platformelor grupate câte trei impune stocarea încă 6 luni după ultima încărcare. Sunt necesare capacităţi de stocare distincte pentru minim6 luni . Extinderea capacităţii de stocare este realizabilă astfel încât să se asigure funcţionalitatea distinctă a platformelor prin amenajarea separată a alimentării cu dejecţii din grajduri. Capacitatea de 7920mc asigură astfel necesarul de stocare de 6 luni şi evitarea pierderii de azot prin stocare suplimentară. |

Analiza difuză a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi H2O care sunt emise la nivelul halelor industriale.

În halele de creştere prin ventilaţia naturală se asigură pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan, în funcţie de necesităţi.

3. Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

4. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precaţiune de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel încât să se prevină pierderile necontrolate în mediu.

5. Apa uzată rezultată este  numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare a complexului AEICIP Belceşti.

6. Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut şi de împingere cu jet sub presiune a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

7. S.C. Latini Com. S.R.L. este racordat la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează apă din acumularea Tansa-Belceşti. Apa este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Alimentarea cu apă de băut a personalului se asigură ambulatoriu în recipienţi ambalaţi (apa potabilă livrată nu corespunde Legii 458/2003).

8. Unitatea este amplasată la circa 500 m de ultima casă a localităţii. În incinta unităţii nu se semnalează zgomote; dacă animalele sunt corect hrănite şi îngrijite nu se înregistrează nici un zgomot.

9. Mortalitatea este scăzută în complex datorită aplicării de metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in tabere de vară, la exterior, furajarea cu hrană adecvată, dezinfecţia imediată a spaţiilor);

10. Deşeurile sunt folosite după cum urmează:

- Nămolul rezultat în urma procesului de mineralizare se aplică ca fertilizant pe terenul societăţii și în viitor pe un teren contractat, în doze care respectă potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive.

Conţinutul de microelemente metalice este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg) şi acestea indică că nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din vecinătatea acesteia.

Solul pe care pe care se aplică nămolul provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20%.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării solului şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului stipulate în Ordinul 344/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură şi în Directiva 91/676/EEC- directiva nitraţilor.

Solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este un cernoziom cu o reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi   N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii.

Conţinutul total de metale grele se situează în limite normale, caracteristic fondului pedogeochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Solul pe care se vor aplica dejecțiile zootehnice este, de asemenea, pretabil, având un conținut redus de azot și fosfor mobil. Urmează ca acesta să fie analizat în detaliu pedologic și agrochimic.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul trebuie aplicat însă numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Nămolul relativ proaspăt din platforme are reacţie slab respectiv mediu alcalină, iar nămolul uscat, mineralizat are reacţie moderat acidă. Reacţia alcalină a nămolului proaspăt şi a supernatantului este dată de conţinutul ridicat de amoniac. Prin uscare şi pierderea amoniacului cantitatea de N total din nămol s-a redus, fosforul a rămas aproape constant şi ambele probe de nămol prezintă cantităţi semnificative de potasiu.

Conform analizelor efectuate  nămolul rezultat în urma stocării dejecţiilor de la porci în platformele de deshidratare  conţine cantităţi însemnate de macroelemente.

Faţă de valorile întâlnite în mod obişnuit în soluri, în nămolul analizat conţinutul de Cu este de până la 7,5 ori mai mare, iar cel de Zn de aproape 11 ori mai ridicat fără a depăşi valorile admise petru conţinutul admis în nămoluri când se administrează în agricultură. Conţinutul este datorat pe de o parte probabil suplimentelor în microelemente care se dau în hrana animalelor, pe de altă parte dejecţiile prezintă în mod normal conţinuturi mai mari în aceste elemente esenţiale vieţii comparativ cu solurile.

Conţinuturile celorlalte  metale grele din nămolul cercetat sunt mult inferioare concentraţiilor maxime admise de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură cât şi concentraţiilor normale în soluri.

În concluzie, datele analitice ale nămolului(dejecţiilor) rezultat de la creşterea industrială a porcilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, arată că acesta conţine însemnate cantităţi de elemente nutritive, atât macro- cât şi microelemente. Nămolul constituie un foarte bun material fertilizant.

Drept componentă restrictivă ar putea fi considerată salinizarea dar având în vedere tipul de sol pe care se aplică acest nămol care este un cernoziom cu textură  lutoasă şi doza de material aplicată, circa 30 t/ha/an,maxim 40t/ha/an, se poate  considera că administrarea nu ridică probleme de salinizare secundară a solului.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din platforme ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha valoare situată sub nivelul admis de Directiva nitraţilor 91/676/EEC pentru asigurarea protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării cu nutrienţi. Nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate cu mijloace şi tehnici care să permită respectarea dozelor de administrare în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane poate fi asigurată prin măsuri de supraveghere şi de respectare a tehnologiei de colectare , transport şi administrare în agricultură a dejecţiilor.

FINAL  SECŢIUNEA 1, PARTEA I-A, REZUMAT NETEHNIC.

### 3.6.3. Evaluarea impactului şi dezvoltarea unui model conceptual al amplasamentului

Evalaurea impactului și modelul conceptual al amplasamentului sunt prezentate în schema de mai jos:

### Incidente legate de poluare

Nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasament sau în zona de administrare a dejecţiilor.

### Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Amplasamentul obiectivului nu se află situat în apropiere de zone protejate. Se menţionează însă apropierea în zona de sud, sud-vest de cursul de apă Bahlui , cca 1,2 km, şi de principalul lac de acumulare din regiune Tansa-Belceşti, utilizat ca sursă de apă potabilă pentru localitatea Belceşti. Acumularea Tansa-Belceşti se află la distanţă de cca 2,0Km , la sud de terenul pe care se administrează dejecţiile.

### 4.1.4. Costuri pentru operarea instalaţiei IPPC în conformitate cu BAT și investițiile din fonduri europene

În tabelele 31 și 32 este prezentată situația la zi privitoare la investițiile din fonduri proprii și din fonduri europene. Se oservă că valoarea totală a costurilor din cele două fonduri s-a ridicat la 1.087.373 lei, iar cheltuielile de mediu și întreținere au fost de 2.140.219 lei. Investițiile din fonduri europene s-au cifrat la 739.807 euro.

Tabelul 31

| Activităţi de producție și de mediu. | Costuri 2015 din fonduri proprii | Costuri 2015 din fonduri europene | Scopul |
| --- | --- | --- | --- |
| Total investiţii din care: | euro | euro |  |
|  |  |  | Funcționarea optima la capacitatea autorizată. |
| Modernizare hala 3 | 49467 | - | ( atingerea capacității autorizate; ( asigurarea condițiilor optime de creștere; ( asigurarea condițiilor de viață pentru animale conform BAT; ( respectarea tehnologiilor de crestere asigurandu-se astfel un impact redus asupra mediului si calitatile acestuia. Modernizări hale, asigurarea unor condiții de viață optime animalelor , conform cerințelor europene, respectiv: densitate, ventilație, igienă, apa, hrana si status sanitar. |
| Modernizare hala 4 | 59376 | - |  |
| Modernizare hala 6 | 74536 | - |  |
| Modernizare hala 9 | 30521 | - |  |
| Modernizare hala 10 | 42575 | - |  |
| Modernizare hala 11 | 20168 | - |  |
| Modernizare hala 12 | 37079 | - |  |
| Modernizare centru macinis | - | 227169 |  |
| Modernizare hale depozitare | - | 362467 |  |
| Bazin depozitat dejectii | 29999 | - |  |
| Cantar rutier | - | 19123 |  |
| Cisterna transport dejectii | 4045 | - |  |
| Incarcator frontal | 116348 | 116348 |  |
| Racitor de cereale/racleta aerare | - | 14700 |  |
| TOTAL INVESTIȚII | 1087573 |  |
| Cheltuieli mediu și Întreținere | Lei |  |  |
| Medicamente | 1686340,00 |  | Distribuitori autorizati |
| Eliminare dejecţii menajere | 331,20 |  | Contract vidanjare SC Apavital. |
| Eliminare ţesuturi animaliere- cadavre | 7544,00 |  | Contract S.C. PROTAN S.A. predare deşeuri animaliere-eliminare. |
| Monitorizare mediu | 9163,84 |  | Analize mediu terţi |
| Alimentare apă | 146761,00 |  | Contract APAVITAL S.A.IAŞI |
| Energie : |  |  |  |
| Energie electrică | 274368,00 |  | Contract Eon Tg. Mures |
| Dezinfecții, deratizare | 6019,38 |  | Personal calificat |
| FONDUL DE MEDIU | 6692,00 |  |  |
| Rapoarte mediu | 3000,00 |  |  |

Investiții din fonduri europene

Tabelul 32

| Titlul proiectului | Valoare proiect | Realizat la 31.12.2015 Valoric/fizic |
| --- | --- | --- |
|  | Total EURO | Fonduri UE % | Fonduri Proprii % |  |
| Modernizare baza de procesare si depozitare cereale in localitatea Belcesti | 739807 | 37 | 63 | 739807 EURO/100% |

### Autorizări curente

În tabelul 33 este prezetnată lista cu autorizările curente ale firmei.

Autorizări SC Latini Com SRL

Tabelul 33

| Nr. Crt. | E M I T E N T | E X P L I C A T I E | NR. / DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediu |  |  |
| 2 | Apele Romane |  |  |
| 3 | DSVSA Iasi | Autorizare mijloc transport animale vii ( remorca I.M. MIRSA ) | IS - 001 / 16.02.2016 |
| 4 | DSVSA Iasi | Abator de mica capacitate | 289 / 06.01.2016 |
| 5 | DSVSA Iasi | Macelarie | VA 1286 / 21.10.2015 |
| 6 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara veterinara pentru mijloacele de transport de produse de origine animala ( autoutilitara Citroen ) | 237 / 23.10.2015 |
| 7 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara-veterinara exploatatie | 02 / 17.01.2014 |
| 8 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara-veterinara pentru utilizarea produselor de la nerumegatoare in cadrul unitatii de fabricare a furajelor pentru hrana animalelor de ferma ( faina peste ) | 7 / 02.05.2012 |
| 9 | DSVSA Iasi | Inregistrare sanitar-veterinara pentru formatiune dezinfectie, dezinsectie, deratizare proprie | 279 / 05.05.2011 |
| 10 | DSVSA Iasi | Autorizatie sanitara veterinara pentru fabricarea preparatelor pentru animalele de ferma | 023 / 11.04.2011 |
| 11 | Pompieri | Referat | 621926 / 22.10.2001 |
| 12 | DSP | Referat | 784 / 25.10.2001 |

## Concluzii și recomandări pentru prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării pe amplasament

1.Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigură preluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca. 5 luni şi la care prin efectuarea separării intrărilor în fiecare compartiment se poate asigura un timp de stocare de 6,8 luni.

2.Utilizarea ventilaţiei forţate în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate de masa de aer de pe suprafaţa platformei . Ventilaţia în halele de creştere se asigură şi natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitive a poluanţilor specifici.

Utilizarea ventilaţiei naturale în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate de masa de aer de pe suprafaţa platformei iar ventilaţia în halele de creştere se asigură natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitivă (difuză) a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi H2O care sunt emise la nivelul halelor industriale.

În halele de creştere prin ventilaţia naturală se asigură pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan, în funcţie de necesităţi.

3. Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

4. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precaţiune de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel încât să se prevină pierderile necontrolate în mediu.

5. Apa uzată rezultată este  numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 82% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare a complexului AEICIP Belceşti.

6. Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut şi de împingere cu jet sub presiune a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

7. S.C. Latini Com. S.R.L. este racordat la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează apă din acumularea Tansa-Belceşti. Apa este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Alimentarea cu apă de băut a personalului se asigură ambulatoriu în recipienţi ambalaţi (apa potabilă livrată nu corespunde Legii 458/2003).

8. Unitatea este amplasată la circa 500 m de ultima casă a localităţii. În incinta unităţii nu se semnalează zgomote; dacă animalele sunt corect hrănite şi îngrijite nu se înregistrează nici un zgomot.

9. Mortalitatea este scăzută în complex datorită aplicării de metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in tabere de vară, la exterior, tratamentul prin hrană adecvată, dezinfecţia imediată a spaţiilor);

10. Deşeurile sunt folosite după cum urmează:

- Nămolul rezultat în urma procesului de mineralizare se aplică ca fertilizant pe terenul societăţii și în viitor pe un teren contractat, în doze care respectă potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive.

Conţinutul de microelemente metalice este normal, asemănător valorilor de fond pedogeochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg) şi acestea indică că nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din vecinătatea acesteia.

Solul pe care pe care se aplică nămolul provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20%.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării solului şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului stipulate în Ordinul 344/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură şi în Directiva 91/676/EEC- directiva nitraţilor.

Solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este un cernoziom cu o reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi   N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii.

Conţinutul total de metale grele se situează în limite normale, caracteristic fondului pedogeochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Solul pe care se vor aplica dejecțiile zootehnice este, de asemenea, pretabil, având un conținut redus de azot și fosfor mobil. Urmează ca acesta să fie analizat în detaliu pedologic și agrochimic.

Toate aceste criterii arată că nu există  pericole evidente de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul trebuie aplicat însă numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Nămolul relativ proaspăt din platforme are reacţie slab respectiv mediu alcalină, iar nămolul uscat, mineralizat are reacţie moderat acidă. Reacţia alcalină a nămolului proaspăt şi a supernatantului este dată de conţinutul ridicat de amoniac. Prin uscare şi pierderea amoniacului cantitatea de N total din nămol s-a redus, fosforul a rămas aproape constant şi ambele probe de nămol prezintă cantităţi semnificative de potasiu.

Conform analizelor efectuate  nămolul rezultat în urma stocării dejecţiilor de la porci în platformele de deshidratare  conţine cantităţi însemnate de macroelemente.

Faţă de valorile întâlnite în mod obişnuit în soluri, în nămolul analizat conţinutul de Cu este de până la 7,5 ori mai mare, iar cel de Zn de aproape 11 ori mai ridicat fără a depăşi valorile admise petru conţinutul admis în nămoluri când se administrează în agricultură. Conţinutul este datorat pe de o parte probabil suplimentelor în microelemente care se dau în hrana animalelor, pe de altă parte dejecţiile prezintă în mod normal conţinuturi mai mari în aceste elemente esenţiale vieţii comparativ cu solurile.

Conţinuturile celorlalte  metale grele din nămolul cercetat sunt mult inferioare concentraţiilor maxime admise de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură cât şi concentraţiilor normale în soluri.

În concluzie, datele analitice ale nămolului(dejecţiilor) rezultat de la creşterea industrială a porcilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, arată că acesta conţine însemnate cantităţi de elemente nutritive, atât macro- cât şi microelemente. Nămolul constituie un foarte bun material fertilizant.

Drept componentă restrictivă ar putea fi considerată salinizarea dar având în vedere tipul de sol pe care se aplică acest nămol care este un cernoziom cu textură  lutoasă şi doza de material aplicată, circa 30 t/ha/an,maxim 40t/ha/an, se poate  considera că administrarea nu ridică probleme de salinizare secundară a solului.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din platforme ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha valoare situată sub nivelul admis de Directiva nitraţilor 91/676/EEC pentru asigurarea protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării cu nutrienţi. Nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate cu mijloace şi tehnici care să permită respectarea dozelor de administrare în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane poate fi asigurată prin măsuri de supraveghere şi de respectare a tehnologiei de colectare , transport şi administrare în agricultură a dejecţiilor.

# SECŢIUNEA 2.

# 2.TehniCI

## 2.1.Tehnici de Management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificat / inregistrare | Managementul integrat de mediu se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general al complexului bazat pe procesul ciclic şi dinamic, planificare, implementare, verificare şi analiză. Complexul nu deţine certificarea privind implementarea managementului de mediu, din partea unui organism abilitat, dar doreşte să participe în viitor la transpunerea în activitate a sistemului de management de mediu conform ISO 14000, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei de mediu. Anul propus pentru certificare este 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referinta la documentul pe care il veti atasa | Organigrama de management se ataşează solicitării-anexa 1. Din aceasta rezultă un compartiment de mediu care informează compartimentul tehnic şi economic asupra aspectelor de mediu. Administratorul este implicat în activităţile şi îmbunătăţirea continuă a calităţii mediului prin participarea directă la îndeplinirea Programelor de mediu. |  |

| Ref | Cerinta caracteristica BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi functionale | Responsibilitate Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial ? | DA | Politica de mediu a fost formulată de patronul firmei şi făcută cunoscuta tuturor salariaţilor. Se anexează. | ADMINISTRATORUL |
| 7 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Aveti o metoda de inregistrare a evidentei necesitatilor de intretinere si revizie? | DA DA | 2005 Programul de intretinere cuprinde toate echipamentele. Până la 30.10.2016 se vor întocmi şi documente pentru fiecare echipa- ment. Jurnalul de intretinere . | ADMINISTRATORUL |
| 9 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare Aveti un sistem prin care identificati indicatorii de performanta in domeniul mediului? Aveti un sistem prin care stabliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea acuratetei? | Nu DA | Programul de fertilizare Programul de acţiuni de asigurare a calităţii mediului. Jurnal de evidenţă a cantităţilor de dejecţii distribuite pe terenul de administrare. 2017 se va stabili funcţie de obliga- ţiile stabilite prin Autorizaţia de mediu. | COMPARTIMENT DE MEDIU |
| 9A | Daca raspunsul la punctul 9 este DA listati indicatorii dumneavoastra principali | N/a | Dejecţii- cantităţi, caracteristici- Ntotal Ptotal, Ctotal, Cu, Zn, Cr, pH, SOvol. SU, H2O. AER – NH3, CO, N2O, APA subterană- Ntotal – N-NH3+ N-NO2 + N-NO3 + Norg , Ptotal , CBO5, CCO-Cr, Rfix. , PH. Ptotal, Ctotal, Cu, Zn, Cr, pH, SOvol. SU, H2O. | COMPARTIMENT DE MEDIU |
| 11 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt functionale (sau vor fi functionale si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza ehipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele constientizarea implicatiilor de reglementare a Autorizatiei pentru activitatea companiei si pentru sarcinile lor de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile impuse de autorizatie prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Există un sistem de instruire pe probleme de poluare accidentală a apei care cuprinde personalul de prevenire şi de intervenţie. Acest program va fi extins şi în acţiunile de protecţie a mediului de prevenire şi combatere a cauzelor şi consecinţelo acţiunilor care pot fi răspunzătoare de prejudicii aduse mediului. Programul de poluare accidentală cuprinde măsurile cuprinse în coloana „Cerinţe caracteristice BAT” -acţiuni necesare a fi întreprinse în procesul de administrare a dejecţiilor lichide pe terenul arabil: - efectele potenţiale asupra mediului sunt cuprinse în „Schema de integrare în mediu” ; -luarea de măsuri de prevenire sunt cuprinse în „Acţiuni planificate pentru supravegherea integrată a amplasamentului”; - prevenirea emisiilor accidentale, aria potenţială de poluare sunt cuprinse în „Programul de supraveghere a apelor de suprafaţă şi subterane-Lista punctelor critice”. | ADMINISTRATOR. COMPARTIMENT MEDIU COMPARTIMENT MEDIU COMPARTIMENT TEHNIC |
|  | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | S-au luat măsuri de responsabilizare a personalului inclusiv s-a renegociat contractul de fertilizare cu firma IVIS TANSA-BELCEŞTI cu ocazia analizei de mediu pentru autorizare integrată. | ADMINISTRATOR |
|  | Exista standarde de instruire pentru acest sector industrial si in ce masura va conformati lor? | INSTRUIREA PERIODICA SE VA REALIZA CU PERSOANE AUTORIZATE EXPERTE ÎN PROBLEME DE MEDIU ATESTATE DE MMGA. |
| 12 & 14 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neincadrare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri prevenire de si de corectare? | DA | Procedurile pentru incidente se conformează cerinţelor organelor de inspecţie de mediu, revizuita ori de cate ori este necesara implementarea de actiuni pe termen lung. | ADMINISTRATOR |
|  | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri de prevenire si de corectare a recurentei? | Da | Procedura de solutionare şi Raportare a sesizarilor. | ADMINISTRATOR |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri( preferabil ) independente, pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | AUDIT INTERN LUNAR privind gestionarea dejecţiilor. | ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR |
|  | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | LUNAR Sistemul este operaţional |  |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf conducerea superioara a companiei analizeaza performanta in domeniul protectiei mediului si asigura luarea masurilor corespunzatoare. Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu ? | DA | Raportul lunar demonstrează performanta fata de toate cerintele legale acesta fiind rezultatul analizei de mediu LUNARE prin intalnirile ADMINISTRATORULUI cu membrii compartimentului de mediu. Analiza performanţei de mediu se asigură sub coordonarea Admini- stratorului. | ADMINISTRATOR |
|  | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin odat pe an? | DA | La fel ca mai sus | ADMINISTRATOR |
|  | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca problemele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt impuse de IPPC: | DA | Problema de mediu este inclusă în activitatea de distribuire a dejecţiilor în teren pentru fertilizare-PROGRAMUL DE FER- TILIZARE. | ADMINISTRATOR şi Responsabili SC IVIS TANSA BELCEŞTI |
|  | controlul of schimbarii procesului in instalatie; | Partial | Nu exista o procedura oficiala, dar orice schimbare se realizează cu aprobarea administratorului care este constient de sarcinile lor ce decurg din conditiile de autorizare | ADMINISTRATOR |
|  | proiectarea si inspectarea unor noi instalatii, constructii sau alte proiecte importante ; | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | aprobarea de capital ; | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | alocarea de resurse; | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | planificare si programare; | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | politica de aprovizionare ; | DA | La fel ca mai sus |  |
|  | Evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie) | DA | S-au introdus pe parcursul elaborării documentaţiilor pentru emiterea autorizaţiei de mediu. |  |
|  | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: informatii socitate de Autoritatea de Reglementare; si | Parţial | Un raport de mediu Raportul anual al companiei. Acesta cuprinde informatii despre probleme de mediu mai largi, ca de ex. transportul, reciclarea dejecţiilor şi furajele preluate în urma valorificării în agricultura | ADMINISTRATOR |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile ulterioare planificate. | Da | La fel ca mai sus |  |
|  | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Parţial | ANUNŢ PUBLIC cu ocazia solicită rii AUTORIZAŢIEI de MEDIU |  |

| Cerinta caracteristica de BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Documentatia de management si evidenta Pentriu fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management , dati informatiile solicitate . |  |  |  |
|  | Politici | ADMINISTRATIE | DOSARE PE PROBLEME | ADMINISTRATOR |
|  | Responsibilitati |  |  |  |
|  | Tinte |  |  |  |
|  | Evidentele de intretinere |  |  |  |
|  | Proceduri |  |  |  |
|  | Evidentele rezultatelor monitorizarii |  |  |  |
|  | Rezultatele audit-urilor |  |  |  |
|  | Rezultatele analizelor |  |  |  |
|  | Evidenta privind sesizari si incidente | ADMINISTRAŢIE | DOSAR SESIZĂRI | ADMINISTRATOR |
|  | Evidenta privind instruirile | ADMINISTRAŢIE | DOSAR INSTRUIRI |  |

## Intrari de materiale

### Selectia materiilor prime

| Materie prima existenta/ functie | Natura chimica /compozitie | Volum de material Maxim /an | Pierdere % in produs % in apa % in canalizare % in deseuri/ pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ)? Va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce?) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocide-dezinfectante STALOSAN, VIROCID Se administrează după depopulare În halele de porci soluţii 1% | peroxisulfat de potasiu sol. 1%, NaOCl sol. 3-5%, NaOH sol. 5%, CaOCl2, sol. 1%, | 1100 Kg | 100% în aer | Periculos pentru mediul acvatic fiind dezinfectant se impune regimul substanţelor de gen, nu se admite deversarea în ape. Din tehnologie nu rezultă ape uzate. | BAT folosesc substanţe dezinfectante în tehnologie cu măsuri de precauţie. | Nu poate constitui risc de accident Stocare in sediu Ad-tiv sub cheie |
| Compusi organici halogenati;Solventi organici ne-halogenati ;Agenti tensioactivi de suprafata (detergenti de ex)Agenti de complexare Agenti de decalcifiere pe baza de amoniu;Substante chimice anorganice (saruri, sulfuri, acizi)Substante chimice organice (acizi, baze, etc.) Tananti;Coloranti;Agenti de emulsionare a grasimilor;Agenti de finisare;Finisari speciale (antiinflamatoare si hidroizolante) NU SE UTILIZEAZĂ ALTE SUBSTANTE PERICULOASE. |
| Combustibili | LEMNE | 20tone | 2 tone | Cenuşă lemn nu prezintă toxicitate | Utilizată la microsera de flori | Nu prezită risc semnificativ |

Tabel 2.2.1.1 – Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot  avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea  aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)                   DA

B Exista un sistem de evacuare a aerului                                                                 AERISIRE NATURALĂ SI FORTATA

C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare      NU SE EVACUEAZĂ

D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a focului sau a apei DA neinundabil; spaţiu uscat; măsuri PSI.

Tabel 2.2.1.2 – Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde cerintelor caracteristice privind BAT-urile ramase

| Cerinta caracteristica de BAT | Raspuns | Rasponsibilitate Indicati persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili pierderea in mediu sau impactul materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati data la care acestea vor fi terminate (in intervalul de 3 ani corespunzator programului de dezvoltare a companiei. | Studiu privind calitatea solului în zona de administrare a dejecţiilor- minim la 3 ani de la reautorizare. | ADMINISTRATOR |
|  | Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi terminate (in intervalul de 3 ani corespunzator programului de dezvoltare a companiei. | NU SUNT |  |
| 2 | Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA | ADMINISTRATOR |
| 3 | Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea regulata a noilor progrese privind materiile prime si implementarea unora mai adecvate, cu un impact mai redus asupra mediului? | NU ESTE CAZUL Eventual schimbarea tehnologiei de dezinfecţie o dată cu evoluţia BAT | ADMINISTRATOR |
| 4 | Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul continutului materiilor prime? Includ acestea specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului si toate impuritatile care ar putea afecta emisiile. | Parţial Există certificate privind conţinutul de microelemente din produsele utilizate ca hrană complementară pentru porcine. Produsele utilizate sunt admise a fi utilizate în ţările U.E. şi corespund BAT | ADMINISTRATOR |

### Auditul minimizarii deseurilor (minimizarea consumului materiilor prime)

Tabel 2.2.2.1 – Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde cerintelor caracteristice privind BAT-urile ramase

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Rasponsibilitate Indicati persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat auditul minimizarii deseurilor ? Indicati data si document ul de referinta. | DA. | ADMINISTRATOR |
|  | Listati principalele recomandari ale acelui audit si data pana la care ele vor fi (sau au fost) implementate. Daca exista un plan de actiune, ar fi preferabil sa-l anexati. | Recomandarea utilizării dejecţiilor În agricultură în condiţiile respectării Directivei nitraţilor 91/676/EEC Există un Plan de acţiuni privind fertilizarea terenului agricol cu dejecţii. | Compartimentul de mediu |
|  | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Alte deşeuri din activitate sunt nesemnificative. | - |
|  | Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul audit . | Audit extern funcţie de obligaţiile impuse prin Autorizaţia Integrata de Mediu. | ADMINISTRATOR |
|  | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | DA | ADMINISTRATOR |

### Utilizarea apei

Table 2.2.3.1 – Consumul de apa

| Sursa de ex. rau, retea urbana | Cantitate (m3/an) | Utilizari | % de recirculare in proces | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţea localitate Belceşti | 50000 | Apă potabilă tehnologica. | Nu se recirculă | Nu este cazul |
|  | 912 | Apă potabilă salariaţi | Nu se recirculă | Nu este cazul |
|  | 20,8 mc/h | Q refacere incendiu | - | - |
|  | 14250 | Stropit spaţii verzi | - | - |

Table 2.2.3.2 – Comparatie cu orice limite disponibile

| Limita la sursa | Limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| Apă potabilă* | L 458/2002 | Apă furnizată din reţea localitate Belceşti conform Contract cu ApaVital IAŞI |
| * Sursa de apă o constituie Lacul de acumulare Tansa-Belceşti apa fiind tratată in staţia de tratare exploatată de ApaVital IAŞI |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este data mai jos/anexate/altele Apa este utilizată ca apă potabilă pentru adăpat animale şi pentru acoperire şi îndepărtare dejecţii din hale. | Documentul de referinta: Norma de consum de 6,5 l/cap porc mediu/zi corespunde BAT privind gospodăria apei ,eliminarea pierderilor şi utilizarea nejustificată în condiţiile creşterii industriale a porcilor. |
| --- | --- |

Tabel 2.2.3.3 – Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde cerintelor caracteristice privind BAT-urile ramase

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Rasponsibilitate Indicati persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit privind eficienta apei? Indicati data si documentul de referinta. | D.A. PRUT IAŞI reactualizată Autoriz.GA | ADMINISTRATOR |
|  | Listati principalele recomandari ale acelui audit si data pana la care ele vor fi (sau au fost) implementate. Daca exista un plan de actiune, ar fi preferabil sa-l anexati. | PLAN DE PREVENIRE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE – aprobat de D.A. PRUT IAŞI | ADMINISTRATOR |
|  | Au fost utilizate tehnici de reducere a consumurilor de apa ? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | DA. Instalarea pompei cu presiune de 200 atmosfere debit 15l/minut la îndepărta- rea dejecţiilor din hale spre platformele de mineralizare. | ADMINISTRATOR |
|  | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de utilizare eficienta a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | AUDIT LUNAR INTERN Supravegherea consumului de apă şi calitatea apei administrate porcilor. | ADMINISTRATOR |
|  | Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul audit . | 30. 08.2016 | ADMINISTRATOR |
|  | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | DA În cadrul Raportului lunar şi anual care se vor transmite la APM IAŞI | ADMINISTRATOR |

Descrieti pozitia actuala sau proposa cu privire la alte cerinte caracteristice de BAT mentionate in ghid, in casutele de mai jos.  Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii sau prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative;

a se vedea mai jos raspunsurile la punctele 6, 7 si 8 .

- Sistemele de drenaj trebiue sa fie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de suprafata. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru reutilizarei.  Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat in mod separat.

Nu există un sistem de drenaj al apelor subterane cu descărcare în apa de suprafaţă.

- Apa trebuie sa fie reciclata in procesul din care rezulta, prin epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie sa fie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei . Pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie sa fie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utillizari.  Fuxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Apa de transport dejecţii se utilizează în agricultură la fertilizare conform BAT, fiind incorporata in dejectii şi conform recomandărilor Studiului OSPA IASI 2016, precum si recomandarilor din Bilanţul de mediu nivel I + II elaborate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA BUCUREŞTI; în acest fel nu se mai elimină decât apele uzate menajere care sunt evacuate prin transport cu autovidanja la staţia de epurare a localităţii Belceşti conform contractului cu APAVITAL IAŞI nr 380/18.11.2004.

Acolo unde apa este folosita pentru curatenie si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

aspirare, frecare sau stergere cu carpa mai degraba  decat prin stropire cu furtunul;

Se realizează la depopularea halelor, consumul de apă fiind minim.

controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Se realizează permanent

## Principalele activitati si reduceri ale poluarii

Punctul1: Descrierile proceselor

Prezentati diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a  identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la a activitate la alta.

| Intrari (materii prime/utilitati) Tone/an |  | Proces si produs |  | Rezultate (produs/deseuri) în tone/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FURAJE 10950 |  | Stoc în magazii |  | Porci graşi 90-110 Kg |
| HRANĂ |  |  |  | 30000 livraţi/an- 3000 tone |
|  |  |  | HRĂNIRE |  |
| APA potabilă 68668 |  | Băut animale |  | Dejecţii brute 16425 |
| APA spălare 8160 |  | Îndepărtare dejecţii |  |  |
|  |  |  |  | H2S, H2O, CO2 emisii in aer |
| Energie electrică |  | Ventilaţia maternitate încălzire maternitate |  | 7284 + NH3 44,5 |
| Dezinfectante 0,12 |  |  |  | caldura reziduala + |
|  |  |  |  | amoniac, emisii in aer hale |
| Deshidratare naturală |  | Eliminare apă |  | Apă evaporare naturală |
| Dejecţii platforme |  |  |  | 6009 + |
|  |  |  |  | NH3 50,0 |
|  |  | Amonificare, nitrificare |  | amoniac, emisii in aer plat forme dejecţii. |
| INTRARE TOTAL |  |  |  | PRODUSE 3000 |
|  |  |  |  | DEŞEURI DEJECŢII 16425 |
|  |  | 13,65 tone emisii/ 1 tonă produs |  | EMISII ÎN AER NH3 94,50 |
|  |  |  |  | H2O, CO2 |
|  |  |  |  | H2S |
|  |  | Porci vii 30000 cu 3000 tone | CONVERSIA FURAJULUI 25 -33 % |  |

Figura 1.  Schema de proces tehnologic pentru creşterea intensivă a porcilor în complexul analizat, inclusiv intrarile si iesirile  S.C. LATINI COM S.R.L. BELCEŞTI.

Inventarul proceselor

| TABEL 2.3.1 – INVENTARUL PROCESELOR |
| --- |
| NUMELE PROCESULUI | NUMARUL PROCESULUI (daca e cazul) | DESCRIERE | CAPACITATE MAXIMA | OBSERVAŢII |
| CREŞTEREA PORCILOR ABATORIZARE 1 TONA/ZI | Activitatea principală Activitate non IPPC | Creştere 6 luni la greutate 90-110Kg Livrare în viu <10 % ABATORI ZARE din productia In viu.(250 t/an) | 15000 porci x 50Kg media= 892 GV în 6 luni de creştere 1GV= 1000Kg=20 porci media 50Kg 30000 porci livrabili anual | CONVERSIA 33% Furaj porc viu Hrana – cereale din terenuri fertilizate cu dejecţiile rezultate din complex. |

Inventarul produselor

| TABEL 2.3.2 – INVENTARUL IESIRILOR (PRODUSELOR) |
| --- |
| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate (volum/lungime) |
| CREŞTEREA PORCILOR | PORCI VII | INDUSTRIA ALIMENTARĂ | 30000 PORCI/AN 3000 TONE/AN |

| TABEL 2.3.3 – INVENTARUL IESIRILOR (DESEURI) |
| --- |
| Numele procesului | Numele/ tipul deseului | Impactul deseului | Cantitate |
| CREŞTEREA PORCILOR XXXX | DEJECŢII PORCI lichid +solid 92% apă | Fertilizarea terenurilor agricole Emisii aer – NH3 , H2S, H2O, N2O, N2. Miros Impact potenţial polu are cu nitrati | 16400 tone/an dejecţii mineralizate 1mc/cap/porc/an dejecţii brute (corespunde BAT) 10 t/an sange, 37,5 t/an tesuturi |
| ABATORIZARE | SANGE (lichid ambalat in container) TESUTURI (solide) CONTRACT ELIMINARE AUTORIZA TA |  |  |
|  | Alte deşeuri comune, resturi vegetale, menajere, cenuşi CT, lemn, etc | Nesemnificativ | - |

Diagramele principalelor componente ale fabricii  acolo unde sunt importante pentru protectia mediului.

brute pentru a arata nivelul de detaliere cerut . . Modificati-o ca sa indice activitatile din instalatia dvs.  Pentru alte tipuri de fabrici indicati o diagrama similara.

Punctul 4: sistemul de control

Notand informatiile de mediu relevante de control date in diagramele de mai sus, in sectiunile refeitoare la depopulare. Se ataşează Programul de măsuri de supraveghere integrată a mediului.

| TABEL 2.3.4 - SISTEM DE CONTROL PENTRU DEJECŢIILE UTILIZATE LA FERTILIZARE PE TERENUL DE 500 HA |
| --- |
| Parametru de control CALITATEA DEJECŢIILOR | Inregistrat Da/Nu | Alarma Da/Nu, Local/CCR | Ce actiune de proces rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| Controlul calităţii Dejecţiilor administrate în câmp. | La preluare În câmp | local | Valorificarea în producţie agricolă Obţinerea de facilităţi la contractare cereale pentru furaje, funcţie de creşterea producţiei ca urmare a distribuţiei de dejecţii fertilizante. | Verificări anuale a stării tere- nurilor administrate cu dejecţii Nu există pericolul unei poluări accidentale la distribuţie pe terenul agricol. |
| 1temperatura de iesire | - |  | Nu se practică determinări la fiecare transport de dejecţii în câmp. Se impune măsurători 1/an martie- aprilie pentru analiza mineralizării şi a conţinutului în substanţe fertili- zante. | Rezultatele analizelor privind Calitatea dejecţiilor vor determina stabilirea dozelor de administrare înaintea începerii campaniei de transport -martie aprilie pentru fertilizarea de primăvară. |
| 2 valori ale CBO5/CCO | - |  |  |  |
| 3 culoare de iesire 4 azot total 5 fosfor total 6 subst.org/subst.miner | Da | - |  |  |
| Monitorizare emisii Difuze NH3 COV - miros | Da | - | În cazul constatării de disconfort se vor efectua testări privind imisii determinate de emisii difuze. | Nu este cazul, emisiile fiind Difuze, nu constituie pericol pentru zona locuită; disconfor- tul poate fi evitat prin măsuri de întreţinere a complexului platformei de stocare şi tran- sportului în câmp pentru valorificare. |

Informatii suplimentare despre sistemul de control Din Programul de măsuri de supraveghere ataşat rezultă şi alte măsuri care vizează prevenirea poluării ca parametrii climatici, funcţie de care se admite administrarea dejecţiilor – temperaturi, precipitaţii, vânt, etc care ar putea determina migrarea materialului administrat spre apele de suprafaţă, apele subterane sau propagarea de mirosuri la transport spre zonele locuite.

Punctul 7: Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare cum ar fi pornirile, opririle si intreruperile momentane

Tinand cont de informatiile date in Sectiunea 2.10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane,

furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor momente .

Opriri- cazul depopulării halei de porci la livrare – eliminarea dejecţiilor din fosa din hală spre platformele de stocare impun măsuri speciale ca: asigurarea platformei în care se vor transporta dejecţiile; verificarea integrităţii conductelor, a căminului de colectare din cadrul staţiei de stocare, a pompelor de preluare a dejecţiilor din cămin şi de trecere în bazinul de stocare disponibil, organizarea operaţiunii de golire, instruirea persoanelor participante şi a celor răspunzătoare, verificarea procedurii de curăţare a halei, supravegherea administrării soluţiei de dezinfectare.

Punctul 8: identificati informatiile lipsa pentru care  Operatorul crede este nevoie de studii pe  termem mai lung  pentru a le justifica

| TABEL 2.3.5 - STUDII PE TERMEN MAI LUNG CONSIDERATE A FI NECESARE. |
| --- |
| Proiecte detinute actual | Rezumatul planului studiului |
| Bilanţ de mediu nivel I şi II 2005, Studiu agrochimic 2015 -2016 RAPORT AMPLASAMENT 2016 | Studiile au pus în evidenţă integrarea complexului în mediul de amplasament,, existenţa terenurilor disponibile pentru reciclarea dejecţiilor, asigurarea condiţiilor de funcţionare fără producere de impact semnificativ în zonă. |
| Studii propuse |  |
| Studiu privind calitatea terenurilor agricole utilizate pentru valorificarea dejecţiilor – o dată la trei ani. OSPA IASI 2016 | Verificarea consecinţelor administrării dejecţiilor umede asupra terenurilor agricole şi a rezultatelor administrării asupra producţiei agricole. |
| Studiu privind calitatea apelor subterane din zona de administrare dejectii o dată la trei ani. | Controlul calităţii apelor subterane în zona complexului a platformelor de stocare si a terenurilor fertilizate. |
| Studiu privind calitatea aerului în zona limitrofă complexului – o dată la trei ani. | Controlul calităţii imisiilor determinate de emisiile difuze de NH3, N2O, H2S, COV – mirosuri |
| Studiu privind balanţul global al poluanţilor – anual. | Controlul tehnologiei – verificarea cu BAT. |

##### Cerinte caracteristice BAT

Există un Plan de prevenire al poluărilor accidentale cu sarcini şi responsabilităţi. Există un PROGRAM de acţiuni planificate pentru supravegherea integrată a amplasamentului.

APLICAREA BAT constă în:

-furajarea animalelor în sistem continuu cu instalaţii de distribuire a hranei care elimină împrăştierea şi antrenarea cu dejecţiile a furajului- pe ideea pierderi 0 de furaj- conversia 33% a furajului în producţia de carne în viu confirmă acest lucru, FURAJE consumate 1,65 Kg/ cap porc/ zi media de creştere conform tehnologiilor BAT;

-adăparea la suzetă cu instalaţii de distribuire a apei controlate şi asigurate care elimină pierderile de apă, realizând un consum de apă de 4,15l/cap porc /zi pentru băut şi 2,2 l/cap porc/zi apă de antrenare dejecţii şi apă de spălare se realizează parametrii BAT practicaţi în ţările UE;

- hrană suplimentară- vitamine+ oligoelemente conform cerinţelor BAT cu valori controlate de cupru şi alte oligoelemente admise în UE;

- eliminarea dejecţiilor în fose cu pernă de apă cu un consum redus de apă de spălare – numai la depopularea halelor, când se foloseşte pompa de 200 atmosfere de 15 litri/ minut, asigură o cantitate de dejecţii lichide + solide de 1mc/ cap porc/livrat la 90-110 Kg, eliminându-se necesitatea prelucrării apelor uzate, acestea fiind practic încorporate în dejecţiile lichide care pot fi stocate, mineralizate şi valorificate pe terenul agricol conform practicii în UE;

- stocarea şi mineralizarea dejecţiilor în platforme de stocare care permit pregătirea în vederea valorificării potenţialului nutritiv an agricultură. Volumul de stocare de 7920 mc permite stocarea a 16425mc/an dejecţii în perioada cât nu se administrează în teren datorită perioadei de iarnă sau de vegetaţie. Este necesară asigurarea alimentării distincte a fiecărei platforme, din cele 6 existente, pentru asigurarea timpului de stocare în vederea mineralizării. Sunt toate condiţiile pentru respectarea Directivei Nitraţilor 91/676/EEC privind cantitatea de Ntotal admis a fi furnizat terenurilor în vederea prevenirii poluării apelor subterane şi de suprafaţă.

- administrarea pe terenul agricol – 483 ha- conform unui PROGRAM DE FERTILIZARE A SOLULUI care stabileşte măsurile de prevenire a poluării la administrare pe terenurile pe care se produc cereale care sunt apoi preluate de complex pentru obţinerea furajului necesar creşterii animalelor. Dejecţiile  se vor administra în doze de 30 - 40 tone/ ha cu un conţinut mediu de Ntotal = 170Kg/ha/an, Ntotal administrat fiind de 70 tone/an faţă de prevederile Directivei 91/676/EEC care prevede cantităţi maxime admise de 170Kg/ha/an în cazul a 414 ha revenind 70 tone/an. În cadrul acestui proces se vor respecta Reguli de bună practică agricolă astfel:

- determinarea anuală a cerinţei de N şi P funcţie de culturi şi de nutrienţii remanenţi în sol;

- aplicarea managementului nutriţional – cantităţi de hrană conform cerinţelor animalelor funcţie de stadiul de creştere în vedere diminuării excreţiilor de nutrienţi;

- distribuirea dejecţiilor în perioadele august – octombrie şi martie – aprilie ;

- controlul instalaţiei de împrăştiere pentru asigurarea dozelor de administrare stabilite ,între 30-40 tone/ha /an ;

- verificarea condiţiilor meteo la aplicare, evitarea distribuirii pe timp de precipitaţii pe terenuri îngheţate sau cu zăpadă;

- verificarea direcţiei vântului şi a traseului de transport;

- asigurarea încorporării imediate în sol.

- Cantităţi aplicate pe terenul agricol- august-octombrie ; martie-aprilie

TOTAL ADMINISTRAT –16425 tone

Acţiuni planificate pentru supravegherea integrată a

amplasamentului şi reducerea poluării

| IPPC | SOLICITARE AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU –SC LATINI COM SRL |  |
| --- | --- | --- |

### Reducerea emisiilor in aer rezultate de la sursele punctiforme

Nu sunt instalaţii de depoluare pe sursele fixe de emisie. Acestea sunt surse de combustie – C.T. cu lemne

gospodăreşti şi asigură agent termic pentru  sediul administrativ şi pentru maternitate . Emisiile se încadrează în VLE admise pentru combustibil solid - lemn  la centrale termice de mică capacitate.

NU ESTE NECESAR monitoringul profesional/ocupational?cu Tuburi Drager

ESTE NECESAR MONITORINGUL AMBIENTAL PERIODIC care să asigure validarea înscrierii în VL admise pentru aerul ambiental.

Este acordata atentie sanatatii si securitatii personalului în condiţiile concrete de muncă. Operatorul deţine AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE emisă de AUTORITATEA TERITORIALĂ DE MUNCĂ a judeţului Iaşi.

Tabelul 2.3.3.1 – Emisii de poluanţi în atmosferă pe faze tehnologice.

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Existent Bilanţ tone/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilaţia mixta naturală a fortată a halelor de porci | NH3 CH4 | Nu sunt echipamente depoluare Emisii fugitive | 44,5 30,00* |
| Managementul dejecţiilor Platforme stocare- mineralizare | NH3 CH4 | Nu sunt echipamente depoluare Emisii fugitive | 50,0 140,00* |
| Ventilaţia forţată Maternitate | NH3 CH4 | Nu sunt echipamente depoluare Emisii prin guri de ventilaţie | 2,28 0,748 |
| Centrala Termică maternitate | Pulberi CO NOX SOX | Nu sunt echipamente depoluare Emisii prin coş de dispersie gaze H= 4,5 m | 0,043 0,110 0,220 0,878 |
| Centrala Termică sediu administrativ | Pulberi CO NOX SOX | Nu sunt echipamente depoluare Emisii prin coş de dispersie gaze H= 7 m | 0,015 0,038 0,076 0,307 |
| Teren agricol de administrare dejecţii | NH3 CH4 , N2O, N2, H2O | Nu sunt Emisii fugitive | Nu s-au evaluat |
| * calculat pe baza factorului de emisie CORINAIR |
| NU SUNT DOTĂRI CU ECHIPAMENTE DE DEPOLUARE A AERULUI DE V E NTILAŢIE. |
| Emisia poluanţilor reprezentativi – NH3, CH4 , la nivelul apropiat de sol, determină reducerea distanţei de dispersie aşa cum rezultă din BM I prin preluarea poluanţilor din aer de către sol, unde are loc descompunerea bacteriană şi în final reciclarea elementelor componente N, H, C. |

| STUDII NECESARE PENTRU VERIFICAREA EMISIILOR FUGITIVE DE POLUANŢI ÎN ATMOSFERĂ |
| --- |
| Studiii | Data elaborării |
| Studiu privind evoluţia emisiilor de poluanţi din ventilaţia halelor de creştere porci şi condiţiile de încadrare în VLE. | 2018 |
| Studiul se va efectua în condiţiile populării la capacitate a Complexului în perioada lunilor 05 –09. |  |

Tabel 2.3.3 2- NU SUNT EMISII DE  COV.

Eliminarea penei de abur. Acolo unde este relevant, identificati componentii vizibili ai emisiilor de la fiecare punct de evacuare si fie justificati ca mentinerea ei constitue BAT sau expuneti propunerile de reducere a penei vizibile.

NU EXISTĂ EMISII SUB FORMA PENELOR DE EMISIE A GAZELOR TEHNOLOGICE.

### Reducerea emisiior in apa de suprafata sau in canalizare rezultate de la sursele punctiforme

Tabel 2.3.4.1 - Descrieti sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata .

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare | Metode de epurare |
| --- | --- | --- |
| Apa uzată f.menajeră 732 mc/an colectată în Bazin etanş din beton Vtotal= 20mc*1) | Consumul de apă potabilă conform normelor de consum funcţie de utilizatori | Colectarea în BV = 20mc Preluarea de către prestatorul de servicii de canalizare a apelor uzate colectate şi transportul la STAŢIA DE EPURARE a localităţii Belceşti. Prestatorul de servicii de alimentare cu apă şi canalizare este ApaVital IAŞI- SECTORUL BELCEŞTI, fiind încheiat Contractul de apă-canalizare, |
|  | Eliminarea pirderilor nejustificate de apă prin întreţinerea instalaţiilor de alimentare |  |
|  | Verificarea metrologică a aparaturii de măsurare a apei consumate |  |
|  | Verificarea etanşeităţii bazinului de colectare |  |
| *1) apa uzată este preluată lunar şi se încadrează în prevederile contractului respectiv în NTPA 002/2002/ M şi C 2005 – modificat şi completat în 2005 cu HG.352/ 21.04.2005. |

Există posibilitatea impurificării apei subterane în zona de amplasare a BV. Motiv pentru care se impune verificarea periodică a etaşeităţii bazinului pentru prevenirea scurgerilor difuze de apă fecaloid-menajeră în subteran. Se vor efectua periodic analize privind calitatea apelor subterane prin prelevări anuale de probe din pânza subterană din fântâna existentă care se utilizează pentru stropit spaţiile verzi.

Tabelul 2.3.4.3 – identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv CCO) si pierderea lor in mediu.(Punct A5).

| Component – (in special formarea CCO) | Punctul de evacuare | Pierdere (adica ce se intampla cu el in mediu) | Masa/unitate timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCO-CCR | BV | Pierderi potenţiale prin neetanşeităţi. Are loc infiltrarea în sol şi degradarea biologică naturală prin trecerea prin stratele permeabile sub acţiunea bacteriilor. În cazul unor scurgei difuze nesemnificative are loc epurarea naturală şi distrugerea poluantului care în acest caz reprezintă SO naturale ,proteine,lipide, glucide . | Pericol Potenţial 500-2,0kg/ an. 2mcapă/an | 500 g/mc |

DATE PRIVIND TOXICITATEA EFLUENTULUI EVACUAT

EFLUENTUL- ape fecaloid- menajere .Nu a rezultat că s-ar fi produs perturbări în treapta biologică de epurare a Staţiei de epurare Belceşti.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau nivele de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential (Punctul A7);

SUNT PLANIFICATE STUDII PENTRU CONTROLUL SUBSTANŢELOR PERICULOASE ÎN COLABORARE CU APAVITAL IAŞI, care va efectua verificări la apa potabilă livrată şi la apa uzată preluată în staţia de epurare.

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura cursului de apa receptor. Acolo unde evacuarea se face direct intr-un curs de apa controlat, care sunt cele mai rentabile masuri care pot fi luate pentru  reducerea CBO.  Justificati daca nu va propuneti sa utilizati aceste masuri.

NU SE EVACUEAZĂ DIRECT ÎN CURSURI DE APĂ se transportă cu autovidanja în staţia de epurare BELCEŞTI.

2.3.4.4.CONSECINTE ASUPRA Staţiei de epurare în care sunt transportate apele uzate.

| Poluantii organic persistenti - POP | Nu au fost determinaţi. Studiile privind POP şi substanţe periculoase proritare se vor efectua în anii 2005-2006. |
| --- | --- |
| Saruri si alti compusi anorganici | Reziduu fix al apelor uzate f-menajere se înscrie în valori mai mici de 2000 mg/l Fiind admisă evacuarea în ape de suprafaţă fără impunerea reţinerii sărurilor. |
| CBO | CBO5 valori normale de 300mg/l se reduce în staţia de epurare 82% cu o evacuare de 24 mg/l în condiţiile funcţionării Staţiei de epurare la parametrii admişi conform cu NTPA 001/2002/ M şi C 2005 conform HG 352/21.04.2005. |
| BV se află în zonă neinundabilă nu sunt condiţii de pierderi de apă uzată în mediu. SE IMPUNE CONTROLUL PERMANENT AL GRADULUI DE UMPLERE ŞI VIDANJAREA LA ATINGEREA NIVELULUI DE 80 % DIN VOLUMUL BAZINULUI. EXISTĂ UN PROGRAM DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE. |

Tabel 2.3.4.5 – Ocolirea si protectia Statiei de epurare a apelor uzate din reteaua de canalizare

| % din timp Statia de epurare a apelor uzate din reteaua de canalizare este ocolita | Nu este cazul nu sunt statii de epurare.Bazinul de vidanjare |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute a metalelor si a substantelor persistente care vor rezulta din ocolire | Nu se ocoleşte în cazul nostru nu se asigură vidanjarea şi se iau măsuri pentru a nu trece de nivelul de umplere admis pentru prevenire scurgerilor în subteran sau peste nivelul bwazinului. |
| Planuri de actiune in caz de ocolire cum ar fi cunoasterea momentului in care apare ocolirea, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatenia, sau chiar inchiderea atunci cand se produce ocolirea; | ANUNŢ DE CĂTRE APAVITAL IAŞI. |
| Ce evenimente pot cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ Statia de epurare a apelor uzate din reteaua de canalizare si ce actiuni (de ex. rezervoare de retinere, monitoring, etc) sunt luate pentru o preveni. | PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE. NU SE TRANSPORTĂ DEJECŢII LA STAŢIA DE EPURARE A LOCALITĂŢII BELCEŞTI. |

Asigurarea eliminării cu apele uzate vidanjate de substanţe sau produse care pot afecta buna funcţionare a

Treptei Biologice de epurare.

colectarea uscată a grăsimilor din activitatea menajeră. eliminarea evacurii la canalizare a grasimilor de la abator( deci în bv) de soluţii utilizate în consumul casnic pentru combaterea dăunătorilor sau alte asemenea care pot determina perturbări în staţia de epurare a localităţii belceşti.

### Controlul emisiilor fugitive in aer

Tabel 2.3.12.1 – Punctele 1 si 2 – oferiti informatii despre evacuarile fugitive

| STUDII NECESARE PENTRU VERIFICAREA EMISIILOR FUGITIVE DE POLUANŢI ÎN ATMOSFERĂ |
| --- |
| Studiii | Data elaborării |
| Studiu privind evoluţia emisiilor de poluanţi din ventilaţia halelor de creştere porci şi condiţiile de încadrare în VLE. | 2018 |
| Studiul se va efectua în condiţiile populării la capacitate a Complexului în perioada lunilor 05 –07. |  |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca  propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor  alternative;

Punctul 3 –Praf si fum  - Urmatoarele tehnici generale trebuie folosite acolo unde este cazul:

Moara de furaje nu a fost evaluată ca sursă semnificativă pentru poluarea cu pulberi fiind asigurate condiţii de amplasare şi de funcţionare fără impact asupra vecinătăţilor . Se impun măsuri de eliminare a pulberilor prin supravegherea funcţionării instalaţiilor.

Acoperirea utilajelor transportoare.

Tehnici de management la depozitare.

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (se observa necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Curatenie regulata;

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (se observa necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Evitarea depozitelor exterioare sau neacoperite;

Tabel 2.3.12.3 – Punct 5 - oferiti informatii despre sistemele de ventilare

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| 1 Maternitate ,hale porci VENTILAŢIA HALEI | Asigurarea calităţii aerului în interior pentru evitarea concentraţiilor care pot periclita viaţa purceilor. Emisiile se vor încadra în valori mult mai mici comparativ cu ventilaţia naturală fiind asigurate mase de aer de primenire. CONCENTRAŢIILE LA EMISIE - NH3 7,8 , CH4- 2,6 faţă de 30mg/mc la NH3 şi 50 la CH4 care sunt valori maxime la emisie funcţie de aerul din interiorul halelor de creştere a porcilor. |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

### Controlul emisilor fugitive in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

Tabel 2.3.13.1 – Punctele 1 and 2 – oferiti informatii despre evacuarile fugitive

| Sursa | Poluanti | Masa/unitate de timp unde este cunoscut | % estimat din evacuarile totale din de acel poluant din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca  propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor  alternative;

Tabel 2.3.13.2 – Punct 2 – Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Comformare Da/nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de am-plasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor, canalelor si rezervoarelor subte-rane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate planul de inchidere a amplasamentului sau pe planul raportului de amplasament , faceti o referire simpla la acestea. | DA | PLANURILE DE AMPLASA- MENT figurează sursele potenţiale: -hale porci-fose canale -conducte transport dejecţii -platforme de stocare-dejecţii -teren de distribuire pentru valorificare în câmp. | Se conformează S-au făcut verificări de etanşeitate la efectuarea reabilitării halelor de porci după privatizare. |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele subterane confir-mati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materi-alului. | DA DA DA | MANAGEMENTUL DEJECŢIILOR | SE CONFORMEAZĂ. |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie expuse aici.

RISCUL EXISTĂ ŞI SE IMPUNE UN MANAGEMENT STRICT AL DEJECŢIILOR.

Tabel 2.3.13.3 – Punct 3 – Izolatii

| Cerinta | Da /Nu | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- |
| Exista un project de asigurare a calitatii si un program de inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | NU | Se va realiza Programul de inspecţie – Termen permanent. |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  | Au fost aplicate fără un Program de inspecţie adecvat şi fără măsurători privind calitatea construcţiilor. |

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca sunt izolate si  ca izolatiile corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.  Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Dati referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si repetati tabelul daca este necesar.

Tabel 2.3.13.4 – Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri Platforma de stocare dejecţii. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data de conformare cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| o surfata de impermeabilizare |  |  |  | DA |
| borduri de retinere a deversarilor cuve de retentie |  |  |  | DA |
| rosturi de constructie etansate |  |  |  | DA |
| conectarea la un sistem etans de drenaj |  |  |  | DA |

Punctul 4 – Cuve de retentie, Fose de colectare, dejectii, ape uzate abator, ape f.menajere

Pentru fiecare bazin care contine lichide a caror deversare poate fi periculoasa pentru mediu, confirmati faptul ca  exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele din tabelul de mai jos. In cazul in care nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Dati referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si repetati tabelul daca este necesar.

Bazinele de stocare dejecţii nu au cuve de retenţie dar există un bazin care poate prelua lichidul supernatant şi care constituie o măsură de siguranţă în exploatarea şi întreţinerea platformelor de stocare.

CONDITIILE DE ETANSARE SUNT RESPECTATE

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impun masurile de mai sus, acestea trebuie expuse aici. Nu sunt riscuri, acesta este suficient de scazut.

### 2.3.14.     Miros

SUNT anexate la Raportul de amplasament Planuri din care rezultă distanţa

DE PESTE1000 m faţă de receptorii sensibili.

Tabel 2.3.14.1 – Separarea instalatiilor care nu genereaza miros neplacut-

Mirosul neplăcut este generat de producerea dejecţiilor ca rezultat al tehnologiei.

Tabel 2.3.14.2 – Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor neplacute | Au fost realizate evaluari ale impactului asupra mediului? | A fost realizata o monitorizare obisnuita? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone potenţiale I – ZONA INCINTA II – ZONA PLATFORME STOCARE III – ZONA DE ADMINISTRARE ÎN TEREN A DEJECŢIILOR | Nu s-au realizat evaluări. Complexul a funcţionat în perioada 1983-1994 Nu s-au sesizat probleme privind mirosul, ZONELE LOCUITE FIIND SITUATE LA PESTE 1000 m distanţă de sursele de mirosuri. | “testari olfactive” efectuate asupra aerului atmosferic din zona limitrofă amplasamentului nu au pus în evidenţă mirosuri rezultate din complex sau din zona staţiei de stocare dejecţii. Nu au fost puse în evidenţă mirosuri speci- fice în cadrul incintei în zona platformelor de stocare sau în zona de administrare a dejecţiilor în câmp. | Au fost primite vreodata sesizari? Nu au fost primite sesizări. Operatorul confirmă ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. Nu s-au sesizat probleme privind mirosul datorită amplasamentului situat în afara localităţii la distanţă de locuinţe. | Nu au fost impuse limite de către organele de control nefiind sesizări în acest sens. Există acţiuni întreprinse care au ca scop limitarea propagării mirosurilor: -întreţinerea halelor de porci menţinerea dejecţiilor în fose sub pernă de apă; -eliminarea staţionării dejecţiilor în conducte şi cămine prin folosirea pompei de 200 atmosfere pentru antrenarea dejecţiilor la depopulare; -încorporarea imediată în sol a dejecţiilor la distribuirea în câmp pentru eliminarea degajării amoniacului. |

si aranjamente existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

Tabel 2.3.14.3 –

Surse/emisii nesemnificative

La data analizei sursele de emisii generatoare de mirosuri sunt nesemnificative deoarece numărul de porci nu depăşeşte 2000 capete porci. La data analizei în teren, în vederea elaborării BM I şi BM II , nu au fost semnalate sesizări referitoare la miros din partea locuitorilor din zonă. Olfactiv nu s-au semnalat în incintă mirosuri dezagreabile.

Tabelul 2.3.14.4

| Unde apar mirosuri neplacute si cum sunt ele generate? (a) | Descrieti punctele de emanare intentionata. (b) | Descrieri emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. (c) | Ce materiale urat mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri neplacute sunt generate? (d) | Se realizeaza un monitoring continuu sau ocazional? (e) | Exista limite pentru emanarile de mirosuri neplacute sau alte conditii referitoare la aceste emanari? (f) | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone potenţiale I – ZONA INCINTA II – ZONA PLATFORME STOCARE III – ZONA DE ADMINISTRARE ÎN TEREN A DEJECŢIILOR | Ventilaţia halelor Emanaţii din degra- darea anaerobă pe platforme. Administrarea în teren a dejecţiilor -preluare din bazin -transport -distribuire în câmp | Emanaţii fugitive de NH3, H2S, CH4, etc. Alte gaze de fermentare urât mirositoare | Nu este cazul | Nu a fost necesar deoarece nu s-a sesizat olfactiv dis- confort | Daca nu a fost mentionat anterior cu privire la receptori. Limite pentru H2 S şi mercaptani H2S= 0,015 mg/mc conc.la 30 minute Metil mercaptan = 0,00001mg/mc conc.zi | Prevenirea Propagării Mirosurilor in afara amplasamentului: -îndepărtare dejecţii din hale periodic; -eliminarea scurgerilor necontrolate; -încorporarea imediată în sol a dejecţiilor la administrarea în câmp. |

Tabel 2.3.14.4 – Surse de mirosuri neplacute (inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosuri neplacute si cum sunt ele generate? (a) | Descrieti punctele de emanare intentionata. (b) | Descrieri emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. (c) | Ce materiale urat mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri neplacute sunt generate? (d) | Se realizeaza un monitoring continuu sau ocazional? (e) | Exista limite pentru emanarile de mirosuri neplacute sau alte conditii referitoare la aceste emanari? (f) | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. (g) | Descrieti masurile care trebuiesc luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone generatoare de mirosuri; A. -hale porci; B. -platforme sto- care dejecţii; C. -preluare transport dejecţii din platforme; D. -distribuire – va- lorificare în teren agricol. | Descrise la Coloana (c ) | EMISII FUGITIVE Ferestre, uşi – Ventilaţia naturala şi ventilaţia forţată –ventilat la maternitate; -emisii difuze din procesul de mi- neralizare; zona de amplasament -emisii dufuze din procesul de colectare şi de manipulare la preluare în vederea transportului pentru valorificare. zona de distributie -emisii difuze la distribuirea din cisterna tractată de tractor şi împrăştierea pe câmp cu sistemul de distribuire | NH3 ,H2S, mercaptani, indol, scatol, etc. gaze de fermentaţie anaerobă ca urmare a descompunerii materiilor fecale şi a urinei excretate de animale. | Nu s-a realizat o monitorizare datorită faptului că nu s-a realizat popularea la capacitate. Din analiza efectuata cu ocazia Raportului de amplasament în zonă nu erau se-sizate mirosuri la o populare cu 2000 porci | Limite pentru miros se impun funcţie de receptori care pot reclama un disconfort. În cazul NH3 se impune respectarea calităţii aerului în zone protejate- zone de locuinţe, şcoli sau alte obiective sensibile. În cazul de faţă, limita la imisie admisă de0,1mg/mc ca medie zilnică sau de 0,3mg/mc ca medie la 30 minute se impune a fi realizată în zona locuită la cca 1000 m de incinta complexului. În aceste condiţii limita de emisie admisă este de V.L.E. la NH3= 30mg/mc Se asigură la emisia din hale prin ventilaţia naturală. Creşterea concentratiei peste această valoare în hale nu este admisă de BAT deoarece determină dis- confortul animalelor. | PREVENIREA ŞI CONTROLUL MIROSURI- LOR 1.Colectarea dejecţiilor în fose sub pernă de apă; 2.Asigurarea tehnologiei de eliminare a dejecţiilor în zona fosei şi păstrarea curată a zonei de odihnă în hala de creştere; 3.Îndepărtarea dejecţiilor din hale spre platforme de depozitare cu jet de apă sub presiune; 4.Controlul şi întreţinerea zilnică a canalelor de transport dejecţii cu intervenţii imediate în caz de blocare. 5. Eliminarea staţionării pe canale, a scugerilor din cămine, a băltirilor in zona de intervenţie. | RESPECTAREA BAT ÎN CREŞTEREA PORCILOR. 1.Condiţii de trai pentru animale, calitatea aerului în adăpost – NH3 să nu depăşească VL de 30mg/mc. termen – permanent prin supravegherea ventilaţiei naturale. 2. Managementul dejecţiilor să asigure ţinerea sub control a calităţii aerului în adăpost – halele de creştere, incintă, zona limitrofă platformei de stocare şi zona de distribuire pe terenul agricol. |

Tabel 2.3.14.5 – Declaratie privind managementul mirosurilor neplacute

| Sursa/ punct de emanare | Natura/cauza avariei (i) | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? (j) | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? (k) | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? (l) | Cine raspunde de autorizare? (m) | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleaşi ca cele mentionate in coloana (a) (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri ne- plăcute” Accentuarea mirosurilor în condiţii meteorologice nefavorabile. | Generarea de mirosuri Se poate accentua ca urmare a scurgerilor de dejecţii în afara traseului normal de evacuare datorită unor avarii la sistemul de colectare, transport , stocare,preluare, distri- buţie. CAUZE: Management defectuos Neefectuarea inspecţii lor preventive privind starea instalaţiilor; Lipsa de supraveghere a activităţilor de mani- pulare a dejecţiilor; Neexecutarea lucrărilor de întreţinere curentă a instalaţiilor de colectare şi transport dejecţii. | 1.Colectarea dejecţiilor în fose sub pernă de apă; 2.Asigurarea tehnologiei de eliminare a dejecţiilor în zona fosei şi păstrarea curată a zonei de odihnă în hala de creştere; 3.Îndepărtarea dejecţiilor din hale spre platforme de depozitare cu jet de apă sub presiune; 4.Controlul şi întreţinerea zilnică a canalelor de transport dejecţii cu intervenţii imediate în caz de blocare. 5. Eliminarea staţionării pe canale, a scugerilor din cămine, a băltirilor in zona de intervenţie. | Măsuri imediate de remedi- ere se impun din mai multe considerente: -condiţii de mediu în hale pentru creşterea porcilor; -condiţii de mediu pentru salariaţi; -condiţii de mediu pentru vecinătăţi chiar dacă distanţa asigură atenuarea concentra ţiilor. -asigurarea că nu au existat scurgeri în subteran şi evitarea contaminării solului şi apelor subterane. | Îndepărtarea dejecţiilor scurse; Salubrizarea zonei; Transportul la bazinele disponibile de stocare; Transportul în teren pentru valorificare, funcţie de condiţiile stabilite în Programul de fertilizare. | Administrator. | ANUNŢ AVARII CARE POT AFECTA CALITATEA MEDIULUI: - DA PRUT IAŞI; -SGA IAŞI; -APM IAŞI; -GARDA DE MEDIU IAŞI. Alte autorităţi funcţie de caz: -Grup Pompieri Iaşi; -Autoritatea de interventie civilă. |

Natura/cauza avariilor – indrumare suplimentara pentru completarea Tabelului 2.3.14.5

Trebuie identificati factorii previzibili care duc la producerea avariilor. Factori pentru care Operatorul a luat masurile necesare pentru a-i inlatura, de ex. refuzul acceptarii materialelor necorespunzatoare si urat mirositoare nu se incadreaza in aceasta descriere. Aranjamentele specifice de actiune in caz de accidente vor fi prezentate separat in solicitare.  Pot fi facute referiri la acele parti, daca este cazul.

Rezultatele pot fi clasificate in general astfel:

1	Cele care pot sa afecteze procesul si generarea mirosurilor neplacute

Exemple de factori care ar putea fi considerati ca nu pot fi controlati si care pot face obiectul masurilor de

management:

- ?

Exemple de factori pentru care Operatorul trebuie sa fi luat masuri sunt:

- Intrari de materiale (variatia anotimpurilor in starea vremii poate afecta mirosul materialelor), mai ales daca sunt in stare de putrefactie;

- Parametri de proces (schimbari de temperatura/presiune);

- Viteza de trecere a materialului prin instalatie sau perioada mare de timp de functionare;

- Conditile de transformare anaeroba.

2	Cele care afecteaza abilitatea de elimina /reduce mirosul neplacut

Exemple de factori despre care se poate considera ca nu pot fi controlati si care pot face obiectul masurilor de

management:

- Performanta redusa a biofiltrarii (daca nu se datoreaza proastei intretineri sau functionari);

- Intreruperea curentului electric (daca este acceptat de catre BAT sa nu fie prevazut cu generator electric de rezerva);

- Avarierea exterioara a altor utilitati, de ex. alimentarea cu apa.sau cu gaz;

- Pornire/oprire.

Exemple de factori pentru care Operatorul trebuie sa fi facut in mod normal pregatiri sunt:

- Defectarea echipamentelor de depoluare;

- Saturarea filtrului cu strat de carbune si emanarea de mirosuri neplacute;

- Temperatura mai mica de cat cea optima din incinerator/boiler etc...

- Saturarea solutiei din scrubber.

3.	Cele care afecteaza abilitatea de a izola mirosurile neplacute (in care emanarilor nu sunt permise in mod normal)

Exemple de factori despre care se poate considera ca nu pot fi controlati si care pot face obiectul masurilor de

management:

- Intreruperea curentului electric (daca este acceptat de catre BAT sa nu fie prevazut cu generator electric de rezerva)

Exemple de factori pentru care Operatorul trebuie sa fi facut in mod normal aranjamente sunt:

- Defectarea usilor automate, adica in pozitie deschisa;

- Defectiuni in procedurile de intretinere a izolatiilor (eroare umana).

4.	Cele care afecteaza dispersia intre sursa si receptorii sensibili (pentru  punctele autorizate de emanare cum ar fi: ventile, cosuri sau sursele din zonele autorizate deschise:

Exemple de factori despre care se poate considera ca nu pot fi controlati si care pot face obiectul masurilor de

management:

- Caracteristici meteorolgice de scurta durata care nu se incadreaza in conditiile normale pentru acea zona

Exemple de factori pentru care Operatorul trebuie sa fi facut in mod normal aranjamente sunt:

- Vremea – directia vantului, temperatura,inversiuni termice, daca toate acestea sunt normale pentru conditiile meteo locale etc.

- Pierderea fortei portante a penei/temperatura.

Nota:  multe din cele de mai sus sunt probleme gandite la nivel general – procesul trebuie conceput astfel incat sa  previna/reduca mirosurile neplacute la nivelul impus (un nivel de acceptabilitate) care ia in considerare o serie de conditii meteorologice.

## Emisii in apa subterana

Tabel 2.4.1

|  |  | ( | Masuri impuse |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Exista emisii directe sau indirecte de substante din Lista I sau Lista II rezultate din instalatie, in apa subterana? | Nu - |  | Nici o masura in aceasta sectiune |
| A | Există un impact potenţial al apelor subterane şi de suprafaţă determinat de activitatea desfăşurată şi de managementul dejecţiilor ca principală sursă de poluare potenţială. |
| 1 | O harta a zonei propuse de eliminare; | Raportul de amplasament cuprinde detalii cu privire la apele subterane şi caracteristicile acestora. |
| 2 | Care sunt caracteristicile | Datele sunt cuprinse în Raportul de amplasament Cu privire la caracteristicile: geologice, hidrogeologice,soluri, topometrie. Calitatea apelor subterane de pe amplasament a fost analizată şi a rezultat afectarea calităţii apei subterane ca urmare a activităţii trecute. AEICIP BELCEŞTI –complex de porci de 30000 capete care a funcţionat din anul 1983 până în anul 1994, cu un management defectuos al dejecţiilor care a determinat scurgeri în subteran şi sărăturarea apelor subterane pe amplasament. Apa subterană din fântâna (A2) situată în apropierea serei are un pH care se încadrează în limitele admise, dar are o conductivitate electrică de 3 ori mai mare decât limita admisă de Legea 458/2003 privind calitatea apei potabile. De asemenea prezintă valori de 2 ori mai mari pentru Ca, de 10 ori mai mari pentru Mg şi de 5 ori mai mari pentru sulfaţi, decât LMA (tabelul 5). Calitatea apei subterane(proba secţiunea A2) din incinta societăţii, aşa cum rezultă din Buletinul de analiză efectuat în cadrul Bilanţului de mediu nivel II, la data investigaţiilor din teren- 2004, sunt prezentate în tabelul nr 18. |
|  | Calitatea apelor subterane din incinta amplasamentului Tabel nr. 18 din Raportul de amplasament Puţ seră . 2015 pH CO32- HCO3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Rfix Conduc tivitate unit mg x dmc-1 μS/cm 6,9 0 387 1093 52 216 321 186 7 2262 3230 L.458 /2002 6.9- 7,5 x x 250 250 Duritate totală 0G = 5 x x x x Apă necorespunzătoare consumului potabil-apă carbonatată, sulfatică, magneziană, sodică. Se constată puternica mineralizare a apei, specifică zonei amplasamentului cu apă subterană agresivă determinată de litologia zonei dar şi de scurgeri necontrolate de la complexul de 30000 capete care funcţionat cca 10 ani. |
| 3 | Cat de apropiat este amplasamentul de apele de suprafata? | Distanţe de cca 1200m de apele amenajate ale râului Bahlui. Pe lângă râul Bahlui, oglinda de apă a zonei este completată de o serie de lacuri precum acumularea cu rol complex de la Tansa-Belceşti amenajată pe râul Bahlui şi o serie de lacuri cu rol preponderent piscicol amenajate pe râul Gurguiata, afluent de stânga al râului Bahlui ca de exemplu, Iazul Plopilor, Iazul Huc, Lacul Ureche, Lacul Cicadia şi alte iazuri mai mici amenajate pentru folosinţă piscicolă şi apărare împotriva inundaţiilor. Din punct de vedere al calităţii apelor de suprafaţă, se poate considera ca reprezentativă calitatea apelor din lacul Tansa-Belceşti, acesta fiind situat la sud vest de amplasament dar cu observaţia că influenţa activităţii desfăşurate este minimă datorită faptului că nu sunt deversări directe de ape sau deşeuri în lac sau în cursurile de apă care alimentează această acumulare4. |
|  | - de prize de alimentare cu apa? | Priză de alimentare din Lacul Tansa-Belceşti pentru localitatea Belceşti. Rezultă că atât d.p.d.v. al climei cât şi scurgerii apelor de suprafaţă, distribuirea pe terenul agricol a cantităţilor de dejecţii rezultate de la numărul maxim de 10000 de porci de pe amplasament poate fi aplicată în condiţiile respectării unei bune practici agricole în spiritul directivelor UE. În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultate din analiza apei din lacul Tansa Belceşti. |
|  | Nr. crt. U.M. NH4+ NO3- Cu Zn Ni Cr Pb Rfix SO42- Cl- CCOCr CBO5 1 mg/l 0.7 3 0.025 0,025 0,00 0,01 0,01 400 140 30 41 10 2 mg/l 0.6 3 0.008 0,025 0,00 0,01 0,01 500 150 30 50 10 O. 1146/ 2002 * III II V IV I I III I II I III III * Clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în Categorii de calitate conform valorilor de referinţă din Ordinul MAPM nr. 1146/2002. Rezultă încadrarea în categ. a III-a la regimul de oxigen; în categ. a IV-V-a la metale (Zn şi Cu) ; în categ. I-II-a la salinitate. Se face observaţia necesităţii supravegherii evoluţiei calităţii apelor ca urmare a încetării activităţii unor surse de poluare – ca de ex. Complex avicol Hârlău. |
| 4 | Care este compozitia si volumul deseurilor care trebuie eliminate (depozitate)? | Compozitie – conform tabelului de mai jos în care sunt prezentate analizele efectuate pe nămoluri existente la data efectuării Bilanţului de mediu nivel II. | Volum 13986 mc/an |
|  | Natura probei Umidit. pH Mat. org. N total N-NO3 N-NH4 P total KAL % % mg/kg % mg/kg Nămol din batal 94 8,24 68,8 3,64 168 1128 0,420 5100 Nămol semiuscat 87 5,74 32,7 1,21 120 urme 0,460 5000 Lichid supernatant 8,64 0,4 14 2200 0,031 |
| 5 | Surse generatoare Tip caracteristici Cod HG 856/2002 Cantităţi Depozitare Valorificare Eliminare lună/an tone Hale porci Platforme de stocare Dejecţii brute 02.01.06 1673 20076 Platforme de stocare Stocare 3 - 6 luni Dejecţii mineralizate 1171 13986 Distribuire pe teren agricol Verificarea respectării DIRECTIVEI 91/676/EEC la S.C. LATINI COM. S.R.L. Belceşti Surse Ntotal administrat t/an Cantităţi dejecţii t/an Suprafaţa administrată ha Doza de administrat N kg/ha/an Doza admisă Directiva * 91/676/EEC Dejecţii mineralizate 20,20 13986 1,44KgN/to 500 40 Kg N/ha/an 27 tone dejec/ha /an-distribuit 170 * Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse agricole. |
|  | Caracteristicile deşeurilor. Tabelul nr.15 din Raportul de amplasament Tip deşeu * Codul Cantităţi tone/an Caracteristici de poluare ** W % Su/Suv/ Sm % Ntotal,NH4,NO3- Tone/an Dejecţii brute 02.01.06 20076 94,4 5,6/4,2/ 1,4 88,0 46,4 0,0 Dejecţii fermentate 02.01.06 13986 92,0 8,0/4,0/4,0 20,2 34,9 0,0 Dejecţii mineralizate 02.01.06 13986 92,0 8,0/4,0/4,0 20,2 0,0 88,8 * deşeurile specifice activităţii sunt reprezentate de dejecţiile eliminate din hale cu apa de spălare-transport, alte deşeuri sunt nesemnificative dpv al impactului de mediu. ** caracteristicile deşeurilor reprezentate de dejecţiile eliminate sunt umiditatea (W), substanţa uscată (Su), substanţa uscată volatilă (Suv) şi substanţa minerală(Sm). Datele din tabel sunt date calculate conform tehnologiei practicate şi corespund BAT. Analizele efectuate în cursul Bilanţului II au urmărit aceste caracteristici şi corespondenţa cu situaţia reală din teren. |
| B | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar va cuprinde monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane, sol şi ape de suprafaţă. |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Detaliati substantele monitorizate | Frecventa (de ex zilnica, lunara) |
|  |  | Parametri specifici: CCO-Cr, CBO5, MTS, Rez.fix, pH,NH3,Zn. | Trimestrial se va urmări calitatea apei în puţul existent în incintă. |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Dati detalii despre tehnicile / procedurile care sunt implementate Inspecţia stării construcţiilor şi instalaţiilor de colectare şi transport dejecţii. Controlul bazinelor de stocare dejecţii privind etanşeitatea şi stării betoanelor după fiecare golire; Idem verificarea după fiecare golire a BV de la corpul administrativ. |

## Manevrarea deseurilor

Tabel 2.5.1 – Surse de deseuri – vezi nr crt 4 şi 5 de mai sus

| 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 3. Cuantificati fluxurile de deseuri mc/lună | 4. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manevrare - sunt deseurile separate? - este traseul de eliminare cat mai apropiat posibil de punctul de productie? |
| --- | --- | --- | --- |
| HALE PORCI | nepericuloase | 1673/1171 dejecţii brute/minera- lizate | Dejecţii colectate din halele de creştere separat pe colectoare de canalizare care le transportă la platforme – bazine de stocare din beton. Traseul de eliminare corespunde distanţelor impuse de norme de siguranţă pentru protecţia animalelor . |
| Activităţi menajere | nepericuloase | 0,2 mc/lună | Colectare în pubele şi transport la Depozitul Belceşti. |

Tabel 2.5.2 – Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Da – se raportează anual la Agenţia de Protecţia Mediului |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Creştere porci |
| Destinatia (daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Administrare teren agricol comuna Belceşti, sat Munteni |
| Frecventa de colectare | Stocare în platforme de mineralizare. Colectare aprilie- mai şi octombrie- noiembrie pentru valorificare în agricultură. |
| Modul de transport | Transport pe teren agricol cu tractor care tractează cisterna cu dejecţii solid+lichid |
| Metoda de tratare | Deshidratare- mineralizare prin stocare 6 luni în platforme de stocare. |

Tabel 2.5.3 – Zone de depozitare

4.1.1.2. Solul pe care se aplică dejecţiile(nămolul) mineralizate.

Probele din solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti au fost recoltate dintr-un profil efectuat într-una din tarlalele pe care se administrează. Recoltarea s-a efectuat în cadrul Bilanţului de mediu nivel II pentru evidenţierea impactului determinat de administrarea dejecţiilor lichide şi solide în vederea valorificării elementelor nutritive.

Cernoziomul pe care se administrează nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, aflat în gestiune S.C. IVIS S.A. Tansa-Belceşti este caracterizat de datele analitice prezentate în Bilanţul de mediu  în tabelele 9 şi 10. Solul analizat are reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi   N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii (tabelul 9).

Principalele însuşiri chimice ale cernoziomului cambic al S.C. IVIS Tansa-Belceşti pe care se află aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti

| Orizont | Adânc. | pH H2O | Humus | Ntotal | C/N | N-NO3 | N-NH4 | Ptotal | PAL | KAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm |  | % |  | mg/kg | % | mg/kg |
| Am1 | 0-20 | 7,50 | 3,56 | 0,210 | 12 | 7,5 | urme | 0,057 | 40 | 190 |
| Am2 | 20-40 | 7,20 | 2,46 | 0,150 | 12 | 7,2 | urme | 0,056 | 41 | 180 |
| Bv1 | 40-60 | 6,30 | 1,92 | 0,101 | 11 | 6,3 | urme | 0,044 | 24 | 170 |
| Bv2 | 60-80 | 5,30 | 1,86 | 0,094 | 10 | 5,3 | urme | 0,057 | 13 | 164 |

Analizele agrochimice, caracteristice întregii suprafeţe de teren (500 ha) pe care se aplică nămol porcin (tabelul 10 din Bilanţul de mediu nivel II) evidenţiază o reacţie slab acidă, un conţinut mijlociu de humus, o aprovizionare medie cu materie organică, un nivel scăzut de fosfor mobil şi mijlociu de potasiu mobil*) .

Parametrii statistici ai însuşirilor agrochimice ale cernoziomului cambic tipic, slab-moderat erodat (0-20 cm).     Intervale de variaţie şi valori medii pentru o suprafaţă de 500 ha

Tabelul 10.

| Natura parametrului statistic | pH H2O | Humus | Grad de saturaţie (V) | Indice de azot (IN) | PAL | KAl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |  | mg/kg |
| x min. | 5,7 | 3,44 | 83,0 | 3,28 | 12 | 180 |
| x max. | 6,6 | 4,28 | 95,4 | 3,55 | 24 | 232 |
|  | 6,0 | 3,76 | 90,6 | 3,42 | 16 | 204 |
|  | 0,27 | 0,38 | 6,1 | 0,12 | 3,7 | 17 |
| cv (%) | 4,5 | 10,1 | 6,7 | 3,40 | 23 | 8,7 |

Conţinutul total de metale grele (tabelul 11din Bilanţul de mediu nivelII) se situează în limite normale, caracteristic fondului pedo-geochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării lui şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului, stipulate în Ordinul 49/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură precum şi în Directiva 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse din agricultură.

Conţinutul total de metale grele (mg/kg) al cernoziomului cambic

de la S.C. IVIS Tansa-Belceşti

Tabelul nr.11

| Orizont | Adânc. | Cu | Zn | Co | Cr | Ni | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Am1 | 0-20 | 12 | 70 | 41 | 40 | 56 | 40 | 1,20 |
| Am2 | 20-40 | 10 | 53 | 31 | 37 | 54 | 45 | 1,07 |
| Bv1 | 0-20 | 13 | 75 | 33 | 39 | 41 | 30 | 1,00 |
| Bv2 O.756/ 1997 | 20-40 P.A. P. I. Zone sensibile | 15 100 200 | 85 300 600 | 35 30 50 | 44 100 300 | 73 75 150 | 40 50 100 | 0,91 3,0 5,0 |
|  |  | Zona sensibilă- pe terenul administrat se cultivă plante de câmp :porumb, floarea soarelui,plante furajere. |

După acestea, solul pe care pe care se aplică nămol provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20% faţă de P.I.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Bineînţeles că nămolul trebuie aplicat numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din batal ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha. În cazul nămolului uscat aceeaşi doză echivalentă de azot se obţine prin administrarea a 9,3 t/ha dejecţii masă uscată.

Verificarea respectării DIRECTIVEI 91/676/EEC

la S.C. LATINI COM. S.R.L. Belceşti

| Surse | Ntotal administrat t/an | Cantităţi dejecţii t/an | Suprafaţa administrată ha | Doza de administrat N kg/ha/an | Doza admisă Directiva * 91/676/EEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecţii mineralizate | 20,20 | 13986 1,44 Kg/to | 500 | 40 27 tone/ha | 170 |
| * Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării determinate de nitraţi proveniţi din surse agricole. |

| Identificati zona | Deseuri depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de: Cursuri de apa Zone de folosinta publica / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna Belceşti | Platformă Stocare dejecţii | Capacitate de depozitare max 7200 mc.- 10% spaţiu de siguranţă | -râu Bahlui –1200m; -localitate Belceşti 1000m; Zonă îngrădită la limita complexului. Se asigură paza amplasamentului. NOTĂ.- nu se depozitează în câmp. Pe teren se distribuie imediat prin sistemul de împrăştiere ataşat cisternei. |
| Comuna Belceşti | menajere | Capacitate 1mc | Nu se pun probleme de impact asupra zonei în care se află Depozitul comunei Belceşti pentru deşeuri menajere. |

* trebuie completate inainte de emiterea autorizatiei

Tabel 2.5.4 – Cerinte speciale de depozitare

Tabel 2.5.5 Recipienti de depozitare (acolo unde este cazul)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza; clar etichetati. | Da – pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere vor fi achiziţionate în cadrul Programului de amenajare continuă a complexului. |

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Tabel 2.6.2 – Recuperarea / eliminarea deseurilor - completati tabelul.  La “altele” identificati orice alte deseuri pe care le eliminati si oferiti aceleasi informatii

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile din punct de vedere al protectiei mediului pentru eliminarea deseurilor |
| --- |
| Sursa reziduurilor | Metale asociate | Reziduu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau N/A | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| ZOOTEHNIE | Concentraţii sub Limite Admise De O.MAPPM756/97 | DEJECŢII | DESHIDRATARE MINERALIZARE | reciclare | Valorificare în agricultură | Se realizează valorificarea integrală în agricultură având loc avantaje financiare şi de mediu. Prin folosirea în agricultură la obţinerea produselor agricole utilizate ca furaje se realizează reciclarea nutrienţilor . |
| Toate procesele | nu | Materiale de ambalat (plastic, hartie, carton, containere) | reutilizare si reciclare recipienţi proveniţi de la substanţele adaos la hrană- vitamine şi oligoelemente | reutilizare | Reutilizare Ambalaje plastic | Se realizează în prezent în fermă pentru diverse utilizări Inclusiv menajere. |
| Centrale Termice cu lemne | nu | cenusa reziduala | Cenuşa din arderea lemnului | reciclare | Valorificare in teren incintă | Administrare pe terenul din incintă folosit pentru seră. |

## Energie

Declarati daca activitatile din autorizatie se afla sub incidenta unui Acord privind Schimbarile Climatice sau un Acord de comercializare a unitatilor de reducere a emisiilor in casutele de mai jos. Faceti referire la o evidenta a documentelor (de ex. copia copertei si a paginii acordului cu semnatura   Secretarului de Stat).

| Detineti un acord valid voluntar care include toate activitatile din autorizatie? | Da / Nu | Localizarea evidentei documentelor |
| --- | --- | --- |
|  | NU * |  |
| * nu este un acord privind reducerea emisiilor. Voluntar operatorul s-a angajat în asigurarea funcţionării cu impact redus asupra mediului asigurând reciclarea conformă cu Directivele UE a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor. |

### Cerinte energetice de baza (1)

ACEASTA SECTIUNE TREBUIE COMPLETATA IN TOATE CAZURILE, INDIFERENT DACA AVETI SAU NU UN ACORD  PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE SAU UN ACORD DE COMERCIALIZARE

##### Punctul 1: Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

Tabel 2.7.1

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, KWh/an | Primara, KWh/an | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 60400 - 100000 | 60400 - 100000 | 100 |
| Electricitate din alta sursa* | NU |  |  |
| Abur/apa fierbinte importat(a) * | NU |  |  |
| Gaze | NU | N/A |  |
| Petrol | NU | N/A |  |
| Carbune | NU se consumă lemn | N/A |  |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) | Se consumă lemn în C.T. Pentru căldură spaţii ad-tive şi hală maternitate. | - | - |

##### Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, balanta energetica, etc) | Documentul de referinta |
| --- | --- |
| Tabele care conţin consumatorii de energie electrică | - |

##### Punctul 2 Informatilei despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in  tabelul urmator:

Tabel 2.7.2

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE)* 2004-2009 KWh/an | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite date in Ghidul specific sectorului) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moara de furaje | 20200 -50000 | 6,5 Kwh/ tonă furaj ; | Consum de energie/ produs= 100000Kwh/an / 20000 porci 5Kwh/ cap porc livrat LIMITE DATE BAT – |
| Încălzire purcei Becuri infraroşii | 16080 - 20000 | 1Kwh/porc/an |  |
| Iluminat | 16020 - 20000 | - |  |
| Sediu | 4020 - 5000 | - |  |
| Pompe dejecţii | 4020 - 5000 | 0,4 Kwh/mc dejecţii/an |  |

### Cerinte energetice fundamentale (2)

ACEASTA SECTIUNE TREBUIE COMPLETATA IN TOATE CAZURILE, INDIFERENT DACA AVETI SAU NU UN ACORD  PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE SAU UN ACORD DE COMERCIALIZARE

##### Punctul 1: Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta in domeniul energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul fie prin:

- Intentia este  de a  implementa un astfel de sistem bine documentat si indicati data pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare  data de implementare 30.06.2006.

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta pentru activitile desfasurate.

| Sunt implementate masuri de functionare, intretinere si gospodarire pentru urmatoarele (acolo unde este relevant): | Da (() | Ne relevant | Informatii suplimentare (documentatie de referinta, data la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Conditionarea aerului, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | nu | x | 1. La 30.06.2006, în cadrul Programului se vor specifica şi date privind controlul eficienţei energetice care va cuprinde şi controlul temperaturii în hale, în condiţiile menţinerii nivelului admis de calitate a aerului în interior pentru asigurarea confor- tului animalelor. |
| Functionarea motorelor si mecanismelor de antrenare | nu | x | Pompă eficientă energetic cu 200 atmosfere şi 15 l/sec pentru antrenarea dejecţiilor. |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu | x | x |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | nu | necesar | Idem pct.1 |

##### Punctul 2: Masurile fizice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul fie prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati fiecarei cerinte, sau

- Declarati intentia de conformare si indicati data pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta pentru activitile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri fizice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderiloe din procesul de racire pentru (acolo unde este relevant): | Da (() | Ne relevant | Informatii suplimentare (data la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolatie suficienta a sistemelor de abur , a recipientilor si conductelor incalzite | da | - | Izolaţia corespunzătoare a spaţiilor |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | da | - | Verificare permanenta |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru preve-nirea evacuarilor inutile de lichide si gaze incalzite. | Nu | x | x |
| Alte masuri adecvate | nu | x | x |

X-nerelevant

##### Punctul 3: Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul fie prin:

1. Confirmarea faptului ca va conformati fiecarei cerinte, sau

2. Declarati intentia de conformare si indicati data pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

3. Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta pentru activitile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implemen-tate pentru (unde este relevant): | Da (() | Ne relevant | Informatii suplimentare (documentatie de referinta, data la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare eficienta din punct de vedere energetic | DA |  | Pentru iluminat se consumă 20% din energia electrică consumată în cadrul complexului. Se asigură iluminatul în vederea protecţiei şi siguranţei împotriva efracţiei. |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru : Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | DA DA X DA DA DA |  | Controlul climatului în hală se asigură cu mijloace manuale- termometre,aparate pentru controlul aerului în hale.* |
| * Eficienţa energetică constituie procuparea permanentă a personalului şi administraţiei, având în vedere costurile care sunt determinate de consumuri. Nu este relevant un Plan de eficienţă în acest moment. |

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

ACEASTA SECTIUNE TREBUIE COMPLETATA DOAR DE SOLICITANTII CARE NU AU UN ACORD  PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE SAU UN ACORD COMERCIAL

##### Punctul1: Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul fie prin:

1. Confirmarea faptului ca va conformati fiecarei cerinte, sau

2. Declarati intentia de conformare si indicati data pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

3. Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta pentru activitile desfasurate.

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati data implementarii |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de mare eficienta pentru deshidratare pentru reducerea energiei de uscare. | NU | Nu este cazul |
| Reducerea utilizarii apei si utilizarea de sisteme inchise de circulatie a apei. | DA-utilizarea de pompe de 200 atm. pentru în-depărtarea dejecţiilor din hale la depopulare. |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatie). | DA |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | DA |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | NU | Nu este cazul |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | NU este cazul. | Nu este cazul. |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | DA – în cazul instalaţiilor de administrare furaje. |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | NU | Nu este cazul. |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | DA- hrănire continuă |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | DA – deshidratare naturală în bazine stocare dejecţii |  |

##### Punctul2: Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul urmator

Completati tabelul fie prin:

1. Confirmarea faptului ca va conformati fiecarei cerinte, sau

2. Declarati intentia de conformare si indicati data pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

3. Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta pentru activitile desfasurate.

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati data implementarii |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | NU | Nu este cazul |
| Recuperarea energiei din deseuri; | DA | Indirect prin reciclarea nutrienţilor. |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | DA lemn în C.T. |  |

## Accidente si consecintele lor

Tabel 2.8.1 – Directiva Seveso II – Hotararea de Guvern 95/2003

|  | Da/nu |  | Da/nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform HG 95/2003? | NU | Daca da, ati inaintat raportul de securitate? | NU |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform HG 95/2003? | NU | Daca da, ati realizat MAPP-ul? | NU |

Tabel 2.8.2 - Plan de management pentru accidente – Numerele 1-3 – Utilizand standardele caracteristice BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate  avea consecinte semnificative pentru mediu. Sau atasati un plan de urgenta existent in care impactul accidentelor si avariilor a fost minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru reducerea probabilitatii de poducere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierderi de dejecţii din bazinele de stocare | Redusă – bazinele au fost supuse reparaţiilor în anul 1997 | Băltirea în zonă a dejecţiilor lichide; | Umplerea bazinelor până la maxim 90% din capacitate. | Preluarea în cisternă a scurgeii cu pompe manuale. |
|  |  | Fermentarea, emanarea de mirosuri | Monitorizarea bazinelor. |  |
|  |  | Poluarea apelor subterane | Inspecţia stării betoanelor |  |
|  |  | Scurgerea pe terenuri vecine | Inspecţia umplerii cu dejecţii |  |
|  |  | Afectarea vegetaţiei din zona de scurgere | Verificarea instalaţiilor de evacuare a dejecţiilor |  |
| Scurgeri din fosele din hale | Redusă – fosele au fost refăcute | Afectarea calităţii apelor subterane | Verificarea integrităţii construcţiilor şi instalaţiilor la efectuarea lucrărilor de igienizare la depopulare. | Preluarea în cisternă a scurgeii cu pompe manuale. |
| Scurgeri din camine şi de pe traseul de evacuare spre bazi- nele de stocare | Redusă- instalaţiile de canalizare au fost refăcute | Afectarea calităţii apelor subterane şi a solului din incintă | Verificarea canalizării, a căminelor şi a instalaţiilor – permanent. | Colectarea scurgerii; reparaţii trasee afectate. |
| Băltiri în procesul de distribuire în câmp | Redusă – Programul de fertilizare cuprinde măsuri pentru distribuirea uniformă pe teren | Afectarea calităţii solului, apelor subterane şi a vegetaţiei. | Asigurarea integrităţii utilajelor de împrăştiere în câmp la dozele stabilite funcţie de perioada de administrare şi de culturile care vor fi cultivate pe terenul de administrare. | Încorporarea în sol, împrăştierea pe teren cu mijloace manuale şi mecanizate. |
| Băltiri în procesul de distribuire în câmp | Redusă | Sprasaturarea terenului cu săruri Şi cantităţi suplimentare de nutrienţi. | Distribuirea dejecţiilor funcţie de balanţa nutrienţilor şi de culturile agricole | Refacerea terenului afectat prin măsuri ameliorative şi rotaţia culturilor în vederea refacerii balanţei nutrienţilor |
|  |  | Dereglarea balanţei nutrienţilor în sol | Aplicarea bunelor practici agricole în valorificarea dejecţiilor în agricultură. |  |
|  |  | Afectarea calităţii apelor subterane |  |  |
|  |  | Migrarea spre apele de suprafaţă a surplusului de nutrienţi |  |  |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Tabel 2.8.3 – Explicati pe scurt modul in care sunt folosite tehnicile urmatoarele, acolo unde este relevant.

| Tehnici de la punctele 2.8, c1 si c2 din ghid | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | Este permanent |
| trebuie implementate proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru asigurarea compatibilitatii | Nu este cazul |
| depozitare adecvata | A se vedea tabelul 2.3.1 |
| alarme in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Nu este cazul |
| bariere | sunt |
| cuve de retentie si recipiente de retinere | A se vedea sectiunea 2.3.13 |
| izolarea cladirilor; | sunt |
| prevenirea supraumplerii rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt, etc.; | DA |
| sisteme de siguranta pentru prevenirea accesului neautorizat | DA |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiiilor de intretinere | DA |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | NU A FOST CAZUL |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Există planul de prevenire al poluărilor accidentale. |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre personalul de exploatare in timpul schimbului de tura, al celui de intretinere,etc. | NU ESTE CAZUL |
| compozitia continutului cuvelor de retentie, canalelor sau a canalelor conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | DA |
| canalele de drenaj trebuie sa fie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata de depozitare si nu de evacuare; trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelele canalelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | DA – inspecţii şi verificări manuale |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu sunt |
| ACTIUNI DE REDUCERE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul, in care poate fi condus fiecare scenariu de accident | Stabilit personalul şi modul de acţiune în Planul de prevenire şi combatere poluări accidentale. |
| caile de comunicare trebuie sa fie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | DA Planul de prevenire cuprinde persoane şi telefoane pentru informare autorităţi. |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Dotări prevăzute în P. P. C. P. A. – planul de prevenire şi combatere poluări accidentale. |
| izolarea scurgerilor | Asigurate. |
| alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 2.3 |

## Zgomot si vibratii

Table 2.9.1 – Receptori (Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si aranjamentele existente de monitorizare a impactului)

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de zgomot | Care este nivelul de zgomot de fond la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Cat de des este facuta monitorizarea? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu sunt zone afectate de zgomot Sursa de zgomot identificată- MOARA DE FURAJE amplasată în incintă la cca 1000m distanţă de zona locuită Nivel max de zgomot generat 90 dB(A) Nivel max de zgomot La limita incintei nu depăşeşte 50 dB (A) | Nivelul de zgomot la nivelul locuinţelor din cea mai apropiată zonă locuită nu este dependent de nivelul de zgomot produs de moara de furaje din incinta Complexului Belceşti | Nu este necesar | Nu au fost făcute măsurători, nefiind Receptori sensibili care să impună acest lucru. | Max 50 dB(A) | Condiţii pentru imisii zgomot impuse 50 dB (A) Impuse de prevederile standard în afara incintei obiectivelor industriale. Nivel acustic echivalent continuu – 50 dB (A) –Cz 45 ora 600 - 2200 40 dB (A) –Cz 35 ora 600 - 2200 |
| Din punct de vedere al impactului determinat de zgomot se constată că la S.C. LATINI COM SRL BELCEŞTI, in afara sursei generatoare de zgomot care este MOARA DE FURAJE cu un nivel maxim de zgomot generat de 90 Db, conform datelor utilajului sunt şi alte surse minore, nesemnificative ca: pompele de dejecţii, pompa de apă şi utilaje de transport furaje. Nivelul produs de acestea este nesemnificativ pentru receptorii din exterior nivelul de zgomot nedepăşind 50dB(A). |

Tabel 2.9.2 – Surse de zgomot (Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi determinata prin utilizarea informatiilor din evaluarea impactului asupra mediului, partea referitoare la zgomot si vibratii sau prin folosirea unei abordari calitative bazata pe bunul simt, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor. | Masuri care trebuiesc luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| MOARA DE FURAJE TRACTOR + REMORCĂ DEJECŢII LICHIDE+SOLIDE TRACTOR FURAJE | Nu este cazul Impact nesemnificativ. | Regimul de funcţionare al morii de furaje – cca 4h/ zi Zgomote generate: Moara de furaj – 90 dB (A) Tractoare – 60 dB (A) Zgomot animale–40 dB(A) | Nu este cazul, receptorii sensibili fiind situaţi la distanţă de peste 1000m. | Risc scăzut | Zgomotul nu constituie un parametru semnificativ pentru o- biectivul analizat cu atât mai mult cu cât distanţa de amplasare faţă de zona locuită asigură protecţia din acest punct de vedere. | Asigurarea condiţiilor de trai a animalelor, hrănirea în regim permanent, clima, adăparea, elimină situaţiile generatoare de zgomot prin comportamen- tul animalelor. |
| Orice alte informatii relevante trebuie sa fie date sau sa se faca referire la ele aici. De ex. Surse aflate in afara instalatiei – nu sunt surse generatoare de zgomot în afara incintei complexului. |

Tabel 2.9.3 – Studii privind masurarea zgomotului – Nu au fost efectuate studii de zgomot.

Tabel 2.9.4 - Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati data la care sistemul va fi implementat |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista proceduri de intretinere identificate in mod specific in cazul in care este necesara intretinerea pentru reducerea emisiilor de zgomot? |  | NU | Intreţinerea morii de furaje - 2018 |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru reducerea emisiilor de zgomot? | DA |  |  |

Tabel 2.9.5 – Din tabelul 2.9.1 rezumati pozitia referitoare la limite

| Receptor sensibil | timp | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele, fie justificati situatia fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 2.9.1.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond * | Absolut * |  |  |
| DRUM EXTERIOR INCINTEI | Zi | 30 | 50 | 50 | Nu este cazul |
|  | Noapte | 20 | 30 | Nu funcţionează |  |
| Locuinţe | Zi | 30 | 50 | Nu influenţează nivelul de zgomot |  |
|  | Noapte | 20 | 30 |  |  |
| * Valori conform datelor teoretice pentru fond şi pentru nivelul de zgomot echivalent continuu. Măsurătorile la data prezentă nu ar fi relevante deoarece pe de o parte complexul nu este populat cu numărul de porci la capacitatea dorită aceasta fiind în curs. Numărul de porci existent / capacitate maximă = 2000 / 10000 capete porci. |

Sursa principală de zgomot, moara de furaje funcţionează discontinuu, max 3h/zi în timpul zilei, astfel că se poate considera lipsa impactului din punct de vedere al producerii şi propagării nivelului de zgomot.

Tabel 2.9.6 – Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific trebuie sa fie date sa se faca referire la ele, aici.

Din punct de vedere al impactului determinat de zgomot se constată că la S.C. LATINI COM SRL BELCEŞTI în afara sursei generatoare de zgomot care este MOARA DE FURAJE cu un nivel maxim de zgomot generat de 90 dB, conform datelor utilajului sunt şi alte surse minore, nesemnificative ca: pompele de dejecţii, pompa de apă şi utilaje de transport furaje. Nivelul produs de acestea este nesemnificativ pentru receptorii din exterior nivelul de zgomot fiind sub nivelul zgomotului echivalent continuu admis de 50dB(A).

## Monitorizare

### Monitorizarea emisiilor

Tabel 2.10.1 – Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele / atestate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatoarii de probe si laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit | Ape uzate fecaloid menajere colec-tate în B V= 20mc Bazin vidanjabil | Evidenţa după volumul captat contorizat | Analiza în Laborator APAVITAL IAŞI. | Analize prin APAVITAL IAŞI sau Laboratorul de Analiza si Control Factori de Mediu - Lacmed | Conform STAS | Conform STAS şi instrucţiunilor de funcţionare a aparaturii | APAVITAL IAŞI deţine aprobări de control a calităţii apelor evacuate în reţeaua publică de canalizare. Laboratorul Lacmed – acreditat Renar SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu Certificat de Acreditare LI 1054 |
| pH | Apele uzate sunt transportate cu vidanja la staţia de epurare a localităţii Belceşti. | Lunar * |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  | Lunar * |  |  |  |  |  |
| CCO/CBO |  | Lunar * |  |  |  |  |  |
| NH4+ |  | Lunar * |  |  |  |  |  |
| Metale Zn,Cu, Co | Analize privind toxicitatea apei uzate se vor efectua funcţie de Caz, o dată pe an la solicitarea APM sau dacă se prevede obligaţia. | O dată pe an o analiză completă a apei uzate şi subterane |  |  |  |  |  |
|  |  | Probe ponderate cu debitul sau probe composite, analize raportate ca medii lunare ponderate cu debitul preluat cu autovidanja. |  |  |  |  |  |
| Reziduu fix conţinut total de săruri |  |  |  |  |  |  |  |

* analiza de apă uzată se face la preluarea cu autovidanja în vederea evacuării în staţia de epurare a localităţii Belceşti.

Perioadele de pornire – oprire instalaţii de creştere a porcilor nu pun probleme cu privire la calitatea mediului. La oprire – livrare porci la greutate sau din alte cauze independente de voinţa administraţiei sau patronatului se va asigura golirea dejecţiilor din fosele de la halele de creştere

Tabel 2.10.2 – Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa – LUNAR SAU DE CÂTE ORI SE VIDANJEAZĂ CONFORM CERINŢELOR APAVITAL IAŞI – sector BELCEŞTI.

Tabel 2.10.3 – Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele / atestate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatoarii de probe si laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| NH3 | Hale porci Platforme Distribuire în câmp | Anual | Prelevare probe şi anali- za prin terţi | Se vor încheia contracte cu firme atestate. | Nu este cazul | - | Numai cu laboratoare acreditate |
| N2O |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | Coşuri de fum la C.T.care funcţio- nează cu lemne. CT1 –maternit. CT2 – sediu ad | Anual | Prelevare probe şi anali- za prin terţi | Se vor încheia contracte cu firme atestate. | Nu este cazul | - | Numai cu laboratoare acreditate |
| Pulberi totale |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2.10.4 – Monitorizarea si raportarea emisiilor de deseurilor

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Compoziţia fizică şi chimică –caract. generale | Nămol (dejecţii) din platforme de stocare. | anual | Analize de laborator acreditate |
| Metale grele |  |  |  |
| N şi P total |  |  |  |
| săruri |  |  |  |

### Monitoringul de mediu (in afara instalatiei)

Este necesara monitorizarea mediului?

Da. Se va monitoriza calitatea solului, apei subterane şi a vegetaţiei şi produsele agricole din zona de administrare a dejecţiilor mineralizate din complex pe terenul agricol. Frecvenţa de analiză – funcţie de obligaţiile impuse prin Autorizaţia de mediu.

Note:

- Necesitatea realizarii monitorizarii mediului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor asupra cursurilor de apa, apei subterane, aerului sau solului sau a emisiilor de zgomot sau   mirosuri neplacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de ex. atunci cand:

exista receptori vulnerabili;

emisiile au o contributie semnificativa la un Standard de Calitate a Mediului (SCM) care poate fi la risc;

Operatorul cauta abateri de la standarde bazate pe lipsa efectului asupra mediului;

este necesara validarea modelarii.

- Necesitatea trebuie luata in considerare pentru:

apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare din punct de vedere al calitatii si debitului si ia in considerare atat variatiile pe termen scurt cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea va

trebui sa aiba loc atat la limita superioara cat si la cea inferioara a amplasamentului;

apa de suprafata, cand vor fi necesare prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval  a cursurilor de apa controlate;

aer, inclusiv mirosurile neplacute;

contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

evaluarea impactului asupra sanatatii;

zgomot.

Tabel 2.10.5 - Descrieti orice monitorizare de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

| Parametru/mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| Calitatea solului, apelor subterane, aerului. | Bilanţul de mediu I şi II Raport de amplasament | Concluzii privind impactul de mediu din care rezultă că nu se cauzează un impact al activităţilor prezente şi nu se prognozează un impact în perioada următoare în situaţia exploatării complexului la capacitatea prezentată şi în condiţiile prevăzute pentru asigurarea factorilor de mediu. |

| Document de referinta pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa sau canalizare | NTPA 001,002/2005 |
| --- | --- |

### Monitorizarea variabilelor de proces

Tabel 2.10.6 - Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti ce este facut sau propus |
| --- | --- |
| materiii prime care trebuie monitorizate din punct de vedere al contaminantilor, in cazul in care acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Calitatea materiilor prime necesară pentru balanţa nutrienţilor şi stabilirea contaminanţilor previzibili ca de ex.prezenţa substanţelor prioritare/prioritar Periculoase din Lista I şi II din HG 352/2005 |
| calitatea dejecţiilor brute/ mineralizate – conţinut de nutrienţi la distribuire în câmp | Analiza anuală completă a calităţii dejecţiilor distribuite |

## Incetarea functionarii

Punctul 1 –Complexul a fost pus în funcţiune în anul 1983 fără prevederi privind încetarea din funcţiune. În situaţia încetării activităţii se vor avea în vedere următoarele:

rezervoarele si conductele subterane sunt evitate atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara  sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Golirea de dejecţii a colectoarelor de transport şi a foselor de la halele de animale prin antrenarea la platforma de stocare.

este prevazuta drenarea si curatirea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

DA

lagunele si rampele de depozitare a deseurilor sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Transportul în câmp pentru valorificare a dejecţiilor din platforme până la lichidarea cantităţilor. Se vor respecta dozele de administrare funcţie de balanţa nutrienţilor, culturi, caracteristici sol, etc. şi timpul optim de administrare.

izolatia este conceputa astfel incat sa fie usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Atenţie la demolarea acoperişurilor din azbociment. Se vor lua măsuri speciale de protecţie a salariaţilor şi eliminarea dispersiei în mediu a pulberilor de azbociment.

materialele folosite sunt reciclabile (in scopuri operationale si alte obiective privind protectia mediului).

Se vor inventaria materialele rezultate şi se va stabili statutul şi destinaţia acestora.

Punctul 2 – Planul de inchidere a instalatiei

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. El trebuie mentinut pe amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica.  Orice revizuiri trebuie inaintate Autoritatii de Reglementare.

Planul de amplasament este anexat Raportului de amplasament care conţine date referitoare la caracteristicile solului şi posibilităţile de contaminare.

Tabel 2.11.1 – Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Fose – bazine de colectare La halele de animale | Dejecţii cu pernă de apă | Golirea integrală cu pompa de apă sub presiune de 200 atmosfere. |
| Platforme de stocare | Dejecţii | Preluarea cu pompe a conţinutului şi transportul în cîmp cu respectarea bunelor practici agricole. |
| ELIMINAREA SCURGERILOR LA SUPRAFAŢĂ ŞI ÎN SUBTERAN DE DEJECŢII EVITAREA SOLIDIFICĂRII DEJECŢIILOR ÎN PLATFORME |

Pentru fiecare structura supraterana, identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o grija speciala la demontare si/sau eliminare.  Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera.  Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care incetarea functionarii este iminenta.

Tabel 2.11.2 – Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| HALE | AZBEST | STABILIREA PROGRAMULUI ŞI MĂSURILOR DE ELIMINARE. |

Tabel 2.11.4 – Rampe de depozitare a deseurilor

| Rampe de depozitare deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificarea metodei de garantare a faptului ca rampele de depozitare a deseurilor de pe amplasament pot indeplini conditiile de incetare a functionarii; | DA – s-a specificat mai sus . Se vor îndeplini măsurile prevăzute pentru valorificarea în câmp. |

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru IPPC, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol in vederea inchiderii.  Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

Tabel 2.11.5 – Zone in care se preleveaza probe

| Zone/localizari in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| ZONA I .Incinta amplasamentului complexului- între hale, zona depozitării furajelor, a morii de furaje, a sediului administrativ | Posibil a fi afectate de activitatea desfăşurată. Se vor corobora datele din testul final cu datele rezultate din investigaţiile efectuate la data solicitării autorizaţiei şi din monitorizarea efectuată pe parcursul funcţionării. |
| ZONA II zona platfomelor de stocare | idem |
| ZONA III zona terenurilor de administrare | idem |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitatii cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati data la care vor fi realizate, in intervalul de 3 ani, corespunzator programului de modernizare a activitatii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare studii pe termen lung pentru obiectivele autorizate | NU |
| Studiu pentru demolarea instalaţiilor preluate prin privatizare- decantoarele verticale nefuncţionabile | 2008 |

Identificati alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea incetarii activitatii. NU SUNT

## Probleme ale intregii instalatii

| Sunteti singurul detinator de autorizatie de mediu pentru instalatie? Daca da, treceti la Sectiunea 3 | Da |
| --- | --- |

Tabel 2.12.1 – Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu oportunitati de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie fata de urmatoarele tehnici, sau data de altele care sunt pertinente pentru instalatie

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; | Dejecţiile sunt valorificate prin Contract cu firma IVIS TANSA BELCEŞTI care deţine terenul de 483 ha pe care se administrează dejecţiile mineralizate în platformele de stocare. |
| Altele. |  |

# LIMITE DE Emisie

## Inventarul emisilor si comparatia cu limitele admise

### Emisii in aer asociate utilizarii BAT-urilor

| Activitate | EMISIA Poluant mg/mc Tone/an | Nivel limita VLE * | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale creştere porci Ventilaţia naturală | NH3 30 mg/mc 46,4 tone/an CH4 10mg/mc 30,0 tone/an | 30 mg/mc x | Ventilaţia naturală Consum minim de energie | Aerul în interior se menţine în limite impuse pentru confortul animalelor – 30mg/mc |
| Platforme dejecţii | NH3 x mg/mc Fugitive 34,9 tone/an CH4 x mg/mc Fugitive 140,0 tone/an | X X | Emisii fugitive din Platforme dejecţii |  |
| Maternitate Ventilaţia 32000 mc/h | NH3 8 mg/mc Fugitive2,208 tone/an CH4 3 mg/mc Fugitive 0,748 to/an | 30 mg/mc x | Emisii prin ventilaţia forţată de la materni- tate. |  |

VLE – O.M.A.P.P.M. 462/1993 –NH3 = 30 mg/mc la valori mai mari de 0,300 Kg/h

CH4 = nenominalizat admis 1200 –1500 în interior hale.

##### Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de mai sus.

NU SUNT ABATERI DE LA LIMITELE ADMISE.

Table 3.1.13 – Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica |  |
| Lemn | 47 |
| Total | 47 |

*specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

CO2 din C.T. locale (maternitate şi sediu administrativ) care funcţionează cu lemne –consum cca 25 tone lemne.

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

Table 3.1.13 – Emisii in apa prin staţia de epurare Belceşti

| Substanta | mg/litru * mg/l | Nivel actual de emisie |
| --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 300 | 732 mc/an- ape fecaloid-menajere |
| Consum chimic de oxigen (CCO) | 500 500 | Apele uzate sunt colectate într-un BV- Bazin vidanjabil etanş de 60 mc care este vidanjat periodic de Sectorul de Apă canal Belceşti şi transportat la staţia de epurare a localităţii Belceşti Pentru epurare mecanică şi biologică în comun cu apele uzate rezultate din localitatea Belceşti. apa uzată îndeplineşte carac- teristicile stabilita prin NTPA002/2005. |
| Suspensii | 350 350 |  |
| Sulfuri | 2 2 |  |
| PH | 6,5 – 8,5 6,5-8,5 |  |
| Metale si compusi metalici Cu | < 0,1 1 |  |
| Zn | < 0,1 1 |  |
| Reziduu fix | 600 nespecif |  |
| NH4 | 30 30 |  |
| Subst.extractibile totale | 30 30 |  |
| Alţi poluanţi în VLE admise de NTPA 002/2005 |  |  |

Tabel 3.1.14  Emisii in canalizare idem tabelul 3.1.13.-apa se colectează şi se evacuează cu autovidanja în SE Belceşti

##### Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de mai sus.

NU SUNT ABATERI DE LA VALORILE ADMISE.

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

### Localizarea receptorilor, a surselor de emisie si a punctelor de monitorizare

Harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare  sunt anexate la RAPORTUL DE AMPLASAMENT.

Tabel 4.1.1 – Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: 25000 | Localitaţi limitrofe – Belceşti, Satu Nou, Munteni – depozitare dejecţii, transport dejecţii mineralizate pentru distribuire în câmp | Dejecţii mineralizate în platforme de stocare care se distribuie în câmp | Impactul potenţial şi al măsurilor de management Integrat care cuprinde emisiile şi imisiile potenţiale, funcţie de evoluţia in mediu a emisiilor de poluanţi se prezintă în „Schema de integrare în mediu”, „Acţiunile planificate pentru supravegherea integrată a amplasamentului” şi în „Programul de fertilizare a solului cu dejecţii”. |
|  |  | Emisii în atmosferă de NH3 şi gaze de fermentare |  |

### 7.Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

##### Tabel 4.1.2 – Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

Analiza efectuată cu prilejul întocmirii prezentului Raport de amplasament arată că:

1.Dejecţiile din hale sunt dirijate spre platformele de stocare, care asigură preluarea dejecţiilor pentru o perioadă de cca. 5 luni şi la care, prin efectuarea separării intrărilor în fiecare compartiment,se poate asigura un timp de stocare de 6,8 luni.

2.Utilizarea ventilaţiei naturale în halele de îngrăşare determină un nivel minim de emisii de gaze care sunt preluate de masa de aer de pe suprafaţa platformei şi micşorând suprafaţa de dispersie din afara incintei, iar ventilaţia în halele de creştere se asigură natural prin uşi şi ferestre. Are loc o emisie fugitivă (difuză) a poluanţilor în atmosferă, cu deosebire a NH3 şi H2O care sunt emise la nivelul halelor industriale.

În halele de creştere prin ventilaţia naturală se va asigura pentru NH3 limita admisă pentru protecţia animalelor şi oamenilor, de 15 mg/mc cu vârf de 30 mg/mc, pentru siguranţă se vor dota halele de creştere şi maternitatea cu ventilaţie forţată. În cadrul maternităţii sunt instalate ventilatoare de mare capacitate, cu un regim de funcţionare discontinuu, două simultan, în funcţie de necesităţi.

3. Din calculul dispersiei de amoniac de la grajurile de porci s-au obţinut concentraţii în aerul atmosferic mediate la 1 oră la diferite distanţe şi ajungând 0,284 mg/m3 la distanţa de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

4. Substanţele utilizate pentru dezinfecţie şi combaterea dăunătorilor sunt achiziţionate, depozitate şi manipulate cu precaţiune de către persoane responsabile desemnate, instruite, astfel încât să se prevină pierderile necontrolate în mediu.

5. Apa uzată rezultată este  numai din consum igienico-sanitar. Din consumul de apă realizat pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor nu rezultă apă uzată, evacuarea dejecţiilor (nămol cu 92% apă) realizându-se integral după stocarea şi mineralizarea pe platformele de nămol existente din cadrul fostei staţii de epurare a complexului AEICIP Belceşti.

6. Schimbarea tehnologiei de administrare a apei de băut şi de împingere cu jet sub presiune a dejecţiilor din grajduri spre platformele de stocare şi tehnologiile noi de administrare în câmp a lichidului în amestec cu solidul, permit reciclarea integrală a dejecţiilor mineralizate, fără impunerea separării şi administrării distincte a celor două faze, apă-solid, rezultate din metabolismul porcinelor, fiind în concordanţă cu BAT.

7. S.C. Latini Com. S.R.L. este racordat la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Belceşti, care captează apă din acumularea Tansa-Belceşti. Apa este utilizată pentru consumul tehnologic, în instalaţiile sanitare pentru personal, pentru necesităţi PSI şi pentru stropirea spaţiilor verzi.

Alimentarea cu apă de băut a personalului se asigură ambulatoriu în recipienţi ambalaţi (apa potabilă livrată nu corespunde Legii 458/2003).

8. Unitatea este amplasată la circa 1200 m de   localitate. În incinta unităţii nu se semnalează zgomote; dacă animalele sunt corect hrănite şi îngrijite nu se înregistrează nici un zgomot. Zgomotul determinat de moara de furaje se atenuează la distanţa de 1000m devenind nesemnificativ.

9. Mortalitate apropiată de zero în complex prin metode moderne de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamentul natural (transferul purceilor in tabere de vară, la exterior, tratamentul prin hrană adecvată, dezinfecţia imediată a spaţiilor);

10. Deşeurile sunt folosite după cum urmează:

- Nămolul rezultat în urma procesului de mineralizare se aplică ca fertilizant pe terenul societăţii S.C. IVIS Tansa-Belceşti, în doze care respectă potenţialul de preluare a solului şi de valorificare în culturile de câmp a elementelor nutritive. Operaţiunea se execută conform contractelor de utilizare şi supraveghere de specialitate;

Conţinutul de microelemente metalice este normal, asemănător valorilor de fond pedo-geochimic, atât în solul din incintă cât şi în cel din afara ei. Valorile medii ale elementelor chimice de ordin minor determinate sunt: Cu (13 mg/kg), Zn (83 mg/kg), Co (32 mg/kg), Cr (41 mg/kg), Ni (57 mg/kg), Pb (38 mg/kg) şi acestea indică că nu există nici o tendinţă de poluare a solului cu metale grele.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Activitatea desfăşurată la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti nu influenţează în nici un fel solurile din incinta unităţii şi din vecinătatea acesteia.

Solul pe care se aplică nămolul de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, este un cernoziom cu o reacţie slab alcalină în orizontul superior şi slab acidă în cel inferior. La o textură lutoasă, conţinutul de humus este mic, la fel cel de azot, în special în baza orizontului A (Am2). Conţinutul în forme mobile de azot (N-NO3 şi   N-NH4) este redus, iar cele de fosfor şi potasiu mobil sunt mijlocii.

Conţinutul total de metale grele se situează în limite normale, caracteristic fondului pedo-geochimic al tipului de sol şi al regiunii.

Solul pe care pe care se aplică nămolul provenit de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti este slab neuniform din punct de vedere al topografiei terenului, are o textură lutoasă, o permeabilitate mijlocie, cu un drenaj bun, cu o eroziune mică-mijlocie, neinundabil, cu o capacitate mijlocie de apă utilă, cu o adâncime mare a apei freatice, cu un volum edafic foarte mare, cu pH-ul mai mare de 6,9 în orizontul superior, cu o încărcare cu metale grele mai mică decât 20%.

Prin urmare, solul în discuţie se pretează la aplicarea nămolului porcin fără incertitudinea poluării solului şi a pânzei freatice. Această afirmaţie este întărită de examinarea criteriilor de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului stipulate în Ordinul 344/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, referitor la normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură şi în Directiva 91/676/EEC- directiva nitraţilor.

Toate aceste criterii arată că nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti. Nămolul trebuie aplicat însă numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul în azot al nămolului în cele două situaţii (nămol umed din batal şi nămol mineralizat uscat), exprimat la material uscat rezultă că în cazul nămolului din batal ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha. În cazul nămolului uscat aceeaşi doză echivalentă de azot se obţine prin administrarea a 9,3 t/ha dejecţii masă uscată rezultând asfel pierderile de azot la o staţionare prelungită în platforme.

Deşeurile menajere sunt colectate şi depozitate prin administraţia locală.

Interpretarea datelor, recomandări pentru prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării pe amplasament.

Impactul asupra mediului înconjurător datorat activităţii desfăşurate la S.C. LATINI COM S.R.L. se poate produce prin:

- circuitul dejecţiilor solide şi lichide provenite de la porci;

- aplicarea dejecţiilor produse de S.C. LATINI COM S.R.L (după stocarea în platforme) pe solul administrat de S.C. IVIS S.A. Tansa-Belceşti;

-    de 1200m, la care se află localitatea Belceşti, sub concentraţia maximă admisă pentru aer din zonele protejate din standardul românesc în vigoare 12574/1987 - 0,3 mg/m3.

Analiza efectuată cu prilejul întocmirii prezentului bilanţ de mediu arată că:

Nămolul relativ proaspăt din platforme are reacţie slab respectiv mediu alcalină, iar nămolul uscat, mineralizat are reacţie moderat acidă. Reacţia alcalină a nămolului proaspăt şi a supernatantului este dată de conţinutul ridicat de amoniac. Prin uscare şi pierderea amoniacului cantitatea de N total din nămol s-a redus, fosforul a rămas aproape constant şi ambele probe de nămol prezintă cantităţi semnificative de potasiu.

Conform analizelor efectuate  nămolul» rezultat în urma stocării dejecţiilor de la porci în platformele de deshidratare  conţine cantităţi însemnate de macroelemente.

Faţă de valorile întâlnite în mod obişnuit în soluri, în nămolul analizat conţinutul de Cu este de până la 7,5 ori mai mare, iar cel de Zn de aproape 11 ori mai ridicat fără a depăşi valorile admise petru conţinutul admis în nămoluri când se administrează în agricultură. Conţinutul este datorat pe de o parte probabil suplimentelor în microelemente care se dau în hrana animalelor, pe de altă parte dejecţiile prezintă în mod normal conţinuturi mai mari în aceste elemente esenţiale vieţii comparativ cu solurile.

Conţinuturile celorlalte  metale grele din nămolul cercetat sunt mult inferioare concentraţiilor maxime admise de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură cât şi concentraţiilor normale în soluri.

În concluzie, datele analitice ale nămolului(dejecţiilor) rezultat de la creşterea industrială a porcilor la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti, arată că acesta conţine însemnate cantităţi de elemente nutritive, atât macro- cât şi microelemente. Nămolul constituie un foarte bun material fertilizant.

Drept componentă restrictivă ar putea fi considerată salinizarea dar având în vedere tipul de sol pe care se aplică acest nămol care este un cernoziom cu textură  lutoasă şi doza de material aplicată, circa 30 t/ha/an, maxim 40t/ha/an, se poate  considera că administrarea nu ridică probleme de salinizare secundară a solului.

Solurile din incinta unităţii nu pun probleme din punct de vedere al calităţii, având un pH predominant slab neutru, un conţinut mic de humus şi o aprovizionare mijlocie cu azot. S-a determinat o aprovizionare slabă cu forme minerale de azot, foarte mare cu forme mobile de fosfor şi potasiu şi nu există nici o tendinţă de poluare cu metale grele.

Luând în consideraţie însuşirile agrochimice ale cernoziomului pe care se aplică aceste dejecţii şi conţinutul de azot al nămolului în cele două situaţii (nămol din batal şi nămol uscat de pe marginea bazinului), exprimat la material uscat, rezultă că în cazul nămolului din platforme ar trebui aplicat 3 t/ha material uscat pentru a introduce în sol o doză echivalentă cu 110 kgN/ha valoare situată sub nivelul admis de Directiva nitraţilor 91/676/EEC pentru asigurarea protecţiei apelor subterane şi de suprafaţă împotriva poluării cu nutrienţi. Nu există nici un pericol de afectare a solului dacă se aplică nămol de la S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti numai în perioadele în care terenul este lipsit de culturi şi în dozele calculate cu mijloace şi tehnici care să permită respectarea dozelor de administrare în conformitate cu însuşirile chimice ale nămolului şi cu însuşirile agrochimice ale solului. După aplicarea nămolului el trebuie încorporat imediat în sol pentru a preveni pierderile de azot.

Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane poate fi asigurată prin măsuri de supraveghere şi de respectare a tehnologiei de colectare , transport şi administrare în agricultură a dejecţiilor.

Conform modelului conceptual prezentat în schema de integrare în mediu în cadrul complexului se vor institui următoarele faze ale managementului de mediu :

-  Managementul apelor uzate, transportul la S.E. Belceşti.

-      Managementul emisiilor de amoniac în atmosferă.

-    Managementul transportului dejecţiilor din hale.

-    Managementul platformelor de stocare dejecţii.

- M  Managementul distribuirii dejecţiilor pe terenul agricol

## 8. Reglementari privind autorizarea managementului deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante din  tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuiesc sa fie luate in afara de cele pe care v-ati angajati sa le realizati,  in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Documentatie de solicitare

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuiesc sa fie luate |
| --- | --- |
| a) “garantarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara sa utilizeze procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales, fara : | Aplicarea „PROGRAMULUI DE FERTILIZARE A SOLULUI AGRICOL CU DEJECŢII” conduce la utilizarea bunei practici agricole şi la prevenirea impactului asupra mediului în condiţiile valorificării dejecţiilor rezultate din creşterea animalelor. |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | Supravegherea distribuirii, colectării, transpotului şi înglobării în sol. |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri neplacute; sau | Nu s-au semnalat. Prevenirea producerii prin supraveghere. |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu s-au semnalat. Prevenirea producerii prin supraveghere. |

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Comentariu asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| PUG localitate BELCEŞTI cuprinde activitatea pe amplasament şi integrarea în Planul de dezvoltare durabilă a comunei. | Propunerile corespund Planului urbanistic conform planurilor anexate la Raportul de amplasament |

## 9.Reglementari privind habitatele

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea , daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat site-uri de tip Habitat European care poate fi afectat de operatiile din Sectiunea B6.6 a Documentatiei de Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Daca nu, procedetati conform Sectiunii 4.4. NU |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva privind Habitatele pentru Planificarea la nivelul Orasului sau Planificarea la nivel national, conform HG 95/2003 ori in alt scop? |  |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam faceti o lista) | NU |
| Realizand evaluarea emisiilor, emisiile sunt apropiate de sau depasesc nivelele identificate ca probabile sa aiba un impact semnificativ asupra siteurilor europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelele de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | NU SUNT RISCURI DE DEPĂŞIRE A NIVELELOR IMISIILOR DE POLUANŢI LA NUMĂRUL DE PORCI PROPUS IN ACTIVITATE, ACESTA INTEGRÂNDU-SE ÎN REGIUNE. NUMĂRUL DE PORCI ÎN LOCALITATEA BELCEŞTI ŞI LOCALITĂŢILE LIMNITROFE ESTE REDUS COMPARATIV CU SUPRAFAŢA DE TEREN CARE POATE ASIGURA RECICLAREA NUTRIENŢILOR. NUMĂRUL TOTAL DE PORCI ÎN JUDEŢUL IAŞI ÎN ANUL 2003 = 139161, cca 2000 porci în comuna Belceşti. |
| Completati formularul din “Anexa 11” (pe CD-ul dvs) si anexati-l solicitarii dvs. |  |

## 10.Program de modernizare

| Dotarea cu utilaje performante pentru transportul şi distribuţia în câmp a dejecţiilor | 30.07.2020 |
| --- | --- |
| Studii privind balanţa nutrienţilor în vederea stabilirii dozelor de administrare a dejectiilor în câmp. | Luna 04 anual |

ADMINISTRATOR,                                                             CONSULTANT MEDIU

LATINI CORAZZINI FILIPPO                                      dr..geochimist CATRINA VIRGINIA

# Footnotes

Capacitatea de producţie a fostului complex AEICIP BELCESTI DESFIINŢAT ÎN 1990, era de 54000 porci livraţi / an.

Platformele de stocare sunt în fapt bazine din beton cu un volum de 1.320  mc ( 6 = 7.920  mc volum total dejecții.

Dejecţiile  din platformele de mineralizare vor fi transportate şi distribuite în câmp cu utilaje care aparţin complexului şi societăţii IVIS TANSA Belceşti, asigurând introducerea in sol a amestecului fertilizant la dozele impuse pentru conţinutul de N şi P de culturile vegetale. Capacitatea de livrare de 30000 capete porci livraţi/an, redusă comparativ cu cea a complexului desfiinţat de 54.000 porci livraţi/an, permite  valorificarea dejecţiilor sub formă solid-lichid după mineralizare , prin staţionarea   6 luni în fosele de colectare existente în hale şi pe platformele de stocare.

4 Acumularea Tansa-Belceşti, realizată în anul 1975, cu S=352ha şi Vutil=10mil.mc.,scop principal alimentare cu apă, irigaţii, apărare inundaţii. Prezintă o calitate necorespunzătoare pentru potabilizare datorită substanţelor organice provenite de la surse fixe de impurificare,SC COTNARI, oraş Hârlău.De asemeni încărcarea bacteriologică prezintă impurificarea cu subst.org. în degradare. Acumularea se încadrează conform rezultatelor chimice şi bacteriologice în stadiul trofic MEZOTROF- EUTROF.

*) Datele iniţiale au fost primite de la OJSPA Iaşi (Anexa II)

# Text boxes

SOLICITARE  AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE MEDIU, LUNA  APRILIE 2016

ANUL 2016

S.C. LATINI COM S.R.L.BELCESTI

FERMA DE PORCI 15000 CAPETE

BENEFICIAR-PROPRIETAR  S.C. LATINI COM S.R.L. BELCEŞTI

FERMA DE PORCI BELCEŞTI

15000 CAPETE CAZARE

30000 CAPETE  PRODUCŢIE

COD CAEN 0146

12 Hale existente creştere 15000

pe = porci echivalenţi.

2015 -producţie nr. cap.-22193 echivalent an-12486 cap/an

Certificat Inregistrare Fiscală

J 22/943/2001; CUI RO14238445

Adresa Romania, comuna Belceşti,Judeţul Iaşi, sediu administrativ

Administrator: Latini Corazzini Filippo ; tel.:0744/545035,e-mail: info@latinicom.eu

Teren – cvc nr.1092/24.09.2001

187876,95 mp din care 136936,30 mp amplasament incinta Ferma de porci Belceşti.

Amplasament extremitatea sudică a

Localităţii SATU NOU,comuna Belceşti.S teren =13,7 ha intravilan

PUG BELCEŞTI – zona industriala.

LIMITA INTRAVILAN ≥ 1000 m

Vecinătăţi: terenuri arabile cultivate cu predilecţie culturi de câmp.

ACTIVITATE  DE CREŞTERE PORCI Anexa 1 IPPC

1.Agricultura 1.2.creştere intensivă porci, locuri( 2000( 30 Kg/cap. Capacitate 15000 cap./an Producţie 30000 capete/an. Serii 5 - 6 luni.

Dotari:14 Hale din care 6 hale porci graşi nr15702,11/2  hale tineret,2 hale scroafe,2maternitate, 3 hale utilaje

Scroafe 2200(150Kg, tineret 25 Kg, grasi 60Kg-110Kg

Total Greutate vie GV = 892 (892000Kg/1000).

Moara furaje: 10 tone/h; Silozuri: 8 x 800t= 6400tone

Abator porci containerizat, capacitate ≤ 1 tona/zi

Platforma dejecţii 6 x V util 55x12x2m=7920mc.

Utilităţi: Apa consum 37988mc/an, 116 l/GV  x 892 =104 mc/zi.Apa după norme bunastare medie 189 mc/zi.

Dejecţii+apa spălare 50Kg/GV X 892/1000 = 45tone/zi

Dejecţii 45x365=16425tone/an cu 70,5 toneN/an

Teren valorificare dejecţii 414 ha teren pretabil la administrare cu dejecţii lichide.

Dejecţii 2016- 16425 tone/an cu AZOT, N = 70 tone pe sol; 95 t în aer emisii NH3

11 hale populate 15000porci /serie 15000 porci echivalenţi.

Nr.porci echivalenti 2016 =15000 capete în 11 hale existente. Dejecţii calculate 50Kg x892GV=45tone/zi

16425 tone/an cu 165 tone N. În Aer 95 tone Pe Sol 70 tone

30000 2016

11 hale porci 2016

S.C. LATINI COM S.R.L. Belceşti                                                          NH3

Schema  de  integrare în mediu

ZONA I

Incintă complex

13,69 ha

Norg

N-NO3-

N N

N2                                                                           N2

N2O                                       ZONA II        NH3

Platforme dejecţii

NO3-                                                                                 0,59ha

ZONA III

Teren distribuire

Dejecţii –500ha

ZONA I   –  amplasament incintă, emisii în aer prin ventilaţie naturală.

ZONA II  –  platforme dejecţii, stocare – mineralizare, NH3        NO3   N2O

ZONA III – terenuri agricole în afara amplasamentului, reciclarea nutri-

enţilor, N şi P, prin preluarea culturilor agricole pentru fura-

jare.

1. Epurarea apelor uzate în afara amplasamentului, prin transport cu auto-

vidanja în staţia de epurare a localităţii Belceşti.

Procesul de hrănire

a porcilor, creştere

şi îngrăşare.

11 hale-30000porci

Instalaţie IPPC

NOSE  10104,10105

FURAJE

APA POTAB

APA SPĂL

VITAMINE

DEZINFECT.

Emisii în aer NH3=

4694,5 tone/

an

4

5

2

3

Apa subterană

Solul

Dejecţii

16425mc/

an W= 94%

Produse

3000 tone/

an porci vii

1

Instalaţii

utilizare

Ape uzate

f.menajere

732mc/an

Depozitare

Materii prime

Procesul de tratare a dejecţiilor

Platforme deshidratare 6x1320= 7920mc

Dejecţii mineralizate =16425 mc/an

W =82% N= 70,50 tone

Emisii în aer - NH3=34,92 tone/an

414 ha

IVIS -     agri-

TANSA  col

Apa de suprafaţă

S.C.LATINI COM SRL Belceşti

Reciclarea nutrienţilor din dejecţii

prin integrarea complexului în ac-

tivitatea de producţie agricolă din

zona amplasamentului.

I,II,III Emisii în atmosferă- fugitive NH3, CO2,N2O

IV

I

V.

II

III

IV.Emisii în apă

V. Dejecţii

VI. Deşeuri     VI

Alte deşeuri (

Terenuri de      administrare

500 ha

Platforme

deshidratare

Activităţi administrative         (

Hale porci

Activit.IPPC

6.6.Creştere porci –15000 capete >30Kg

NOSE- P 11004

NOSE- P 11005

Moară furaje

non IPPC

ABATOR IPPC

2 Bazin IV

apă uzata

20 +10 mc

Furaje din

valorif. dejecţii

Solul- interfaţa aer-apa, vector de transport al poluanţilor spre apă şi aer.

Controlul scurgerilor din platforme;

Controlul pompării dejecţiilor în platforme

Controlul nivelului maxim în platforme

Verificarea integrităţii instalaţiilor şi constr

Aerul-administrarea rapidă cu încorporare imediată în sol; controlul instalaţiei de administrare;respectarea dozelor de adminis-

trare,eliminare scurgeri necontrolate.

Zgomot – condiţii de viaţă animale- hrană, apă, înlătură zgomotul.

Pulberi – întreţinere utilaje preparare distribuţie furaje.

Germeni patogeni – control sanitar veterinar. Dezinfecţii periodice.

terinar.Dezinfecţii periodice.

NH3

CH4

Miros

Zgomot

Pulberi

Germeni

patogeni

NH3, N2O,N2,

NO3-,NO2-

Cu,Zn,Co,Se.

SĂRURI –Cl-,

SO42-,PO43-.

Microbiană

Teren de admi-

nistrare  483ha

culturi vegetale

grâu, fl.soarelui,

porumb orzoaică

# Doze- 40Kg/ha

# Monitoringul apei

Apa de suprafaţă şi

Subterană controlul

periodic de calitate al impactului asupra aerului şi solului

NH3, CH4

H2S, gaze de

Fermentare

Apa săruri

Cl-, SO4-2,

Platforme stocare dejecţii

Nr.6 x 1320 mc

Total  7920mc

ZONA I –Incinta

ZONA II – Platforma dejecţii

III. ZONA  DISTRIBUŢIE PE TERENUL AGRICOL

ZONA III – Teren agricol distribuire

dejecţii mineralizate

# AER

Atmosfera la 1200m

defermă

în zona

limitrofa

locuinţa

localitateBelceşti

Acţiuni planificate:

Control emisii, ventilaţia naturală, uşi ferestre +1,5 m. cu reducerea distanţei                de propagare.

Controlul evacuării dejec

ţiilor din hale.

Control E.L.V. prin asig.

c.m.a. în aerul din hale

30 mg/mc la NH3

Hale porci

Nr. 12 hale

15000 capete

30000 porci

-ventilaţia

halelor

-fermentaţia

enterică

Miros – evacuarea dejecţiilor spre platformă; întreţinerea spaţiilor verzi;controlul canalelor de colectare dejecţii;

AER- alimentarea separativă a platformelor cu pompa mobilă submersibilă-500l/m,combaterea cu aditivi în caz de nevoie;

-Controlul funcţionalităţii platformelor.

Solul – interfaţă aer-sol-apă subterană şi

suprafaţă.Programul de management

al administrării dejecţiilor mineralizate

pe terenul de valorificare, funcţie de culturile vegetale, balanţa nutrienţilor şia  metalelor grele - Cu,Zn,Co, Se.

-Controlul instalaţiilor de distribuire în sol

1

2

3

4

5